## Slide 1
《机械精度设计与检测基础》
本课程名称：
公差与配合
互换性与测量技术
机械精度设计与检测基础
“文革”前
“文革”后
现在
几何量公差与检测
质量控制与测量技术
互换性与测量技术基础
√
√
√

## Slide 2
第 1 章 绪 论
内 容 提 要--------------------------------------------------（9）
1.1 互换性与公差的概念----------------------------------------（10）
1.1 .1 互换性----------------------------------------------------（10）
1.1.2 公 差----------------------------------------------------（15）
1.1.3 互换性的种类和互换性在机械制造中的作用----（16）
1.3 标准化与优先数系--------------------------------- - - -- - -- --(27)
1.3.1 标准化-------------------------------------------------------- (27)
1.3.2 优先数系和优先数 GB/T321－2005--------------------(31)
1.4 检测技术的发展---------------------------------------------------(41)
1.5 本课程的特点和任务----------------------------------------------(42)
1.5.2 本课程的任务-------------------------------------------------(44)
1.5.1 本课程的特点和学习方法(前面已讲）------------------(42)
优先数系的基本系列（常用值）表-----------------------------------(48)
课 堂 练 习---------------------------------------------------------------(46)
本章重点-----------------------------------------------------------------（45)
1.2 新一代GPS的概念---------------------------------------------（19）
1.2 .1 新一代GPS的组成--------------------------------------（21）
1.2 .2 新一代GPS的不确定度--------------------------------（23）
习题 一----------------------------------------------------------------------(52)

## Slide 3
首先介绍本课程的性质、
特点、学习方法、本课程的
任务和主要内容

## Slide 4
1.本课程的性质——
本课程为机械设计方面的技术基础课
精度设计（几何量精度设计）
机械设计
内容
强度设计
传动设计
结构设计
技术基础课
本课程只研究精度设计

## Slide 5
2. 本课程的特点（实践性强、涉及国家标准多）
——多、强、大
定义、符号、公式、标准规定和经验解法多。
原则性强，因为必须按国标有关规定进行设计。
实际应用中灵活性大。
① 多
② 强
③ 大
3. 学习方法

## Slide 6
(3) 初步学会根据使用要求，正确设计几何量公
差并正确地标注在图样上；
机械精度设计——尺寸精度、几何精度（形状、方 向、位置和跳动）和微观轮廓精度。
(1) 掌握标准化、互换性和公差的基本概念及精度
设计有关的基本术语和定义；
(2) 基本掌握精度设计标准的主要内容、特点和
应用原则；
4. 本课程的任务
学完本课程后应达到下列要求：

## Slide 7
(4) 了解各种典型几何量的检测方法，初步学
会使用常用的计量器具。
总之，本课程的任务是使学生获得机械工程师必须掌握的精度设计和检测方法的基本知识与基本技能。

## Slide 8
5. 本课程的主要内容
第1章 绪 论
第2章 测量技术基础
第3章 尺寸精度设计与检测
第4章 几何精度设计与检测
第5章 表面粗糙度轮廓设计与检测
第6章 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计
第7章 圆锥结合的精度设计与检测
第8章 键和花键结合的精度设计与检测
第9章 螺纹结合的精度设计与检测
第10章 圆柱齿轮精度设计与检测(较难的一章）
第11章 尺寸链的精度设计基础
第12章 典型的机械零件的精度设计
（齿轮、轴、箱体和轴承端盖）
返回目录
}
机械精度
设计内容

## Slide 9
本 章 内 容 提 要
1. 互换性与公差的定义,以及互换性在设计、制
造和使用中所起的作用；
2. 互换性的分类；
3. 新一代GPS 的概念；
4. 标准化在工业生产中的作用；
5. 优先数系的形成和作用；
6. 检测技术发展的概况；
7 本课程的基本内容、特点和任务 (前面已讲)。
返回目录

## Slide 10
第1章 绪 论
1.1 互换性与公差的概念
1.1.1互换性
从定义可见，广义互换性可分为：
互换性的定义：
互换性是指在同一规格的一批零或部件中任取一件，装配时，不需经过任何选择、修配或调整，就能装配在整机上，并能满足使用性能要求的特性。
（2）功能互换性。
（1）几何参数互换性；

## Slide 11
本课程只研究几何参数的互换性，即机械精度设计。
机械— 强度，刚度等；
质量— 可靠性，维修性，
安全性等。
微 观 轮 廓（表面粗糙度）
尺 寸 精 度（尺寸公差）
几何参数
互换
物理— 硬度，弹性等；
功能互换
几 何 精 度（形状、方向、
位置和跳动公差）

## Slide 12
（1）尺寸精度
几何参数设计内容：即机械精度设计内容

## Slide 13
（2）几何精度
e
① 形状精度
③ 位置精度
f
基准表面
f
② 方向精度
基准轴线
④ 跳 动 精 度

## Slide 14
(3) 微观轮廓精度
R
返回目录

## Slide 15
1.1.2 公差
公差是指允许零件几何参数的变动量。
怎样保证几何参数有互换性？
在加工过程中，由于多种要素的影响，零件的尺寸、形状、方向和 位置及表面粗糙度轮廓等几何量难以达到完全一致，总是存在误差的。
只要零件的几何参数值控制在某一规定的范围内，就能达到互换性要求。
返回目录

## Slide 16
1.1.3 互换性的种类和互换性在机械制造中的作用
（1） 按互换性
程度分
含 义
实 现
应 用
全互
完换
不完全
互换
含 义
实 现
应 用
1. 互换性种类

## Slide 17
（2）按标准零部
件和机构分
外互换 ( 厂外互换D、d )
内互换 ( 厂内互换D′、d′ )
例如
滚动轴承—
标准部件

## Slide 18
2. 互换性在机械制造中的作用
（1）从使用方面看：
（2）从制造方面看：
（3） 从设计方面看：
节省装配、维修时间，保证工作的连续性和持久性，提高了机器的使用寿命。
便于实现自动化流水线生产。装配时，由于零部件具有互换性，不需辅助加工和修配，可以减轻装配工的劳动量，缩短装配周期。
大大减轻设计人员的计算、绘图的工作量，简化设计程序和缩短设计周期。
返回目录

## Slide 19
1.2 新一代GPS 的概念
1. 第一代GPS 的概念
以几何学为基础的传统的几何产品技术规范，包括尺寸精度，几何精度，表面粗糙度以及它们的测量方法和检测仪器等技术标准和规范称为第一代（传统）GPS。
随着信息技术和制造业的发展，第一代GPS已经越来越不能适应现代先进制造业的发展和需求。
2. 第一代GPS 存在主要的问题
（1）是产品的功能和几何规范没有建立起应有的联联系。
（2）缺乏表达各种功能和控制要求的标准规定。
（3）在设计过程中也没有确定的标准和规范给出相应的测
量方法和评定准则，因而导致产品合格的评定缺乏唯一性，造成测量评估失控。

## Slide 20
3. 新一代GPS的概念
为了解决第一代GPS 存在的问题，国际标准化组织（ISO）研究和建立了一个基于信息技术，以计量数学为基础的，适应CAD（计算机辅助设计）/CAM（计算机辅助制造）/CAT(计算机辅助公差设计)/CAE（计算机辅助工程实验)等技术发展的新一代的GPS。
新一代GPS把规范（设计）过程与认证（计量）过程联系起来，并用不确定度的传递关系将产品的功能，规范 ，制造，测量，认证等环节集成一体，从而解决了第一代的GPS存在的问题。

## Slide 21
1.2.1 新一代GPS的组成
新一代GPS国际标准体系由基础标准、通用标准、补充标准和综合标准组成。
1. 基础GPS标准
基础GPS标准是建立新一代GPS标准体系的基础和总体规划的依据。
2. 通用GPS标准
通用GPS标准是新一代GPS的主体，它是确定零件不同几何要素在图样上表示的规则、定义和检验原则等标准。
通用GPS标准的矩阵如表1.1所示。

## Slide 22
表中行是零件几何要素的特征。
列是有关几何要素特征在图样上表示的一系列的标准。
这些标准包括：几何特征在图样上表达的规则，公差的定义，测量和认证的规则以及计量器具的要求等标准。

## Slide 23
3. 补充GPS标准
补充GPS标准是对通用GPS标准在要素特定范畴的补充规定的标准。例如一些与加工类型有关标准，如切削加工、铸造、焊接等。还有一些与几何特征有关标准，如螺纹、键、齿轮等。
4. 综合GPS标准
综合GPS标准是通用原则和定义的标准。如测量的基准温度、几何特征、尺寸、公差、通用计量学名词术语与定义，测量不确定度的评估等。它直接或间接地影响通用GPS和补充GPS标准。

## Slide 24
1.2.2 新一代GPS的不确定度
1. 不确定度的含义
新一代GPS标准使用不确定度的传递关系将产品的功能，规范，制造，测量及认证等集成一体，以此对不同层次和不同精度要求的产品规范、制造和检验等资源进行合理高效地分配。
新一代GPS的不确定度分相关不确定度和依从不确定度。依从不确定度分规范不确定度和测量不确定度。测量不确定度分方法不确定度和执行不确定度。而相关不确定度和依从不确定度组成总体不确定度。各种不确定度之间的关系如图1.1所示。

## Slide 25
图1.1 新一代GPS不确定度之间的关系
2. 不确定度作用
例如，为了保证产品的某项功能，要进行规范设计，但是这个规范设计不能完全保证产品的功能，这就产生了规范和功能的差异，用相关不确定度来表示这个差异的程度。
又如用某种方法得到一个测量结果，但是这个测量结果不是被测量的真实值，因为任何测量都是有误差的，那么就用测量不确定度来表示这个测量结果和真实结果的差异程度。

## Slide 26
新一代GPS 与第一代GPS 关系：
新一代GPS标准体系是基于信息化，以计量数学为基础的几何产品技术规范，因此它的理论框架应适应数字化的要求。它的主要内容包括表面模型，几何要素，要素的操作及规范与认证操作等。
新一代GPS标准体系与传统的几何技术规范是继承，发展和创新的关系，而在理论基础与体系结构上，则发生了根本性的变化。标志着标准和计量进入了一个全新的阶段。
返回目录

## Slide 27
1.3 标准化与优先数系
1.3.1 标准化
“为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动”。
标准化是互换性生产的基础，没有标准化就没有互换性。
1. 标准化定义（根据GB/T 20000.1—2014）：
由定义可见，标准化是个活动过程：是制定、贯彻、修订标准，循环往复，不断提高，以促进国民经济全面发展的全过程，是实现互换性的基础。
动态发展过程

## Slide 28
2. 标准定义（根据GB/T 20000.1—2014）：
“为在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定，并由公认机构批准共同使用和重复使用的一种规范性文件。”
标准应以科学、技术和经验综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。
标准的制订是与当前科学技术水平和生产实践相关，所以标准要不断地修订和更新。
在执行各项标准时，应以最新颁布的标准为准则。

## Slide 29
3. 标准分类
（1）按一般分：技术标准、管理标准和工作标准。
（2）按作用范围分：国际标准、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准。
本课程中所涉及的三十多个标准属于技术标准。
技术标准是指以生产实践和科学实验为基础，由有关方面协调制定，并经一定程序批准后，在一定范围内具有约束力的法规。
按应用
范围分
国际标准
IEC：电工委员会
ITU：电信联盟
ISO: 标准化组织
国家标准
GB、GB/T、GB/Z
GJB
标准化指导
性技术文件
省市部标准
（专业标准）
企业标准

## Slide 30
（3）按标准在标准系统中的地位分：
基础标准和一般标准。
（4）按标准的法律属性分：
强制性标准和推荐性标准。
① 强制性标准如：
保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准。国家强制性标准用代号“GB”表示。
② 推荐性标准：除强制性标准外的标准都是推荐性标准。
推荐性标准不具有法律的约束力，但当一经被采用，或在 合同中被引用，则被采用或被引用的那部分内容，就应严格执行，受合同法或有关经济法的约束。国家推荐性标准用代号“GB/T”表示。
返回目录

## Slide 31
1.3.2 优先数系和优先数—GB/T 321－2005
且项值中含有10的整数幂的理论等比数列导出的一组近似等比数列。
1.优先数系—
十进几何级数
（1）定义：
各数列分别用符号 R5、R10、R20、R40和R80表示，称为R5系列、R10系列、R20系列、R40系列和R80系列。
优先数系和优先数是对各种技术参数的数值进行协调、简化和统一的一种科学的数值标准。

## Slide 32
各公比之间关系为：
各个系列的公比为：

## Slide 33
由表可见：R5中间插入一个数→R10······
2005)
表1.2

## Slide 34
（2）优先数系的种类
基本系列
补充系列
变形系列
① 派生系列是指在Rr系列中每隔p项值取一项值形成、
的等比系列。
② 派生系列公比为：
（3）派生系列
R5、R10、R20、R40
R80
例如派生系列 等
派生系列用代号“Rr/p”表示。

## Slide 35
(4) 优先数系代号：
系列无限定范围时:
系列有限定范围时，应注明界限值:
R10/3(16…) …。
如 R10(16…)，
R10(16…40)，
如 R 10(…40)，
Rr 如 R10、R20….
Rr/p 如R10/3…
下面举例说明什么是派生系列。

## Slide 36
例如R10/3，公比为
q10/3=103/10≈ 2，
由表1.2可得下表
p = 3 ,
2005)
表1.2

## Slide 37
练习：根据表1.2写出1~10的R5/2和
10~100的R10/3的优选数。
解:（ 1）R5/2(1.00、、、）=
1.00, 2.50, 6.30。
R5/2(1.60、、、）=
1.60, 4.00, 10.00。
(2) R10/3(10.0，、、、，100）
= 10.0, 20.0, 40.0, 80.0 。
2005)
表1.2

## Slide 38
派生系列特点:
即项值和公比与基本系列有什么关系（见下表）？
项值为基本系列或补充系列Rr中的项的值。
公比不是Rr 的公比，而是Rr/p的公比,即
qr/p=qrp ( 公比扩大了)

## Slide 39
2.优先数
按近似
程度分
理论值(按 理论公比计算所得的项值)
计算值（代替理论值）
常用值 （即优选数）
化整值
(见 表1.2)
表1.2 优先数的基本系列 (摘自GB/T―2005)

## Slide 40
3.优先数系的应用
（3)优先数系的应用顺序为
（尽量采用含有1的）
→ Rr/p
R5
→ R10
→ R20
→ R40
→ R80
先疏后密原则
（1）在一切标准化领域中应尽可能采用优先数系
（2）区别对待各个参数采用优先数系的要求
① 基本参数、重要参数及在数值传播上最原始或涉及面最广的参数，应尽可能采用优先数系。对于其他参数，除非由于运算上的原因或其他特殊原因，不能为优先数外，原则上都宜采用优先数。
② 对于有函数关系的参数，如y = f (x ) ,自变量x参数系列应尽可能采用优先数系的基本系列。
返回目录

## Slide 41
1.4 检测技术的发展
根据国际计量大会的统计，机械零件加工的精度大约每十年提高一个数量级，这是由于检测技术不断发展的缘故。
1940年 1.5μm
检测技术是实现互换性生产的重要手段，它们是相互依存，又相互促进。
→ 1950年 0.2μm
→ 1960年 0.1μm
→ 1969年 0.01μm

## Slide 42
1.5 本课程的特点和任务
1.5.1 本课程的特点和学习方法(前面已讲）
1. 特点：
（1）本课程为机械设计方面的技术基础课；
精度设计（几何量精度设计）
本课程只研究精度设计(即几何量精度设计)。
机械设计
内容
强度设计
传动设计
结构设计

## Slide 43
（2）本课程实践性强,涉及国家标准多
——多、强、大
定义、符号、公式、标准规定和经验解法多。
原则性强，因为必须按国标有关规定进行设计。
实际应用中灵活性大。
① 多
② 强
③ 大
2.学习方法
返回目录

## Slide 44
(3) 初步学会根据使用要求，正确设计几何量公差并正确地标注在图样上；
机械精度设计 — 尺寸、几何（形状、方向、
位置和跳动）和微观轮廓。
(1) 掌握标准化、互换性的基本概念及精度设计有关的基本术语和定义；
(2) 基本掌握精度设计标准的主要内容、特点和应用原则；
1.5.2 本课程的任务
学完本课程后应达到下列要求：
(4) 了解各种典型零件几何量公差及其检测方法和初步学会使用常用的计量器具。
总之，本课程的任务是使学生获得机械工程师必须掌握的精度设计和检测方法的基本知识和基本技能。

## Slide 45
本 章 重 点
互换性、公差的定义、互换性的分类和作用；
新一代GPS的基本概念；
3. 标准化在工业生产中的作用和技术标准按应
范围的分类；
4. 优先数系的种类、代号和公比。
返回目录

## Slide 46
课堂练习 ：利用优先数系的基本系列 表1.2确定下列数据各属什么系列？
例1 电动机转速为：375r／min，750 r ／min，
1500r／min，3000r／min …。
解（1）计算公比
q＝ 750÷375＝… ＝3000÷1500＝2。
（2）由表1.2 得项值为 R40的项值。
（3）结论 R40／12
2005)
表1.2

## Slide 47
例2 摇臂钻床的最大钻孔直径（单位：mm）为：25，40，63，80，100，125。
解：由表1.2得 25，40，63
63，80，100，125
故25，40，63，80，100，125为复合系列。
为R5系列；
为R10系列。
返回目录
2005)
表1.2

## Slide 49
2005)
表1.2

## Slide 51
表1.2优先数的基本系列
返回目录

## Slide 52
返回目录