## Slide 1
第2章 测 量 技 术 基 础(2/2)
2.3 测量误差及其数据处理
2.3.1测量误差及其表示方法---------------------(2)
2.3.2 测量误差来源与减小方法----------------(5)
2.3.3 测量误差分类、特性及其处理原则---(11)
2.3.4 测量误差的合成----------------------------(24)
例 题 2---------------------------------------------(27)
习 题 二 -----------------------------------------(32)

## Slide 2
2.3 测量误差及其数据处理
2.3.1测量误差及其表示方法
1. 测量误差的含义
测量误差 — 测得值与被测量的真值之差。
2. 测量误差的表示方法
（1）绝对误差Δ —
测得值与被测量真值之差。
测量真值—用相对真值或者用不存在系统误差情况下多
次测量的算术平均值代替真值。
例如, 用按“等”使用的量块检定千分尺, 对千分尺示值来说, 量块的实际尺寸就可视为真值(即相对真值)。
绝对误差为代数值,可为正、负或零。例如,用分度值为0. 05 mm 的游标卡尺测量某零件尺寸为40. 05 mm,而该零件用高精度的测量仪测的量值为40. 025 mm,则可认为该游标卡尺绝对误差为

## Slide 3
（2）相对误差ε —
测量的绝对误差的绝对值与被测量真值之比。用符号ε表示相对误差，则
例如 用分度值i = 0.05mm游标卡尺测量某零件，测得尺寸为40.05mm, 再用高精度量具测得该 零件尺寸为40.025mm 。
求（1） 绝对误差Δ； （2）相对误差ε。
解 （1）根据式（2-3）得绝对误差为
（2）根据式（2-4）得相对误差为
比较测量精度高低
公称尺寸相同时用Δ评定
公称尺寸不相同时用ε评定

## Slide 4
（3）极限误差 —
（2-5）
测量的绝对误差的变化范围，
返回目录

## Slide 5
2.3.2 测量误差来源与减小方法
1. 计量器具误差
计量器具误差是由于计量器具本身内在因素引起的误差。
（1）原理误差
原理误差是由于计量器具的测量原理和结构设计不合理造成的误差。例如仪器的放大机构或放大系数，其放大原理并非是严格地为线性关系，而刻度盘或示数装置采用的是线性刻度，从而引起的测量误差。
此类误差一般为系统误差，加修正值可消除。
但有时为方便而不消除，因而带来误差。

## Slide 6
（2） 阿贝误差
阿贝误差是由于在测量中不按阿贝原则进行测量而引起误差。
是指在设计计量器具或测量工件时，应该将被测长度与仪器的基准长度安置在同一条直线上的原则。如图2-10 所示为阿贝测长仪原理图。
阿贝原则 —
被测刻线尺
标准刻
线尺
图2-11用游标卡尺测轴径， 由于不符合阿贝原则引起的误差为
被测零件
标准刻线尺
标准刻线尺

## Slide 7
(3) 仪器基准件误差
仪器基准件误差是指量仪的基准件本身的误差。
如千分尺中测微螺杆的螺距误差、测长仪的刻线尺刻度误差等。
2. 相对测量中的标准件误差
应用相对测量法，标准件的误差将直接影响测量结果的精度。例如机械比较仪上用长度基准量块作标准件测量零件尺寸，若量块按级使用，则量块的制造误差直接引入测量结果中。
3. 测量方法误差
测量方法误差是指测量方法不正确或不完善而引起的误差。具体可分以下四种：
若量块按等使用，虽然可以消除量块的制造误差，但仍然存在量块的检定的测量误差和量块的磨损误差。

## Slide 8
齿轮的设计基准是齿轮轴线，而齿厚卡尺测量齿厚的基准是齿顶圆。由于测量基准与设计基准不统一而产生齿厚的测量误差。
如用齿厚卡尺测量齿轮分度圆齿厚(图2-12 )。
（1）测量基准与设计基准不统一而引起的误差。

## Slide 9
(2) 被测件安装、定位不正确而引起的误差
如图2-13 为套筒轴线与工作台不垂直而引起的误差为
(3) 测量力引起的误差
接触测量时，如被测件硬度、刚度低，测量力过大，使零件有接触变形或弹性变形，而引起的误差。
因此，对于软材料、刚性低的零件，尽可能采用非接触测量法。

## Slide 10
(4) 测量条件误差
测量条件主要是指温度、湿度、振动、环境等外界因素所引起误差。尤其是温度。
① 被测件偏离标准温度200产生的误差为
（2-8）
② 被测件与基准件温差和室温变化产生的误差为
式中 L — 被测件的公称尺寸;
返回目录

## Slide 11
2.3.3 测量误差分类、特性及其处理原则
系统误差 — 可消除
随机误差 — 不可消除，只能减小
粗大误差 — 剔除
1. 随机误差的评定及其处理原则
随机误差是指在一定测量条件下，多次测量同一量值时，测量误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。
随机误差产生的原因—在测量过程中各种随机因素引起的，如测量过程中温度的波动、振动、测量力不稳及测量人的视差等。
（1）随机误差
对于某一次测量的随机误差大小、符号不能预料，但是进行多次重复测量，其测量结果符合一定的统计规律，在大多数情况符合正态分布，如图2-14所示。

## Slide 12
（2）正态分布的随机误差基本特性
① 单峰性—
绝对值大的误差比
绝对值小（）
出现概率小（ ）。
② 对称性 —
③ 有界性 —
在一定的测量条件下，随机误差的绝对值有一定的界限。
④ 抵偿性 —
随着测量次数的增加，各次随机误差的算术平均值趋于零。

## Slide 13
（3）正态分布曲线的密度函数数学式
由图2.14和图2.15可见：

## Slide 14
图2-15中为三种不同测量精度分布曲线。
可见,σ表测量精度高低。
分布曲线越平坦，测得值越分散，测量精度越低。

## Slide 15
（4）在实际测量中，标准偏差和算术平均值的计算
由概率论可知，全部随机误差的概率之和为

## Slide 17
在符合正态分布测量中，其极限误差一般为
① 单次测量结果表示为
测量结果的表示方法:
多次测量（即算术平均值）的标准偏差为
② 多次测量
多次测量结果表示为
（5） 随机误差处理原则——不能消除，只能减小。

## Slide 19
解:（1）单次测量
算术平均值为(见上页的表)
标准偏差为
测量结果为
（2） 多次测量
算术平均值的标准偏差为
测量结果为

## Slide 20
在一定测量条件下，多次测量同一量值时，测量误差的大小和符号固定不变或按一定的规律变化。前者为定值系统误差，后者为变值系统误差。
2. 系统误差及其消除方法
（2） 系统误差处理原则
（3）消除和减小系统误差方法
① 从产生系统误差的根源消除：调整仪器的零位、正确选择测量基准、保证被测件与仪器处于同一温度条件下测量等。
② 用加修正值的方法消除。
（1）系统误差
一般可以消除。若很难消除时，可设法减小。

## Slide 21
③ 用两次测量的方法消除
④ 利用被测量之间的内在联系的方法消除
如多面棱体的各角之和为封闭的，即360°。因此在用自准直仪检定其各面角度时，可根据其各角度之和为360°这一封闭条件，消除检定中的系统误差。
例如用水平仪测量某一平面的倾斜角，由于水平仪气泡原始零位不准确而产生的系统误差为正值，若把水平仪转180°再测一次，取两次读数值的算术平均值为测量结果，即可消除其系统误差。
又如用周节仪按相对法测量齿轮齿距累积偏差时，可根据齿轮从第1个齿距偏差累积到最后1个齿距偏差时，其螺距偏差为零这一关系，来消除测量的系统误差。

## Slide 22
3. 粗大误差及其剔除
超出在规定条件下预计的测量误差。
粗大误差是由某些不正常的原因造成的。例如测量者的粗心大意、测量仪器和测量条件突然振动、读数或记录错误等产生的。
（1）粗大误差
粗大误差一般数值较大，若发现有粗大误差，则应剔除。
（2） 粗大误差的判断法 — “3σ”“准则
通常用重复测量或改变测量方法，可以发现是否有无粗大误差。
则 xi 为粗大误差。
（3）粗大误差的处理方法
— 剔除（上式中的 xi ）。

## Slide 23
4. 测量精度的分类
测量精度的分类以打靶为例来说明（如图2-16所示）。
（1）精密度:表示测量结果中随机误差的影响程度。若随机误差小,则精密度高，如图2.16（a）。
(2) 正确度。表示测量结果中系统误差的影响程度。若系统误差小,则正确度高,如图2.16（b）。
(3) 准确度(也称精确度)。表示测量结果中随机误差和系统误差综合的影响程度。若随机误差和系统误差都小,则准确度高,如图2.16（d）。
准 确 度 低
由上述分析：(a) 为精密度高而正确度低;(b) 为正确度高而精密度低;(c) 为精密度与正确度都低,表示准确度低;(d) 为精密度与正确度都高,表示准确度高。
返回目录

## Slide 24
2.3.4 测量误差的合成
测量误差的合成可分系统误差的合成和随机误差的合成。
1. 直接测量法 的误差合成
（1）已定系统误差Δ系统 — 按代数和法合成

## Slide 25
（2） 随机误差和未定系统误差—按方和根法合成
（正态分布和彼此独立）

## Slide 26
2. 间接测量法的测量误差合成
设Y 为被测量， xi为间接测量值，则
（1）已定系统误差的合成—按代数和法合成
（2）随机误差与未定系统误差的合成

## Slide 27
例2-2 在立式光学计上，用四等量块做基准测量公称尺寸为100mm的量规。测量室温为（23±2）0C,量规与量块温差不超过10C ，已知光学计有+0.5μm的零位误差，100mm的量块有-0.6μm 尺寸误差，量块材料的线胀系数为10×10-6/0C ，量规的线胀系数为11.5×10-6/0C。光学计的示值误差不大于±0.5μm,光学计的读数为+2.5μm。
求量规的实际尺寸及极限偏差。
解 （1） 已定系统误差：
将此误差反号作为修正值加入测量结果中,即可得出被测量规尺寸为

## Slide 28
（2）随机误差

## Slide 29
例2-3 设有厚度为1mm的圆弧样板，在万工显用影像法测弦高 h 和弧长 s ，见图2.9。若测得h =10.1mm , s = 32.135mm。
解：由图示的几何关系可求得间接测量关系式为
（1）将测量值h = 10.1、s = 32.135代入上式，得半径的公称尺寸为

## Slide 30
① 求S、h的传递系数
（3） 求半径的极限误差——随机误差
(2) 系统误差——s、h不计系统误差。
② 由万工显説明书得测量长度的精度为
由此可得万工显坐标测得值误差为

## Slide 31
由式（2-23）可得合成半径R的随机误差
（极限误差）为
(4) 最后可得测量结果为
R=17.830 ± 0.005(mm)
返回目录

## Slide 32
习 题 二
一、思考题
1. 何谓尺寸传递系统? 建立尺寸传递系统有什么意义? 目前长度和角度的最高基准是什么?
2. 量块的“级”和“等”是根据什么划分的? 按“级”“使用和按“等”使用有何不同?
3. 计量器具的度量指标有哪些? 其含义是什么?
4. 试述测量误差的分类、特性及其处理原则。
5. 为什么要进行测量误差合成? 已定系统误差如何合成? 随机误差和未定系统误差如何合成?
6. 结合在大型工具显微镜上测量螺纹的实验,说明测量过程中有哪些系统误差? 如何减小和消除?

## Slide 33
二、作业题
1. 用杠杆千分尺测量某轴直径共15 次, 各次测量值为(mm):
10. 492, 10. 435, 10. 432, 10. 429, 10. 427, 10. 428,10. 430,10. 434,
10. 428, 10. 431, 10. 430, 10. 429, 10. 432, 10. 429,10. 429。若测量中
没有系统误差,试求:
返回目录

## Slide 34
返回目录