## Slide 1
第3章 尺寸精度设计与检测(1/3)
3.1 概 述---------------------------------------------(2)
3.1.1 孔与轴的概念---------------------------------(2)
3.1.2 《公差与配合》的基本结构---------------(5)
3.1.3 《公差与配合》的基本术语和定义------(6)
3.1.4 配合制（基准制）------------------------- (26)
课堂练习--------------------------------------------------(33)
例 题 ------------------------------------------------(29)
习 题 三-------------------------------------------------(34)

## Slide 2
第3章 孔、尺寸精度设计与检测
3.1 概 述
学习本章的重要性：孔、轴结合在机械产品中应用非常广泛，其精度设计是机械精度设计的重点，同时又是学习其他章节的基础。
3.1.1 孔和轴的概念
（1）孔通常是指圆柱形的内表面，也包括非圆柱形的内表面[由二平行平面或切平面形成的包容面]。
1.孔和轴的定义
内表面
(2) 轴通常是指圆柱形的外表面，也包括非圆柱形的外表面[由二平行平面或切平面形成的被包容面]。
外表面
?
?

## Slide 3
孔（轴）— 通常是指圆柱形的内（外）表面，也包括非圆柱形的内（外）表面[由二平行平面或切平面形成的包容面（被包容面）]。
即孔（轴）— 由单一尺寸确定的包容面
（被包容面）

## Slide 4
2. 孔与轴结合的使用要求
根据使用要求的不同，可归纳为以下三类：
（1） 用作相对运动副
（2） 用作固定连接
（3）用作定位可拆连接
这类结合必须保证有一定的间隙,主要用于有相对转动或移动的机构。
这类结合必须保证有一定的过盈量，使之能够传递扭矩或轴向力时不打滑。
这类结合必须保证间隙不大，过盈也不能大，主要用于定位可拆连接。
返回目录
此外,有些典型零件的结合,如螺纹、平键、花键等,也不外乎是上述三种类型的连接。
如滑动轴承与轴颈的结合,即为相对转动的典型结构;导轨与滑块的结合,即为相对移动的典型结构。
如涡轮又可分为轮缘与轮毂的结合等,然后再经过装配而形成一体,构成固定的连接。
如一般减速器中齿轮与轴的结合,定位销与销孔的结合等。

## Slide 5
3.1.2 《公差与配合》的基本结构（见图 3.2）
为了满足孔、轴结合的使用要求，以保证零、部件的互换性，并考虑便于国际交流，所以我国的《极限与配合》标准采用国际公差制，其基本结构如图3.2所示。
由图3.2可见，《公差与配合》国家标准主要由4部分组成。
图3. 2 公差与配合标准的基本结构
3
2
4
1

## Slide 6
3.1.3 《公差与配合》的基本术语和定义
为了保证互换性,统一设计、制造、检验和使用上的认识,在《公差与配合》 标准中,首先对极限与配合的基本术语和定义作了规定。
(1) 尺寸是指特定单位表示几何结构大小的数值。
标准规定，图样上的尺寸以毫米为单位时，不需标注单位的名称或符号。
一般情况，尺寸只表示长度量（线值），如直径、半径、长度、宽度、深度、高度、厚度及中心距等。
设计人员根据使用要求，通过强度、刚度的计算或按结构位置确定后取标准值的尺寸。它是计算上、下极限偏差的起始尺寸。
1. 有关线性尺寸的术语和定义
① 线性尺寸是指以长度单位表征尺寸要素的尺寸。
② 角度尺寸是指以角度单位表征尺寸要素的尺寸。
(2) 尺寸要素是指由一定大小的线性尺寸和角度尺寸确定的几何形状。
(3) 公称尺寸是指设计者给定的、图样规范定义的理想尺寸
(孔：D、轴：d ) 。

## Slide 7
(4) 实际尺寸是指零件加工后通过测量获得的某一尺寸（Da 、da)。
因有测量误差，实际尺寸并非真实尺寸。零件还有形状误差误差，零件各处的实际尺寸是不等的。
(5) 极限尺寸是指由设计者在产品技术文件中定义的理想尺寸(尺寸要素的 尺寸所允许的极限值)。
极限尺寸以公称尺寸为基数来确定,其中允许的最大尺寸为上极限尺寸（最大极限尺寸） ；允许的最小尺寸为下极限尺寸（最小极限尺寸） 。
实际尺寸合格条件为:

## Slide 8
2.实际尺寸偏差和尺寸公差的术语和定义
(1)实际尺寸偏差（简称偏差）是指实际尺寸减其公称尺寸所得的代数差。
（2） 对极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差为极限偏差。
上极限偏差（简称上偏差）是指上极限尺寸减其公称尺 寸所得的代数差（ES、es）。
下极限偏差（简称下偏差）是指下极限尺寸减其 公称尺寸所得的代数差(EI、ei)。
上偏差和下偏差统称极限偏差，用公式表示为
ES = Dmax – D es = dmax - d (3. 1)
EI = Dmin – D ei = dmin - d (3. 2)

## Slide 9
对实际尺寸减其公称尺寸所得的代数差为实际偏差。
实际偏差合格条件为
偏差为代数值,可为正数、负数或零。计算和标注时,除零以外必须带有正号或负号。
孔 Ea = Da – D 轴 ea = da - d
孔 EI ≤Ea ≤ES 轴 ei ≤ ea≤ es

## Slide 10
（3）尺寸公差（简称公差）
孔和轴尺寸公差为
偏差与公差区别：
① 偏差 — 是代数量,有（+、0、-）符号。
公差 — 是绝对值，不带符号（尺寸公差不能为零）。
② 偏差有基准 ——公称尺寸为基准，公差无基准 。
③ 偏差影响配合松紧。
公差影响配合精度。
④ 实际偏差是对单个零件合格性的判断：
误差是对一批零件合格性的判断：
是指上极限尺寸与下极限尺寸之差。
孔 TD =| Dmax - Dmin | 轴 Td =| dmax - dmin | (3. 3)
根据式(3. 1) 和式(3. 2) 可分别得出Dmax = D + ES Dmin = D + EI
dmax = d+ es 和dmin= d + ei 故有
孔 TD =| ES - EI | 轴 Td =| es - ei | (3. 4)
EI≤ Ea≤ ES
ei≤ ea≤ es

## Slide 11
图3. 3 是公差与配合的一个示意图,它表明了相互结合的孔和轴的公称尺寸、极限尺寸、极限偏差与公差的相互关系。工程中常用图解法定量分析以上关系,这样比较直观。
图3. 3 公差与配合示意图
(4) 公差带是指公差极限(是确定允许值上界限和下界限的特定值) 之间的尺寸变动区域。
由于公差及偏差的数值与公称尺寸数值相比差别甚大,不便用同一比例表示。故采用图示的方式直观地表示出相互结合的孔和轴相同的公称尺寸、公差和极限偏差之间相互关系,这个图称为公差带图。将图3. 3删去孔轴实体后简化为图3. 4所示的公差带图。
图3. 4 尺寸公差带图

## Slide 12
由图可以看出,公差带图由两部分组成:
零线和公差带。
应标注零线(公称尺寸线)、公称尺
寸值和符号“ +、0、-冶。
图3. 4 尺寸公差带图
在绘制公差带图时,应注意用不同方式区分孔、轴公差带,其相互位置与大小则应比例要协调。规定有两种不同的画法:图3. 5(a) 中孔、轴的公称尺寸和上、下偏差都不标单位( mm);图3. 5(b) 中孔、轴的公称尺寸标写单位 mm,上、下偏差不标单位,这表示单位 µm。在公差带图中还应标出极限间隙或极限过盈(间隙与过盈概念见后文)。图3. 5 孔、轴公差带图为间隙配合的标注示例。

## Slide 13
ES = Dmax－ D
EI = Dmin － D = 0
例3.1 已知D(d)= 25， Dmax=25.021， Dmin= 25， dmax= 24.980， dmin=24.967。
= +0.021
TD=| Dmax– Dmax| = |ES–EI| =
0.021
求孔、轴的极限偏差和公差，画出尺寸公差带图（两种画法），并写出极限偏差在图样上的标注。
解：（1）孔的极限偏差和公差
在图样上的标注为
在图样上的标注为
（2）轴的极限偏差和公差
es = dmax - d = 24. 980 - 25 = - 0. 020
ei = dmin - d = 24. 967 - 25 =- 0. 033

## Slide 14
(3) 尺寸公差带图（见图3.5）
画法1
画法2
(a) 公差单位为mm的画法
(b) 公差单位为μm的画法
图3. 5 例3. 1 公差带图

## Slide 15
(5) 基本偏差是指GB/ T 1800. 1—2020 中用以确定公差带相对公称尺寸位置的那个极限偏差,它是最接近公称尺寸那个极限偏差(用正体字母表示,如B,b)。
(6) 标准公差IT 是指线性尺寸ISO 代号体系中的任一公差(IT 代表国际公差)。
3. 有关配合的术语和定义
(1) 间隙是指轴的直径小于孔的直径时,孔和轴的尺寸之差。在间隙计算中,所得到的值是正值,用符号X 表示。
(2) 过盈是指轴的直径大于孔的直径时,相配孔和轴的尺寸之差。在过盈计算中,所得到的值是员值,用符号Y 表示。
(3) 配合是指(公称尺寸) 相同且待装配的外尺寸要素(轴) 和内尺寸要素(孔) 之间的关系。
可见配合有两个基本条件:①是孔和轴的公称尺寸必须相同, ②具有包容和被包容的特性,即孔和轴的结合。另外配合是指一批孔、轴的装配关系,而不是指单个孔轴的相配。由于组成配合的孔、轴公差带的位置不同,便形成松紧不同的配合。

## Slide 16
根据相互结合的孔、轴公差带的相互位置不同,配合可分三类
① 间隙配合是指孔和轴装配时总是存在间隙(包括最小间隙等于零) 的配合。此时,孔的公差带在轴的公差带上方(包括相接),即Dmin ≥dmax ,或EI ≥es,如图3. 6 所示。
图3. 6 间隙配合的公差带图
Xmax = Dmax - dmin = ES – ei (3. 5)
Xmin = Dmin - dmax = EI - es (3. 6)
由图3.6 可见,当孔的下极限尺寸等于轴的上极限尺寸时, 则最小间隙Xmin = 0
Xav = (Xmax + Xmin) /2 (3. 7)
间隙值的前面必须标注正号。

## Slide 17
解：依题意可得孔的上、下偏差分别为：ES=+0.033，EI=0;
轴的上、下偏差分别为：es= - 0.020 ,ei= - 0.041 。
根据式（3.5）~（3.7）得
Xmax = ES - ei = ( + 0. 033) - ( - 0. 041) =+ 0. 074
Xmin = EI - es = 0 - ( - 0. 020) =+ 0. 020

## Slide 18
② 过盈配合是指孔和轴装配时总是存在过盈(包括最小过盈等于零) 的配合。此时,孔的公差带在轴的公差带下方(包括相接) 即Dmax ≤dmin 或ES ≤ei,如图3. 7 所示。
图3. 7 过盈配合的公差带图
Ymin = Dmax - dmin = ES - ei (3. 8)
Ymax = Dmin - dmax = EI – es (3. 9)
由图3. 7 可见,当孔的上极限尺寸等于轴的下极限尺寸时,则最小过盈Ymin = 0。
Yav = (Ymin + Ymax) /2 (3. 10)
过盈值的前面必须标注负号。

## Slide 19
解 依题意可判定:ES =+ 0. 033 mm,EI = 0 mm,es =+ 0. 069 mm, ei = + 0. 048 mm,根据式(3. 8) ~ (3. 10) 可得
Ymax = EI - es = 0 - ( + 0. 069) =- 0. 069 mm
Ymin = ES - ei = ( + 0. 033) - ( + 0. 048) =- 0. 015 mm
Yav = 12 (Ymax + Ymin) = 12 [( - 0. 069) +
( - 0. 015)] =- 0. 042 mm

## Slide 20
③ 过渡配合是指孔和轴装配时可能具有间隙或过盈的配合。
此时,孔与轴的公差带完全重叠或部分重叠,即Dmax > dmin 且Dmin < dmax 或ES > ei 且EI < es,如图3. 8 所示。
图3. 8 过渡配合的公差带图
最大间隙计算公式同式(3. 5)。最大过盈,计算公式同式(3. 9)。
平均间隙或平均过盈为
Xav(或Yav) = (Xmax + Ymax) /2 (3. 11)

## Slide 21
解 依题意可判定:ES =+ 0. 033 mm,EI = 0 mm,es =+ 0. 013 mm,
ei = - 0. 008 mm,根据式(3. 5)、式(3. 9)、式(3. 11) 可得
Xmax = ES - ei = ( + 0. 033) - ( - 0. 008) =+ 0. 041mm
Ymax = EI - es = 0 - ( + 0. 013) =- 0. 013 mm
因为| Xmax | =| + 0. 041 | = 0. 041 > | Ymax | =| - 0. 013 |
= 0. 013,故平均间隙
Xav = 1/2 (Xmax + Ymax) = (0. 041) + ( - 0. 013)2 =+ 0. 014 mm

## Slide 22
(4) 配合公差是指组成配合的两个尺寸要素的尺寸公差之和。即允许间隙或过盈的变动量,用符号Tf 表示。
配合公差表示装配后的配合精度(或称装配精度)。
间隙配合中
Tf =| Xmax - Xmin | = TD + Td (3. 12)
过盈配合中
Tf =| Ymin - Ymax | = TD + Td (3. 13)
过渡配合中
Tf =| Xmax - Ymax | = TD + Td (3. 14)
式(3. 12)、式(3. 13)、式(3. 14) 反映使用要求(Xmax、Xmin 或Ymax,Ymin) 与加工要求(TD、Td) 的关系。设计时,可根据允许的间隙或过盈的变动范围来确定孔、轴公差。

## Slide 23
例3. 5 试计算例3. 2、例3. 3 和例3. 4 中的配合公差。
解：在例3.2中，根据式（3.12）可得间隙配合的配合公差为
在例3.3中，根据式（3.13）可得过盈配合的配合公差为
在例3.4中，根据式（3.14）可得过渡配合的配合公差为
配合公差也可根据孔、轴公差值计算,即
Tf = TD + Td = 0. 033 + 0. 021 = 0. 054 mm
返回目录

## Slide 24
3. 1. 4 ISO 配合制(基准制)
ISO 配合制是指由线性尺寸公差ISO 代号体系确定公差的孔和轴组成的一种配合的制度。
在工程实践中,需要各种不同的孔、轴公差带来实现各种不同的配合。为了设计和制造上的方便,把其中孔的公差带(或轴的公差带) 位置固定,用改变轴的公差带(或孔的公差带) 位置来形成所需要的各种配合。
GB/ T 1800. 1—2020 中规定了两种等效的配合制:基孔制配合和基轴制配合。
1. 基孔制配合
孔的基本偏差为零的配合,即孔的下极限偏差等于零。就是孔的下极限尺寸与公称尺寸相同的配合制。根据要求的间隙或过盈由不同公差带代号的轴与一基本偏差为零的公差带代号的基准孔相配合得到,如图3. 9(a) 所示。
基孔制配合中的孔为基准孔,其代号为H。基孔制的轴为非基准轴。
图3. 9 基孔制和基轴制

## Slide 25
轴的基本偏差为零的配合,即轴的上极限偏差等于零,就是轴的上极限尺寸与公称尺寸相同的配合制。根据要求的间隙或过盈由不同公差带代号的孔与一基本偏差为零的公差带代号的基准轴相配合得到,如图3. 9(b) 所示。
2. 基轴制配合
基轴制配合中的轴为基准轴,其代号为 h。基轴制的孔为非基准孔。
GB/ T 1800. 1—2020 ISO 标准中规定的配合制,不仅适用于圆柱(包括平行平面) 结合,同样也适用于螺纹、圆锥、键和花键等典型零件的结合。就是齿轮传动的侧隙规范也是按配合制原则规定了基齿厚制(相当于基轴制) 和基中心距制(相当于基孔制) 的两种制度。

## Slide 26
1. 已知：D（d）＝25，Xmax＝＋0.013， Ymax＝－0.021，Td＝0.013，因结构需要采用基轴制（h）。
求：ES、EI、es、ei、Tf ，并画出尺寸公差带。
解：根据上述6个基本公式求：
ES＝Dmax－D ； es＝dmax－d （1）
EI＝Dmin－D ； ei＝dmin－d （2）
TD＝｜ES－EI｜；Td＝｜es－ei｜ （3）
Xmax（Ymin ）＝ES－ei ； （4）
Xmin（Ymax ）＝EI－es （5）
Tf ＝｜Xmax（Ymin ） － Xmin（Ymax ）｜
＝TD＋Td （6）

## Slide 27
（1）因采用 h ，∴先求 es、ei。
∴es ＝0
又∵ Td＝0.013
∴ ei＝ es－Td＝ －0.013
（2）求孔ES、EI
∵ Xmax＝ES－ei ＝ ES－（－0.013） ＝＋0.013
∴ ES ＝ 0
∵h 的基本偏差为 es,
解： 已知 D（d）＝25，Xmax＝＋0.013， Ymax＝－0.021，
Td＝0.013，因结构需要采用基轴制（h）。
根据题意和上述公式可求
∴ EI＝－0.21
又∵ Ymax ＝ EI－es =－0.021

## Slide 28
Tf ＝ TD＋Td＝｜ES－EI｜＋｜es－ei｜
＝0.021＋0.013＝0.033
（4）画公差带图
（3）求配合公差 Tf
返回目录

## Slide 29
ES＝Dmax－D ； es＝dmax－d （1）
EI＝Dmin－D ； ei＝dmin－d （2）
TD＝｜ES－EI｜；Td＝｜es－ei｜ （3）
Xmax（Ymin ）＝ES－ei （4）
Xmin（Ymax ）＝EI－es （5）
Tf ＝ ｜Xmax（Ymin ） － Xmin（Ymax ）｜
必须掌握的六个计算公式
＝TD＋Td （6）

## Slide 30
课堂练习
计算图中轴的极限偏差、公差和极限尺寸，并画出尺寸公差带图。
d =
返回目录

## Slide 31
习 题 三
一、思 考 题
1. 对孔、轴结合的使用要求有哪些? 为什么要制订《公差与配合》标准? 其标准的基本结构如何?
2. 什么是公差等级系数a? 如何判断某一尺寸公差等级的高低?
3. 什么是标准公差因子(公差单位) i? IT6 ~ IT18 的标准公差因子是如何规定的?
4. 什么是标准公差? 国家标准规定了多少个标准公差等级?
5. 试分析尺寸分段的必要性和可能性。在国家标准中按什么规律进行尺寸分段? 在 ~ 尺寸段中,计算尺寸D 值如何规定?
6. 什么是基本偏差? 为什么要规定基本偏差? 轴和孔的基本偏差是如何确定的?
7. 什么是ISO配合制? 为什么要规定ISO配合制? 在什么情况下采用基轴制配合?
8. 选用标准公差等级的原则是什么? 是否公差等级愈高愈好?
9. 如何选用配合类别? 确定配合的非基准件的基本偏差有哪些方法?
10. 为什么要规定优先、常用和一般孔、轴公差带以及优先、常用配合? 设计时是否一定要从中选取?
11. 什么叫一般公差? 未注公差的线性尺寸规定了哪几个公差等级? 在图样上如何表示?

## Slide 32
二、作业题
es

## Slide 34
返回目录