## Slide 1
第3章 尺寸精度设计与检测(2/3)
3.2 标准公差系列—公差带大小标准化-----------------------(2)
3.2.1 公差等级及标准公差值的
计算公式（ a ) ------------------------------ (4)
3.2.3 尺寸分段及D值的确定---------------------------(11)
3.3 基本偏差系列－公差带位置标准化--------------------(15)
3.3.2 孔、轴的基本偏差的确定 ---------------------(19)
公差表格---------------------------------------------------------------(40)
3.3.3 极限与配合的表示及其应用举例-------------(27)
3.3.1 基本偏差代号及其特点 ----------------------（1６）
习 题 三-----------------------------------------------------------（49）

## Slide 2
3.2 标准公差系列—公差带大小标准化
标准公差是指大小已经标准化的公差值,用以确定公差带大小,即公差带宽度，见右图。
标准公差系列是由高低不同的标准公差等级和大小不等的公称尺寸的标准公差构成。
标准公差数值见表3.2。

## Slide 3
D — 公称尺寸（mm）
式中 a — 公差等级系数，（或称公差单位数）
公差是控制误差的，即
i— 标准公差因子 （或称公差单位）（ μm ）
由此可见,公差值的标准化,就是如何确定公差等级系数a、标准公差因子i 和公称尺寸D。
经生产实践和试验统计分析证明,公称尺寸相同的一批零件,若加工方法和生产条件不同,则产生的误差也不同;若加工方法和生产条件相同,而公称尺寸不同,也会产生大小不同的误差。
T = ai = af(D) (3. 15)
即 i = f(D)
由于公差是控制误差的,所以制定公差的基础,就是根据加工误差产生的规律,经试验统计得到的公差计算表达式为

## Slide 4
3.2.1 公差等级及 a 值的确定
1. 公差等级
精度越低。
GB/ T 1800. 1—2020 规定了01,0,1,…,18 共20 个等级。标准公差等级代号用IT(ISO Tolerance 缩写) 与等级数字组成,表示为标准公差级。
IT01, IT0, IT1, … , IT18
从IT01 到IT18,等级依次降低,公差数值依次增大。属于同一等级的公差,对所有的尺寸段虽然公差数值不同,但应看作同等精度。

## Slide 5
2. 标准公差值的计算公式（见表3.1）
尺寸≤3 150 mm 标准公差系列的各级公差数值的计算公式列于表3. 1。
标准
(摘自GB/T1800.1-2009)

## Slide 6
(1) IT01 , IT0 , IT1
(2) IT5 ~ IT18
A 按R5系列增加。
式中常数项和D的系数，按R10/2派生系列增加。
IT01 = 0.3 +0.008 D
IT0 = 0.5 +0.012 D
IT1 = 0.8 +0.020 D
公差等级 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600 2500

## Slide 7
(3) IT2~IT4
按几何级数插入IT1与IT5之间。
IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
设公比为 q

## Slide 8
IT19 ＝2500×1.6i = 4000 i
= 1.25IT7
IT7.25 ＝
＝ 1.12IT7
(4) 中间的插入级
例如 IT7.5 =
(5) 向两端延伸
所以精度高于IT01为
低于IT18为
因为 IT01 = 0.3 +0.008 D

## Slide 9
IT5到IT18计算公式
1. 标准公差因子(公差单位）i (I) 含义
2. i (I) 计算公式
i 与零件公称尺寸的关系见图3.10。
i (I): 是计算标准公差值的基本单位,也是制定标准公差系列的基础。
式（3.16）等号右边第一项反应加工误差随尺寸变化的关系，即符合立方抛物线关系。第二项反应测量误差随尺寸变化关系，即符合线性的关系，主要是温度变化引起的误差。
返回目录

## Slide 10
3.2.3 尺寸分段—D值的确定
这样 T 值数目非常庞大，不便于工程应用。
1. 尺寸为什么要分段？
D＞180 按 R10 系列分段（细分时按R20 ）。
2. 如何分段？
D≤3 不分段；
D≤180 继承旧标准不均匀地分段；
所以对于有一个D 值，都可得到一个T 值。
为了↓ T 值数目→简化公差表格→方便应用→把尺寸按一定规律分成若干尺寸段。

## Slide 11
对于同一尺寸段内，各个公称尺寸的同一公差等级的标准公差数值相同(见下图)。
D 代入表3.1标准公差计算公式→尾数按规定进行修约→表3.2 标准公差值。
0
T = a i = a f (D)
式中 D = ?
必需会用表3.2。

## Slide 12
例3.6 已知 D=Φ30, 求IT7，IT8
解: (1)查表3.2
（2）计算 （式3.16和表3.1）
IT7修约为21μm, IT8修约为33μm。
得IT7 =21μm,
IT8=33 μm
IT8 = 25 i =25×1.31=32.75

## Slide 13
d2 比 d1 的精度低，故d2容易加工。 0
解：由表3.2得
IT7
IT8
例3.7 已知 d1 =Φ100，d2=Φ8，T d1=35μm，
T d2=22μm，确定两轴加工的难易程度。
d1为
d2为
返回目录

## Slide 14
3.3 基本偏差系列－公差带位置标准化
基本偏差 —（见下图）
公差带在零线上面(或位于零线上)，其基本偏差为下偏差。
公差带在零线下面（或位于零线上），其基本偏差为上偏差。
基本偏差是在公差与配合制(GB/ T 1800. 1—2020) 中,确定公差带相对零线位置的那个极限偏差,它可以是上偏差或下偏差,一般为靠近零线或位于零线的那个极限偏差。
为了满足工程实践中各种使用情况的需要,国标规定了孔和轴各有28 种基本偏差,见图3. 11。

## Slide 15
3.3.1 基本偏差代号及其特点
1. 基本偏差代号：
（见图3.11大写表示孔，小写表示轴）。
拉丁字母
（按英文字母读音）
26 +7 (CD、EF、FG、JS、ZA、ZB、ZC) - 5 ( I、L、O、Q、W ) ＝28

## Slide 16
2. 特点（见图3.11所示）
对孔（轴）：
A－H(a－h)基本偏差为
(2) 对 H（h） ：
J－ZC)(j－zc)基本偏差为
H 为 EI = 0 (h 为 es = 0)
EI (es)
ES (ei)
(3) JS（js）－ 对称
若n为7～11级，ITn值
为奇数时:

## Slide 17
基本偏差是确定公差带位置的唯一参数。
返回目录
（4）基本偏差是公差带位置标准化的唯一参数, 除去上述的JS(js)、J(j)、K(k)、M(m) 和N(n) 以外,原则上讲基本偏差与标准公差等级无关,如图3. 11 所示。

## Slide 18
（1） A—H与h和a—h与H各形成11种间隙配合。
（2）JS、J—N与h和js、j—n与H 各形成5种过渡配合。
（3）P—ZC与h和p—zc与H各形成12种过盈配合。
1. 各种基本偏差形成配合的特性
其中A与h(a与H)形成的配合间隙最大；其后，间隙依次减小。
其中JS与h(js与H)形成的配合较松，获得间隙的概率较大；其后，依次变紧；
其中P与h(p与H) 形成的配合过盈最小；其后，过盈依次增大。
3.3.2 孔、轴的基本偏差的确定

## Slide 19
2. 孔、轴基本偏差数值的计算公式
孔、轴基本偏差计算公式是由试验和统计分析得到的，其计算公式见表3.3 。
es
EI

## Slide 20
3. 孔、轴基本偏差数值表（如表3.4至表3.7所示）
→计算
→按规定进行尾数修约规则
→表3.4和表3.5 。
由表3.3
es = - 20μm。

## Slide 21
4. 孔、轴基本偏差换算规则
(1) 一般规则
A—H: EI = - es (3.17)
J—ZC ES = - ei (3.18)
一般规则为：同一字母的孔的基本偏差与轴的基本偏差相对零线是完全对称的。 即孔与轴的基本偏差对应(例如 A 对应 a)时,两者的基本偏差的绝对值相等,而符号相反,即
一般规则适用于所有孔的基本偏差。

## Slide 22
①过渡和过盈配合
(2) 特殊规则
孔、轴基本偏差换算的特殊规则见图3.12所示。
式中 — 孔的标准公差
— 轴的标准公差 。

## Slide 23
5. 孔、轴另一个极限偏差的计算（见下图）
对孔：
对轴：
孔、轴另一个极限偏差根据孔、轴的基本偏差和选用的标准公差进行计算。
② 公称尺寸D > 3 ~ 500 mm, 标准公差 > IT8 的 N 的基本偏差 ES = 0。

## Slide 24
6. 孔、轴极限偏差数值表和配合的极限间隙或极限过盈表
GB/T1800.2-2020孔、轴极限偏差数值表是按GB/T1800.1-2020中的标准公差和基本偏差数值计算出孔、轴公差带的极限偏差。

## Slide 25
3.3.3 极限与配合的表示及其应用举例
公差带用基本偏差的代号和公差等级数字表示，如H7，f6等。配合用相同公称尺寸与孔、轴公差带表示。孔、轴公差带写成分数形式，分子为孔的公差带，分母为轴的公差带。
1. 极限与配合的表示方法
（1） 零件图上：在公称尺寸后注出公差带代号或注出对应的上、下偏差值，或者同时注出公差带代号和上、下偏差数值（见下图）。

## Slide 26
（2） 装配图上：在公称尺寸后面注出孔、轴配合代号，或者同时注出孔、轴配合代号和孔、轴的极限偏差 数值 （见下图）。

## Slide 27
(3) 当使用有限的字母组的装置传输信息时(例如电报、计算机网络等),公差带与配合的标注在尺寸前加注以下字母:
对配合52H7/ g6 表示为H52H7/ S52G6 或h52h7/ s52g6。
对孔加注H 或h,例如50H5 表示为H50H5 或h50h5。
对轴加注S 或s,例如50h6 表示为S50H6 或s50h6。
上述这种表示方法不能在图样上使用。

## Slide 28
解:（1）利用标准公差数值表 3.2和基本偏差数值表
2. 标准公差和基本偏差数值表应用举例
例3. 8 分别利用:标准公差数值表(表3. 2) 和基本偏差数值表(表3. 4 至表3. 7),确定ϕ30H8/ f7 和ϕ 30F8/ h7 配合中孔、轴的极限偏差和两对配合的极限间隙并绘制公差带图。
①确定ϕ30H8/ f7 配合中的孔与轴的极限偏差
公称尺寸ϕ 30 属于大于18 ~ 30 mm 尺寸段,由表3. 2 得
IT7 = 21 µm,IT8 = 33 µm。

## Slide 29
对基准轴h7 的 es = 0 ,其 ei 为

## Slide 30
由式（3.5）和式（3.6）得
（3）

## Slide 31
例3. 9 分别利用:标准公差数值表(表3.2)和基本偏差数值表(表3.4 至3.7),确定ϕ25H7/ p6 和ϕ 25P7/ h6 配合中孔、轴的极限偏差和两对配合的极限过盈并绘制公差带图。
解 (1) 利用标准公差数值表和基本偏差数值表按例3. 8 的方法查表和计算如下:
① 对于 ϕ 25H7/ p6,孔ϕ 25H7,由表3. 6 得
EI =0 ,则 ES = + 21 µm
轴 ϕ 25p6,由表3. 5 得
ei =+ 22 µm, 则es = + 35µ m,
由此可得
② 对于ϕ 25P7/ h6,从配合代号和公差等级可以看出,此例属于特殊规则换算。
孔ϕ 25P7,由表3. 7 得

## Slide 32
(2) 对于 ϕ 25H7/ p6 配合的极限过盈
对于ϕ 25P7/ h6 配合的极限过盈为
由上述计算和从图3. 14 中可见, ϕ 25 H7/ p6 和
ϕ 25P7/ h6 两对配合的最大过盈和最小过盈均相等, 即 ϕ25H7/ p6 和25 ϕ P7/ h6 配合性质相同。
由式（3.8）和式（3.9）为
ϕ 25H7/ p6 和ϕ 25P7/ h6 的公差带图见图3. 14 所示。

## Slide 35
返回目录

## Slide 36
习 题 三
一、思 考 题
1. 对孔、轴结合的使用要求有哪些? 为什么要制订《极限与配合》标准? 其标准的基本结构如何?
2. 什么是公差等级系数a? 如何判断某一尺寸公差等级的高低?
3. 什么是标准公差因子(公差单位) i? 在公称尺寸小于等于500 mm,IT6 ~ IT18 的标准公差因子是如何规定的?
4. 什么是标准公差? 国家标准规定了多少个标准公差等级?
5. 试分析尺寸分段的必要性和可能性。在国家标准中按什么规律进行尺寸分段? 在 ~ 尺寸段中,计算尺寸D 值如何规定?
6. 什么是基本偏差? 为什么要规定基本偏差? 轴和孔的基本偏差是如何确定的?
7. 什么是配合制? 为什么要规定? 在什么情况下采用基轴制配合?
8. 选用标准公差等级的原则是什么? 是否公差等级愈高愈好?
9. 如何选用配合类别? 确定配合的非基准件的基本偏差有哪些方法?
10. 为什么要规定优先、常用和一般孔、轴公差带以及优先、常用配合? 设计时是否一定要从中选取?
11. 什么叫一般公差? 未注公差的线性尺寸规定了哪几个公差等级? 在图样上如何表示?

## Slide 37
二、作业题

## Slide 39
返回目录