## Slide 1
第3章 尺寸精度设计与检测(3/3)
3.4 圆 柱 结 合 的 精 度 设 计------------------------------ (2)
3.4.1 ISO配合制(基准制)的选用----------------------------(2)
3.4.2 标准公差等级的选用-------------------------------（7）
3.4.3 配合类别的选用 ----------------------------------- (13)
3.4.4 线性尺寸的未注公差的选用-------------------------- (44)
课 堂 练 习--------------------------------------------------------(47)
3.5 尺 寸 精 度 的 检 测-----------------------------------------(48)
3.5.1 用通用计量器具测量--------------------------------------(48)
3.5.2 用光滑极限量规检验------------------------------------- (65)
本 章 重 点---------------------------------------------------------(76)
公 差 表 格-----------------------------------------------------------------(77)
补充：类比法选配合在工程实际中应用的示例--------- (37）
习 题 三------------------------------------------------------------------(88)

## Slide 2
3.4 尺 寸 精 度的 设 计
3.4.1 ISO配合制(基准制)的选用 —
1. 一般情况下应优先选用基孔制
选用配合制（基准制）
选用标准公差等级
选用配合种类
确定未注尺寸公差
基孔制 —H
基准轴 —h
第3章 尺寸度设计与检测(3/3)
配合制的选用主要从结构、工艺和经济效益等方面考虑选H、还是选h。
优先选用基孔制H,主要是从工艺和经济效益考虑的。因为用定值刀具（如钻头、铰刀拉刀）加工孔，每把刀具只能加工某一尺寸的孔。而用一把车刀或一个砂轮可以加工不同尺寸的轴，如基孔制和基准轴所需刀具和量具的比较表（见下页)。

## Slide 3
可见，采用基孔制所需的定值刀具比基轴制少，从而可以获得显著的经济效益。
表中某一公称尺寸的孔（轴）和轴（孔）要求三种配合，采用制孔制（制轴制），则三种配合由一种孔（轴）公差带和三种轴（孔）公差带构成。

## Slide 4
2.在下列情况下应选基轴制
（1）采用冷拉钢材直接作轴。
（2）直径小的光轧钢丝作轴
在农业、纺织机械中，有时可以采用IT9~IT11的冷拉钢材直接做轴，采用基轴制较经济。
常常在仪器仪表中直接用光轧钢丝作轴。因为对于加工尺寸小（≤1m m）的轴比加工同级孔困难，此时采用基轴制较经济。
常常应用于一轴与公称尺寸相同的多孔配合，且配合性质要求不同的情况，此时采用基轴制如图3.15（a）所示。
（3）结构上的需要

## Slide 5
因为根据使用要求活塞销1与活塞2应为过渡配合，活塞销1与连杆3为间隙配合（一轴与多孔配合），采用基轴制便于加工，如图3.15（b）所示。
若采用基孔制，精度高的轴不好加工，如图3.15(c)所示。

## Slide 6
3. 与标准零部件配合时
与基准件配合的选用由标准件决定，见图3.16所示。
轴
基孔制
轴承盖
外壳孔
滚动
轴承
例如,滚动轴承内圈与轴的配合应采用基孔制配合,滚动轴承外圈与外孔的配合应采用基轴制配合。如图3. 16 所示为滚动轴承与轴和外壳孔的配合情况,轴颈应按ϕ 40k6 制造,外壳孔应按ϕ90J7 制造。

## Slide 7
允许采用任一适当的孔、轴公差带组成配合。
4. 为满足特殊的需要
返回目录
轴
基孔制
轴承盖
外壳孔
滚动
轴承
例如图3. 16 中, 轴承端盖与外壳孔的配合为ϕ 90 J7/ f9,隔圈孔与轴颈的配合为ϕ 40D9/ k6。

## Slide 8
3.4.2 标准公差等级的选用
1. 选用原则：
在充分满足使用条件下，考虑工艺的可能性，应尽量选用精度较低的公差等级。其原因见图3.17所示。
由图可见:尺寸精度愈高,加工成本愈增加;高精度时,精度稍微提高,成本和废品率都会急剧地增加。因此,选用高精度零件公差时,应要特别慎重。

## Slide 9
计算法 — 一般很少采用
根据具体情况，参照已被实践证明合理的实例来选用公差等级。
利用类比法，应有一定的实践经验和参考有关的资料。
表3.9各种加工方法可能达到的标准公差等级供选用时参考。
类比法 — 工程上常常采用
计算查表法 — 应掌握
（1）类比法
例如 表3.8 标准公差等级的应用范围。

## Slide 10
例如 表3.8标准公差等级的应用范围。
3.8

## Slide 11
表3.9
表3.9各种加工方法可能达到的标准公差等。

## Slide 12
（2）计算查表法（需要掌握）
根据使用要求已确定的极限间隙或过盈
→Tf
→查表 3.2
→孔和轴的标准公差等级
= |Xmax- Xmin|
= |Ymin- Yman|
= | Xmax - Yman|
= TD+Td
为了孔、轴工艺等价。
轴的公差等级比孔的公差等级高一级。
下面举例说明。

## Slide 13
例3.10 已知 D(d) = 95的滑动轴承机构，根据使用要求
Xmax≤ +55μm，Xmin ≥ +10μm，试确定该滑动轴承机构的轴颈和 轴瓦所构成的孔、轴标准公差等级。
解:Tf= |Xmax- Xmin |
= 45μm
≥ ITn+ IT(n-1)
根据Tf = 45μm=TD+Td和D(d)= 95 查表3.2
得: IT5=15μm，
IT7=35μm
IT6=22μm
如果孔、轴都选6级，则Tf = IT6+IT6=22+22=44 ＜ 45μm），符合要求，但不符合孔必须比轴低一级的标准要求（考虑工艺等价）。
轴选 IT5，孔选IT6
Tf = IT5+IT6=15+22=37 ＜ 45（μm）
孔选 6 级，轴选 5 级，虽然比要求的允许值减小8μm，给加工带来一定的困难。但配合精度有一定的储备，而且选用标准的公差等级，可选用标准的原材料、刀具和量具，对降低加工成本有利。
返回目录

## Slide 14
3.4.3 配合的选用
有 — 选间隙配合
1.配合类别的选用：
2.配合种类（松紧）的选用
（1）选用方法
间隙配合：只是为了装配方便
过盈配合：传递大的扭矩,又不要求拆卸
过渡配合：传递一定的扭矩,又能够拆卸
① 计算法:可用于滑动轴承的间隙配合。根据液体润滑理论计算允许的最小间隙，从标准中选择适当的间隙配合种类。
计算法也可用于靠过盈传递负荷的过盈配合。根据要传递负荷的大小，按弹塑性变形理论，计算出所需的最小过盈，从标准中选择适当的过盈配合。再按此验算最大过盈是否使工件材料破坏。

## Slide 15
② 试验法: 主要用于重要的、关键性配合。如机车车轴与车轮的配合，就是用试验法确定配合的。用试验法确定配合比较可靠，但需做很多试验，成本较高。
③ 类比法：是以经过生产验证的且类似的机械、结构和零部件为样板来选配合种类。
类比法是确定机械和仪器配合种类最常用 的方法。
由于影响配合间隙和过盈的因素很多，理论计算是近似的，对于重要的配合还需要经过试验才能最后确定过盈配合的。

## Slide 16
(2) 尽量选用国家标准推荐的优先、常用公差带及优先、常用配合
在选配合时,应考虑尽量采用GB/ T 1800. 1—2020 中规定的公差带与配合。因为20个标准公差等级和28 种基本偏差可组成孔、轴各500 多种公差带,它们又可组成(近30 万对) 配合。这么多的公差带和配合若都使用,显然是不经济的。
根据一般机械产品的使用需要,考虑零件、定值刀具和量具的规格统一,对孔规定了如图3. 18 所示,常用公差带45 种,优先选用公差带17 种(框中)。
对轴规定了如图3. 19 所示,常用公差带50 种,优先选用公差带17 种(框中)。

## Slide 17
在孔、轴的公差带中,又组成了如图3. 20 所示基孔制常用配合45 种、优先配合16 种(框中);如图3. 21 所示基轴制常用配合38 种,优先配合18 种(框中)。

## Slide 18
例3. 11摇设有一滑动轴承机构,公称尺寸为ϕ40 mm的配合,经计算确定极限间隙为+ 20 ~ + 90 µm,若采用基孔制配合,试确定此配合的孔、轴公差带和配合代号,画出其尺寸公差带图,并指出是否属于优先或常用的公差带与优先或常用的配合。
解 (1) 确定孔、轴标准公差等级
因采用基孔制,故孔为基准孔,其公差带代号为40 ϕ H8,EI = 0,ES =+ 39 µm。因为本题为基孔制间隙配合,所以轴的基本偏差应从a ~ h 中选取,其基本偏差为上偏差。
按例3.10 的方法可确定孔、轴标准公差等级为:TD = IT8 = 39 µm,Td = IT7 = 25 µm。
(2) 确定孔、轴公差带
选出轴的基本偏差应满足下述三个条件

## Slide 19
按公称尺寸ϕ40 和- 26 ≤es ≤- 20 µm 的要求查表3.4,得轴的基本偏差代号为 f,故公差带的代号为ϕ40f7,其es =- 25 µm,ei = es - Td =- 50 µm。

## Slide 20
(5) 由图3. 18 和图3. 19 可见,孔ϕ 0H8和轴ϕ 0f7 均为优先用途的公差带。
(3) 确定配合代号为 ϕ40H8/ f7
（4） ϕ 40H8/ f7 的孔、轴尺寸公差带图图3. 22
由图3. 20 可见,ϕ40H8/ f7 为优先配合。

## Slide 21
例3. 12 设某一公称尺寸为ϕ60 mm 的配合,经计算,为保证连接可靠,其最小过盈的绝对值不得小于20 µm。为保证装配后孔不发生塑性变形,其最大过盈的绝对值不得大于55 µm。若采用基轴制配合,试确定此配合的孔、轴的公差带和配合代号,画出其尺寸公差带图,并指出是否属于优先的或常用的公差带与优先或常用的配合。
由题意可知,此孔、轴结合为过盈配合,其允许的配合公差为
按例3. 10 的方法确定孔的公差等级为6 级,轴的公差等级为5 级,即
因采用基轴制配合,故轴为基准轴,其公差带代号为
解 (1) 确定孔、轴公差等级
(2) 确定孔、轴公差带
es = 0 ei = - 13 µm
ϕ 60h5

## Slide 22
将已知的es、ei、IT6、[Ymax] 和[Ymin] 数值代入式④、⑤得
因选用基轴制过盈配合,所以孔的基本偏差代号应从P ~ ZC 中选取,其基本偏差为上偏差ES,若选出的孔的上偏差ES 能满足配合要求,则应符合下列三个条件,即
解上面三式得出
按公称尺寸ϕ60 和- 36 ≤ES ≤- 33 µm的要求,查表3. 7得
孔的基本偏代号为 R
公差带代号为 ϕ60R6
其ES = ( - 41 + 6) =- 35 µm EI = ES - TD =- 54 µm

## Slide 23
(4) ϕ60R6/ h5 的孔、轴尺寸
公差带图(图3. 23)
(3) 确定配合代号为准60R6/ h5
(5) 由图3. 18 和3. 19 可见,孔的公差带ϕ60R6 和轴的公差带ϕ h5 都为常用公差带
由图3. 21 中没有R6,所以准60R6/ h5 为一般配合（图中没有）

## Slide 24
为了便于在工程设计中应用类比法进行选用配合,将上述的各种基本偏差应用说明于表3. 10,供参考。

## Slide 25
总之,配合的选择,应先根据使用要求确定配合类别,再按主要条件选出某一种配合,包括选孔、轴的基本偏差代号和公差等级。
但是,只按使用要求选择配合种类是不够的,因为工程实践的具体工作情况对配合间隙和过盈有影响,所以在选择配合时应根据实际工作情况进行修正,如表3. 11 所示。

## Slide 26
3.4.4 线性尺寸的未注公差的选用
2. 未注尺寸公差的公差等级 和极限偏差
f -精密级
m-中等级
c-粗糙级
v -最粗级
线性尺寸的未注公差（一般公差）是指在车间工艺条件下，机床设备一般加工能力可达到的公差。在零件图上不单独标注它们的公差。
若在生产中产生纠纷时，可按表 3.12 和 表 3.13要求验收。
如果被测要素的功能要求比未注公差更小或允许更大的公差时，应在公称尺寸后直接注出极限偏差值。
1. 图样上采用未注公差的原因
（1） 简化制图，使图样清晰易读。
（2）节省图样设计时间。
（3）可简化对未注要素的检验要求而有助于质量管理。
（4）突出图样上注出公差的尺寸。
（5）由于明确了图样上尺寸的未注公差要求，便于供需双方不必要的争议。

## Slide 27
(2) 未注尺寸公差数值 (表 3.12 和 表 3.13 )
其尺寸的极限偏差取值，一律取对称分布。

## Slide 28
在图样标题栏附近或技术要求中注出标准号和公差等级 。
3.未注尺寸公差图样标注
例如图中225加工后，按表3.12查得 225±0.2。
R3加工后，按表3.13查得 3 ±0.2。
如未注尺寸公差为 f 级时，标注见图3.24。
返回目录

## Slide 29
例3. 13 试查表确定图3. 24 零件图中线性尺寸的未注公差极限偏差数值。
其中前五个为线性尺寸,后两个分别为倒角高度和倒圆半径,以上尺寸的公差等级,由图中技术要求可知为f 级,即精密级。
解：
由图3. 24 可见,该零件图中未注公差线性尺寸有
根据公称尺寸和f 查表3. 12 得前五个线性尺寸的极限偏差分别为:

## Slide 30
根据倒角(高度5 mm) 和倒圆(半径3 mm) 尺寸的f 查表3. 13 得
对于一般公差的线性尺寸是在正常车间精度保证的情况下加工出来的,所以一般可以不检验。若生产方和使用方有争议时,应以上述查得的极限偏差作为判据来判断其合格性。

## Slide 31
课 堂 练 习
已知 D（d）=25,设计要求 x = 0~+56 μm ,
按基孔制选一适当的配合，并画出尺寸公差带图。
解题步骤（提示）：
（2） 求孔、轴的基本偏差代号及配合代号；
（3） 画公差带图。
（1） 求孔、轴的公差等级；
返回目录

## Slide 32
3.5 尺 寸 精 度 的 检 测
3.5.1 用通用计量器具测量的简介
1.测量的误收与误废
若按最大、最小极限尺寸验收如图3.25(a) 所示。
∴ 有可能将公差带内的合格品误判为废品， 即“误废”；
也可能将公差带外的不合格品误判为合格品，即“误收”。
∵测量误差的存在，
千分尺的 i = 0.01, u1=±0.004。
制造厂在车间的环境条件下,用通用计量器具测量工件,应参照GB/ T 3177—2009“光滑工件尺寸检验进行。

## Slide 33
若按极限尺寸验收,即凡是测量结果在ϕ39. 938 mm ~ ϕ 40 mm 范围内的轴都认为是合格的。
但由于测量误差的存在, 会造成处于 ϕ 40 ~
ϕ 40. 004 mm 与ϕ 39. 934 ~ ϕ 39. 938 mm 范围内的不合格零件有可能被误收。
处于ϕ39. 996 ~ ϕ 40 mm 与ϕ 39. 938 ~ ϕ 39. 942 mm 范围内的合格零件有可能被误废。
如果把允许零件尺寸变化的界限(即验收极限) 向零件尺寸公差带内分别移动一段距离,则误收率减少,而误废率增大。
这样对保证零件的质量是有利的。通常,把由验收极限和测量极限误差所确定的允许尺寸变化范围称为“保证公差”,而把保证公差在生产中应控制的允许尺寸变化范围称为“生产公差”,如图3. 25(b) 所示。

## Slide 34
在生产公差一定时,测量误差越大,保证公差也越大,产品质量也就越低;在保证公差一定时,允许的测量极限误差越大,生产公差就越小,加工成本越高。反之,允许的测量极限误差越小,则测量的成本越高,这影响生产过程的经济性。因此,必须正确地选择计量器具(控制一定的测量不确定度) 和确定验收极限,才能更好地保证产品质量和降低生产成本。

## Slide 35
2. 验收原则、安全裕度和验收极限
原则上只接受公差带内的工件，即只允许误废，不允许有误收(见图3.25（b））。
式中u1—计量器具的不确定度；
u2—测量条件的不确定度。
（1）验收原则：
(2) 安全裕度A
由表3.14(见下页)查得图中A为A = 0.0062。
安全裕度是指测量中总的不确定度，它主要是由测量器具的不确定度和测量条件的不确定度组成。

## Slide 36
由
安全裕度 A = 0.0062

## Slide 37
(3) 验收极限的确定。
为了保证上述验收原则的实现,应规定验收极限的方式。根据GB/ T3177 规定:验收极限可以按照下列两种方式之一确定:
① 内缩方式:验收极限是从规定的最大和最小极限尺寸分别向零件公差带内移动一个安全裕度(A) 来确定,如图3. 26(a) 所示。
② 不内缩方式:验收极限等于极限尺寸,即安全裕度A 值等于零,如图
3. 26(b) 所示。
孔、轴尺寸的验收极限为

## Slide 38
选择哪种验收极限方式,要结合尺寸功能要求及其重要程度、尺寸公差等级、测量不确定度和工艺能力等因素综合考虑。
(4) 验收极限方式的选择
具体原则如下:
① 对符合包容要求的尺寸,公差等级高的尺寸,其验收极限按内缩方式确定(双向内缩)
② 对工艺能力指数Cp ≥1 时,其验收极限可以按不内缩方式确定。但对有包容要求的尺寸,孔的最小极限尺和轴的最大极限尺寸一边的验收极限仍按内缩方式确定(单向内缩)。
这里的工艺能力指数Cp 值是零件公差(T) 值与加工设备工艺能力
(C б) 之比值,C为常数,零件尺寸遵循正态分布C = 6. б为加工设备的标准偏差。显然,当零件遵循正态分布时,Cp = T / 6 б 。
③ 对偏态分布的尺寸,其验收极限可以仅对尺寸偏向的一边按内缩方式确定(单向内缩)。
④ 对非配合和一般的尺寸,其验收极限按不内缩方式确定。

## Slide 39
3. 计量器具的选择
为了保证测量的可靠性和量值的统一,标准中规定,按照计量器具所引起的测量不确定度允许值(u1) 选择计量器具。u1 值约为测量不确定度u 的0. 9 倍,u1 值见表3. 14 中。

## Slide 40
表3. 15 和表3. 16 给出了在车间条件下,常用的千分尺、游标卡尺和比较仪的不确定度。在选择计量器具时,所选用的计量器具的不确定度应小于或等于计量器具不确定度允许值(u1)。

## Slide 41
解:
其尺寸公差带图见图3.27所示。
（1）由表3.2和表3.4查得
IT9= 0.062
es= 0.050

## Slide 42
(2) 由表3. 14 中查得安全裕度A = 6. 2 µm,因为此零件尺寸遵守包容要求,应按照内缩方式(双向内缩) 的原则确定验收极限,如图3. 27 所示,则
下验收极限= ϕ 35 - 0. 112 + 0. 006 2 = ϕ 34. 894 2 mm
上验收极限= ϕ35 - 0. 050 - 0. 006 2 = ϕ34. 943 8 mm

## Slide 43
(3) 由表3. 14 中按优先选用 I 挡的原则,查得计量器具测量不确定度允许值为
u1 =5. 6 µm

## Slide 44
由表3. 15 查得分度值为0. 01 mm 的外径千分尺,在尺寸范围大于0 ~ 50 mm内,不确定度数值为0. 004 mm。
因0. 004 < u1 = 0. 005 6,故可满足使用要求。

## Slide 45
解：（1）画尺寸公差带
由表3.2 和表3.6 查得
画出尺寸公差带图,如图3.28 所示。
(2) 由表3. 14 中查得安全裕度

## Slide 46
因Cp =1. 2 > 1,其验收极限可以按不内缩方式确定,即A = 0,但因该零件尺寸遵守包容要求,因此其孔的最小极限尺寸一边的验收极限仍按内缩方式(单向内缩) 确定,如图3. 28,则有
上验收极限= ϕ(150 + 0. 16) = ϕ 150. 16 mm
下验收极限= ϕ(150 + 0 + 0. 016) = ϕ 15 0. 016 mm
(3) 由表3. 14中按优先选用I挡的原则,查得计量器具测量不确定度允许值
u1 = 15 µm

## Slide 47
由表3. 15 查得,分度值为0. 01 mm的内径千分尺在尺寸100 ~ 150 mm范围内, 不确定度为0. 008 < u1 = 0. 015,故可满足使用要求。

## Slide 48
解：
例 3.16 某孔尺寸要求为ϕ 30H8,用相应的铰刀加工，但铰刀已经磨损，因此尺寸分布为偏态分布，试确定验收极限。若选用Ⅱ挡测量不确定度允许值 u1 ,选择适当的计量器具。
（2）确定验收极限
由表3.14 得安全裕度为
因孔尺寸为偏态分布，并偏向其最大实体尺寸一边，按内缩方式确定,而对另一边按不内缩方式确定。
A = 3.3 μm
(1) 从表3. 2 和表3. 6 中查得
画出公差带图3. 29 所示。
ϕ30H8 =
见图 3.29 所示。

## Slide 49
由表3. 16 中查得分度值为0. 005 mm(相当于放大倍数250 倍) 的比较仪其不确定度为0. 003 mm.
因0. 003 <0. 005 = u1, 故可满足要求。

## Slide 50
例 3.17 某轴的长度为100mm,其加工精度为线性尺寸的一般公差中等级，即GB/T1804 — m 。试确定其验收极限，并选择适当的计量器具。
解 (1) 由表3. 12 查得,该尺寸的极限偏差为
公差带图3. 30 所示。
(2) 因该尺寸属于一般公差尺寸,按标准规定,应
按不内缩方式确定验收极限,即取安全裕度A = 0,则
上验收极限= 100 + 0. 3 = 100. 3 mm
下验收极限= 100 - 0. 3 = 99. 7 mm
(3) 一般公差的m 级相当于IT13 ~ IT14,用游标卡尺测量就可满足要求。

## Slide 51
3.5.2 用光滑极限量规检验
1. 量规 的作用和分类
（1）作用：量规是一种无刻度的定值专用量具, 用量规检验零件时，只能判断零件是否合格，不能测出零件实际尺寸的数值。如图3.31所。
由图3.31可见，量规都是成对使用的，分通规（T）和止规(Z)。孔用量规称塞规，轴用量规称卡规。如果被测零件通规能通过，止规不能通过，即被测零件合格。
若通规不能通过，或者止规能通过，则被测零件不合格。

## Slide 52
① 工作量规：操作者对零件进行检验用的量规。
② 验收量规:检验人员或用户在验收产品时用的量规。
③ 校对量规:检验轴用量规（环规或卡规）在制造时是否符合制造公差，在使用中是否已达到磨损极限的量规。孔用量规（本身是外尺寸）可以较方便地用通用量仪检测，所以不设校对量规。
(2) 量规的分类
根据量规的使用场合不同,量规可分为以下三类:
通规用“T”表示,止规用“Z”表示。
为了保证加工零件检验的精度,操作者应该使用新的或者磨损较小的通规
验收量规一般不另行制造,而采用与工作量规同类型的且磨损较多,但未超过磨损极限。这样,由操作者自检合格,检验人员或用户代表验收时也一定合格,从而保证了零件的合格率。

## Slide 53
(a) “校通—通”量规（TT): 是指检验轴用工作量规通规的校对量规。检验时它应通过轴用工作量规的通规，否则通规不合格。
(b) “校止—通”量规（ZT):是指检验轴用工作量规止规的校对量规。检验时它应通过轴用工作量规的止规，否则止规不合格。
(c) “校止—损”量规（ZS)：是指检验轴用工作量规通规是否达到磨损极限的校对量规。检验时它不应通过轴用工作量规的通规，否则该通规已达到或超过磨损极限，不应再使用。
校对量规又分为以下三类：

## Slide 54
2. 量规设计原则：泰勒原则（公差带内缩原则）
(1) 量规的尺寸的确定
通规的公称尺寸 = 被测轴的最大极限尺寸、孔的最小极限尺寸
止规的公称尺寸 = 被测轴的最小极限尺寸、孔的最大极限尺寸
对于要求遵守包容要求的孔、轴在用量规检验时，为了正确地评定被测零件的合格性，应按极限判断原则（泰勒原则）验收，即光滑极限量规应遵守泰勒原则来设计。
（2）量规的形式的确定(如图3.32所示)
理论上通规为全形规，它是控制体外作用尺寸(即实际尺寸和形状误差）。止规为非全形规，它是控制实际尺寸。

## Slide 55
若将止规制成非全形规,检验时,它与被测孔是两点接触,只需稍微转动,就可能发现这种过大的形状误差,判定其为不合格品。
严格遵守泰勒原则设计的量规,具有既能控制零件尺寸大小,同时又能控制零件形状误差的优点。但是,在量规的实际应用中,往往由于量规制造和使用方面的原因,要求量规形状完全符合泰勒原则是有困难的。因此标准中规定,允许在保证被检验零件的形状误差不影响零件的配合性质的条件下,使用偏离泰勒原则的量规。
上述理由可以进一步用图3. 32 来说明。当孔存在形状误差时,若将止规制成全形量规,就发现不了孔的这种形状误差,而会将因形状误差超出尺寸公差带的零件误判为合格品。
例如通规,对于尺寸较大的孔,如果制成全形量规非常笨重,不便使用,允许采用非全形塞规或球端杆规;对于诸如曲轴上的中间直径,用全形的环规无法检验,只好用卡规。而对于止规,当测量时为点接触时,容易磨损,所以一般用小平面、圆柱面或球面代替;对于尺寸过小的孔,为了便于止规的制造和耐磨损,止规也常用全形塞规。此外,为了使用量具厂生产的标准化了的系列量规,允许通规的长度小于配合长度。

## Slide 56
3. 量规公差及其工作尺寸的计算
（1）工作量规公差及其公差带
例如被检孔要求为Φ 30H9，由表3.21查得孔用量规尺寸公差为
工作量规的制造公差(T1) 与被检零件的公差等级和公称尺寸有关,见表3. 17,其公差带分布如图3. 33 所示。

## Slide 57
量规尺寸公差带如图3.33所示，其中图（a）为孔用量规公差带图， 图（b）为 轴用量规公差带图。
由图3.33可见，量规的公差带位于被检零件公差带之内，这是为了在验收时不会产生误收。止规的公差带紧靠被检孔的最大极限尺寸、轴的最小极限尺寸。通规的公差带中心偏离被检孔的最小极限尺寸、轴最大极限尺寸一个Z1值，这是给通规工作时留有一定的磨损公差，而通规的磨损极限尺寸为被检孔的最小极限尺寸、轴的最大极限尺寸。

## Slide 58
（2）校对量规的公差及公差带
① 校对量规尺寸公差：
② 校对量规尺寸公差带：见图3.33（b）所示。
“校通—通”量规（TT）:检验时应通过被检通规。其公差带是从通规下极限偏差起向通规公差带内分布。其作用是防止通规过小。
“校通—损”量规（TS）:检验时不通过被检通规。其公差带是从通规的磨损极限（上极限偏差）起向通规公差带内分布。其作用是防止通规在使用中超出磨损极限尺寸（最大实体尺寸）。
“校止—通”量规（ZT）:检验时应通过被检止规。其公差带是从止规下极限偏差起向止规公差带内分布。其作用是防止止规尺寸过小。
③ 校对量规几何误差应在其尺寸公差带内，其测量表面粗糙度轮廓参数 Ra值比工作量规要小。

## Slide 59
④ 量规几何公差
⑤ 量规测量面的表面粗糙度轮廓
例3.18 计算40H8/g7 孔、轴用各种量规的极限偏差和工作尺寸。
解 ：（1） 由表3.2、表3.4和表3.6查出孔、轴的标准公差和基本偏差，并计算出孔、轴的另一个极限偏差，其极限偏差分别为
（3）量规工作尺寸的计算
举例说明量规工作尺寸的计算。

## Slide 61
（3）画出工件和量规的尺寸公差带图 （ 如图3.34所示）
（4）计算工作量规的极限偏差和工作尺寸
1） 40H8孔用塞规
① 通规（T）
② 止规（Z）

## Slide 62
2） 40g7 轴用环规
① 通规（T）
② 止规（Z）

## Slide 63
3) 轴用卡规的校对量规的工作尺寸
① “校通—通”量规（TT）
② “校通—损”量规（TS）
③“校止—通”量规（ZT）
返回目录

## Slide 64
本章重点:
1.《极限与配合》的基本术语和定义及其
运算关系、尺寸公差带的图解；
2. 标准公差和基本偏差的应用；
3. 圆柱结合的精度设计内容和基本方法；
4. 未注尺寸公差的应用。
返回目录

## Slide 73
习 题 三
一、思 考 题
1. 对孔、轴结合的使用要求有哪些? 为什么要制订《极限与配合》标准? 其标准的基本结构如何?
2. 什么是公差等级系数a? 如何判断某一尺寸公差等级的高低?
3. 什么是标准公差因子(公差单位) i? 在公称尺寸小于等于500 mm,IT6 ~ IT18 的标准公差因子是如何规定的?
4. 什么是标准公差? 国家标准规定了多少个标准公差等级?
5. 试分析尺寸分段的必要性和可能性。在国家标准中按什么规律进行尺寸分段? 在 ~ 尺寸段中,计算尺寸D 值如何规定?
6. 什么是ISO基本偏差? 为什么要规定基本偏差? 轴和孔的基本偏差是如何确定的?
7. 什么是配合制? 为什么要规定? 在什么情况下采用基轴制配合?
8. 选用标准公差等级的原则是什么? 是否公差等级愈高愈好?
9. 如何选用配合类别? 确定配合的非基准件的基本偏差有哪些方法?
10. 为什么要规定优先、常用和一般孔、轴公差带以及优先、常用配合? 设计时是否一定要从中选取?
11. 什么叫一般公差? 未注公差的线性尺寸规定了哪几个公差等级? 在图样上如何表示?

## Slide 74
二、作业题

## Slide 77
作业题解释
1.孔：求Dmax、Dmin， ES、EI、和 TD。
轴∶求dmax、 dmin， es、 ei和 Td。
3.
4. IT7＝0.25：IT7.5＝31：IT7.25＝28：
IT8＝39： IT8.5＝49：IT8.25＝44
5. d1—IT5；d2—IT6：∵IT6比IT5精度低．∴d2易加工．
求 Xmax、Xmin、 X平均 和 Tf 。
+
0
-
Td
ES
es
TD
ei
ES
+
0
-
Td
ei
TD
EI

## Slide 78
9.（1） 40n6（2） 18s7（3） 65R7（4） 240D9
10.（1） 35H8／e7，（2） 40H7／u6，
（3） 60H8／k7
返回目录