## Slide 1
4.1 概 述------------------------------------- （2）
4.1.1 零件几何误差的产生及其影响 ---------------------(3)
4.1.2 几何误差的研究对象——几何要素 ------------(4)
4.1.3 几何公差特征项目及符号-------------------------(12)
4.2 几何公差在图样上标注的方法 -------------------------------(16)
4.2.1 公差框格------------------------------------------------(17)
课堂练习- ---------------------------------------------------------------(45)
4.2.2 辅助平面与要素框格---------------------------------(23)
第4章 几何精度精度设计与检测（1/4）
4.2.3 被测要素的标注方法----------------------------------(32)
4.2.4 基准要素的标注方法--------------------------------（36）
4.2.5 公差框格相邻区域的标注方法-----------------------(39)

## Slide 2
第4章 几何精度设计与检测
4.1 概 述
几何公差是控制几何误差的。
几何误差: 是指零件加工后的实际形状、方向和相互位置与理想形状、方向和相互位置的差异。在形状上的差异称形状误差，在方向上的差异称方向误差，在相互位置上的差异称位置误差。
如图4.1(b) 所示，加工后的零件存在加工误差，如形状误差（圆柱度误差）和方向误差（垂直度误差）等。
在图4.1(a)中给出了圆柱度公差和垂直度公差来控制其误差：
则合格

## Slide 3
4.1.1 几何误差的产生及其影响
1. 几何误差的产生
（1）由于零件在加工中，机床、夹具和刀具等工艺系统本身有误差;
（2）加工过程中有受力变形、振动和磨损等因 素产生误差。
2. f几何对零件使用性能的影响
(1) f几何 影响零件的功能要求
例如机床导轨直线度、平面度有误差，将影响机床刀架的运动精度。
齿轮箱体上各轴承孔的位置误差，将影响齿轮传动的齿面接触精度和齿侧间隙。
(2) f几何 影响零件的配合性质
例如孔、轴结合的间隙配合，孔轴表面有形状误差，将会使间隙分布不均，运动时磨损加快，影响寿命和精度。
(3) f几何 影响零件的自由装配
例如轴承盖上各螺钉孔的位置不正确，在用螺栓固定时，就会影响自由装配。
总之，零件几何误差对其工作性能的影响很大，它是衡量机器、仪器产品几何精度的重要指标。

## Slide 4
4.1.2 零件几何误差的研究对象——几何要素
构成零件几何特征的点、线、面称为几何要素。
如图4.2 所示的零件就是由多种几何要素组成的。

## Slide 5
几何要素分类：
1. 按结构特征分
（1）组成要素（轮廓要素）
组成要素是指零件的实际表面或表面上的线。
例如图4.2中的球面、圆柱面、圆锥面、端平面和圆锥面的素线。

## Slide 6
组成要素中按存在的状态又可分为：
（a） 公称组成要素—是指由技术制图或其他方法确定的理论正确组成要素。如图4.3（a)所示。
（b） 实际（组成）要素—是指加工后零件上实际存在的要素。
如图4.3（b)所示。
提取组成要素—是指按规定的方法由实际（组成）要素提取有限数目的点 所形成的实际要素的近似替代。如图4.3（c）中所示。
在评定几何误差时，通常以提取组成要素代替实际（组成）要素。

## Slide 7
（d) 拟合组成要素—是指按规定的方法由提取组成要素形成的并具有理想形状的组成要素，如图4.3（d）中所示。
公称组成要素， 实际（组成）要素，提取组成要素和拟合组成要素它们之间的关系为：

## Slide 8
（3） 导出要素（中心要素）
图4.2 零件的几何要素

## Slide 9
（b） 提取导出要素—是指由一个或几个提取组成要素得到的中心点、中心线或中心面。如图4.3（c)所示为提取导出的中心线。
导出要素中按存在状态又可分为：
（a） 公称导出要素—是指由一个或几个公称组成要素导出的中心点、轴线或中心面。如图4.3（a) 所示为公称导出的中心线。
（c） 拟合导出要素—是指由一个或几个拟合组成要素导出的中心点、中心线或中心面。如图4.3（d)所示为拟合导出的中心线。
图 4.3 几 何 要 素 定 义 之 间 的 相 互 关 系

## Slide 10
2. 按检测关系分
被测要素—是指图样给出了几何公差要求的要素,也就是需要研究和检测的要素。如图4.1(a)中d1表面和轴线所示。
(1) 被测要素：
Ⅰ
图4.1（a）
Ⅱ
被测要素按其功能要求又可分为：
(a) 单一要素—是指对要素本身提出形状公差要求的被测要素。 如图4.1（a）中的Ⅰ。
(b) 关联要素—是指相对基准要素有方向或（和）位置功能要求而给出方向或位置公差要求的被测要素。如图4.1(a)中 Φd1的轴线Ⅱ。

## Slide 11
（2）基准要素：
是指图样上规定用来确定被测要素的方向或位置的要素。
如图4.1（a）中d2的左端面 Ⅲ。
基准－
理想的基准要素。
图4.1（a）
Ⅰ
图4.1（a）
Ⅱ
基准要素Ⅲ
应当指出，基准要素本身按其功能要求可以
是单一要素或关联要素。
返回目录

## Slide 12
4.1.3 几何公差特征项目及符号
1. 几何公差的类型、几何公差特征项目及符号如表4.1所示。

## Slide 13
由表4.1可见几何公差分为形状公差(6项)、方向公差（5项）、位置公差（6项）和跳动公差（2项）共四类（19项）。
其中形状公差是对单一要素提出的几何特征，因此，无基准要求。
方向公差、位置公差和跳动公差是对关联要素提出的几何特征，因此，在大多数情况下都有基准要求。

## Slide 14
2. 几何公差的附加符号 如表4.2所示

## Slide 15
返回目录

## Slide 16
4.2 几何公差在图样上标注的方法
几何公差在图样上规范标注的内容：1—公差框格,
2 —辅助平面和要素框格,
3 —相邻（补充）标注，
4—参照线，
5 —指引线。
几何公差框格应使用参照线、指引线与被测要素相连。如果没有可选的辅助平面或要素标注,参照线应与公差框格的左侧或右侧中点相连。如果有可选的辅助平面和要素标注,参照线应与公差框格的左侧中点或最后一个辅助平面和要素框格的右侧中点相连。此标注同时适用于二维与三维的标注。

## Slide 17
4.2.1 公差框格
几何公差要求应标注在划分成两个或三个部分的矩形框格内,见下图,第一个为特征项目符号部分,第二个为公差带、要素与特征部分,第三个为基准部分,基准部分可包含一至三个格,这些部分为自左向右顺序排列。
3
1
2
公差框格第一部分,即第1 格为几何公差特征项目符号,见表4. 1。
1. 特征项目符号

## Slide 18
公差框格第二部分,即第2 格为公差带、要素与特征。
2. 公差带、要素与特征
表4. 3 为用于在公差框格的公差带、要素与特征部分的规范元素,并给出了这些元素应有的组别和标注顺序。除公差带宽度（即强制性的）外,其余的元素都是可选的。
在此只讲公差带。要素与特征方面的内容以后讲标注和检验时逐步介绍。

## Slide 19
几何公差带是指由一个或两个理想的几何线要素或面要素所限定的、由一个或多个线线线性尺寸表示公差值其大小的区域,它是限制实际被测要素变动的区域。若被测实际要素全部位于公差带内,则零件合格,反之则不合格。几何公差带具有形状、大小、方向和位置四个特征,该四个特征将在标注中都能体现出来。
（1）公差带形状
几何公差带形状是由被测要素的几何形状、特征项目和标注形式决定，见表4. 4。

## Slide 20
（2）公差带大小
公差带大小是用它的宽度或直径表示,由给定的公差值t 决定。如果公差带是圆形、圆柱形,圆管形,公差值前应标注符号 “ϕ”,如果是球形应标注“S ϕ”,见图4.5(d) 和(e), 公差值是强制性的规定元素,它应以线性尺寸所使用的单位(mm) 给出。

## Slide 21
公差带默认具有恒定的宽度。如果公差带宽度在两个值之间发生线性变化,这两数值之间应采用“—”分开,见图4. 5(g),表示在被测要素上从K 到N 之间公差值从0. 1 到0. 2 按比例变化。
如果公差带宽度的变化是非线性的,应通过其他方式标注。
公差默认适用于整个被测要素。如果公差适用于整个要素内的任何局部区域,则应使用线性与/ 或角度单位(如适用) 将局部区域的范围添加在公差值后面,并用斜杠分开,见图4. 5(h)。
（3）公差带方向
几何公差带的方向一般默认为公差值给的公差带宽度方向,即被测要素的法向。对于导出要素(中心线和中心点) 公差带的方向应用定向平面框格确定。

## Slide 22
（4）公差带位置
几何公差带的位置一般默认其中心位于理论正确要素(TEF) 上,TEF作为参照要素,公差带对称于参照要素，否则,应另有标注。
公差框格第三部分为基准字母,即第3 至第5 格,见图4. 5。关联要素的方向、位置和跳动公差的位置由基准或基准体系来确定。基准分单一基准、公共基准(组合基准) 和三基面体系三类。
3. 基 准
单一基准是由一个基准要素建立的基准,它从一个单一表面或一个尺寸要素中获得,用一个大写字母表示,如4. 5(b) 所示。
多基准是由两个或三个单一基准或公共基准建立的基准体系,表示基准的大写字母按基准的优先顺序自左至右填写在公差框格内,如图4. 5(c) 和(d) 所示。
公共基准是由两个同时为基准要素建立的组合(作为一个) 基准,中间用短横线隔开的不同的大写字母表示,如图4. 5(f) 所示。
返回目录

## Slide 23
4. 2. 2 辅助平面与要素框格
辅助平面与要素框格有相交平面框格、定向平面框格、方向要素框格和组合平面框格四种,这些均可标注在公差框格的右侧。如果需标注其中的若干个,应按相交平面框格、定向平面框格或方向要素框格(此两个不应一同标注) 和组合平面框格的顺序标注在公差框格右侧。当标注此类框格中的任何一个时,参照线可连接于公差框格的左侧或右侧,或最后一个可选框格的右侧,如图4. 4 所示
相交平面是由零件的提取要素建立的平面,用于标识该面上的线要素(组成要素或中心要素) 或提取线上的点要素。
1. 相交平面框格

## Slide 24
用相交平面确定相交平面上线要素要求的方向。仅当面要素为回转型(如圆锥或圆环）、圆柱型(如圆柱) 和平面型(如平面) 时,才可构建相交平面族。
(1) 相交平面的作用
相交平面应使用相交平面框格标注,它作为公差框格的延伸部分,标注在其右侧。相交平面框格有四种型式,见表4. 2。用特征符号定义相交平面相对于基准的构建方式,并将其放置在相交平面框格的第一格,其基准字母放置在第二格。
几何公差标注中包含相交平面框格,则应符合下列规则:
(2) 相交平面框格
相 交 平 面 框 格
(3) 相交平面的应用规则
当被测要素是组成要素上的线要素时,应标注相交平面框格,以免产生误解,除非被测要素是圆柱、圆锥或球的母球的直线度或圆度。

## Slide 25
当被测要素是在一个给定方向上的所有线要素,而且特征符号并未明确表明被测要素是平面要素还是该要素上的线要素时,应使用相交平面框格表示出被测要素是要素上的线要素,及这些线要素的方向,见图4. 6。 此时被测要素是该面要素上与基准C平行的所有线要素。
图4. 6 相交平面框格的示例
定向平面是由提取要素建立的平面,用于标识公差带方向。
2. 定向平面框格
(1) 定向平面的作用
在下列情况中应标注定向平面:
被测要素是中心线或中心点,且公差带的宽度是由两平行平面限定的,或被测要素是中心点,公差带是由一个圆柱限定的,且公差带要相对于其他要素定向,且该要素是基于零件的提取要素构建的,能够标识公差带的方向。

## Slide 26
被测要素是矩形局部区域时,也可以标注定向平面。
仅当面要素为回转型、圆柱型和平面型时,才可用于构建定向平面。
(2) 定向平面框格
定向平面应使用定向平面框格，它有三种型式,见表4. 2。
定 向平 面 框 格
(3) 定向平面的应用规则
几何公差标注中包含定向平面框格,则应符合下列规则:
当定向平面所定义的角度等于0度或90度时,应分别使用平行度符号或垂直度符号。

## Slide 27
图4. 7 定向平面框格的标注示例
当定向平面所定义的角度不是0度或90度时,应使用倾斜度符号,并且应明确地定义出定向平面与定向平面框格中的基准之间的理论夹角,见图4. 7。
当公差框格标注有一个或多个基准时,定向平面应按照平行于、垂直于、或保持特定的角度于定向平面框格构建,同时受公差框格内基准的约束(默认0度或90度角,或使用TED 明确标注的角度)。公差框格中的基准在定向平面框格所构建的定向平面之前按特定顺序规定。若定向平面框格所标注的基准也标注在公差框格中,则定向平面框格只受标注在它前面的公差框格内的基准约束。

## Slide 28
(1) 方向要素的作用
3. 方向要素框格
方向要素是由零件的提取要素建立的理想要素。用于标识公差带宽度(局部偏差)的方向。
在二维标注中,仅当指引线的方向以及公差带宽度的方向使用TED 标注时,指引线的方向才是公差带宽度的方向。
当被测要素是组成要素且公差带宽度的方向与面要素不垂直时,应使用方向要素确定公差带宽度的方向。另外,应使用方向要素标注非圆柱体或球体的回转体表面圆度的公差带宽度方向。
仅当面要素为回转型、圆柱型和平面型时,才可用于构建方向要素。
方向要素的框格是公差框格的延伸部分,它标注在其右侧。方向要素框格有四种型式,见表4. 2 。
(2) 方向要素框格
方 向 要 素 框 格

## Slide 29
(3) 方向要素的应用规则
方向定义为与被测要素的面要素垂直时,应用跳动符号,并且被测要素(或其导出要素) 应在方向要素框格中作为基准标注;
图4. 8 方向要素框格的标注示例
当被测要素是组成要素,且公差带的宽度与规定的几何要素非法向关系,或对非圆柱体或球体的回转体表面使用圆度公差时,应标注方向要素,见图4. 8。
若几何公差规范中包含方向要素框格,则应
符合下列规则:
当方向所定义的角度不是0度或90度时,应使用倾斜度符号,而且应明确地定义出方向要素与方向要素框格的基准之间的TED 夹角。
当方向所定义的角度为等于0度或90度时,应分别使用平行度符号或垂直度符号:

## Slide 30
组合平面是由零件上的要素建立的平面,用于定义封闭的组合连续要素。组合连续要素是由单一要素无缝组合在一起的单一要素,它可以是封闭的或非封闭的。
4. 组合平面框格
(1) 组合平面的作用。
当几何公差标注“全周”“符号,应使用组合平面。组合平面可标识一个平行平面族,可用来标识“全周”标注所包含的要素。
(2) 组合平面的框格
可用于相交平面的同一类要素也可用于构建组合平面。
组合平面框格是公差框格的延伸部分,它标注在公差框格的右侧。组合平面框格见表4. 2。
组合平面的框格

## Slide 31
当使用“全周”符号标识适用于要素集合的规范时,应标注组合平面。组合平面可标识一组单一要素,与平行于组合平面的任意平面相交为线要素或点要素。
(3) 组合平面的应用规则
图4. 9(a)、(b)为封闭组合且连续的表面上的一组线素上(由组合平面所定义的) 的全周图样标注,应将用于标识相交平面的相交平面框格布置在公差框格与组合平面框格之间。
图样上的标注要求为组合公差带(CZ),适用于在所有横截面中的线a、b、c与d,见图4. 9(c)。
返回目录

## Slide 32
4. 2. 3 被测要素的标注方法
1. 被测要素为组成要素的标注
用带箭头的指引线从框格的任意一侧的中间引出,并且必须垂直该框格,它的箭头与被测要素相连。指引线引向被测要素时,可以弯折,一般只弯折一次。
在二维标注中,当公差涉及轮廓线或轮廓面(组成要素) 时,箭头终止在该要素的轮廓线上或其延长线上(应与尺寸线明显错开),如图4. 10(a)、(b) 所示;箭头也可终止在引出线的横线上,引出线引自被测面,如图4. 10(c) 所示。

## Slide 33
在三维标注中, 指引线终止在组成要素上(但应与尺寸线明显分开)[见图4. 10 中(d)、(e)]。指引线的终点为指向延长线的箭头以及组成要素轮廓或尺寸线上的点。当该面要素可见时,该点为实心的,指引线为实线;当该面要素不可见时,该点是空心的,指引线为虚线。
指引线的终点可以放在使用指引横线上的箭头, 并指向该面要素,
见图4. 10 (f)。此时指引线终点为圆点的上述规则也可适用。

## Slide 34
当导出的中心线、中心面或中心点有公差要求时,指引线箭头应终止在尺寸要素的尺寸线的延长线上,如图4. 11 所示。
2. 被测要素为导出要素的标注

## Slide 35
3. 被测要素为中心要素的标注
返回目录

## Slide 36
基准要素采用基准符号标注。基准符号由一个标注在基准方框内的大写字母用细实线与一个涂黑的三角形相连而组成,见图4. 13。表示基准的字母也要标注在相应被测要素的公差框格内,无论基准要素的方向如何,基准方格中的字母都应水平书写。
4. 2. 4 基准要素的标注方法

## Slide 37
当基准要素是轮廓线或轮廓面(组成要素) 时,基准三角形放置在要素的轮廓线或其延长线上(与尺寸线明显错开),也可放置在该轮廓面引出线的水平线上,如图4. 14所示。
1. 基准要素为组成 要素的标注

## Slide 38
当基准是导出的中心线、中心面或中心点时,基准三角形应放置在该尺寸线的延长线上,如图4. 15(a) 所示。如果没有足够的位置标注基准要素尺寸线的箭头,箭头可用基准三角形代替,如图4. 15(b)、(c) 所示。
2. 基准要素为导出要素的标注
返回目录

## Slide 39
在与公差框格的上、下和水平两个区域内可标注补充的标注,如图4. 16 所示。
4. 2. 5 公差框格相邻区域的标注方法
1— 上、下相邻的标注区域
2— 水平相邻的标注区域
仅适用于一个公差框格的标注应在此公差框格的水平相邻区域内标注,图4. 16 所示2 ，为水平相邻标注区域的位置,取决于参照线连接在公差框格何端。
在上下相邻标注区域内的标注应左对齐。在水平相邻标注区域内的标注,如果位于公差框格的右侧,则应左对齐,如果位于公差框格的左侧,则应右对齐。
适用于所有带指引线的公差框格的标注应在上或下部相邻的区域内标注。
当上下相邻标注区域内标注的意义一致时,优先采用上部相邻标注的区域。

## Slide 40
例1 如果被测要素并非公差框格的指引线及箭头所标注的完整要素,则应给出指明被测要素的标注。如图4. 17(a) 所示,用任意横截面的符号“ACS”表示被测要素为任何横截面。ACS 仅适用于回转体表面、圆柱表面或棱柱表面。
1. 公差框格相邻区域的标注示例

## Slide 41
例3 局部要素的标注。用大写字母标出起止点位置。如果该点要素或线要素不在组成要素的边界上,则应用TED 确定其位置。在公差框格上相邻区域内用区间符号“ ”表示。图4. 17(c) 为被测要素是从线J 开始到线K 结束的上部面要素的标注示例。
例4 变宽度公差带的标注。公差值一般默认沿被测要素的长度方向保持定值。对变宽度公差带的标注可以在被测要素上规定的两个位置之间从一个值到另一个值的呈比例变化,两个数值应采用“—”分开标明。图4. 17(d) 为使用区间符号的变宽度公差带标注示例。比例变量默认沿着连接两规定位置弧线的距离变化。。

## Slide 42
图4. 17(e) 为从K到N 呈线
性变化的公差带标注示例。
例5 螺纹、齿轮和花键轴线的标注。如果以螺纹导出轴线为被测要素或基准要素时,默认为螺纹中径圆柱的轴线,否则应标注“MD”表示大径,标注“LD”表示小径。如图4. 17(f ) 所示。
以齿轮、花键轴线为被测要素或基准要素时,需注明所指的具体要素,如标注“PD”表示中径或节圆直径,“MD”表示大径,“LD”
表示小径。

## Slide 44
(6) 表示螺纹与齿轮的LD、PD 或MD 的标注。
2. 公差框格相邻区域的标注顺序
如果在相邻注区域内有不止一个标注,这些标注应按照以下顺序给出,在每个标 注之间应留间隔。
(1) 多个被测要素的标注,如 n × 或 n × m × ,如 8 × ϕ10。
(2) 尺寸公差标注,例如 8 × 10H7。
8
(3) 与联合要素无关的“区间 ”标注,如图4. 17(c) 中的底表面和 右侧的表面。
(4) 表示联合要素的UF 以及用来表示构建每个联合要素的要素数量的 n ×的标注,如图4. 17(b)。
(5) 表示横截面ACS 的标注,如图4. 17(a)。

## Slide 45
课堂练习
请解释下图标注的含义。
返回目录