## Slide 1
第4章 几何精度精度设计与检测 (2/4)
4.2.6 简化标注和附加标注-----------------------------(2)
1. 简化标注---------------------------------------（2）
4.2.7几何公差及其图样标注示例-------------------（12）
课堂练习----------------------------------------------------(66)
2. 附加标注---------------------------------------（4）
1. 形状公差-------------------------------------（12）
2. 方向公差--------------------------------------（19）
3. 位置公差--------------------------------------（35）
5. 跳动公差--------------------------------------（54）
4. 轮廓度公差带--------------------------------（47）

## Slide 2
4.2.6 简化标注和附加标注
1. 简化标注。
在保证读图方便和不会产生误解的情况下,可以简化几何公差的图样标注。
(1) 同一被测要素有多项几何公差要求时,要求可在上、下堆叠的公差框格中给出。例如图4. 18 为圆柱有圆度公差、直线度公差和平行度公差要求的简化标注。
将公差框格按公差值从上到下依次递减的顺序排布,参照线应连接于第一个公差框格左侧或右侧的中点,而非公差框格中间的延长线。此标注同时适用于三维的标注。

## Slide 3
(2) 几个单独要素有同一公差带要求时,可使用一个公差框格标注,见图4. 19。图4. 19(a) 中用三根指引线与公差框格相连和(b) 图中在相邻区域区内标注 3 ×A 含义相同,但不可同时使用。
(3) 当组合公差带应用于几个独立的要素时,要求在公差框格内公差值后加注组合公差带符号CZ,所有相关的单独公差带应采用TED,或缺省的TED 约束相互相互之间的位置和方向,见图4.20。

## Slide 4
2. 附加标注
(1) 全周与全表面(连续的封闭被测要素) 的图样标注
全周要求仅适用于组合平面所定义的面要素,而不是整个零件(见图4. 21(c))。图样上所标注的要求作为单独要求适用于四个面要素a、b、c、与d,不包括面要素e 与f。
① 全周的图样标注

## Slide 5
除非基准参照系可锁定所有未受约束的自由度,否则“全周”或“全表面”应与SZ(独立公差带),CZ(组合公差带) 或UF(联合要素) 组合使用。

## Slide 6
① 用粗长点划线来定义要求的部分表面,应使用理论正确尺寸TED定义其位置和尺寸,见图4. 23(a)、(c) 和(d)。
(2) 局部区域的标注
② 用阴影区域和粗长点划线来定义被测的部分表面,应使TED(或缺省尺寸) 定义其位置和尺寸,见图4. 23(b)、(c)和（d）。

## Slide 7
当给出一个要素或一组要素上所标注的位置、方向或轮廓度公差时,分别用来确定其理论正确位置、方向或轮廓的尺寸称为理论正确尺寸(TED)。TED 可以明确标注,或缺省的。基准体系中基准之间的角度也用TED 标注。理论正确尺寸不包含公差,并标注在一个方框中，见图4. 24。实际要素的位置、方向或轮廓由其公差框格中的公差值控制。
(3) 理论正确尺寸的标注

## Slide 8
延伸公差带有直接标注和间接标注两种方式。
(4) 延伸公差带的标注
① 直接标注

## Slide 9
在间接标注中
第二个数值(偏置量) 前面有减号，为到延伸要素最近界限的距离。延伸要素的长度为这两个数值的差值。偏置量若为零则不标,减号也可省略,见图4. 25(b)。

## Slide 10
(6) 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求的标注
(5) 自由状态的标注

## Slide 11
返回目录

## Slide 12
几何公差是实际被测要素对图样上给定的理想形状、理想方向和理想位置的允许变动量。即形状公差是指实际单一要素的形状所允许的变动量;方向、位置和跳动公差是指实际关联要素相对于基准(或基准和理论正确尺寸) 的方向或位置所允许的变动量。
4. 2. 7 几何公差及其图样标注示例
圆柱度的被测要素是组成要素,其公称被测要素的属性与形状为明确给定的圆柱表面中,属面要素。形状公差的标注示例及其公差带定义见表4. 5。
1. 形状公差
形状公差是控制被测要素为线要素或面要素。形状公差有直线度、平面度、圆度和圆柱度等主要几何公差特征项目。
直线度的被测要素可以是组成要素或导出要素。其公称被测要素的属性与形状为明确给定的直线或一组直线要素,属线要素。
平面度的被测要素可以是组成要素或导出要素,其公称被测要素的属性和形状为明确给定的平表面,属面要素。
圆度的被测要素是组成要素,其公称被测要素的属性与形状为明确给定的圆周线或一组圆周线,属线要素。圆柱要素的圆度要求可应用在与被测要素轴线垂直的横截面上。球形要素的圆度要求可用在包含球心的横截面上;非圆柱体或球体的回转体表面应标注方向要素框格。

## Slide 16
(1) 直线度公差标注示例
① 组成要素（轮廓要素）
公差带为间距等于公差值t 的两平行面所限定的区域。

## Slide 17
② 导出要素(中心要素)
圆柱面的提取( 实际) 中心线应限定在直径等于ϕ 0. 08 mm 的圆柱面内。
由于公差值前加注了直径符号准,所以定义的公差带为直径等于公差值准t 的圆柱面所限定的区域。
（2）平面度公差标注示例
提取(实际) 表面应限定在间距等于0. 08 mm 的两平行面之间。
公差带为间距等于公差值t 的两平行平面所限定的区域。

## Slide 18
（3）圆度公差标注示例
在圆柱面与圆锥面的其任意横截面内,提取(实际) 圆周应限定在半径差等于0. 03 mm 的两共面同心圆之间。这是圆柱表面的缺省应用方式,而对于圆锥表面则应使用方向要素框格进行标注。
公差带为在给定横截面内,半径差等于公差值t 的两个同心圆所限定区域。

## Slide 19
（4）圆柱度公差标注示例
提取(实际) 圆柱表面应限定在半径差等于0. 1 mm 的两同轴圆柱面之间。
公差带为半径差等于公差值t 的两个同轴圆柱面所限定的区域。
方向公差的被测要素可以是组成要素或导出要素,其公称被测要素的属性可以是线性要素、一组线性要素,或面要素。公称被测要素的形状由直线或平面要素明确给定。若被测要素是公称平面,且被测要素是该平面上的一组直线时,应标注相交平面框格。应使用缺省的TED(0度或90度) 定义锁定在公称被测要素与基准之间的TED 角度。
2. 方向公差
返回目录

## Slide 20
方向公差有平行度、垂直度和倾斜度等主要特征项目。方向公差是指实际关联要素相对于基准要素的理想方向的允许变动量。它们有有四种形式，即：
基 准
面
① 被测要素为面对基准面
② 被测要素为线对基准面
③ 被测要素为面对基准线
线
④ 被测要素为线对基准线
方向公差带有形状和大小要求外,还有规定的方向要求。方向公差带能把同一被测要素的形状误差控制在方向公差带内。因此,对某一被测要素给出方向公差后,仅在对其形状精度有进一步要求时,才另外给出形状公差,但其公差值要小于方向公差值。例如图4. 30 所示。
2. 方向公差

## Slide 21
21
常用的平行度、垂直度和倾斜度的标注示例及公差带的定义见表4. 6。

## Slide 25
(1) 平行度公差的标注示例
① 面对面的平行度
提取(实际) 表面应限定在间距等于0. 01、平行于基准面D 的平行平面之间。
公差带为间距等于公差值t、平行于基准平面的两平行平面所限定的区域。
② 面对线的平行度
提取(实际) 面应限定在间距等于0. 1、平行于基准轴线C 的两平行平面之间(图中给出的标注未定义绕基准轴线的公差带旋转要求,只规定了方向)。
公差带为间距等于公差值t、平行于基准的两平行平面所限定的区域。

## Slide 26
③线对面的平行度
提取(实际) 中心线应限定在平行于基准平面B、间距等于0. 01
的两平行平面之间。
公差带为平行于基准平面、间距等于公差值t 的两平行平面限定的区域。
提取(实际) 中心线应限定在平行于基准轴线A、直径等于
ϕ0. 03 的圆柱面内。
④ 线对线的平行度
若公差值前加注了符号准,则公差带为平行于基准轴线、直径等于公差值ϕt 的圆柱面所限定的区域

## Slide 27
A
提取(实际) 中心线应限定在间距等于0. 1、平行于基准轴线A的两平行平面之间。限定公差带的平面均平行于由定向平面框
格规定的基准平面B。基准B 为基准A 的辅助基准。
公差带为间距等于公差值 t、平行于两基准且沿规定方向的两平行平面所限定的区域。
⑤ 线对基准线的平行度

## Slide 28
⑥ 线对基准体系的平行度
每条由相交平面框格规定的,平行于基准面B 的提取(实际)线,应限定在间距等于0. 02、平行于基准平面A 的两平行线之间。基准B 为基准A 的辅助基准。
公差带为间距等于公差值t 的两平行直线所限定的区域。该两平行直线平行于基准平面A 且处于平行于基准平面B 的平面内。

## Slide 29
(2) 垂直度公差的标注示例
① 面对面的垂直度
公差带为间距等于公差值 t、垂直于基准平面A 的两平行平面所限定的区域。
提取(实际) 面应限定在间距等于0. 08、垂直于基准平面A 的两平行平面之间。
② 面对线的垂直度
提取(实际) 面应限定在间距等于0. 08 的两平行平面之间。该两平行平面垂直于基准轴线A。
公差带为间距等于公差值t 且垂直于基准轴线A的两平行平面所限定的区域。

## Slide 30
③线对面的垂直度
公差值前加注符号ϕ,则公差带为直径等于公差值ϕt,轴线垂直于基准平面的圆柱面所限定的区域。
圆柱面的提取(实际) 中心线应限定在直径等于ϕ0. 01、垂直于基准平面A 的圆柱面内。
④ 线对线的垂直度
提取(实际) 中心线应限定在间距等于0.06、垂直于基准轴A 的两平行平面之间。
公差带为间距等于公差值t、垂直于基准轴线的两平行平面所限定的区。

## Slide 31
⑤ 线对基准体系的垂直度
公差带为间距等于公差值t 的两平行平面所限定的区域。该两平行平面垂直于基准平面A 且平行于辅助基准B。
圆柱面的提取(实际) 中心线应限定在间距等于0. 1 的两平行平面之间。该两平行平面垂直于基准平面A,且方向由基准平面B 规定。基准B 为基准A 的辅助基准。

## Slide 32
(3) 倾斜度公差的标注示例
① 面对面的倾斜度
提取(实际) 表面应限定在间距等于0. 08 的两平行平面之间。
该两平行平面按理论正确角度40度倾斜于基准平面A。
公差带为间距等于公差值t 的两平行平面所限定的区域。该两平行平面按规定角度倾斜于基准平面。

## Slide 33
② 线对线的倾斜度
提取(实际) 中心线应限定在间距等于0. 08 的两平行平面之间。该两平行平面按理论正确角度60度倾斜于公共基准轴线A –B。
公差带为间距等于公差值t 的两平行平面所限定的区域。该两平行平面按规定角度倾斜于基准轴线。被测线与基准线在不同的平面内。
返回目录

## Slide 34
3. 位置公差
同心度与同轴度的被测要素是导出要素,其公称被测要素的属性与形状是点要素,一组点要素或直线要素。当所标注的要素的公称状态为直线,且被测要素为一组点时,应标注“ACS”(任意横截面)。此时,每个点的基准也是同一横截面上的一个点。锁定在公称被测要素与基准之间的角度与线性尺寸则由缺省的TED 给定。
位置公差主要有同心度、同轴度、对称度和位置度等特征项目。
对称度被测要素可以是组成要素或导出要素。其公称被测要素的形状与属性可以是点要素、一组点要素、直线、,一组直线或平面。当所标注的要素的公称状态为平面,且被测要素为该表面上的一组直线时,应标注相交平面框格。当所标注的要素的公称状态为直线,且被测要素为线要素上的一组点要素时,应标注ACS。此时,每个点的基准都是在同一横截面上的一个点。在公差框格中应至少标注一个基准,且该基准可锁定公差的一个未受约束的转换。锁定公称被测要素与基准之间的角度与线性尺寸可由缺省的TED 给定。

## Slide 35
位置度的被测要素可以是组成要素或导出要素,其公称被测要素的属性为一个组成要素或导出的点、直线或平面,或为导出曲线或导出曲面。公称被测要素的形状,除直线与平面外,应通过图样上完整的标注明确给定。
如果所有相关线性TED 均为零时,对称度公差可应用在所有位置度公差的场合。
位置公差带能把同一被测要素的形状误差和方向误差都控制在位置公差带区域内。因此,对某一被测要素给出位置公差后,一般不再给出形状公差和方向公差。若对形状或方向精度有进一步要求时,才另行给出形状公差或方向公差,而应遵守形状公差值小于方向公差值,方向公差值小于位置公差值的原则,如图4. 31 所示。

## Slide 36
常用的同心度、同轴度、对称度和位置度公差标注示例及公差带定义见表4. 7。

## Slide 40
(1) 同心度和同轴度公差的标注示例
任意横截面内,内圆的提取(实际) 中心应限定在直径等于ϕ0. 1、以基准点A(在同一横截面内) 为圆心的圆周内。
公差带为直径等于公差值ϕt 的圆周所限定的区域。公差值之前应使用符号“ϕ”。该圆周公差带的圆心与基准点重合。
① 点的同心度公差

## Slide 41
② 轴线的同轴度公差
因为公差值之前使用了符号“ϕ”,所以公差带为直径等于公差值ϕt的圆柱面所限定的区域。该圆柱面的轴线与基准轴线重合。
被测圆柱的提取(实际) 中心线应限定在直径等于ϕ0. 1、以基准轴线A 为轴线的圆柱面内。

## Slide 42
(2) 对称度(中心面) 公差的标注示例
公差带为间距等于公差值t、对称于基准中心平面的两平行平面所限定的区域。
提取(实际) 中心面应限定在间距等于0. 08、对称于公共基准中心平面A - B 的两平行平面之间。

## Slide 43
(3) 位置度公差的标注示例
① 导出点的位置度
提取(实际) 球心应限定在直径等于Sϕ0. 3 的圆球面内。该圆球面的中心与基准平面A、基准平面B、基准中心平面C 及被测球所确定的理论正确位置一致。
因为公差值前加注Sϕ所以公差带为直径等于公差值Sϕt 的圆球面所限定的区域。该圆球面的中心位置由相对于基准A、B、C 的理论正确尺寸确定。

## Slide 44
② 线的位置度
六个被测要素的每个公差带为间距等于公差值t、对称于要素中心线的两平行平面所限定的区域。中心平面的位置由相对于基准A、B 的理论正确尺寸确定,仅适用于一个方向。
各条刻线的提取(实际) 中心线应限定在距离等于0. 1、对称于基准面A、B 与被测线所确定的理论正确位置的两平行平面之间。

## Slide 45
③ 面的位置度
公差带为间距等于公差值t 的两平行平面所限定的区域。该两平行平面对称于由相对于基准A、B 的理论正确尺寸所确定的理论正确位置。
提取(实际) 表面应限定在间距等于0. 05 的两平行平面之间。该两平行平面对称于由基准平面A、基准轴线B 与该被测表面所确定的理论正确位置。
返回目录

## Slide 46
线轮廓度的被测要素可以是组成或导出要素,其公称被测要素的属性由线要素或一组线要素明确给定;其公称被测要素的形状,除直线外,则应通过图样上完整的标注明确给定。
4. 轮廓度公差带
轮廓度公差有线轮廓度公差和面轮廓度公差两个特征项目。
与基准不相关的轮廓度公差为形状公差,相对于基准或相对于基准体系的轮廓度公差为方向公差或位置公差。
面轮廓度的被测要素可以是组成要素或导出要素,其称被测要素的属性是由面要素明确给定;共公称被测要素的形状,除平面外,应通过图样上完整的标注明确给定。

## Slide 47
线轮廓度和面轮廓度公差标注示例及公差带定义见表4. 8。

## Slide 49
(1) 线轮廓度公差的标注示例
① 与基准不相关的 线轮廓度
在任一平行于基准平面A 的截面内,如相交平面框格所规定的,提取(实际) 轮廓线应限定在直径等于0. 04,圆心位于理论正确几何形状上的一系列圆的两等距包络线之间。可使用UF 表示组合要素上的三个圆弧部分应组成联合要素。
公差带为直径等于公差值t,圆心位于具有理论正确几何形状上的一系列圆的两包络线所限定的区域。

## Slide 50
② 相对于基准体系的 线轮廓度
在任一由相交平面框格规定的平行于基准平面A 的截面内,提取(实际) 轮廓线应限定在直径等于0. 04、圆心位于由基准平面A 与基准平面B 确定的被测要素理论正确几何形状线上的一系列圆的两等距包络线之间。
公差带为直径等于公差值t、圆心位于由基准平面A 与基准平面B 确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆的两包络线所限定的区域。

## Slide 51
(2) 面轮廓度公差的标注示例
① 与基准不相关的面线轮廓度
提取(实际) 轮廓面应限定在直径等于0. 02、球心位于被测要素理论正确几何形状表面上的一系列圆球的两等距包络面之间。
公差带为直径等于公差值 t、球心位于理论正确几何形状上的一系列圆球的两个包络面所限定的区域。

## Slide 52
② 相对于基准的 面轮廓度
提取(实际) 轮廓面应限定在直径距离等于0. 1、球心位于由基准平面A 确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两等距包络面之间。
公差带,为直径等于公差值 t、球心位于由基准平面A 确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两包络面所限定的区域。
返回目录

## Slide 53
(1) 圆跳动的被测要素是组成要素,其公称被测要素的形状与属性由圆环线或一组圆环线明确给定,属线性要素。
5. 跳动公差
跳动公差是按特定的测量方法定义的综合位置公差。
跳动公差带是控制被测要素为圆柱体的圆柱面、端面,圆锥体的圆锥面和曲面等组成要素(轮廓要素)。跳动公差的基准要素为轴线。
跳动公差有圆跳动公差和全跳动公差两个特征项目。
圆跳动是指任一被测要素的提取要素(轮廓要素) 绕基准轴线做无轴向移动的相对回转一周时,由测头在给定计值方向上测得的最大与最小示值之差。圆跳动公差是指上述测得示值之差的允许变动量。
根据测量方向不同,圆跳动公差分为径向圆跳动(指示表的测杆轴线垂直于基准轴线)、轴向圆跳动(测杆轴线平行于基准轴线)、斜向圆跳动(测杆轴线垂直于圆锥表面) 和给定方向的圆跳动(测杆轴线倾斜于基准轴线某一给定角度)四种。

## Slide 54
全跳动是指实际被测的提取要素绕基准轴线做无轴向移动的相对回转一周,同时测头沿给定方向的理想直线连续移动过程中,由测头在给定计值方向上测得的最大与最小示值之差。全跳动公差是指上述测得示值之差的允许变动量。
(2) 全跳动的被测要素是组成要素。公称被测要素的形状与属性为面或回转体表面。公差带保持被测要素的公称形状,但对于回转体表面不约束径向尺寸。
全跳动公差分为径向全跳动和轴向全跳动。

## Slide 55
常用的跳动公差的标注示例及公差带定义见表4. 9。

## Slide 58
对某要素采用跳动公差时,若不能满足功能要求时,则可另行给出形状、方向和位置公差,其公差值应遵循形状公差值小于方向公差值,方向公差值小于位置值公差,位置公差值小于跳动公差值的原则。
常用跳动公差带的形状、大小、方向和位置从表4. 9 标注示例和公差带的定义中能体现出来。
跳动公差带能综合控制同一被测要素的形状、方向和位置误差。例如径向圆跳动公差带可以同时控制同轴度误差和圆度误差;径向全跳动公差带可以同时控制同轴度误差和圆柱度误差;轴向全跳动公差带可以同时控制端面对基准轴线的垂直度误差和平面度误差。

## Slide 59
(1) 圆跳动公差标注示例
公差带为在平行于基准平面B 任一垂直于基准轴线A 的横截面内、半径差等于公差值 t、圆心在基准轴线上的两同心圆所限定的区域。
① 径向圆跳动
在任一平行于基准平面B、垂直于基准轴线A 的横截面上,提取(实际) 圆应限定在半径差等于0. 1、圆心在基准轴线A 上的两共面同心圆之间。

## Slide 60
② 轴向圆跳动
在与基准轴线D 同轴的任一圆柱形截面上,提取(实际) 圆应限定在轴向距离等于0. 1 的两个等圆之间。
轴向
公差带为与基准轴线同轴的任一半径的圆柱截面上、间距等于公差值t 的两圆所限定的圆柱面区域。

## Slide 61
③ 斜向园跳动
公差带为与基准轴线同轴的任一圆锥截面上、间距等于公差值t 的两圆所限定的圆锥面区域。
在与基准轴线C 同轴的任一圆锥截面上,提取(实际) 线应限定在素线方向间距等于0. 1 的两不等圆之间,并且截面的锥角与被测要素垂直。
当被测要素的素线不是直线时,圆锥截面的锥角要随所测圆的实际位置而改变,以保持与被测要素垂直。
除非另有规定,公差带的宽度应沿规定几何要素的法向。

## Slide 62
④ 给定方向的圆跳动
在相对于方向要素(给定角度琢) 的任一圆锥截面,提取(实际) 线应限定在圆锥截面内间距等于0. 1 的两圆之间。
公差带为在轴线与基准轴线同轴的、具有给定锥角的任一圆锥截面上,间距等于公差值 t 的两不等圆所限定的区域。
公 差 带

## Slide 63
(2) 全跳动公差标注示例
① 径向全跳动
提取(实际) 表面应限定在半径差等于0. 1、与公共基
准轴线A - B 同轴的两圆柱面之间。
公差带为半径差等于公差值t、与基准轴线同轴的两圆柱面所限定的区域。

## Slide 64
②轴向全跳动
提取(实际) 表面应限定在间距等于0. 1、垂直于基准轴线D 的两平行平面之间(与端面垂直度公差的含义相同)。
公差带为间距等于公差值t、垂直于基准轴线的两平行平面所限定的区域。
返回目录

## Slide 65
1. 说明下面两图所标注的几何公差有什么不同？ 哪个要求严？
课堂练习

## Slide 66
2. 圆跳动和全跳动的区别：
(1) 径向跳动

## Slide 67
3. 轴向跳动
返回目录

## Slide 68
4. 指出下图中几何公差的标注错误（在错误处划“”），并加以改正（不允许改变几何特征符号）。

## Slide 69
改错题答案
返回目录

## Slide 70
5. 说明下面两图所标注的几何公差有什么不同？ 哪个要求严？