## Slide 1
第4章 几何精度精度设计与检测 (3/4)
4.3 独立原则与相关公差要求--------------------------(2) 幻灯片 2
4.3.1 有关公差原则和规则的一些术语和定义 ----(4)
4.3.2 独立原则 ------------------------------------------ (22)
4.3.3 包容要求（ER）---------------------------------- (23)
4.3.4 最大实体要求（MMR） --------------------------- (29)
课 堂 练 习---------------------------------------------------------(51)
4.3.5 最小实体要求（LMR） ----------------------------(41)

## Slide 2
4.3 独立原则和相关公差差要求
机械零件的同一被测要素既有尺寸公差要求,又有几何公差要求,处理两者之间关系应遵循的独立原则和相关公差要求。独立原则是指同一要素的尺寸公差和几何公差彼此无关的公差要求;相关公差要求是指同一要素的尺寸公差和几何公差相互有关的公差要求,而相关公差要求又分为包容要求、最大实体要求、最小实体要求和可逆要求。设计时,根据使用要求选用独立原则或不同的相关公差要求。
4. 3. 1摇有关公差原则和规则的一些术语和定义
体外作用尺寸(EFS) 是指在被测要素的给定长度上,与实际内表面(孔) 体外相接的最大理想面(最大理想轴) 或与外表面(轴) 体外相接的最小理想面(最小理想孔) 的直径或宽度。内、外表面(孔、轴) 的体外作用尺寸分别用符号Dfe、dfe 表示,如图4. 32(a) 所示为单一要素的体外作用尺寸。
1. 体外作用尺寸(EFS)

## Slide 3
对于关联要素,体现其体外作用尺寸理想面的轴线(或中心平面),必须与基准保图样上规定的方位关系。如图4. 32(b) 所示体现理想面的轴线必须垂直基准平面A。

## Slide 4
由图4. 32 可见,有几何误差f几何的内表面(孔) 的体外作用尺寸小于其实际尺寸,有几何误差f几何的外表面(轴) 的体外作用尺寸大于其实际尺寸,可表示为

## Slide 5
体内作用尺寸(IFS) 是指在被测要素的给定长度上,与实际内表面(孔) 体内相接的最小理想面或与外表面(轴) 体内相接最大理想面的直径或宽度。内、外表面(孔、轴) 的体内作用尺寸分别用符号Dfi、dfi 表示。
2. 体内作用尺寸(IFS)
由图4. 32(a) 可见,有几何误差的内表面(孔) 的体内作用尺寸大于其实际尺寸,有几何误差的外表面(轴) 的体内作用尺寸小于其实际尺寸,可表示为

## Slide 6
最大实体状态(MMC) 是指当尺寸要素的提取要素在给定长度上的局部尺寸处处位于极限尺寸且具有材料最多(实体最大) 时的状态。实际要素在最大实体状态下的极限尺寸称为最大实体尺寸(MMS)。内、外表面的最大实体尺寸分别用符号DM、dM 表示。
3. 最大实体状态(MMC) 和最大实体尺寸(MMS)
内、外表面的最大实体尺寸(圆孔最小直径、轴最大直径) 分别为
内、外表面的最小实体尺寸(圆孔最大直径、轴最小直径) 分别为
4. 最小实体状态(LMC) 和最小实体尺寸(LMS)
最小实体状态(LMC) 是指提取组成要素在给定长度上局部尺寸处处位于极限尺寸且使其具有材料最少(实体最小) 时的状态。实际要素在最小实体状态下的极限尺寸称为最小实体尺寸(LMS)。内、外表面的最小实体尺寸分别用符号DL、dL 表示。

## Slide 7
最大实体实效尺寸(MMVS) 是指尺寸要素的最大实体尺寸(MMS) 和其导出要素(中心线或中心平面) 的几何公差(形状、方向或位置) 共同作用产生的尺寸。内、外表面(孔、轴) 的最大实体实效尺寸分别用符号DMV、dMV 表示。
5. 最大实体实效尺寸(MMVS)和最大实体实效状态(MMVC)
内、外表面(孔、轴) 的最大实体实效尺寸分别为
最大实体实效状态(MMVC) 是指拟合要素的尺寸为其最大实体实效尺寸(MMVS)时的状态,它是要素的理想状态。当几何公差是方向(或位置) 公差时,MMVC 受拟合要素的方向(或位置) 所约束,见图4. 32(b)。

## Slide 8
最小实体实效尺寸(LMVS) 是指尺寸要素的最小实体尺寸(LMS) 和其导出要素(中心线或中心平面) 的几何公差(形状、方向或位置) 共同作用产生的尺寸。内、外表面(孔、轴) 的最小实体实效尺寸分别用符号DLV、dLV 表示。
最小实体实效状态(LMVC) 是指拟合要素的尺寸为其最小实体实效尺寸(LMVS) 时的状态,它是要素的理想状态。它也受其拟合要素的方向或位置所约束。
6. 最小实体实效尺寸(LMVS) 和最小实体实效状态(LMVC)
内、外表面(孔、轴) 的最小实体实效尺寸分别为

## Slide 9
边界是指由设计给定的具有理想形状的极限包容面(圆柱面或两平行平面)。单一要素的边界没有方向和位置的约束,关联要素的边界应与基准保持图样上给定的方向或位置关系。该极限包容面的直径或宽度称为边界尺寸(BS)。
7. 边界
根据设计要求,边界尺寸分为:最大实体边界(MMB)、最小实体边界(LMB)、最大实体实效边界(MMVB) 和最小实体实效边界(LMVB) 四种。例如,最大实体边界(MMB) 是指具有理想形状且边界尺寸为最大实体尺寸(MMS) 的包容面,要素的实际轮廓不得超出MMB。
例4. 1 按图4. 33(a)、(b) 加工轴、孔零件,测得直径尺寸为ϕ16,其轴线的直线度误差为ϕ 0. 02;按图(c)、(d) 加工轴、孔零件,测得直径尺寸为ϕ 16， 其轴线的垂直度误差为ϕ 0. 08。试求出这四种情况的最大实体尺寸、最小实体尺寸、体外作用尺寸、体内作用尺寸、最大实体实效尺寸和最小实体实效尺寸。图4. 33 中,最大实体要求和最小实体要求,只能标注一个。

## Slide 11
解 (1) 按图4. 33(a) 加工零件,根据有关公式可计算得:
dM = dmax = 16
dL = dmin = 16 + ( - 0. 07) = 15. 93
dfe = da + f几何= 16 + 0. 02 = 16. 02
dfi = da - f几何= 16 - 0. 02 = 15. 98

## Slide 13
4.3.2 独立原则
图样上对某要素的t几何与T尺各自独立，彼此无关，分别满足各自公差要求。标注示例如图4.34所示。
应用:应用于对零件的几何公差有特殊功能要求的要素。
例如机床导轨的直线度公差、平行度公差,检验平板的平面度公差等。

## Slide 14
4.3.3 包容要求（ER）
1. 包容要求的图样标注 [如图4.35 (a)所示 ]
图4.35（a) 包容要求
包容要求用于单一要素的一种与尺寸公差相关要求。图样上 应在尺寸极限偏差或尺寸公差带代号后加注符 号 。
2.包容要求的含义：
包容要求的的实际要素应遵守最大实体边界（MMB），即其作用尺寸应不超出最大实体尺寸（MMS）,其实际尺寸不超出最小实体尺寸（LMS）,如图4.35（b）、（c）所示。

## Slide 15
3.包容要求的动态公差带图
图4.35（a) 包容要求
图4.35（d）所示为表达图4.35（a）所示包容要求的动态公差带图，它表示圆柱轴线直线度误差允许值t随圆柱实际尺寸da变化的规律。
图4.35（d)动态公差带图
0
0.02
尺寸公差
包容要求常常用于有配合性质要求的场合,若配合的轴、孔均采用包容要求,则不会因为轴、孔的形状误差影响配合性质,即能保证所需要的最小间隙或最大过盈。

## Slide 16
4. 对轴、孔有包容要求时，其合格条件由以下公式给出

## Slide 17
其合格条件为
例如图4.35(a)所示。
应用：包容要求应用于有配合性质要求的要素。
检测：包容要求一般用光滑极限极限量规检验。
图4.35（a) 包容要求

## Slide 18
解 ： 按包容要求来判断。
依题意可得
由式（4.14）
可见满足式（4.14）要求，即体外作用尺寸不超出轴最大实体尺寸和实际尺寸不超出其最小实体尺寸。

## Slide 19
解 按包容要求来判断。
依题意可得
由式（4.16）
可见满足式（4.16）要求，即体外作用尺寸不超出孔的最大实体尺寸和实际尺寸不超出其最小实体尺寸。
返回目录

## Slide 20
4.3.4 最大实体要求（MMR）
最大实体要求适用于尺寸要素的尺寸及其导出要素,即中心要素有几何公差的综合要求。它是控制被测要素的实际轮廓不得超越最大实体实效边界的一种相关公差要求。当其实际尺寸偏离最大实体尺寸时,允许其中心要素的几何误差值超出图样上标注的公差值(尺寸公差补偿几何公差)。

## Slide 21
可逆要求不能单独使用,必须与最大实体要求或最小实体要求 一起使用,它是最大实体要求或最小实体要求 的附加要求,表示尺寸公差可以在实际几何误差小于几何公差之间的差值范围内增大。
1. 最大实体要求应用于被测要素
当轴的实际尺寸偏离最大实体状态时,轴线的直线度公差可以得到尺寸的补偿,偏离多少补偿多少。例如,轴的实际尺寸da = ϕ19. 98,则此时直线度公差应该为
(1)以图4. 36 （a）为例说明
t = 给定值+ 补偿值= ϕ 0 . 1 + (ϕ 20 - ϕ 19. 98) = ϕ 0. 1 + ϕ 0. 02 = ϕ 0. 12
轴的边界为最大实体实效边界（MMVB）,其边界尺寸 （BS）为最大实体实效尺寸（MMVS）

## Slide 22
(2)当轴的实际尺寸处处等于最大实体尺寸时,轴线的直线度误差允许值等于图样上给定公差值,如图4. 36(b) 所示。
显然,允许最大的几何公差值为轴的实际尺寸等于最小实体尺寸时,即

## Slide 23
(3)图4. 36(c) 为采用最大实体要求时轴线直线度误差允许值t 随 变化的动态公差图。
0.12
19.98

## Slide 24
－
ϕ0.1
M
R
可逆要求用于最大实体要求的图样标注
0
0.033
-
20
f
图4.36（d）动态公差图
可逆要求不能单独使用，只能与最大实体要求和最小实体要求一起使用，也没有自己的边界。

## Slide 25
(5)合格性的判据
①对轴或孔有最大实体要求时,其合格判据由式(4. 17) ~ 式(4. 20) 给出。其中轴的合格判据由式(4. 17) 或式(4. 18) 给出

## Slide 27
2. 最大实体要求的零几何公差
(1)当被测要素采用最大实体要求,且几何公差值为零时,则称为“零几何公差”,它是最大实体要求的特例,如图4. 37(a) 所示,图4. 37(b) 为其动态公差图。
图4.37 动 态 公 差 图
0.02

## Slide 28
（2）零几何公差合格性的判据
将t= 0 分别代入式(4. 17) ~ (4. 20),则分别可得到式(4. 25) ~ (4. 28),其中式(4. 25) 或式(4. 26) 可以判断轴合格否,式(4. 27) 或式(4. 28) 可判断孔合格否。
将式(4.25) ~ (4.28) 分别与式(4.13) ~ (4.16) 进行比较,可以发现形式完全一致,只是前者仅适合于被测要素是单一要素,后者适合于被测要素是关联要素。关联要素采用最大实体要求的零几何公差标注时,要求其实际轮廓处处不得超越最大实体边界,且该边界应与基准保持图样上给定的几何关系,要素实际轮廓的局部实际尺寸不得超越最小实体尺寸。

## Slide 29
3. 最大实体要求应用于关联基准要素
(1) 基准要素本身也可采用独立原则和相关公差要求
①当基准要素的导出要素注有几何公差,且几何公差值后面标注符号 时,基准要素的边界为最大实体实效边界(MMVB),边界尺寸为MMVS,它等于最大实体尺寸加上(对于外尺寸要素) 或减去(对于内尺寸要素) 该几何公差值。
②当基准要素的导出要素没有标注几何公差(如图4. 38 所示),或者注有几何公差,但几何公差值后面没有标注符号 时,基准要素的边界为最大实体边界(MMB),边界尺寸为MMS。

## Slide 30
(2) 在一定的条件下,允许基准要素的尺寸公差补偿被测要素的方向、位置公差
在基准要素遵守的边界的范围内,当实际基准要素的体外作用尺寸偏离这边界的尺寸时,允许该实际基准要素在这边界范围内浮动,允许浮动量的大小等于体外作用尺寸与边界尺寸两者的差值,最大可达到其尺寸公差值。这种浮动就允许基准要素的尺寸公差补偿被测要素的方向、位置公差,前提是基准要素和被测要素的实际轮廓都不得超出各自应遵守的边界,并且基准要素的实际尺寸应在其极限尺寸范围内。
对于只要求可装配性的零件,常常采用最大实体要求,这样可以充分利用图样上给出的公差,当被测要素或基准要素偏离最大实体状态时,几何公差可以得到补偿值,从而提高零件的合格率,故有显著的经济效益。但关联要素采用最大实体要求的零几何公差标注时的适用场合与包容要求相同,且可保证可装配性。

## Slide 31
最大实体要求用于只要求可装配性的要素，这样可以充分利用图样上给出的公差。当被测实际要素偏离最大实体状态时，几何公差可以得到尺寸公差的补偿，从而提高零件的合格率，故有显著的经济效益。
采用最大实体要求的要素一般用功能量规来检验。
最大实体要求的应用：
最大实体要求的检测：
返回目录

## Slide 32
4.3.5 最小实体要求（LMR）
被测要素与关联要素同时应用最小实体要求。

## Slide 33
1. 最小实体要求应用于被测要素
图4. 39(a) 为被测要素采用最小实体要求的例子。被测要素的实际尺寸应该在ϕ19. 8 ~ ϕ 20 之间。当被测要素的实际尺寸等于最小实体尺寸ϕ 19. 8 时,轴线的垂直度误差允许值等于图样上给定的公差值为ϕ 0. 1,若被测要素实际尺寸 = ϕ 19. 9,此时允许的垂直度公差为
当被测要素处于最大实体尺寸时,有最大的垂直度公差,即
(1)以图4. 39 (a)为例说明
图4.39（b）动态公差图
19.9
0.2

## Slide 34
(2) 图4. 39(b) 为图（a）的动态公差图,由图 可见：
图4.39（b）动态公差图
19.9
0.2
采用最小实体要求，当实际尺寸偏离最小实体尺寸时，几何公差可以得到尺寸公差的补偿。

## Slide 35
可逆要求（RR)用于最小实体要求(LMR)时, 动态公差图如图4.39(c)所示。图4.39（a）中公差框格改为：
（3）可逆要求（RR）用于最小实体要求（LMR）

## Slide 36
由动态公差图可见:
由此可见，可逆要求应用于最小实体要求时，尺寸公差可以补偿给几何公差，几何公差也可以补偿给尺寸公差。
图4.39（c）可逆要求动态公差图
da
补 偿

## Slide 37
(4) 可逆要求用于最小实体要求时的合格性判断
① 对轴或孔有最小实体要求时,其合格判据由式(4. 29) ~ 式(4. 32) 给出。其中轴的合格判据由式(4. 29) 或式(4. 30) 给出

## Slide 38
② 对轴或孔既有最小实体要求,又有可逆要求时,其合格判据由式(4. 33) ~ 式(4.36) 给出。
其中轴的合格判据由式(4. 33) 或式(4. 34) 给出。

## Slide 39
2. 最小实体要求应用于关联基准要素
这表示在基准要素遵守的最小实体边界的范围内,当实际基准要素的体内作用尺寸偏离这边界的尺寸时,允许基准要素的尺寸公差补偿被测要素的方向、位置公差,前提是基准要素和被测要素的实际轮廓都不得超出各自应遵守的边界,并且基准要素的实际尺寸应在其极限尺寸范围内。

## Slide 40
总而言之,在保证功能要求的前提下,力求最大限度地提高工艺性和经济性,这是正确运用公差原则与公差要求的关键所在。
对于只靠过盈传递扭矩的配合零件,无论在装配中孔、轴中心要素的几何误差发生了什么变化都必须保证一定的过盈量,此时应考虑孔、轴均应满足最小实体要求。
应用最小实体要求的目的是保证零件的最小壁厚和设计强度。
返回目录

## Slide 41
课堂练习
例 按下图加工一批轴得:
da =Φ16 , f⊥ = Φ0.2,
返回目录