## Slide 1
第4章 几何精度精度设计与检测 (4/4)
4.4 几何精度设计 -------------------------------------(2)
4.4.1几何公差特征项目的选用------------------------(2)
4.4.2独立原则和相关公差要求的选用 ---------------(3)
4.4.3基准要素的选用 ------------------------------------(4)
4.4.4几何公差值的选用 ---------------------------------(5)
4.5 几何误差及其的检测-------------------------------------(19)
4.5.1 形状误差及其评定 -------------------------------(19)
4.5.2 方向误差及其评定--------------------------------(44)
4.5.3 位置误差及其评定--------------------------------(49)
课 堂 练 习--------- -----------------------------------------------（57）
本 章 重 点---------------------------------------------------------（58）
作业题解释--------------------------------------------------------（59）
作业题答案--------------------------------------------------------（66）
4.5.4 几何误差的检测原则----------------------------（53）
习 题 四------------------------------------------------------------（79）

## Slide 2
4.4 几何精度设计
几何公差特征项目—19项
公差原则、规则—独立原则和相关公差要求
基准—单一基准、公共基准和基准体系
4.4.1几何公差特征项目的选用
1.根据 f几何 对零件工作性能的影响 ；
2. 根据加工中可能产生的 f几何和检测条件等因素来选用。
公差值—未注公差值和注出公差值
设计
内容
例如机床导轨规定直线度和平面度公差，是为了保证工作台
运动时平稳和有较高的运动精度。
与滚动轴承内孔配合的轴颈规定圆柱度公差和轴肩的轴向圆跳动公差，是为了保证滚动轴承的装配精度和旋转精度。

## Slide 3
4.4.2 独立原则和相关公差要求的选用
1. 对于有特殊功能要求的要素，一般采用独立原则；
根据功能要求、零件大小和检测方便来选用；但应考虑T尺寸 和 t几何 相互补偿的可能性。
2. 有配合性质要求的要素，一般采用包容要求（ER）；
3.对于保证可装配性（自由装配）、无配合性质要求的要素，一般采用最大实体要求（MMR）；
4. 对于保证临界值的设计，以控制最小壁厚,保证最低强度要求 的要素，一般采用最小实体要求（LMR）。
例如测量用的平板，规定平面度公差；检验直线度用的刀口尺规定直线度公差。采用独立原则。
例如齿轮内孔与轴的配合，采用包容原则。
如法兰盘和箱体盖上孔的位置度公差采用最大实体原则
返回目录

## Slide 4
4.4.3 基准要素的选用
① 从设计考虑：根据零件的形体的功能要求及要素间的几何关系来选择基准。
在确定被测要素的方向、位置和 跳动公差时，同时要确定基准要素。基准的选用应遵循设计、工艺、测量和工作等基准统一的原则。
例如旋转零件，常选用与轴承配合的轴颈表面或轴两端中心孔做基准。
② 从加工工艺考虑：应选择零件加工时在工夹具中定位的相应要素做基准。
③ 从测量考虑：应选择零件在测量、检验时在计量器具中定位的相应要素做基准。
根据需要可采用单一基准、公共基准、三基面体系。
基准要素通常应有较高的形状精度，它的长度较大、面积较大、刚度较大。
④ 从装配关系考虑：应选择零件相配合、相接触的表面做基准，以保证零件的正确装配。
返回目录

## Slide 5
4.4.4 几何公差值的选用
1. 未注几何公差值的规定
几何
公差值
① 注出公差:公差框格形式注出
② 未注出公差:统一给出
未注几何公差应用于几何精度要求不高，用 一般的加工方法和加工设备都能保证零件的几何精度要求，图样上不不必注出。这样可以简化制图，又突出注出公差的要求。
（1）线轮廓度、面轮廓度、倾斜度、位置度和全跳动的未注几何公差均由各要素注出或未注线性尺寸公差或角度公差控制。对这些特征项目的未注公差不作特殊标注。
（2）圆度的未注几何公差值等于给出的直径尺寸公差值，但不能大于表4.17中 圆跳动公差值。

## Slide 6
（4）直线度、平面度、垂直度、对称度和圆跳动的未注公差，标准规定：① H、K、L 三级，其中H级最高，L级最低。② 未注几何公差的公差数值（表4.10～4.13）
例如直线度、平面度的未注公差值见表4.10所示。
（3）圆柱度的未注几何公差值不作规定。圆柱度误差由圆度、直线度和相应线的平行度误差组成，而其中每一项均由它们的注出或未注公差控制。

## Slide 9
（5）未注几何公差的图样标注
在标题栏附近或技术要求中注出标准号和公差等级。
例如下图 齿轮零件图的未注几何公差为K级的标注。

## Slide 10
2. 注出几何公差值的规定
注出几何公差值由被测要素的公差等级和主参数确定。
（2）主参数(如右图)
圆度、圆柱度： 0、1、2、…、12 共 13个 等级；
常用公差等级为 4 —8 级。
d ( D ) 、L(l )、B。
其中 0 级精度最高，此后依次降低，12 级最低。
其余: 1、2、…、12 共 12 个等级；
图中圆度公差主参数为 d ,直线度为l。
（1）公差等级

## Slide 11
（3）注出几何公差的数值 （ 表4.14～4.18所示）
例如直线度、平面度的公差值如表4.14所示)。

## Slide 14
3. 几何公差值的选用原则
（1）对同一要素的形状公差小于方向公差
（如平面度公差小于平行度公差）；
（2）圆柱形零件的形状公差小于尺寸公差（轴线的直线度公差除外）等。
对同一基准的同一要素的方向公差小于位置公差；
圆跳动公差大于其它几何公差，小于全跳动公差。
（3）平行度公差应小于其相应的距离公差值。
几何公差值的选用主要根据零件的功能要求、结构特点和工艺上的可能性等因素综合考虑。另外还应考虑下列情况：

## Slide 15
（4）对于某些情况，考虑加工难易程度和主参数外其他因素的影响，在满足零件功能要求的条件下，可适当降低1~2级。如：
① 孔相对于轴；
② 细长比较大的轴或孔；
③ 跨距较大的轴或孔；
④ 宽度较大（一般大于1/2长度）的零件表面；
⑤ 线对线和线对面相对于面对面的平行度；
⑥ 线对线和线对面相对于面对面的垂直度。

## Slide 16
（5）对位置度的公差值按下式计算
对用螺栓连接时位置度公差等于Xmin（连接件均为通孔）；
对螺钉连接时位置度公差等于0.5Xmin（连接件中有一个零件为螺孔）。
计算值按表4.18进行规范。

## Slide 17
具体选用几何公差时应参考 表4.19和表4.20。

## Slide 18
几何公差的选用示例请参考本书第12章12.1.1~12.1.4。
返回目录

## Slide 19
4.5 几何误差及其检测
4.5.1 形状误差及其评定
1. 形状误差
——是指被测要素的提取要素对其理想要素的变量。
（1）形状误差
理想要素的形状：
由对被测要素的提取要素进行拟合得到。
由理论正确尺寸确定,或由参数化方程定义及理论正确尺寸和参数化方程定义。
理想要素的位置：
拟合的方法有四种：
如果工程图样没有规定拟合方法,默认为最小区域法。
②最小二乘法,符号为G; ③最小外接法,符号为N ；
④最大内切法,符号为X等。
①有最小区域法,符号为C (也称切比雪夫法);

## Slide 20
最小区域法(C) 和最小二乘法(G) 根据约束条件不同分：
① 无约束(工程图样上采用缺省标注),
② 实体外约束 (符号为CE 和GE) ，
③ 实体内约束 (符号为CI 和GI) 三种情况。
（2）评估形状误差值时可用的参数
② 峰高参数(符号为P)，
③ 谷深参数(符号为V) ，
④ 均方根参数(符号为Q)。
① 峰谷参数(符号为T) (图样上采用缺省标注,即默认的评估参数)，

## Slide 21
（3）工程图样上标注示例
例1 工程图样上标注 :图4.41（a）
解释：图4.41（b）
图4. 41（a） 所示为理想要素位置的获得方法和形状误差值的评估参数均采用了缺省标注。规范要求采用最小区域法C 拟合确定理想要素的位置。采用峰谷参数T 作为评估参数。
以圆度为例，说明形状误差理想要素位置的拟合方法和评估时可用参数在工程图样上的标注方式。

## Slide 22
例2工程图样上标注 ，见图4.42（a）。
解释：见图4.42（b）。
图4. 42 （a）中的符号G 表示获得理想要素位置的拟合方法采用最小二乘法。形状误差值的评估参数采用了缺省标注,评估参数默认为峰谷参数T。

## Slide 23
图4. 43 （a）中的符号G 表示获得理想要素位置的拟合方法采用最小二乘法,符号V 表示形状评估误差值的参数为谷深参数。
例3工程图样上标注 ，见图4.43（a）。
解释：见图4.43（b）。

## Slide 24
2. 形状误差评定的最小区域法
采用该理想要素包容被测要素的提取要素时,具有最小宽度f 或直径d 的包容区域称为最小包容区域(简称最小区域)。
（1）最小区域法
指采用切比雪夫法(Chebyshev) 对被测要的提取要素进行拟合得到想要素位置的方法,即被测要的提取要素相对于理想要素的最大距离为最小。

## Slide 25
（2）举例（最小区域）
① 例1：如图4.44所示。
最小区域的宽度f 等于被测要素上最高的峰点到理想要素的距离值(P) 与被测要素上最低的谷点到理想要素的距离值(V) 之和(T)。
图4. 44(a) 所示为实体外约束(CE) 的最小包容区域的宽度f。
图4. 44(b) 为实体内约束(CI) 的最小包容区域的宽度f。
图4. 44(c) 为形状误差值无约束(C) 的最小包容区域的宽度f。

## Slide 26
一般情况下,各形状误差项目最小区域的形状分别与各自的公差带形状一致,但宽度(或直径) 由被测提取要素本身决定。在满足零件功能要求的前提下,也可以采用其他近似的评定方法评定形状误差值。但这样评定的数值将大于或等于最小区域法评定的形状误差值,因此有可能把合格品误判为废品,这是不经济的。
② 例2 图4.45 所示为形状误差的最小包容直径d 等上被测要素上的点到理想要素的最大距离值l的2 倍。

## Slide 27
① 最小区域判别法:在给定平面内,由两条平行直线包容被测要素的提取要素时,成高低相间三点接触,即相间准则。如图4. 46 所示,这两条平行直线之间的区
域为最小区域,该区域的宽度f 为直线度误差值。
3. 形状误差的最小区域判别法
(1) 给定平面内直线度误差值评定

## Slide 29
解：用水平仪测得值为在测量长度上各等距两点的相对差值,需计算出各点相对零点的高度差值,即各点的累积值,计算结果列入表4. 21。
由测得数据作的误差图形如图4. 48 所示。

## Slide 30
（2） 最小区域法:按最小区域的相间准则(本例符合低— 高— 低准则),作两条平行线域,从坐标图得到直线度误差
f = 45 微米

## Slide 31
（2） 平面度误差的评定

## Slide 33
在被测平面上任取三个远点（不在同一直线上相距最远的3个点）所形成的平面为理 想平面 ;
② 三个远点法—
作平行于理想平面的两个平行平面包容实际平面 ;
这两个平行平面间的距离为平面度误差。
× | × | ×
× | × | ×
× | × | ×
理想平面
近似法评定
平面度误差
② 三个远点法
③ 对角线法

## Slide 34
过被测平面上一条对角线且平行于另一条对角线的平面为理想平面 ;
③ 对角线法 —
作平行于理想平面的两个平行平面包容实际平面 ;
这两个平行平面间的距离为平面度误差。
× | × | ×
× | × | ×
× | × | ×
B
A
理想平面
D
C

## Slide 35
④ 用旋转法进行坐标转换
评定平面度误差时，需将被测平面上各点对测量基准的坐标值（原坐标值）转换为各测点对评定基准(理想平面)的坐标值,见图4.50所示。
各测点对评定基准的坐标值 = 原坐标值+旋转量（P、Q）
以图4.50中第一行为转轴旋转一次，再以左数第一列为转轴旋转一次，经过两次旋转后，即可得：

## Slide 36
解：（1）最小条件法
根据测得原始坐标值分析，可能为三个低点 （0，-9，-10）和一个高点（＋20）构成三角形准则。
解得 P = +2，Q = +5
例4.5 用打表法测得某一平面，相对其测量基准面的坐标值如图4.51所示（ µm ），试求该平面的平面度误差。
按图4.50 旋转方法,
可列出下列两个方程式

## Slide 37
f
= 27µm
0 | +4+P | +6+2P
-3+Q | +20+P+Q | -9+2P+Q
-10+2Q | -3+P+2Q | +8+2P+2Q
0 | +6 | +10
+2 | +27 | 0
0 | +9 | +22
各测点对评定基准的坐标值 = 原坐标值+旋转量
=原坐标值+旋转量(P=+2，Q=+5)
计算各测点对评定基准的坐标值
0 | +4 | +6
-3 | +20 | -9
-10 | -3 | +8

## Slide 38
（2）对角线法
P = -6，Q = + 2
0 | -2 | -6
-1 | +16 | -19
-6 | -5 | 0
0 | +4 | +6
-3 | +20 | -9
-10 | -3 | +8
0 | +4+P | +6+2P
-3+Q | +20+P+Q | -9+2P+Q
-10+2Q | -3+P+2Q | +8+2P+2Q

## Slide 39
(3)圆度误差的评定准则
（1）最小条件法：

## Slide 40
f
最小外接圆
圆度误差
内切圆

## Slide 41
f
最大
内切圆
圆度误差
外接圆

## Slide 42
f
最小
二乘圆
圆度误差
返回目录

## Slide 43
②、③、④为近似法,若按近似法确定的误差值不超过其公差值,则可认为该项要求合格,否则不能判断其合格与否。
上述四种判别方法,其结果是不同的,其中①为最小区域法,得出的数值最小,而且也是唯一的。最小区域法所得圆度误差值与公差值比较可直接得出该项要求合格与否的结论。
在比较先进的圆度仪上测量圆度误差时,仪器可以自动打印出上述四种判别方法的示值。在没有圆度仪时可用分度头与千分表逐点测量圆度误差,具体测量方法和数据处理详见实验指导书。
返回目录

## Slide 44
4.5.2 方向误差及其评定
方向误差是指被测要素的提取要素对具有确定方向的理想要素的变动量。理想要素的方向由基准或基准和理论正确尺寸确定。
1. 方向误差

## Slide 45
图4.56(b) 所示为对被测要素本身的平行度公差要求标注及解释示例。在上表面被测长度范围内,被测要素相对于基准要素A 的平行度公差值为0.1 mm。

## Slide 46
方向误差值用定向最小包容区域(简称定向最小区域) 的宽度或直径表示。定向最小区域是指用由基准和理论正确尺寸确定方向的理想要素包容被测要素的提取要素时,具有最小宽度f 或直径d 的包容区域,如图4.57 所示。
各个方向误差项目的定向最小区域形状分别与各自的公差带形状一致,但宽度(或直径) 由被测提取要素本身决定。
2. 方向误差评定的最小区域法

## Slide 47
3. 方向误差的最小区域判别法
由定向两平行平面包容被测要素的提取要素时,至少有两个实测点与之接触;一个为最高点,一个为最低点,如图4.58 所示。则这两平行平面间的区域为定向最小区域,其宽度为平面(或直线) 对基准平面的平行度误差值 f。
(1) 平面(或直线) 对基准平面的平行度
被测要素为
平面(或直线)

## Slide 48
由定向两平行平面包容被测提取表面时,至少有两点或三点与之接触,在基准平面上的投影具有下列形式之一,如图4.59 所示。则这两平行平面间的区域为定向最小区域,其宽度为平面对基准平面的垂直度误差值 f。
(2) 平面对基准平面的垂直度
返回目录

## Slide 49
4.5.3 位置误差及其评定
位置误差是指被测要素的提取要素对具有确定位置的理想要素的变动量,理想要素的位置由基准和理论正确尺寸确定。
1. 位置误差
位置误差值用定位最小包容区域(简称定位最小区域) 的宽度f 或直径d 表示。定位最小区域是指用由基准和理论正确尺寸确定位置的理想要素包容被测要素的提取要素时,具有最小宽度f 或直径d 的包容区域,如图4.60 所示。
2. 位置误差评定的最小区域法

## Slide 50
同轴度的最小区域判别法用以基准轴线为轴线的圆柱面包容提取中心线,提取中心线与该圆柱面至少有一点接触,则该圆柱面内的区即为同轴度误差的最小包容区域。则这圆柱的直径d 为同轴度的误差值,如图4.61 所示。
3. 位置误差的最小区域判别法
以同轴度为例说明位置误差的最小区域判别的方法。
各个位置误差项目的定位最小区域形状分别与各自的公差带形状一致,但宽度(或直径) 由被测提取要素本身决定。
图 4.61

## Slide 51
评定下图1所示零件位置误差时，理想平面(参考平面)所在位置P(评定基准)由基准A和理论正确尺寸 确定（P平行A且至A的距离为 l）,如图（b）所示。
l
定位最小包容区域为对称于P的两平行平面之间的区域，实际被测要素上至少有一点S与两平行平面中之一接触。位置度误差 f = 2×S至P的距离。

## Slide 52
返回目录

## Slide 53
4.5.4 几何误差的检测原则
从检测原理上将常用的几何误差检测方法归纳为下列五种检测原则。
1. 与理想要素比较原则—基本检测原则
与理想要素比较原则是指实际被测要素与其理想要素进行比较，从而获得几何误差值。
在测量中，理想要素用模拟的方法来体现。如理想平面：平板工作面、水平液面、光束扫描平面等。理想直线：一束光线、拉紧的细钢丝、刀口尺的工作面等。线、面轮廓度测量中的样板也是理想的线、面轮廓的体现。
根据与理想要素比较原则进行检测，可以得到与定义概念一致的误差值，所以该原则是—基本检测原则。

## Slide 54
2. 测量坐标值原则
测量坐标值原则是指利用计量器具的坐标系，测出实际被测要素上各测点对该坐标系的坐标值，经过数据处理可以获得几何误差值。该原则可以测量除跳动外的各项几何误差。
根据被测要素的几何特征，可以选用直角坐标系、极坐标系和圆柱坐标系等进行测量。此原则数据处理比较繁琐，但随着计算机技术的发展，该原则亦得到广泛地应用。
3. 测量特征参数原则
测量特征参数原则是指测量实际被测要素上具有代表性的参数，用它表示几何误差值。按这些参数代表的几何误差值通常与定义不符合，而是近似值。
例如用两点法测量圆柱面的圆度误差，在一个横截面内的几个方向上测量直径，取相互垂直的两直径差最大值之半作为该横截面内的圆度误差值。

## Slide 55
4. 测量跳动原则
测量跳动原则是指实际被测要素绕基准轴线回转过程中，沿给定方向测其对某些点或线的变动量。变动量是指指示器最大与最小读数之差。此原则仅用于跳动误差测量，由于测量方法简单，故在生产车间里常被采用。
5. 边界控制原则
边界控制原则适用于最大实体要求和包容要求的场合。
按最大实体要求或包容要求给出几何公差时，就给定了最大实体实效边界（MMVB）或最大实体边界(MMB)，要求被测要素的实际轮廓不得超出该边界。
由于用测量特征参数来表示几何误差值比较容易实现，并不需要繁琐的数据处理，故测量特征参数原则在生产车间里常被采用。

## Slide 56
边界控制原则是用功能量规或光滑极限量规的通规工作表面模拟体现图样上给定边界，来检验实际被测要素。
若被测要素的实际轮廓能被量规通过，则表示合格，否则不合格
例如检验花键的位置度误差，可用花键的功能量规检验。再如检验零件的同轴度误差，可用同轴度量规。
返回目录

## Slide 57
课 堂 练 习
图示零件，其d1要求遵守包容原则，但d1的直线度误差不允许超过0.012mm 。d2两端面对d1轴线的垂直度误差不允许超过0.1mm。
将其要求标在图上。
返回目录

## Slide 58
本 章 重 点:
1. 几何公差的19个几何特征项目的名称及其代号；
2. 几何公差在图样上（被测要素和基准要素）的标注方法；
3. 几何公差（注出公差和未注公差）等级及其公差值；
4. 公差原则、规则和相关公差要求的含义，独立原则、
包容要求、最大实体要求和最小实体要求的图样标注
和应用范围;
5. 评定形状误差时的“最小区域”的概念，评定直线度和
平面度误差的判断准则；
6. 评定位置误差时的基准和理论正确尺寸（角度）的概念。
返回目录

## Slide 59
作 业 题 解 释
1.说明图中a、b、c、d分别是什么要素（被测要素,单一 要素,关联要素,基准要素,组合要素,导出要素） ？

## Slide 60
例1：键槽中心平面对其圆锥轴线G的对称度的公差
值为0.025。
例2：圆柱Φd3的圆柱度公差值为0.01。
2.用文字说明图中标注的各项几何公差的含义。

## Slide 61
3.将下列及或公差要求标注在零件图4.49上。
①圆锥截面的圆度公差为6级；
②圆锥素线直线度公差为7级（L=50mm）；
③圆锥面对80H7轴线的斜向圆跳动公差为0.02；
④ Φ80H7孔的圆柱度公差为0.005；
⑤右端面对左端面的平行度公差为0.004；
⑥ Φ80H按包容要求；
⑦未注几何公差为K级。

## Slide 62
4. 在不改变几何公差特征项目的前提下，要求改正图4.50中的错误（按改正后的答案重新画图，重新标注）。

## Slide 63
5. 图4.51 中的垂直度公差各遵守什公差原则或公差要求?说明它们的尺寸误差和几何误差的合格条件。
若图（b）加工后测得零件的实际尺寸为

## Slide 64
6. 用水平仪测量某机床导轨的直线度误差，依次测得各点的读数为（μm）：+6，+6, 0，-1.5，-1.5，+3，+3，+9。试在坐标纸上按最小条件法和两端点连线法分别求出该导轨的直线度误差值。
7. 图4.52（a）、（b）为2块平板用打表法测平面度误差经按最小区域法处理后的数据（μm），试确定其平面度误差评定准则及其误差值。

## Slide 65
图4.53
8. 图4.53（a）、（b）、（c）为3块平板用打表法测平面度误差的原始数据（μm），试求每块平板的平面度误差值（用对角线法）。
返回目录

## Slide 66
作业题：1.答案
（1）被测要素：
a, b , c , d
（2）关联要素：
b, d
a, c , d
（3）单一要素：
a, d
（4）基准要素：
（5）组合要素：
a, b , c
d
（6）导出要素：
图4.47 作 业 题 1 图

## Slide 67
2. 键槽中心平面对其圆锥轴线G的对称度的公差值为0.025。
3. 圆柱Φd3的圆柱度公差值为0.01。
作业题：2.答案
1. 圆锥面对d2和d2轴线为公共基准的斜向圆跳动公差值为0.025。
4. d3轴线对两d2 的公共基准的平行度公差值为Φ0.02。
5. 圆柱d2的径向圆跳动公差和圆柱度公差解释同上。
1
2
3
4
5

## Slide 68
图4.49
技术条件
未注几何公差：
GB/T1184--K
A
B
E
作业题：3.答案

## Slide 69
（a）独立原则：
合格条件：
f尺 ≤ T尺
f几何 ≤ t几何
5. 答案

## Slide 70
(b) 最大实体要求MMR：
合格条件：
dfe ≤ dMV;
dmin≤da≤dmax
在图（b）中加工后则得da=19.985， f⊥=Φ0.06，该轴是否合格？
所以该轴合格。

## Slide 71
(c) 最小实体要求
LMR
合格条件：
dfi ≥ dLV
dmin≤da≤dmax

## Slide 72
(d) 可逆要求RR：可逆要求应用于MMR
合格条件：
dfe ≤ dMV
da≥ dmin

## Slide 73
(e) MMR的零形位公差
合格条件：
dfe ≤ dM
da≥ dmin

## Slide 74
图4.50
B
B
A
作业题：4 答案

## Slide 75
作业题：6. 答案
i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ai | 0 | +6 | +6 | 0 | -1.5 | -1.5 | +3 | +3 | +9
∑ai | 0 | +6 | +12 | +12 | +10.5 | +9 | +12 | +15 | +24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 l(mm)
24
20
16
12
8
4
f-
A
C
B
f-

## Slide 76
两端点连线法
0 1 2 3 4 5 6 7 8 l(mm)
24
20
16
12
8
4
f-
D
E

## Slide 77
作业题7（图4.52）答案：

## Slide 78
作业题8(图4.53） 答案 （对角线法）
f
= 23.75µm
（a）
f
= 31µm
（b）
（c） ＝ 0
f
返回目录

## Slide 79
习 题 四
一、思考题
1.零件的几何误差研究对象是什么? 几何要素根据什么分类？
又如何分类?
2. 几何公差特征项目有几项? 它们的名称和符号是什么?
3. 几何公差带具有哪些特征? 它与尺寸公差带相比有何异同点?
4. 什么是评定形状误差的最小包容区域(简称最小区域)? 按最小区域评定几何误差有何意义?
5. 什么是几何公差的独立原则和相关公差要求? 说明它们的表示方法和应用场合。
6. 选用几何公差包括哪些内容? 什么时候选用未注几何公差? 未注几何公差在图样上如何表示?
解释在工程图样上这五种形式的标注含义。
说明上述四种辅助平面框格的名称及其作用。

## Slide 80
1. 说明图4.62 所示零件中底面a、端面b、孔表面c 和孔的轴线d 分别是什么要素(被测要素、基准要素、单一要素、关联要素、组成要素、导出要素)?
二、 作 业 题

## Slide 81
2. 用文字说明图4.63 中标注的各项几何公差的含义(说明被测要素和基准要素是什么? 几何公差项目符号名称、公差值和基准),画出各项几何公差的公差带(公差带形状、大小和基准)。

## Slide 82
① 圆锥截面圆度公差为6 级(注意此为几何公差等级)。
② 圆锥素线直线度公差为7 级(L = 50 mm)。
③ 圆锥面对孔准80H7 轴线的斜向圆跳动公差值为0.02 mm。
④ ϕ80H7 孔表面的圆柱度公差值为0.005 mm。
⑤ 右端面对左端面的平行度
公差值为0.004 mm。
⑥ ϕ80H7 遵守单一要素的
包容要求。
⑦ 其余几何公差按GB/ T1184
中的 K 级要求。
3. 图4.64 所示为单列圆锥滚子轴承内圈,将下列几何公差要求标注在零件图上:

## Slide 83
4. 在不改变几何公差项目的前提下,要求改正图4. 65 中标注的错误(按改正后的答案重新画图,重新标注)。

## Slide 84
5. 图4. 66 中的垂直度公差各遵守什么公差原则或公差要求? 说明它们的尺寸误差和几何误差的合格条件。若图(b) 加工后测得圆柱尺寸为ϕ19. 985 mm,轴线的垂直度误差为ϕ0. 06 mm,该圆柱是否合格? 为什么?

## Slide 85
6. 用SK100 框式水平仪测量某机床导轨的直线度误差, 依次测得各点的读数为(微米 ):+ 6, + 6,0, - 1. 5, - 1. 5, + 3, + 3, + 9。试在坐标纸上按最小区域法和两端点连线法分别求出该机床导轨的直线度误差值。
7. 图4. 67(a)、(b) 为对某两块平板用指示表测平面度误差经按最小区域法处理后所得的数据(滋m),试确定其平面度误差评定准则及其误差值。

## Slide 86
8. 图4. 68(a)、(b)、(c) 为对某三块平板用指示表测得平面度误差的原始数据(微米),试求每块平板的平面度误差值(可选用三点法或对角线法)。
返回目录