## Slide 1
0
第5章 表面粗糙度轮廓设计与检测
内 容 提 要--------------------------------------------------------------(1)
5.1 概 述 -------------------------------------------------------------(2)
5.1.1 表面粗糙度轮廓的定义-----------------------------------(2)
5.1.2 表面粗糙度轮廓对零件使用性能的影响--------------(5)
5.2 表面粗糙度轮廓的评定 ------------------------------------------(8)
5.2.1 基本术语及定义---------------------------------------------(8)
5.2.2 评定参数 -----------------------------------------------------(14)
5.3 表面粗糙度轮廓的设计---------------------------------------- (19)
5.3.1 表面粗糙度轮廓的参数数值 -----------------------------(19)
5.3.2 表面粗糙度轮廓参数的选用 -----------------(23)
5.4 表面粗糙度轮廓符号、代号及其注法 --------------------------(31)
5.4.1 表面粗糙度轮廓的符号 -----------------------------------（31)
5.4.2 表面粗糙度轮廓技术要求在零件图上的注法-----------(32)
5.4.3 表面粗糙度轮廓要求在图样上的标注示例-------------(41)
表面粗糙度轮廓技术要求标注的总结----------------------------------(47)
本 章 重 点 ----------------------------------------------------------------(70)
课 堂 练 习- ----------------------------------------------------------------(68)
作 业 题 解 释-------------------------------------------------------------(71)
5.5 表面粗糙度轮廓的检测---------------------------------------------（60）
公 差 表 格-------------------------------------------------------------------（76）

## Slide 2
内 容 提 要
1.表面粗糙度轮廓的含义及其对机械零件使用性能的影响；
2.表面粗糙度轮廓的评定基准及其评定参数；
3.表面粗糙度轮廓的选用；
4.表面粗糙度轮廓在图样上的标注方法；
5.表面粗糙度轮廓的检测。

## Slide 3
第5章 表面粗糙度设计与检测
5.1 概 述
5.1.1 表面粗糙度轮廓的定义
1. 表面轮廓
表面轮廓是指垂直于零件实际表面的平面与该零件实际表面相交所得到的轮廓，它是一条轮廓曲线,如图 5. 1(a) 所示。用表面轮廓来研究零件的表面几何形状误差。

## Slide 4
实际表面轮廓经轮廓滤波器滤波后分为：
2. 表面几何形状误差的组成（见图5.1）
（1）表面粗糙度轮廓，波距小于1 mm
（2）表面波纹度轮廓,波距 1–10 mm
(3)于形状误差, 大于10mm

## Slide 5
一般S＜1mm 为表面粗糙度轮廓；
表面粗糙度轮廓的产生：
(3) 以及机床等工装系统的振动等。
(2) 切削过程中切屑分离时的塑性变形；
(1) 切削后遗留 的刀痕；
表面粗糙度轮廓是指加工后零件表面的微小峰谷高低（Z）程度和间距（S）状况（微观形状）。
间距S
高低
Z
3. 表面粗糙度轮廓（见图）
返回目录

## Slide 6
1. 对摩擦和磨损的影响
5.1.2 表面粗糙度轮廓对零件使用性能的影响
但表面不是越光越好。因为磨损量还与磨损下来的金属微粒的刻划、润滑油被挤出和分子间的吸附作用有关。
表面粗糙度轮廓对零件使用性能及其寿命的影响 较大，尤其对在高温、高速和高压条件下工作的机械零件影响更大。
两个粗糙表面的零件接触并有相对运动时，轮廓峰顶间接触作用就会产生摩擦阻力，使零件磨损。零件越粗糙，阻力越大，磨损也越快，如图5.2所示。
所以特别光滑的表面磨损量反而中增大。

## Slide 7
2. 对配合性质的影响
3. 对抗疲劳强度的影响
表面粗糙度轮廓影响配合性质的稳定性。对间隙配合，相对运动的表面因粗糙不平而迅速磨损，致使间隙增大。对过盈配合，表面轮廓的峰顶在装配时易被挤平，致使有效过盈减小，使连接强度降低。
表面越粗糙，凹痕越深，波谷的曲率半径也越小，应力越集中。特别是零件承受交变负荷时，由于应力集中的影响，使疲劳强度降低，导致零件表面产生裂纹而损坏。

## Slide 8
4. 对抗腐蚀性的影响 （如图5.3所示）
另外，对零件结合的密封性、接触刚度、对流体流动的阻力、零件的外观质量和测量精度等都有很大影响。因此，设计零件机械精度时，必须提出粗糙度轮廓精度要求。
粗糙的表面，易使腐蚀性的物质存积在表面的凹谷处，并渗入到金属内部，发生化学反应，致使腐蚀性加剧。
因此，提高表面粗糙的质量，可以增强其抗腐蚀能力。
返回目录

## Slide 9
5.2 表面粗糙度轮廓的评定
5.2.1 基本术语及定义
1. 取样长度 lr —
测取样长度是指测量或评定表面粗糙度轮廓时规定的一段基准线长度。 lr至少包含5个以上轮廓峰和谷，其方向与轮廓走向一致，见图5.4所示。
为什么要规定取样长度lr ？
① 为了限制或减弱表面波纹度轮廓的影响。
② 排除形状误差等对表面粗糙度轮廓测量的影响。
加工后零件表面的表面粗糙度轮廓是否满足要求，需进行评定。
一般表面越粗糙，取样长度 lr 就越大。

## Slide 10
2. 评定长度 ln —
一般取 ln ＝ 5 lr (连续的) 。
评定长度 ln 是指测量或评定表面粗糙度轮廓时规定的一段最小的测量长度。
若被测表面比较均匀时， ln < 5 lr 。
若被测表面不均匀时，ln > 5 lr 。
为什么要规定一段最小的测量长度ln ？
因为表面的峰谷和间距的不均匀性，为了可靠地反映表面粗糙度轮廓的特性。

## Slide 11
3. 轮廓滤波器
轮廓滤波器是指把表面轮廓[如图 5.1 所示实际表面轮廓]分成长波和短波成分的滤波器,它们所能抑制的波长为截止波长。
(1) 长波滤波器
长波滤波器 λc 是指确定粗糙度和波纹度之间界限的滤波器。通过它把波纹度的波长成分加以抑制或排除掉（见图）。
(2) 短波滤波器
取样长度lr = λc。截止波长 λs 和 λc 的标准值见表5.5。
长波滤波器的截止波长为λc。
（3）传输带
滤波器的传输带是λs 至 λc 范围。
短波滤波器 λs 是指确定粗糙度和比粗糙度更短的波长之间界限的滤波器。 通过它把比粗糙度更短的波长加以抑制。 短波滤波器的截止波长为λs。

## Slide 12
4. 中线 —
中线是指具有几何轮廓形状并划分轮廓的基准线（图5.4）。

## Slide 13
在与一个l r 内，使轮廓上各点至该线的Zi
平方和为最小，见图5.5所示。
（1）轮廓最小二乘中线(m) —
最小二乘中线

## Slide 14
（2）轮廓算术平均中线 —
在一个取样长度l r 内，划分实际轮廓为上、下两部分，且使上、下两部分面积相等的线，见图5.5所示。
算术平均
中线
返回目录

## Slide 15
5.2.2 评定参数
1. 幅度参数（高度参数,即基本参数）
在lr内，纵坐标值Z(x)的绝对值的算术平均值(见图5.5）。
（1）轮廓的算术平均偏差
Ra
GB/T3505从幅度、间距和 形状三个方面规定了相应的评定参数。
算术平均
偏差Ra

## Slide 16
（2）轮廓的最大高度 Rz（见图5.6）
轮廓最大高度Rz是指在取样长度lr内,最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和。
最大高度Rz

## Slide 17
2. 间距参数 (图5.7)
轮廓单元的平均宽度 Rsm：
是指在取样长度 lr 内，轮廓单元宽度Xsi的平均值。
轮廓单元:一个轮廓峰和相邻轮廓谷的组合。
轮廓单元宽度:中线与一个轮廓单元相交线段的长。

## Slide 18
3. 混合参数（形状参数）
在给定的轮廓截面高度 C上，轮廓的实体材料长度Ml(C)与评定长度ln的比率（图5.8）。
轮廓的支承长度率Rmr(C) —

## Slide 19
表面粗糙度轮廓评定参数共 4个：
Ra — 轮廓算术平均偏差
Rz — 轮廓最大高度
Rsm — 轮廓单元平均宽度
Rmr(c) — 轮廓支承长度率
间距参数(Rsm) 与混合参数Rmr(c) , 相对基本参数而言,它们称附加参数。它们是只有少数零件的重要表面有特殊使用要求时才选用的附加评定参数,不能独立采用。
返回目录

## Slide 20
5.3 表面粗糙度轮廓的设计
5.3.1 表面粗糙度轮廓的参数数值
表5.1～5.5中基本系列摘自GB/T1031-2009，补充系列摘自其附录。

## Slide 23
如果表面粗超度轮廓标注图中没有标注取样长度 lr、评定长度 ln 和传输带，则表示采用默认的 lr、ln 和传输带，即皆为标准化值，如表5.5中数值。
返回目录

## Slide 24
5.3.2 表面粗糙度轮廓参数的选用
1.评定参数的选用
（1）幅度参数（高度参数）的选用 — 即基本参数的选用
一般情况下从幅度参数的轮廓算术平均偏差 Ra 和轮廓最大高度 Rz 中任选一个。
但一般优先选用轮廓算术平均偏差Ra，因为它反映表面粗糙度特性的信息量大和用轮廓仪测量容易。
Rz 用于极光滑表面或粗糙表面（Ra<0.025μm或Ra>6.3μm）时，一般用双管显微镜测量。 它用于处理部位小，峰谷小或有疲劳强度要求的的零件表面的评定。

## Slide 25
（2）间距参数和混合参数的选用—即附加参数的选用
轮廓单元的平均宽度Rsm和轮廓的支承长度率Rmr(c)一般不能作为独立参数选用，只有少数零件的重要表面，有特殊使用要求时,才附加选用 Rsm和 Rmr(c)。
Rsm —用于对涂漆性能、抗裂纹和抗腐蚀等有要求时；
Rmr(c)—用于对耐磨性和接触刚度等有要求时，但同时要给出轮廓截面高度C值。
由图5.9所示，三种表面的轮廓最大高度值相同，而使用质量显然不同，由此可见，只用幅度参数不能全面地反映零件表面微观几何形状误差。

## Slide 26
2. 参数值的选用
参数值的选用主要根据功能要求，其次考虑经济性和工艺的可能性。在满足功能要求的前提下，参数的允许值应尽可能选大些【除Rmr(c)外】
用类比法初步确定表面粗糙度轮廓后，再根据零件的实际情况做适当调整。选用时应注意符合以下原则：
（1）同一零件上，工作表面的幅度参数（高度参数）轮廓算术平均偏差Ra(或轮廓最大高度Rz)值小于非工作表面；
（2）摩擦表面的轮廓算术平均偏差Ra(或轮廓最大高度Rz)值小于非摩擦表面；
参数值的选用 方法一般根据经验统计资料,用类比法选用。
参数值首先应从GB/T1031-2009（表5.1~5.5）中选取基本系列，必要时也可选其补充系列。

## Slide 27
（4）配合性质要求高的配合表面（如间隙小的配合表面）、受重载荷作用的过盈配合表面轮廓算术平均偏差Ra(或轮廓最大高度Rz)值都应较小；
（5）运动速度高、单位面积压力大，以及受交变应力作用的重要零件的圆角沟槽表面的轮廓算术平均偏差Ra(或轮廓最大高度Rz)值都应较小；
（6） 在确定Ra(或Rz)值时，应注意与尺寸公差（T）和几何公差（t）的协调。
① 尺寸公差值越小，几何公差值、表面粗糙度轮廓的Ra、Rz 值应越小。
② 同一公差等级时，轴的表面粗糙度轮廓的Ra、Rz值应比孔小。
（3）一般情况过盈配合表面的轮廓算术平均偏差Ra（或轮廓最大高度Rz）值小于间隙配合的表面；

## Slide 28
（7）要求防腐蚀、密封性能好或要求外表美观的零件的表面粗糙度轮廓数值应较小。
（8）凡是有关标准对表面粗糙度轮廓要求已有规定（如与滚动轴承配合的轴颈和外壳孔的表面），则应按该标准规定的表面粗糙度轮廓数值选用。
选用时可参考表5.6～5.8。
t ≈ 0.6T 时， Ra≤ 0.05T ， Rz ≤0.2T
t ≈ 0.4T 时， Ra≤ 0.025T ， Rz≤0.1T
t ≈ 0.25T 时， Ra≤ 0.012T ， Rz≤0.05T
在协调尺寸公差T、几何公差 t 和表面粗糙度轮廓时，下列关系式供参考：
③ 对同一公差等级的不同尺寸的孔或轴，尺寸小的孔或轴的表面粗糙度轮廓的Ra、Rz值比大尺寸小一些。
t < 0.25T 时， Ra≤ 0.15t ， Rz≤0.6t

## Slide 31
返回目录

## Slide 32
5.4 表面粗糙度轮廓的图形符号、代号及其注法
图样上所标注符号、代号，是该表面完工后的要求。
表面粗糙度的标注按GB/T131—2006的规定。
5.4.1 表面粗糙度轮廓的图形符号 见表5.9所示

## Slide 33
5.4.2 表面粗糙度要求在完整图形上标注内容及其注法
1. 表面粗糙度技术要求在完整图形上标注的内容
基本参数（Ra或Rz及其数值)
取样长度
传输带
加工工艺
加工余量等。
附加参数（Rsm或Rmr(c)及其数值)
表面纹理及方向

## Slide 34
表面粗糙度轮廓技术要求在在完整图形上标注标注的内容注写的位置，见图5.10所示。
c — 加工方法；
d — 表面纹理和纹理方向；
e — 加工余量（mm）。
b — 表面粗糙度的附加参数;
a — 表面粗糙度的幅度参数(单位为 μm);

## Slide 35
2. 表面粗糙度轮廓要求在完整图形中注法，见图5.11 和表5.10
（1）位置a处— 注写表面粗糙度的单一要求，即幅度参数及极限值，该要求不 能省略。
① 上限或下限的标注：表示双向极限时应标注上限符号“U”和下
符号“ L”。 如果同一参数具有双向极限要求，在不引起歧义时，可省
略“U和“ L” 的标注。若为单向下限值，则必需加注“ L” 。

## Slide 36
  ② 传输带和取样长度标注：传
  输带是指两个滤波器的截止波长值之 间的波长范围。长波滤波器的截止波长值就是取样长度lr。
传输带的标注时，短波在前，长波在后，并用连字号“—”隔开。
在某些情况下，传输带的标注中，只标一个滤波器，也应保留连字号“—” ，来区别是短波还是长波。
参数代号的标注：参数代号标注在传输带或取样长度后，它们之间
用“/”隔开。
评定长度的标注：如果默认的评定长度( 5lr ) 时，可省略标注。如
果不等于5lr时,则应注出取样长度的个数。

## Slide 37
⑤ 极限值判断规则和极限值的标注：极限值判断规则的标注如图5.11中所示上限为“16％规则”，下限为“最大规则” 。为了避免误解，在参数代号和极限值之间插入一个空格。

## Slide 38
(2) 位置b处—注写第二个（附加参数）表面粗糙度轮廓要求。
(3) 位置c处—注写加工方法。
(4) 位置d处—注写 所要求的表面纹理和纹理方向，如表5.11所示。
(5) 位置e处—注写 所要求的加工余量（mm）。

## Slide 41
返回目录

## Slide 42
5.4.3 表面粗糙度轮廓要求在图样上的标注方法
表面粗糙度轮廓要求对零件的每一个表面一般只标注一次，并尽可能标注在相应的尺寸及其公差的同一视图上。
表面粗糙度轮廓要求在图样上的标注方法见表5.12所示。

## Slide 45
续表5.12

## Slide 47
返回目录

## Slide 48
表面粗糙度轮廓技术要求标注的总结
一、表面粗糙度轮廓标注的图形符号
基本图形符号
扩展
扩展图形符号
加一横线
完整图形符号
加一圆
特殊图形符号

## Slide 49
二、表面粗糙度轮廓技术要求在图形中的标注
1. 标注位置
a — 表面粗糙度轮廓 幅度参数
( Ra、Rz)要求（μm）；
b — 表面粗糙度轮廓 辅助参数
(Rsm、Rmr )要求；
c — 加工方法；
d— 表面纹理和纹理方向；
e— 加工余量（mm）。
2. 表面粗糙度轮廓参数值的标注
（1）只标一个参数值时
① 默认为上限值,如右图1、2
② 若为下限值时，
必须标注“L”,如右图3

## Slide 50
（2）同时标注上、下限时
① 需要标注 “U”“L”,如右图4所示。
② 不会引起误解时，可省略标
注“U”“L”，如右图5所示。
3. 极限值判断规则的标注
16%规则(复习其含义) ，
其标注如下图所示（默认）。

## Slide 51
（2） 最大规则(复习其含义) ， 其标注如下图所示。
4、传输带、取样长度和评定长度的标注
（1）在图中未标注传输带、取样长度和评定长度的，则默认为采用标准化值（表5.5），见下图。
属于什么规则？

## Slide 52
（2）需要标注传输带、取样长度和评定长度数值的 , 例如下图17、18 所示：
5、表面纹理的标注，见表5.11所示
例如下图19所示
其含义如下图20所示
传输带为0.008—0.8mm,
lr = 0.8 mm
ln = 5lr = 4.0 mm(默认)
传输带λs为 默认，λc=0.8mm,
lr = 0.8 mm
ln = 3lr =2.4 mm
纹理方向平行于视图所在的投影面

## Slide 53
6、附加评定参数、加工方法和加工余量的标注
（1）附加评定参数的标注，见图21。
（2）加工方法和加工余量的标注, 如图22所示。
加工方法为
车削
加工余量为2mm
轮廓单元的平均宽度为0.05mm

## Slide 54
三、表面粗糙度轮廓要求在零件图上的标注方法
1.一般规定
（1）对零件的每一表面一般只标注一次，并尽可能标注在相应尺寸及其 极限偏差的同一视图上。
（2）除非另有说明，所标注的表面粗糙度轮廓要求是对完工零件表面。
（3）粗糙度的符号和数字的注写和读取方向应与尺寸的注写和读取方向一致。
（4）粗糙度的符号的尖端必须 从材料外指向并接触零件表面。
下面以表面粗糙度轮廓的幅度参数为例说明在零件图上的标注方法，其他技术要求为默认采用标准化值。
2. 通用的标注方法
（1）代号注写和读取方向的标注方法,如图23所示 ,与尺寸的注写和读取方向一致

## Slide 55
（2） 代号的标注方法
① 标注在轮廓线或其延长线上和用箭头或带黑点(位于可见表面上)的指引线上， 如图24 ~ 27所示 。

## Slide 56
② 在不引起误解的前提下，可标注在特征尺寸线上，如图28、29 所示。
③ 可标注在 几何公差框格的上方，如图30所示。
④ 标注在 几何公差框格上面注出了特征尺寸的上方, 如图31所示。
这两种标注的含义是什么？

## Slide 57
3. 简化标注
（1） 某些表面有相同的表面粗糙度轮廓技术要求时,相同要求的 标注在标题栏附近，如图32所示。
(2) 某零件全部表面有相同的表面粗糙度轮廓技术要求的标注，如图 33 所示。
(3) 对多个表面有相同表面粗糙度轮廓的技术要求或在图纸空间有限时的简化标注，如图34所示。

## Slide 58
（4） 当图样上某个视图构成封闭的轮廓，并各表面具有相同的表 面 粗糙度轮廓技术要求时，用特殊符号标注，如图35所示。
此标注只包括上、下和左、右四个表面，不包括前、后两个表面

## Slide 59
4、 综合标注示例
（1） 图12.3为减速器输出轴的零件图，其上标注了尺寸及其公差带代号、几何公差和表面粗糙度轮廓要求。
换图

## Slide 60
（2） 图12.2为减速器齿轮的零件图，其上标注了尺寸及其公差带代号、几何公差和表面粗糙度轮廓要求。
换图
返回目录

## Slide 61
5.5 表面粗糙度轮廓的检测
对于表面粗糙度轮廓，若未指定测量截面的方向时，则应在幅度参数最大值的方向上进行测量。测量表面粗糙度轮廓所用的计量器具和操作方法参阅实验指导书。
表面粗糙度轮廓的检测方法主要有：
1. 比较法
比较法是将被测表面与已知其评定参数值的粗糙度样板相比较 。如被测表面精度较高时，可借助于放大镜、比较显微镜进行比较以提高检测精度。
比较法简单实用，适合车间条件下判断比较粗糙的表面。比较法的判断准确程度与检验人员的技术熟练程度有关。
触觉比较是用手指甲的感觉来判别,适宜于检测Ra 值1.25~10 μm 的外表面。
视觉比较适宜于检测Ra 值为0. 16 ~ 100 μ m 的外表面。

## Slide 62
2. 光切法
光切法 是利用“光切原理 ”测量表面粗糙度轮廓的方法。
光切原理示意图如图5.12所示。
(1) 由光源 1发出的光线经狭缝3后形成一个光带。光带与被测表面成45°方向A相截如图（a）所示，被测表面轮廓影像沿B方向反射后由目镜中观察到图（b）所示。

## Slide 63
(2) 光切法的光路系统如图5.12（c）所示。
光源1→聚光镜2 → 狭缝3 →物镜5以45°方向→工件表面4，形成一窄细光带。
光带边缘的形状为光束与工件表面的交线，也就是工件在45°截面上的轮廓形状。轮廓的波峰在S1点反射，波谷在S2点反射 →物镜5，分别成像在分划板6上的S“1 和 S”2点。其峰、谷影像高度差为h“。测出此值，按定义可测出评定参数Rz的数值。
按光切法原理设计制造的表面粗糙度轮廓测量的仪器为光切显微镜（或称双管显微镜），其测量范围Rz为0.8~80μm。见赵熙萍主编《实验指导书与课程大作业》实验4.1。

## Slide 64
3. 针描法
针描法 是利用仪器的触针在被测表面上轻轻地划过，被测表面的表面粗糙度轮廓将使触针作垂直方向的位移， 再通过传感器把位移转换成电量，经信号放大后输入计算机，在计算机的显示器上可以读出被测表面粗糙度轮廓的评定参数值。
也可以由记录器绘制出被测表面粗糙度轮廓的误差图形。
针描法测量原理见图5.13所示。
轮廓仪就是按针描法原理设计
制造的表面粗糙度测量仪。
轮廓仪可以测量 Ra、Rz、Rsm 等多个参数值。
根据转换原理的不同，有电感式、电容式和压电式的轮廓仪。
除上述的轮廓仪外，还有光学触针轮廓仪，它是非接触测量，可以防止划伤零件表面。这种仪器通常直接显示Ra值。

## Slide 65
4. 干涉法
干涉法是利用光波干涉原理测量表面粗糙度轮廓的方法。
干涉显微镜就是根据干涉原理设计制造的测量表面粗糙度轮廓的仪器。该仪器可以按定义测出Rz值,其测量范围为 0.025~0.8μm。具体内容见赵熙萍主编《实验指导书与课程大作业》实验4.2。
干涉显微镜的光路系统图如图5.14所示。

## Slide 66
两束光线会合后形成一组干涉条纹。
干涉条纹的弯曲程度反映了被测表面不平度的状况，如图5.14（b）所示。
干涉法测量原理脸图5.14。

## Slide 67
5. 激光反射法
激光反射法的基本原理是激光束以一定的角度照射到被测表面，除了一部分光被吸收外，大部分被反射和散射。反射光和散射光的强度及其分布与被照射表面的粗糙度状况有关。
通常， 反射光较为集中形成明亮的光斑，散射光则分布在光斑周围形成较弱的光带。较为光洁的表面，光斑较强、光带较弱且宽度较小。较为粗糙的表面，则光斑较弱，光带较强且宽度较大。
6. 激光全息法
激光全息法的基本原理是以激光照射被测表面，利用相干辐射，拍摄被测表面的全息照片，即一组表面轮廓的干涉图形，然后用硅光电池测量黑白条纹的强度分布，测出黑白条纹的反差比，从而评定被测表面粗糙度轮廓的粗糙程度。当激光波长λ=632.8nm时，其测量范围为0.05~0.8μm。

## Slide 68
7. 印模法
印模法是用塑性材料将被测表面复制下来，然后再对印模模进行测量。
常用的印模材料有川蜡、石蜡、赛璐璐和低熔点合金等。由于印模材料不可能完全填满被测表面的谷底 ，取下印模时又会使波峰被破坏，因此测出的幅度参数值通常比被测表面的幅度参数值要小些，应根据实验结果进行修正。
印模法适用于内表面的粗糙度的检测。
8. 三维几何表面测量
表面粗糙度轮廓的一维和二维的测量，不能表征整个表面 不平度的几何特征。只有用三维评定参数才能真实地反映被测表面的实际特征。目前，国内外都在研究开发三维几何表面测量技术。现已将光纤法、微波法和电子显微镜等测量方法应用于三维几何表面测量。
返回目录

## Slide 69
1. 为什么要规定取样长度 lr？
2. 表面粗糙度的评定参数有几个？
3.表面粗糙度标注的图形符号有几种及其含义
是什么？
课堂练习
评定长度 ln 和中线？
其名称和代号是什么？

## Slide 70
4. 试将下列要求标在图上：
大端圆柱面：尺寸要求为Φ４5 h7 mm ，并采用包容
要求，表面粗糙度值Ｒa的上限值为 0.8μｍ；
（2）小端圆柱面轴线对大端圆柱面轴线的同轴 度公差为
Φ30μｍ；
小端圆柱面：尺寸为Φ25±0.007mm，圆度公差为
Φ0.01mm，Rz的 上限值为1.6 μm，极限值判断规则采
用最大规则，其余表面Ｒa 的上限值均为 6.3 μｍ。
返回目录

## Slide 71
本 章 重 点
1.表面粗糙度定义及其对机械零件使用性能的影响；
2.传输带、取样长度、评定长度和最小二乘中线的概 念；
3.表面粗糙度评定参数的名称、代号及其在图样上的
标注方法，必须要掌握基本参数的名称、代号和标
注方法；
4.表面粗糙度的选用，表面粗糙度与尺寸公差和形状
公差之间的关系；
5.掌握Ra和Rz的测量方法。
返回目录

## Slide 72
作 业 题 解 释
1.解释图5.15中标注的各表面粗糙度要求的含义。

## Slide 73
2. 用类比法分别确定Φ50t5和Φ50T6配合表
Ra的上限值。（表5.7）

## Slide 74
3. 在一般情况下，Φ40H7和Φ6H7、Φ40H6／f5和Φ40H6／s5相比，其表面何者精度要求高？
解：（1）一般情况下，Φ40H7孔表面粗糙度精度要求比Φ6H7孔表面低些，即 Φ40H7孔表面的Ra或Rz值大于Φ6H7孔 表面；
（2）一般情况下，Φ40H6／f5配合表面粗糙度精度要求比Φ40H6／s5配合 表面低些，即Φ40H6／f5配合表面的Ra或Rz值大于Φ6H/s5 表面。

## Slide 75
lri | lr1 | lr2 | lr3 | lr4
最高点 （格） | 438 | 453 | 516 | 541
 | 458 | 461 | 518 | 540
 | 452 | 451 | 518 | 538
 | 449 | 448 | 520 | 536
 | 467 | 460 | 521 | 537
最低点 （格） | 461 | 468 | 534 | 546
 | 460 | 474 | 533 | 546
 | 477 | 472 | 530 | 550
 | 477 | 471 | 526 | 558
 | 478 | 458 | 526 | 552
4. 用双管显微镜测量表面糙度，测得数据如表5.13所示 。目镜测微计的分度值 i＝0.6μm，求Rz＝？
Rz = （Rz1+ Rz2+ Rz3+ Rz4）／4 ×i
≈16μm

## Slide 76
（5）其余表面的表面粗糙度轮廓参Ra的上限值为25μm。
5. 参看带孔齿坯图 5.16，试将下列的表面粗糙度轮廓的技术要求标注在图上（未指明要求的项目皆为默认的标准化值）。
（1）齿顶圆a的表面粗糙度轮廓幅度参数Ra的上限值为2μm；
（2）齿坯的两端面b和c的表面粗糙度参数Ra的最大值为3.2μm；
（3）ф30孔最后一道工序为拉削加工，表面粗糙度轮廓幅度参数 Rz 的上限值为2.5um，并注出加工纹理方向；
（4）尺寸为8±0.018键槽两侧面表面粗糙度轮廓参数Ra的上限值为3.2μm，键槽 底面Ra的上限值为6.3μm ；
返回目录

## Slide 78
90
80
70
60
50
40
30
25
20
15
10
表 5 . 4 轮廓的支承长度率Rsm(c)(℅) 的数值 ( mm)
选用支承长度率Rsm(c) 时，必须同时给出轮廓截面高度。轮廓截面高度 c可 用微米或Rz的百分数表示。
Rz 的百分数系列如下：5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90% 。

## Slide 83
返回目录