## Slide 1
第6章 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计
内 容 提 要--------------------------------------------(2)
6.1 概 述 --------------------------------------------(4)
6.1.1 滚动轴承的组成及种类----------------------(4)
6.1.2 滚动轴承的公差等级及其应用----------- (5)
6.1.3 滚动轴承与孔、轴配合公差带 --------- (10)
6.2 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计----------(15)
6.2.1 配合选用的依据-----------------------------(15)
6.2.2 孔、轴公差带的选用 ----------------------(20)
6.2.3 孔、轴几何公差和表面粗糙度的选用 —(23)
本章重点-----------------------------------------------------(34)
课 堂 练 习---------------------------------------------------(35)
公 差 表 格----------------------------------------------------(38)
习 题 六-------------------------------==----------------（36）
6.2.4 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计举例—（25）

## Slide 2
内 容 提 要:
1. 滚动轴承的公差等级及其应用；
2. 滚动轴承内径和外径的公差带；
3. 与滚动轴承配合的孔、轴公差带
（取自 GB/ 1801 — 2009）；
4. 滚动轴承与孔、轴配合的选用；
5. 轴颈和外壳孔的尺寸公差、几何公差和表
面粗糙度轮廓及其在图样上的标注。
返回目录

## Slide 3
第6章 滚 动 轴 承 与 孔、轴
结 合 的 精 度 设 计
它们的精度设计,实际上是尺寸公差、几何公差和表面粗糙度轮廓在以上典型零件精度设计中的实际应用。
本章开始学习典型零、部件的机械精度设计。
滚 动 轴 承
键 和 花 键
圆 锥
普 通 螺 纹
圆 柱 齿 轮

## Slide 4
6.1 概 述
6.1.1 滚动轴承的组成及种类
组成:内圈、外圈、滚动体和保持架。如图6.1所示。
2. 种类
球轴承
圆柱轴承
圆锥轴承
向心轴承 —
推力轴承—轴向力
向心推力轴承—径向力、轴力
径向力
返回目录

## Slide 5
6.1.2 滚动轴承的公差等级及其应用
1. 滚动轴承的公差等级
根据（1）尺寸精度（D、d、B）
① 向心 轴承的公差等级为
其中 普通级精度最低；其次依次增高。
各公差等级的公差如表表6.1所示（下页）。
普通级、6、5、4、2 五 级；
普通级、6X、5、4 、3 五级。
（2）旋转精度分
② 圆锥滚子轴承的公差等级为
③ 推力轴承的公差等级为
普通级、6、5、4 四 级。

## Slide 7
由表6.1中可见，轴承的内外径尺寸有2种公差：
（1）单一平面内的平均直径公差
配合尺寸的公差
为控制配合尺寸
（2）单一平面内的直径公差
实际尺寸的公差
为控制实际尺寸

## Slide 8
2. 各公差等级的应用
普通级：
多用于旋转精度和运动平稳性要求较高或转速较高的旋转机构中（如普通机床主轴支承）。
最广泛地应用于精度要求不高的一般旋转机构中。
6(6X) 级(中等级)和5级(较高级)：
5 级
6 级

## Slide 9
多用于转速很高和旋转精度要求很高的机床或机器的旋转机构中（如精密机床主轴支承）。
多用于特别精密机床的主轴支承（如坐标镗床主轴支承） 。
4 级(精密级)：
2 级(超精级)：
4 级
5 级
2 级
4 级
返回目录

## Slide 10
6.1.3 滚动轴承与其配合的孔、轴公差带
1. 滚动轴承与孔、轴结合的特点
标准部件：是配合的基准件。即轴承内圈内径
为基准孔外圈外径为基准轴。
(3) 薄壁件：
(2) 易损件：
需常拆卸，故一般选较松的过盈配合或过渡配合。
轴承内、外圈为薄壁零件，在自由状态存放时易变形，当轴承内圈与轴颈，外圈与外壳孔装配后，这种变形会得到矫正。因此，轴承内、外圈与轴颈、外壳孔配合采用单一径向平面平均直径。

## Slide 11
2. 滚动轴承内、外圈公差带（见图6.2）
(1) 内圈 — 基准孔
ES = 0
(2) 外圈 —基准轴
es = 0
其特点 — 内、外圈的公差带都在零线下面。

## Slide 12
3. 与滚动轴承配合的孔、轴公差带 （见图6.3）
由图可见，轴承内圈与轴的配合比极限与配合标准中基孔制（H）的配合要紧。
（1）GB/T275-2015规定了滚动轴承内圈内径与轴颈配合17种公差带（均选自GB/T 1801 —2009）。
轴承内圈基准孔： ES = 0
基准孔
H EI = 0
H
轴颈的公差带

## Slide 13
（2）GB/T275-2015规定了滚动轴承外圈外径与外壳孔配合16种公差带（均选GB/T 1801 —2009）。
轴承外圈： es = 0
孔的公差带

## Slide 14
（3）GB/T275—2015规定的轴与轴承座孔公差带（见图6.3）适用范围为：
① 对轴承的旋转精度和运转平稳性无特殊要求。
② 轴为实体或厚壁空心的轴。
③ 轴与外壳孔的材料为钢或铸铁。
④ 轴承的工作温度不超过100℃的场合。
(4) 轴颈与外壳孔的公差等级的选用
轴颈与外壳孔的公差等级与滚动轴承的公差等级有关。
对普通级、6级的轴承：轴一般取IT6; 孔取IT7。对旋转精度和运转平稳性要求高的场合，轴取IT5;孔取IT6。
对5级的轴承：轴、孔均取IT6。
对4级的轴承：轴取IT5、孔取IT6,要求更高的场合，轴取IT4、孔取IT5。
返回目录

## Slide 15
6.2 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计
设计内容：
（1）选用依据
（2）孔、轴公差带
（3）配合表面的几何公差和表面粗糙度轮廓。
6.2.1 配合选用的依据
选用轴与外壳孔公差带主要根据：
（1）载荷（负荷）类型
（2）载荷（负荷）大小
（3）轴承类型尺寸
（4）工作条件等

## Slide 16
1. 负荷类型 (见图6.4)
① 旋转负荷:选紧一些配合
② 定向负荷:选松一些配合
图（a）、（b）
图（c）、（d）多一种负荷
③ 摆动负荷
（见图6.5）：正常
摆动负荷

## Slide 17
2. 载荷（负荷）大小
3. 工作条件
（1）工作温度的影响
如轴承温度↑
与90H6孔的配合变紧；
与45k5轴的配合变松。
滚动轴承套圈与轴、外壳孔配合的最小过盈取决于载荷大小。载荷大小 见表6.2。
轻负荷：选松一些的配合。
重负荷：选紧一些的配合。
选配合时，要考虑温度的
影响，并加以修正。

## Slide 18
（2） 旋转精度和旋转速度的影响
因机器要求有较高的 旋转精度和速度时，则应选用较高精度等级的轴承。因此，与轴承配合的轴、外壳孔也应选择较高的标准公差等级。
关于轴承的旋转速度对配合的影响，一般为速度越高，配合应该越紧。
4. 轴和外壳孔的结构与材料
为了装卸方便，可以选用剖分式外壳。如果剖分式的外壳孔与外圈配合较紧，会使外圈产生椭圆变形，因此，宜采用较松配合。
当轴承安装在薄壁外壳、轻合金外壳或薄壁的心轴上时，为了保证轴承工作有足够的支承刚度和强度，所采用的配合应比在厚壁外壳、铸铁外壳或实心轴上紧些。

## Slide 19
5. 安装和拆卸的条件
考虑轴承安装和拆卸方便，宜采用较松的配合，这对重型机械用的大型和特大型轴承尤为重要。如果要求装卸方便，而又需紧配合时，可采用分离型轴承，或内圈带锥孔、带紧定套和推卸套的轴承。
除上述条件外，还需考虑：当要求轴承内圈或外圈能沿轴向移动时，则内圈与轴或外圈与孔应选较松的配合。
滚动轴承的尺寸愈大，选取的配合愈紧。
滚动轴承的工作温度高于100℃，应对所选的配合进行适当修正。
返回目录

## Slide 20
6.2.2 孔、轴尺寸公差带的选用
（参照表6.3 —表6.4选用）

## Slide 22
返回目录

## Slide 23
6.2.3 孔、轴几何公差和表面粗糙度轮廓参数值的选用
1. 几何公差(如表6.5所示）
例如6级向心轴承，d =Φ45， D =Φ100。
轴 颈： t = ? 轴肩： t1 = ?
外壳孔： t = ? 外壳孔肩： t1 = ?

## Slide 24
2. 表面粗糙度（如表6.6所示）
例如6级向心轴承d =Φ45h6 ，
轴颈Ra的上限值为0.8μm, 端面为6.3 μm 。
外壳孔Ra的上限值为1.6μm，端面为3.2 μm 。
D=Φ100J7。
返回目录

## Slide 25
6.2.4 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计举例
某一圆柱齿轮减速器的小齿轮轴,如图6. 6 所示。要求齿轮轴的旋转精度比较高,两端装有6 级单列向心球轴承(代号6308),轴承尺寸为:40 mm ×90 mm × 23 mm,径向额定动载荷Cr 为32 000 N,轴承承受的径向当量动载荷Pr = 3 600 N。试用查表法确定轴颈和轴承座孔的公差带代号,画出公差带图,并确定孔、轴的几何公差值和表面粗糙度轮廓幅度参数值,将它们分别标注在装配图和零件图上。
外壳孔
轴 颈

## Slide 26
解：（1）确定轴颈公差带代号（见图6.6所示）
① 轴承内圈同轴一起旋转
②载荷大小，
内圈承受旋转负荷；
③查表6.3得轴颈公差带代号
Φ40k5
Φ40
查表6.2

## Slide 27
④查表6.4得外壳孔的公差带代号为
H7
∵齿轮旋转精度较高， ∴取H6
Φ 90
Φ90H6

## Slide 28
⑤ 查表6.1得6级轴承内、外圈的极限偏差
轴承内圈(Φ40)极限偏差为
ES = 0, EI = -10μm。
轴承外圈(Φ90)极限偏差为
es = 0, ei = -13 μm。

## Slide 29
⑥ 画滚动轴承与孔、轴配合的尺寸公差带图
（见图6.7）

## Slide 30
（2）确定配合表面的几何 公差(查表6.5)
圆柱度公差
轴向圆跳动
t = 0.0025
圆柱度公差 t = 0.006
Φ40k5
Φ90H6
轴向圆跳动

## Slide 31
（3）确定各表面的Ra上限值 （查表6.6）
轴:Φ40k5
轴肩
6.3 μm
轴颈0.4μm

## Slide 32
孔Φ90H6:
外壳孔
1.6μm
外壳孔肩6.3μm

## Slide 33
（4）标注
装配图的标注图6.8（a）
零件图的标注图6.8（b）、（c）
返回目录

## Slide 34
本章重点:
作业 P154 思考题1、2、3、4，作业题 1、2
1. 滚动轴承的公差等级及其应用范围；
2. 滚动轴承的内、外径公差特点—
两种公差和公差带位置；
3. 滚动轴承的配合特点—标准部件、薄壁件和易损件；
4. 滚动轴承配合的选用—基准制、配合选用依据、配合表
面的几何公差和表面粗糙度及公差在图样上的标注。
返回目录

## Slide 35
试将下列要求标在图上：
(1) 大端圆柱面：尺寸要求为４5 h7 mm ，
并采用包容要求，
表面粗糙度Ｒa的上限值为0.8μｍ；
(2) 小端圆柱面：尺寸为25±0.007mm，
圆度公差为0.01mm，
Rz的 最大值为1.6μm，其余表面Ｒa 的上限
值均为6.3μｍ。
课 堂 练 习
返回目录

## Slide 36
习 题 六
一、思考题
1. 向心球轴承的公差等级分几级,划分的依据是什么? 用得最多的是哪些等级?
2. 滚动轴承内圈与轴、外圈与轴承座孔的配合,分别采用何种基准制? 有什么特点?
3. 滚动轴承内圈内径公差带分布有何特点? 为什么?
4. 选择滚动轴承与轴、轴承座孔的配合时,应考虑哪些主要因素?
5. 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计内容有哪些?
二、作业题
1. 有一6 级6309 的滚动轴承,内径为45 mm,外径为100 mm。内圈与轴颈的配合选为j5,外圈与轴承座孔的配合为H6,试画出配合的尺寸公差带图,并计算它们的极限过盈和极限间隙。

## Slide 37
返回目录
3. 如图6. 9 所示,应用在减速器中的普通级6 207滚动轴承(d = ϕ 35 mm,D = ϕ72 mm,径向额定动载荷 为25 500 N),其工作情况为:轴承座孔固定,轴旋转,转速为980 r/ min,承受的径向当量动载荷 为1 300 N,试确定:轴和孔的公差带代号、几何公差和表面粗糙度轮廓幅度参数值,并将它们分别标注在装配图和零件图上。
2. 皮带轮与轴配合为 ϕ40H7/ js6,滚动轴承内圈与轴配合为 ϕ40js6,试画出上述两种配合的公差带图,并根据平均过盈量大小比较该两种配合的松紧(轴承公差等级为普通级)。

## Slide 43
返回目录