## Slide 1
第七章 圆锥结合的精度设计与检测
内 容 提 要----------------------------------------(2)
7.1 概 述--------------------------------------(3)
7.1.1 圆锥配合的特点-------------------------------- (3)
7.1.2 圆锥配合的基本参数---------------------------(5)
7.2 圆 锥 公 差 与 配 合--------------------------(13)
7.2.1 圆锥公差-------------------------------------------(13)
7.2.2 圆锥配合------------------------------------------(21)
7.2.3 圆锥公差的标注方法---------------------------(25)
7.2.4 未注公差角度尺寸的极限偏差----------------(32)
7.3 圆 锥 与 圆 锥 角 的 检 测--------------------(33)
7.3.1 用通用量仪直接测量-----------------------------(33)
7.3.2 用通用量具间接测量-----------------------------(34)
7.3.2 用通用量具间接测量----------------------------(35)
习 题 七------------------------------------------(37)
公 差 表 格-------------------------------------------(40)

## Slide 2
内 容 提 要
圆锥结合的特点和基本参数；
圆锥公差项目及其给定方法；
圆锥配合的形成；
圆锥公差的标注；
5. 锥度和 圆锥角的检测。
返回目录

## Slide 3
第7章 圆锥结合的精度设计与检测
7.1 概 述
7.1.1 圆锥配合的特点
与圆柱配合相比较，圆锥配合有如下主要优点：
1. 对中性好
如图7.1(b) 所示，在圆锥配合中，内、外圆锥在轴向力的作用下能自动对中，以保证内、外圆锥体的轴线具有较高精度的同轴度，并能快速装拆。

## Slide 4
2. 配合的间隙或过盈可以调整
圆锥配合中，间隙或过盈的大小可以通过内、外圆锥的轴向相对移动来调整，并且装拆方便(如图7.1所示)。
3. 密封性好
内、外圆锥的表面经过配对研磨后，配合起来具有良好的自锁性和密封性。
圆锥配合的缺点：
结构复杂、影响互换性参数比较多、加工和检测也比较困难，故其应用不如圆柱配合广泛。
返回目录

## Slide 5
7.1.2 圆锥配合的基本参数
圆锥配合中的基本参数如图7.2所示。
1. 圆锥角（α）
圆锥角是指通过圆锥轴线的截面内，两条素线间的夹角，用符号 α 表示。
2. 圆锥素线角（α/2）))
圆锥素线角是指圆锥素线与其轴线间的夹角，它等于圆锥角的α/2。
α/2
α

## Slide 6
3. 圆锥直径 (见图7.2)
圆锥直径是指与圆锥轴线垂直的截面内的直径。
圆锥直径分：内、外圆锥的最大直径Di、De，最小直径di、de和任意给定截面内的圆锥直径dx（与端面的距离为 x）。
设计时，一般选内圆锥的最大直径Di或外圆锥的的最小直径de作为基本直径。

## Slide 7
4. 圆锥长度 L （见图7.2 ）
圆锥长度是指圆锥的最大直径与其最小直径之间轴向的距离L。
5. 圆锥配合长度（H）
圆锥配合长度是指内、外圆锥配合面的轴向距离H。

## Slide 8
6. 锥度 （C)
锥度是指圆锥的最大直径与其最小直径之差对圆锥长度之比,用符号“C”表示。
为了减少加工圆锥工件所用的专用的刀具、量具种类和规格，国标规定了一般用途圆锥的锥度和锥角系列如表7.1所示。国标还规定了特殊用途圆锥的锥度和锥角系列如表7.2所示。见教材P157~158。
锥度常用比例或分数形式表示，例如 C=1:20,或C=1/20等。

## Slide 11
7. 基面距 （a）
基面距是指相互结合的内、外圆锥基准面间的距离，用符号“a”表示，如图7.2所示。

## Slide 12
8. 轴向位移 (Ea )
轴向位移是指相互结合的内、外圆锥，从实际初始位置（Pa）到终止位置（Pf）移动的(轴向）距离Ea。如图7.3所示。
所谓实际初始位置,就是相互结合的内、外实际圆锥的初始位置;终止位置就是相互结合的内、外圆锥,为了在其终止状态得到要求的间隙，见图7. 3(a)， 或得到要求的过盈，见(图7. 3(b)，所规定的相互轴向位置。
返回目录

## Slide 13
7.2 圆 锥 公 差 与 配 合
7.2.1 圆锥公差
为了保证内、外圆锥的互换性和使用要求，GB/T11334—2005规定的圆锥公差项目如下：
1. 圆锥直径公差（TD）
圆锥直径公差是指圆锥直径的允许变动量，如图7.4所示。
其圆锥公差值TD以公称圆锥直径为公称尺寸从GB/T1800.1—2009中查得，它适用于圆锥的全长（L)。
公称尺寸一般取最大圆锥直径D。

## Slide 14
2. 圆锥角公差 （AT)
圆锥角公差是指圆锥角允许的变动量，如图7.5所示。
圆锥角公差可用两种形式表示：

## Slide 15
GB规定圆锥角公差AT共分12个公差等级，用符号AT1,AT2…AT12表示，其公差值见表7.3所示。

## Slide 16
一般情况下，可不单独规定角公差，而是用圆锥直径公差来控制圆锥角，如图7.6所示。
表7.4列出了L=100mm时圆锥直径公差所能控制的最大圆锥角误差。

## Slide 17
对于圆锥角公差有更高要求的零件时，除规定其直径公差（TD）外，还应给定圆锥角公差(AT)。
圆锥角的极限偏差可按单向或双向取值，
如图7.7.所示。

## Slide 18
3. 圆锥的形状公差（ tF ）
对于精度要求不高的圆锥工件，其形状公差由直径公差（TD）控制。
对于精度要求较高的圆锥工件，应按要求单独规定形状公差 tF。
tF 的数值从GB/T1184中选取。

## Slide 19
4. 给定截面圆锥直径公差 （TDS）
给定截面圆锥直径公差TDS是指在垂直圆锥轴线的给定截面内，圆锥直径的允许变动量，如图7.8所示。
TDS的数值以给定截面的直径dx为公称尺寸，从GB/T1800.1—2009中选取。

## Slide 20
一般情况下，也不需要规定给定截面的圆锥直径公差，只有对圆锥工件有特殊要求时，才规定此项公差，但同时还要规定圆锥角公差AT,它们之间的关系如图7.9所示。
由图7.9可见，给定截面的圆锥直径公差TDS不能控制圆锥角误差ΔAT,两者相互无关，应分别要求。
返回目录

## Slide 21
7.2.2 圆锥配合
GB/T12360—2005《产品几何量技术规范（GPS） 圆锥配合》适用于锥度C从1:3至1:500,公称圆锥长度L从6至630mm,直径至500mm的光滑圆锥的配合。
1. 圆锥配合的基准制和配合种类
圆锥配合的基准制分：基孔制和基轴制两种。标准推荐优先采用基孔制。
圆锥配合种类（相互配合的内、外圆锥公称尺寸应相同）：
（1）间隙配合
即具有间隙的圆锥配合，其间隙大小在装配时和使用中通过内、外圆锥的轴向相对位移进行调整，它主要用于滑动轴承机构中。

## Slide 22
（2）过盈配合
即具有过盈的圆锥配合，其过盈大小也可以调整。在承载情况下，它利用内、外圆锥间的摩擦力自锁传递转矩。
（3）过渡配合
即可能具有间隙，也可能具有过盈的圆锥配合。要求内、外圆锥紧密配合，它用于对中定心或密封。
2. 圆锥配合的形成
结构型
位移型
根据确定相互结合内、外圆锥轴向位置的不同方法，圆锥配合分：

## Slide 23
(1) 结构型圆锥配合
①由内、外圆锥的结构确定装配的最终位置
② 由内、外圆锥基准平面之间的尺寸确定装配的最终位置
如图7.10（a)所示为由轴肩接触得到的间隙配合示例。
如图7.10（ b）所示为由机构尺寸 a 得到的过盈配合示例。

## Slide 24
（2）位移型圆锥配合
如图7.3（a）所示为间隙配合的示例。
② 由内、外圆锥的实际初始位置Pa开始，施加一定装配力，产生轴向位移Ea 而形成配合，它只能得到过盈配合，如图7.3（b）所示。
① 由内、外圆锥的实际初始位置Pa开始做一定轴向位移Ea而形成的配合。它只可以得到间隙或过盈配合。
返回目录

## Slide 25
7.2.3 圆锥公差的标注方法
1. 锥度的标注
在零件图上，锥度用特定的图形符号和比例（或分数）形式标注，如图7.11所示。
图形符号配置在平行于圆锥轴线的基准线上，其方向与圆锥方向一致，并在基准线上面标注锥度的数值。

## Slide 26
（1）给定圆锥直径公差TD的标注
如图7.13所示，此时，圆锥的直径偏差、锥角偏差和圆锥形状误差都由圆锥直径公差控制。
若对圆锥角和其素线精度有更高要求时，应另给出它们的公差，但其数值应小于圆锥的直径公差值。
2. 圆锥公差的标注

## Slide 27
（2）给定截面圆锥直径公差 TDS的标注
给定截面圆锥直径公差 TDS ，可以保证两个相互配合的圆锥在规定的截面上具有良好的密封性，如下图所示。

## Slide 28
(3) 给定圆锥形状公差的标注
① 如下图所示为给定直线度公差的标注示例。
图 中直线度公差带在圆锥直径公差带内浮动。

## Slide 29
②应当指出,无论采用哪种标注方法,若有需要,可附加给出更高的素线直线度(如图7. 14 所示)、圆度精度要求;对于轮廓法和基本锥度法,还可附加给出严格的圆锥角公差。

## Slide 30
③ 图7.12所示为面轮廓度的标注示例。

## Slide 31
(4) 公差锥度法的标注
公差锥度法适用于非配合的圆锥，也适用于给定截面圆锥直径有较高精度要求的圆锥。其标注方法如图所示。
返回目录

## Slide 32
7.2.4 未注公差角度尺寸的极限偏差
未注公差角度尺寸的极限偏差数值见表7.5所示。
(1)未注公差角度尺寸— 角度短边长度
(2)未注公差圆锥 — 圆锥素线长度
2. 标 注
用标准号和公差等级标注在在图样或技术文件上。
例如选用中等级时，则标注为： GB/T1804－m
1. 公称尺寸

## Slide 33
7.3 圆 锥 与 圆 锥 角 的 检 测
7.3.1 用通用量仪直接测量
1. 对于精度要求不高的角度工件
2. 对于精度要求较高的角度工件
用光学分度头的分度值有1′、10″、5″、1″等。测角仪的分度值最高可达0.1″，它的测量精度更高。
锥度与圆锥角的检测方法很多，常用的检测方法有
以下几种。
通常用万能量角器进行测量，其分度值有5′和2′两种。
通常用光学分度头或测角仪进行测量。
返回目录

## Slide 34
7.3.2 用通用量具间接测量
通常测量与被测圆锥角有一定函数关系的有关线性尺寸,然后计算出被测圆锥角的大小。
通常使用平板、千分尺、钢球、量块和正弦规等进行测量。
图7.15所示用正弦规测量外锥体锥角的示意图。
量块组的高度为
锥度偏差为
换算成锥角偏差，近似为
返回目录

## Slide 35
7.3.3 用量规检验
圆锥量规分：锥度塞规和环规两种，如图7.16所示
1. 用量规检验圆锥工件时，用涂色方法检验圆锥角偏差，要求在锥体的大端接触:
对于高精度的圆锥工件，接触线长度不低于85%；
对于精密的圆锥工件，接触线长度不低于80%；
对于普通的圆锥工件，接触线长度不低于75%；
用塞规检验内圆锥锥度，用环规检验外圆锥锥度。

## Slide 36
2. 除检验接触线长度外，同时，还要检验工件的基面距变化
若被测件的基面在m区域内，则基面距合格。
3. 圆锥量规的检验
对于塞规，因为是外尺寸，可以用通用量具或量仪进行测量。
对于环规，因为是内尺寸，所以要用专门的校对塞规进行检验。
在圆锥量规的基准端面刻有两圈相距为m的线，或做一个轴向距为m的台阶。
返回目录

## Slide 37
习 题 七
一、思 考 题
1. 圆锥结合的公差与配合有那些特点？
2. 有一圆锥体，其尺寸参数为D、d、L、c、a，试说明在零件图上是否需要吧这些参数的尺寸和极限偏差都注上，为什么？
3. 圆锥公差的标注方法有哪几种？它们各适用于什
么场合？
4. 为什么钻头、铰刀、铣刀等的尾柄与机床主轴孔连接多采用圆锥结合？从使用要求出发，这些工具锥体有那些要求？

## Slide 38
二、 作 业 题
2. C620—1车床尾座顶针套与顶针结合采用莫氏4号锥度，顶针的基本圆锥长度L=118mm, 圆锥角公差为AT8,
试查表确定其基本圆锥角α，锥度C和圆锥角公差的数值。

## Slide 39
3. 用正弦规测量圆锥量规的锥角偏差，圆锥量规的锥角公称值为2052′31.4″（2.875 4020），测量简图如图7.16所示。正弦规两圆柱中心距为100mm,两侧点间距离为70mm, 两测点的读数差为17.5mm。试求量块的计算高度及锥角偏差，若锥角极限偏差为±315μrad,此项偏差是否合格？
返回目录

## Slide 44
返回目录