## Slide 1
第11 章 尺寸链的精度设计基础
内 容 提 要--------------------------------------------------(2)
11.1 尺寸链的基本概念 ------------------------------------(4)
11.1.1 尺寸链的定义和特征 --------------------(4)
11.1.2 尺寸链的组成和分类 --------------------(6)
11.1.3 尺寸链图及其画法 ------------------（12）
11.1.4 尺寸链的计算 ---------------------------(16)
11.2 极值法计算尺寸链 -------------------------------------(20)
11.2.1 基本步骤和计算公式 --------------------(20)
11.2.2 正计算（校核计算）--------------------（24）
11.2.3 中间计算(工艺尺寸计算) ------------------（34）
11.2.4 反计算（设计计算） -------------------（39）
习题十一----------------------------------------------------------(70)
本章重点----------------------------------------------------------(52)
11. 3 用概率法计算尺寸链 ---------------------------------（53）

## Slide 2
内 容 提 要
1.尺寸链的定义、组成和分类；
2.尺寸链图的画法与封闭环和增、减环的判别方法；
3.尺寸链的计算种类和计算方法；
4. 用极值法和用概率法计算尺寸链。

## Slide 3
第11章 尺寸链的精度设计基础
机械精度设计，就是零件、部件、整机的精 度设计。
零件
根 据 机 器 机械 精 度 要 求
整 机 或 部 件 的 精 度
计算
分配
保证零件的精度
达到
满足
尺寸链理论就是协调它们之间的公差关系，合理地确定各零件的T尺和t几何→提高产品性能的价格比。
返回目录

## Slide 4
11.1 尺寸链的基本概念
11.1.1 尺寸链的定义和特征
在机器装配或零件加工过程中，由相互连接的尺寸形 成封闭的尺寸组，该尺寸组称为尺寸链(见图)。
1. 尺寸链定义：
如图11.1中由尺寸A1、A2和A0形成一个零件尺寸链。
如图11.2中由尺寸A1、A2、和A0形成一个装配尺寸链。

## Slide 5
2.尺寸链特征
（1）封闭性—由 一系列相互关联的尺寸连接成 的一个封闭回路。
（2）函数性 —尺寸链中的尺寸彼此间具有一定的 函数关系。
返回目录

## Slide 6
1. 尺寸链的组成
11.1.2 尺寸链的组成和分类
尺寸链由环组成,列入尺寸链中的每一个尺寸都称为“环”。按环的不同性质可分为封闭环和组成环等。
(1) 封闭环(或称终结环)
尺寸链中,装配或加工过程中最后自然形成的那个环称为封闭环,用符号“ ”表示,见图11.1、图11.2。

## Slide 7
对于若干零、部件的装配而言,封闭环通常是对有关要素间的联系所提出的技术要求,如位置精度、距离精度、装配间隙或过盈等,它是将已获得尺寸的零、部件进行总装之后,才形成且得到保证的。
对于单个零件的加工而言,封闭环通常是零件设计图样上未标注的尺寸,即最不重要的尺寸。
(2) 组成环
尺寸链中对封闭环有影响的每个环都称为组成环。组成环中任一环的变动必然引起封闭环的变动。用符号… (n 为尺寸链的总环数) 表示组成环。
根据组成环尺寸变动对封闭环影响的不同,分为增环和减环。

## Slide 8
①增环:尺寸链中的组成环,该环的变动引起封闭环同向变动为增环，见图11. 1 中的 和图11. 2 中的、。这里规定增环用符号 表示。
②减环:尺寸链中的组成环,该环的变动引起封闭环反向变动为减环，见图11. 1 中的 和图11. 2 中的。这里规定减环用符号 表示。

## Slide 9
一个有n 个环的尺寸链,有1 个封闭环,有(n - 1) 个组成环,若组成环中有m 个增环,则减环为(n - m - 1) 个。
在进行尺寸链反计算时,有时还需将某一组成环预先选定为协调环,当其他组成环精度确定后,再通过计算确定它的精度,使封闭环达到设计要求。
(3) 协调环
表示各组成环的变动对封闭环影响大小程度和方向的系数,用符号“ξ ”来表示。
(4) 传递系数

## Slide 10
2. 尺寸链的分类
（1）按尺寸链的应用场合不同分类
① 按零件尺寸链：全部 为同一零件设计尺寸所形成的尺寸链。
② 装配尺寸链：全部 为不同零件设计尺寸所形成的尺寸链。
③ 工艺尺寸链:全部 为同一零件加工时的工艺尺寸所形成的尺寸链。
零件尺寸链和装配统称为设计尺寸链。
（2）按尺寸链中各环的相互位置不同分类
① 直线尺寸链：全部 ∥ 的尺寸链。其增环的传递系数ξ = +1，减环的传递系数ξ = -1。
② 平面尺寸链：全部 位于一个或几个平面内，但某些组成环不平行的尺寸链。

## Slide 11
③ 空间尺寸链：全部 位于几个不平行平面内的尺寸链。
（3）按尺寸链中各环的几何特征不同分类
① 长度尺寸链：全部环（ 和）为长度尺寸的尺寸链。本章所列的尺寸链都是长度尺寸链。
② 角度尺寸链：全部环（ 和）为角度尺寸的尺寸链。
平面尺寸链或空间尺寸链,均可用投影的方法得到两个或三个方位的直线尺寸链,最后综合求解平面或空间尺寸链。平面尺寸链和空间尺寸链的传递系数ξ 不再是+ 1, - 1。本章仅研究直线尺寸链。
在机械结构中,经常遇到的平行度或垂直度要求,实际上就是要求要素之间的角度为、 或 ,它们属于角度尺寸链。
返回目录

## Slide 12
11.1.3 尺寸链图及其画法
1. 尺寸链图：
从基准开始，按加工或装配顺序，依次画出各环，环与环不间断形成一个封闭的迴路图。
尺寸链图是指组成环和封闭环的尺寸形成的一个封闭回路图。
2. 尺寸链图的画法：
图11.2
例11.1 请画出图11.2的尺寸链图。
图11.4尺寸链图
A1
A0
A2
A3
车床床身导
轨面为基准

## Slide 13
3. 封闭环A0、增环Ai (+)和减环Ai (-)的判断
Ai 的箭头方向与封闭环箭头A0的方向相反为Ai (+)。
Ai 的箭头方向与封闭环箭头A0的方向相同为Ai (-) 。
箭头的画法( 见图11.4)：
在首先在A0上面任意指向画一箭头，然后在各组成环上面画箭头，使所画各箭头依次彼此头尾相连。

## Slide 14
加工顺序:（1）镗孔A1（2）插键槽A2（3）磨内孔A3
解:（1）按加工顺序画尺寸链图,见图11.5（b）。
(2) 判断 A0、Ai (+)、Ai (-)：
例11.2加工顺序,见图11.5(a)：

## Slide 15
口 诀
(1) 制造先后确定好，闭环才能找得到
(2) 依次画出尺寸线，环环相连且勿断
(3) 按照顺序画箭头，根据异同定增减
基准重要
对称取半
彼此相关
返回目录

## Slide 16
11.1.4 尺寸链的计算
已知各组成环的公称尺寸和极限偏差,求封闭环的公称尺寸和极限偏差为正计算。
(1) 正计算(校核计算)
正计算的目的是校核图纸上标注的各组成环的公称尺寸和上、下偏差,在加工后是否能满足所设计技术要求,即验证设计的正确性。
尺寸链的计算就是指计算封闭环和组成环的公称尺寸及其极限偏差。尺寸链计算主要有三种。
1. 尺寸链的计算种类
已知封闭环的公称尺寸和极限偏差及各组成环的公称尺寸,求各组成环的公差和极限偏差为反计算。反计算的目的是根据机器或部件的配合精度确定各组成环的上、下偏差。属于设计问题,为解决公差的分配问题
(2) 反计算(设计计算)

## Slide 17
中间计算多属于工艺尺寸计算的问题,如零件加工过程中计算某道工序需要确定,而在零件图上没有标注的工序尺寸。
(3) 中间计算(工艺尺寸计算)
已知封闭环及某些组成环的公称尺寸和极限偏差,求某一组成环的公称尺寸和极限偏差为中间计算。
正确地运用尺寸链理论,可以合理地确定零部件相关尺寸的公差和极限偏差,使之用
最经济的方法达到一定的技术要求。

## Slide 18
尺寸链的计算基本方法主要有极值法和概率法两种。
极值法是从尺寸链各环的极限尺寸出发来进行计算的,能够完全保证互换性（见图）。
(1) 极值法(完全互换法)
应用此法不考虑实际尺寸的分布情况,装配时,全部产品的组成环都不需挑选或改变其大小和位置,装入后即能达到封闭环的公差要求。
2. 尺寸链的计算方法

## Slide 19
概率法是根据各组成环尺寸分布,按统计公差计算的。应用此法装配时,绝大多数产品的组成环不需挑选或改变其大小和位置,装配后即能达到封闭环的公差要求。
(2) 概率法(大数互换法)
正态分布的置信概率为99. 73%。采用此法应有适当的工艺措施,排除个别产品超出公差范围或极限偏差（见图）。
此外,当装配精度要求很高时,应用上述方法难以达到或不经济时,还常常采用分组互换法、修配补偿法和调整补偿法。本书只讲极值法和概率法的尺寸链计算。
返回目录

## Slide 20
11.2 极值法计算尺寸链
11.2.1 基本步骤和计算公式
1. 基本步骤
极值法(完全互换法) 也常被称为极大极小法,是尺寸链计算中最基本的计算方法。
(2) 判断封闭环A0、增环Ai(+)和减环Ai (-)
(3) 按极值法计算公式进行封闭环或组成环
数值的计算。
(4) 校核计算结果

## Slide 21
2. 计算公式
(1) 封闭环的公称尺寸
(2) 封闭环的极限尺寸
封闭环的公称尺寸等于增环的公称尺寸之和减去减环的公称尺寸之和。
封闭环的上极限尺寸等于所有增环的上极限尺寸之和减去所有减环的下极限尺寸之和。封闭环的下极限尺寸等于所有增环的下极限尺寸之和减去所有减环的上极限尺寸之和。

## Slide 22
(3) 封闭环的 极限偏差
封闭环的上偏差等于所有增环的上偏差之和减去所有减环的下偏差之和。封闭环的下偏差等于所有增环的下偏差之和减去所有减环的上偏差之和。

## Slide 23
(4) 封闭环的公差
T0 = ｜ES0 - EI0｜
由式(11. 6) 可知,第一 , 封闭环的公差比任何一个组成环的公差都大。因此在零件尺寸链中,应选最不重要的尺寸作为封闭环。在装配尺寸链中,由于封闭环是装配后的技术要求,一般无选择余地。
封闭环公差等于所有组成环公差之和，式(11. 6) 可作校核公式,校核尺寸链计算中是否有误。
第二 , 为了使封闭环公差小些,或者封闭环公差一定时,要使组成环的公差大些,就应使组成数目尽可能少些,这就叫作最短尺寸链原则,在设计中应尽量遵守这一原则。
返回目录

## Slide 24
根据组成环的公称尺寸和极限偏差，计算封闭环的公称尺寸及其极限偏差。
11.2.2 正计算（校核计算）
例11.3 图11.7（a） 加工顺序为:
试求壁厚N。
正计算的目的是 校核图样上 标注的各组成环的公称尺寸和极限偏差，在加工后是否能满足总技术要求，即验证设计的正确性。

## Slide 25
解: (1) 画尺寸链图
按加工顺序画尺寸链图11.7（b）。
壁厚是车外圆、镗孔后形成
的，故为。
内、外圆的同轴度公差作线性尺寸，设为A3。
、 尺寸对加工基准是对称性的,取半值画尺寸链图。

## Slide 26
(3) 计算

## Slide 27
(4) 校核计算结果
计算无误，则壁厚 为
返回目录

## Slide 28
解：导轨、滑块均为对称零件，取半值画尺寸链图。
设导轨对称度为A5,滑块对称度为A6。尺寸分别为：

## Slide 29
(1) 计算滑块与导轨小端右侧间隙
①画尺寸链图 — 尺寸链图画的顺序为(导轨和滑块大端右侧面为基准)：
基准
② 确定封闭环 —滑块与导轨小端右侧间隙为

## Slide 30
③确定增环和减环 — 根据箭头方向,确定增、减环 (见尺寸链图）。

## Slide 31
⑤ 校验计算结果 — 由以上结果可得
根据上述计算得知:滑块与导轨小端右侧间隙为:
+ 0. 27 ~ + 0. 88 mm。
校核结果说明计算无误,故 = 0. 27 ~ 0. 88 mm。
由式（11.6）与各环尺寸得

## Slide 32
(2) 计算滑块与导轨小端左侧间隙
因为与(1)分析方法相同,这里不分析过程,只写结论。
① 画尺寸链图 — 尺寸链图见图11. 8(c)。
② 确定封闭环 — 滑块与导轨小
端左侧间隙为封闭环。
③ 确定增减环(见图）—
增环有: / 2, / 2;
减环有:, / 2, , / 2。

## Slide 33
④计算滑块与导轨小端左侧间隙(见尺寸链图与各环尺寸)
⑤校验计算结果
根据上述计算可得:滑块与导轨小端左侧间隙为+ 0. 4 ~ + 1. 01 mm
返回目录

## Slide 34
11.2.3 中间计算(工艺尺寸计算)
根据封闭环的公称尺寸和极限偏差及部分组成环的公称尺寸和其极限偏差，计算某一 个组成环的公称尺寸及其极限偏差。
例11.5 加工一轴套（例11.3）如图11.7（a）,加工顺序为:
解 （1）该题计算方法完全同
例11.3。不同的是：求组成环A2的公称尺寸和极限偏差。不是求封闭环A0。尺寸链图也相同，见右图11.7（b）。

## Slide 36
校核结果无误，所以内孔半径为
（3）校核计算结果

## Slide 37
例11.6 在轴上铣一键槽，如 图11.9（a）所示，加工顺序为：
解：(1) 画尺寸链图
选外圆柱面轴线O 为基准,按加工顺序依次画出 A1/ 2、A2
、A3 / 2,并用A0 把它们连接成封闭回路,见图11. 9(b)。
(2) 判断A0、Ai(+)、Ai(-)
磨后形成的键槽深尺寸为封闭环A0。
由尺寸链图：
增环为A2和A3/2，减环为A1/2。

## Slide 38
校核结果计算无误。
(3) 按式(11.1)、（11.4）和式（11.5）求A2
(4) 校核计算结果
公称尺寸：A2= A0 +A1/2 - A3/2 = 62.25
A0=(A2+A3/2)-A1/2
返回目录

## Slide 39
11.2.4 反计算（设计计算）
根据封闭环的公称尺寸和上、下偏差以及组成环的公称尺寸。计算各组成环的公差和上、下偏差。
1. 计算各组成环公差的方法
(1) 相等公差法
当零件的公称尺寸大小和制造的难易程度相近,以及对装配精度的影响程度综合起来考虑,平均分配公差值比较经济合理时,可采用本方法计算。

## Slide 40
(2) 相同公差等级法
设各组成环公差等级相等,即公差等级系数 a 相等。
当确认全部组成环采取同一公差等级,各环公差值的大小只取决于其公称尺寸,这样比较经济合理或更加切合生产实际时,可采用本法计算。

## Slide 41
式(11. 8) 中的 可查表11. 1 确定
根据式(11. 8) 算得的 值,在表3. 1(标准公差的计算公式) 中取一个与之接近的公差等级,再由标准公差数值表(表3. 2) 查得各组成环的公差值。
若上述两种方法均不理想,可在等公差值或相同公差等级的基础上,根据各零件公称尺寸的大小,孔类或轴类零件的不同,毛坯生产工艺及热处理要求的不同,材料差别的影响,加工的难易程度,以及车间的设备状况,将各环公差值加以人为的经验调整,以尽可能
切合实际,并使之加工经济。

## Slide 42
2. 确定各组成环的上、下偏差
组成环的上、下偏差按“偏差向体内原则”确定:
① 组成环为包容面尺寸时, 则令其下偏差为零(按基本偏差H 配置)，见图。
② 组成环为被包容面尺寸时,则令其上偏差为零(按基本偏差h 配置)见图，。
返回目录

## Slide 43
例11. 7 图11. 10(a) 所示为对开齿轮箱的一部分。根据使用要求,间隙A0=1~1.75 mm 范围内。已知各零件的公称尺寸为A1 = 101 mm, A2 = 50 mm, A3 = 5 mm, A5 = 5 mm, A4 = 140 mm,求各尺寸的极限偏差。
(2) 确定封闭环
因为图11. 10(a) 间隙尺寸为装配后自然形成的尺寸,故 为封闭环A0 。
解：按用极值法进行尺寸链计算的基本步骤解题
(1) 画尺寸链图
按图11. 10(a) 中各零件的装配顺序,依次画出A2 、 A1 、 A3 、 和A4 、 A5,最后用A0 将其连成封闭回路,如图11. 10(b) 所示。
A0=1~1.75, A1=101、A2=50、A3=A5=5、A4=140。

## Slide 44
(3) 判断Ai(+)、Ai(-) (见尺寸链图）
(4) 计算各组成环公差和上、下偏差
① 确定协调环 —选A4为协调环。
画出各环的箭头方向,如图11. 10(b) 所示,根据箭头方向可断定A2 、 A1 、为增环, A3 、A4 和为A5减环。
② 计算封闭环的公称尺寸 A0、极限偏差ES0、EI0及公差T0
A0=1~1.75, A1=101、A2=50、A3=A5=5、A4=140。

## Slide 45
A0=1~1.75, A1=101、A2=50、A3=A5=5、A4=140。
根据加工的难易和尺寸大小进行调整为：
按式(11.6) 计算协调环公差为

## Slide 46
④ 确定除“协调环”外的组成环上、下偏差
根据“偏差向体内原则”确定各组成环的上、下限偏差为：

## Slide 47
⑤ 用中间计算方法计算协调环A4的上、下偏差

## Slide 48
(5) 校核计算结果
计算无误，所以各尺寸为
由计算可见，相等公差法比较简单，但要求有经验，否则主观随意性太大。

## Slide 49
下面用相同等级法解例11.7。
用相同等级法解例11.7的基本步骤同上。
（1）用相同等级法求组成环的公差
根据式（11.8）和各组成环的公称尺寸，求平均公差等级系数a平均
A1（D1）=101、 A2 （D2） =50、 A3 （D3） = A5 （D5） = 5、 A4 （D4） =140 代入式（11.8）
查表11.1
A0=1~1.75, A1=101、A2=50、A3=A5=5、A4=140。

## Slide 50
根 据 a平均 = 97
各组成环（除协调环外）的公差为11级（a=100）
查表3.1
查表3.2
协调环公差为

## Slide 51
（2）确定各组成环的极限偏差
按“偏差向体内原则”确定各组成环的极限偏差。
除协调环外，各组成环均为标准公差和极限偏差，方便合理。
极值法可以保证完全互换，而且计算简单。它一般用于3~4个环，或精度要求不高的场合。
对于精度要求较高、环数较多的尺寸链，采用概率法比较合理。
返回目录

## Slide 52
本章重点:
1.尺寸链图的画法；
2.尺寸链的组成以及封闭环和增减环的判别方法；
3.极值法解尺寸链的基本计算公式；
4.极值法计算尺寸链—正计算和中间计算。
返回目录

## Slide 53
11. 3 用概率法计算尺寸链
设形成尺寸链的各组成环视为一系列独立的随机变量。
假定各组成环的尺寸都按正态分布,则封闭环也必按正态分布。由第 2 章中的误差理论可知,随机误差应按方和根法合成,故式(11.6) 将变成
11. 3. 1 概率法计算尺寸链的基本步骤和计算公式
概率法(大数互换法) 是根据概率论的基本原理对尺寸链进行计算的方法。用概率法进行尺寸链计算和用极值法进行尺寸链计算的基本步骤是相同的,只是使用的有些数学关系式不同。
即封闭环的公差为各组成环公差平方和的平方根。
(11.9)

## Slide 54
又假定各组成环尺寸分布中心都与公差带中心重合,如图11.11 所示。于是各组成环的公称尺寸及极限偏差(,)可改写为
＋
封闭环的公称尺寸及极限偏差也改写为
＋
极值法式（11.1）
上式两边分别减去式（11.1）两边得

## Slide 55
式中 — 尺寸链中第i 个增环的公差带中心至
其公称尺寸的偏差量;
— 尺寸链中第i 个减环的公差带中心至
其公称尺寸的偏差量。
有时上述参量的下角标中注有 2 等符号,它们表示了尺寸链中有关环的上述参量值,如 分别表示环2 、 的公差带中心至其公称尺寸的偏差量。
返回目录

## Slide 56
例 11. 8 试用概率法解例11. 3题。
解： (1) 画尺寸链图(见图11.7（b）
例11.3 图11.7 加工顺序为:
试求壁厚N。
(2) 确定封闭环
(3) 确定增环和减环
以上三步的解法同例 11.3
11.3 .2 正计算（校核计算）

## Slide 57
(4) 计算壁厚的公称尺寸及其上、下偏差
① 将组成环写成对称偏差形式,并确定各组成环的公差带至其公称尺寸的偏差和公差
增环：/2==35+（-0.03）
则有 ==-0.03
=0.02
=00.01=0+0，则有
==0
=0.02
减环：/2==30+（+0. 则有
==+0.015
=0.03
② 求封闭环的公称尺寸【根据式（11.1）】
=(+) - 35+0-30=5

## Slide 58
③ 求封闭环的公差带至其公称尺寸的偏差【由式（10.10）】
=[(-0.03)+0]-(+0.015)=-0.045
④ 求封闭环公差【由式（10.9）】
= =
= 004
⑤ 将封闭环尺寸整理成用极限偏差表达的形式
= 5+(-0.045)=4.9550.02=
(5) 校核计算结果
= - = (-0.025)-(-0.065)=0.04
0.04

## Slide 59
校验结果说明计算无误,所以壁厚为
=
上面结果与极值法求得的结果 = (见例 11.3) 比较,可以看出,在组成环公差未改变的情况下,应用概率法解尺寸链使封闭环的公差缩小了,即提高了使用性能。
返回目录

## Slide 60
11.3 .3 中间计算（工艺尺寸计算）
例 11. 9 试用概率法解例11. 6 题。
解 (1) 画尺寸链图
(2) 确定封闭环
(3) 确定增、减环
以上三步的解法同例 11.6。

## Slide 61
(4) 计算铣键槽的深度的公称尺寸和上、下偏差
① 将已知环写成对称偏差形式,并确定各环的公差带中心至其公称尺寸的偏差和公差
封闭环: = =62+(-0.15)
则有
=-0.15， = 0.3
增环: ==35+(-0.015) 则有
=-0.015， = 0.03
为要求的增环尺寸。
减环: ==35.25+(-0.025) 则有
=-0.025， = 0.05

## Slide 62
② 求 的公称尺寸 根据式（11.1）
=+ - 则有
= - + =
35.25 – 35 + 62 = 62.25
③ 求公差带中心至其公称尺寸的偏差
由式(10.10) =（+）-
= - + =
(-0.025) –(-0.015) +(-0.15) = -0.16
④ 求 的公差 根据式（10.9）=
则有=

## Slide 63
⑤ 把
=62.25+（-0.16）=62.09
（5）校验计算结果
由已知=
把计算结果代入式（10.9）
=
=
= 0.3
校验结果说明计算无误,所以铣键槽的深度:
将上面结果与极值法求得的结果 (见例 11.6) 比较,可以看出,在相同条件下,应用概率法进行计算使组成环的公差扩大了,这对于加工比较有利。
返回目录

## Slide 64
11. 3. 4 反计算(设计计算)
例 11. 10 试用概率法解例11. 7 题。
解 (1) 画尺寸链图
(2) 确定封闭环
(3) 确定增、减环
以上三步的解法同例 11.7。

## Slide 65
(4) 计算各组成环的上、下偏差
① 选定为“协调环”
② 计算封闭环的公称尺寸和上、下偏差及公差。由式(11.1) 得
=+) - (++)=(101+50)-(5+140+5)=1mm
==1.75-1=+0.75
==1-1=0
==1.75-1=0.75mm
③ 确定各组成环公差
设各组成环的公差相等且等于平均公差值 ,根据式(11.9) 首先算出此时各组成环的平均公差值为
= =

## Slide 66
= =
同理,以为参考,按各组成环加工的难易程度,调整各环公差,并考虑选用标准公差表3.2，则有
=0.54
=0.39
==0.048
为了满足式(11.9) 的要求,应进行计算,即
=
0.34

## Slide 67
④ 确定除“协调环” 以外所有组成环的上、下偏差。
根据“偏差向体内原则确定上述组成环的上、下偏差
将已确定的环写成对称偏差形式,并确定各环的公差带
中心至其公称尺寸的偏差。
封闭环： = =1+ (+0.375) 则有 =+0.375
增环： = =101+ (+0.27) 则有 =+0.27
= =50+ (+0.195) 则有 =+0.195
=
则有 = = -0.024

## Slide 68
⑥ 计算“协调环”的公差带中心至其公称尺寸的偏差。
由式11.10) 计算之
⑦ 将“协调环”整理成用极限偏差表达的形式
因为: =(+)-(++)
所以: =(+)-(+)-
=（+0.27）+（+0.195）-(-0.048)-(+0.375)=+0.138
= 140+(+0.138) =140.138
=
(5) 校验计算结果
由已知条件可得
= - = 1.75-1= 0.75

## Slide 69
=
=
由确定的结果,根据式(11.9)得
=0.75
校验结果说明计算无误,所以各组成环尺寸为
=, , = =
利用极值法与概率法计算出的结果比较,如表 11.2 所示。
很显然,在满足同一封闭环公差要求的情况下,用概率法比用极值法放大了各组成环的公差,从而使加工成本降低。
返回目录

## Slide 70
习 题 十 一
一、思考题
1. 何谓尺寸链? 它有什么特点?
2. 尺寸链是由哪些环组成的? 它们之间的关系如何?
3. 尺寸链在产品设计(装配图) 中和在零件设计(零件图) 中如何应用? 怎样确定其封闭环,是否未知公差的都是封闭环?
4. 能不能说,在尺寸链中只有一个未知尺寸时,该尺寸一定是封闭环?
5. 正计算、反计算和中间计算的特点和应用场合是什么?
6. 反计算中各组成环公差是否能任意给定,为什么?
7. 解尺寸链的基本方法有几种? 极值法和概率法解尺寸链的根本区别是什么?
8. 常用尺寸链有几种? 画尺寸链图应注意哪些问题?

## Slide 71
二、作业题
2. 当要求图11. 12 所示的零件外圆柱面上镀铬时,问镀层厚度应控制在什么范围内才能保证镀后的壁厚为5 ± 0. 05。
3. 有一孔、轴配合,装配前轴和孔均需镀铬,铬层厚度均为(10 ± 2) μ m,镀铬后应满足ϕ30H7/ f6 的配合。问轴和孔在镀前的尺寸应是多少?

## Slide 72
5. 在图11. 14 所示的齿轮箱中,已知 = 300 mm,
= = 52 mm, = 90 mm, =20 mm, = 86 mm。要求间隙的变动范围为1. 0 ~ 1. 4 mm,试选择一合适的方法计算各组成环的公差和极限偏差。
返回目录