## Slide 1
第 12 章 典型的机 械 零 件 的 精 度 设 计
内 容 提 要----------------------------------------(2)
12.1 典 型 零 件 的 精 度 设 计-----------------(4)
12.1.1 齿轮的精度设计------------------------(6)
12.1.2 轴 的 精 度 设 计-----------------------(32)
12.1.3 箱体的精度设计------------------------(45)
12.2 装配图上标注的尺寸和配合代号------------(62)
12.2.1 减速器中重要结合面的配合尺寸 ----(63)
12.2.2 特性尺寸 ----------------------------------(70)
12.2.3 安 装 尺 寸--------------------------------(71)
12.1.4轴承端盖的精度设计-----------------（59）
习 题 十 二 -----------------------------------------(72)

## Slide 2
内 容 提 要
1. 机械零件精度设计的内容及选用
2. 圆柱齿轮精度设计的内容及选用
(1）单个齿轮的精度设计内容及选用
(2）齿轮坯的精度设计内容及选用
(3) 齿轮副的精度设计内容及选用
3. 轴的精度设计内容及选用
4. 齿轮减速器箱体的精度设计内容及选用
5. 轴承端盖的精度设计
6. 装配图上标注的尺寸和配合代号

## Slide 3
机械零件精度设计的内容包括合理确定零件要素的尺寸精度、几何精度和表面粗糙度轮廓参数值以及装配图中零件相互结合表面间的配合代号的选择与标注。
机械产品的精度和使用性能在很大程度上取决于机械零件的精度及零件之间结合的正确性。机械零件的精度是零件的主要质量指标之一,因此,零件精度设计在机械设计中占有很重要的地位。
现以一级圆柱齿轮减速器为例,阐述机械零件精度设计的具体过程和方法,以便为后续课程的课程设计和机械类专业的毕业设计打下一定的基础。
机械零件的精度设计

## Slide 4
12.1 典 型 零 件 的 精 度 设 计
以一级斜齿圆柱齿轮减速器(图12.1)的主要零件为例，来说明机械零件的精度设计的具体过程和方法。

## Slide 5
从动齿轮宽度 b = 60mm ,其基准孔的公称尺寸为58mm,滚动轴承孔的跨距 L = 100 mm, 齿轮为钢制，箱体材料为铸铁。
该减速器主要由齿轮轴、从动齿轮、输出轴、箱体、轴承盖和滚动轴承等零部件组成,由机械传动系统总体布置可知,齿轮轴输入端轴头上装有V型带的带轮,输出轴的输出端轴头上装有开式齿轮传动的主动齿轮。减速器的主要技术参数如表12. 1 所示。
机械零件精度设计确定零件几何要素的尺寸精度、几何精度及表面粗糙度轮廓参数允许值。减速器中的典型零件主要有齿轮、轴类和箱体类零件。
返回目录

## Slide 6
12.1.1 齿轮的精度设计
齿轮的精度等级及齿轮必检偏差项目及其允许值
(2) 齿轮和齿坯的尺寸精度
(3) 齿轮和齿坯的几何精度
(4) 齿轮和齿坯的表面粗糙度轮廓

## Slide 7
1. 确定齿轮的精度等级
确定齿轮精度等级的方法采用类比法。由表10.4可得
一般减速器用齿轮精度等级为6~9级。
计算齿轮圆周线速度，确定其平稳性精度。

## Slide 8
从动轮转速为
从动轮分度圆直径为

## Slide 9
根据v = 4.6 m/s查表10.5得平稳性精度为 :
运动精度要求不高，故也选8级；载荷分布均匀性精度一般不低于平稳性精度，选7级。
8级

## Slide 10
2. 确定齿轮必检偏差项目及其允许值
运动准确性:齿距累积总偏差 FP =
平稳性 : ①单个齿距偏差 fpt=
②齿廓总偏差 =
根据d2=239.394、mn=3和8级精度查表10.1得
0.07
± 0.018
0.025

## Slide 11
载荷分布均匀性：螺旋线总偏差 Fβ=
0.021
根据d2 = 239.394、齿宽b = 60和7级精度查表10.2得：

## Slide 12
3. 确定齿轮的最小法向侧隙和齿厚上、下极限偏差
根据齿轮模数和中心距a查表10.6。
用插入法得 jbnmin= 0.155mm。

## Slide 13
(2) 齿厚上、下极限偏差的计算
由表10.1和表10.2查得 fpt1=17μm, fpt2=18μm, Fβ=21 μm 和 L = 100 , b = 60 。
将上述数据代入上式(10.4)
由a ═150和精度等级查表10.8得
fa=31.5 μm。
① 上极限偏差：

## Slide 14
将上述数据:
代人式(10.5)得齿厚上极限偏差为

## Slide 15
②齿厚下极限偏差：
由表10.7 求切齿径向进刀公差 br
由 ═ϕ239.394查表3.2

## Slide 16
(3) 公法线长度及其上、下极限偏差的计算
对于中等模数的齿轮通常用公法线长度上、下极限偏差代替齿厚上、下极限偏差。
公法线长度按式（10.15）计算
端面分度圆压力角α t 为

## Slide 17
按式（10.17）计算引用齿数 z′
按式(10.16）计算卡量齿数 k

## Slide 18
根据Esns=-0.1167、 Esni=-0.2297 和 Fr = 0.056代入
式（10.8）、式（10.9），得公法线长度上、下偏差为
在图样上的标注为

## Slide 19
4. 确定齿坯精度
(1) 基准孔的尺寸公差和几何公差
根据齿轮精度等级查表10.10得 58的尺寸公差为
IT7
① 基准孔的尺寸公差

## Slide 20
② 基准孔的几何公差
根据表10.10得基准孔的圆柱度公差为
0.003

## Slide 21
(2) 齿顶园的尺寸公差和几何公差
① 齿顶园的尺寸公差
由表10.10得齿顶园（作基准）的尺寸公差为
IT8
= d + 2 ×= ϕ239. 39 4+ 2 ×3 = ϕ 24 5. 394
齿顶圆直径为

## Slide 22
② 齿顶园的几何公差 （根据表10.10）
齿顶园的圆柱度公差值为：
得齿顶圆对基准孔轴线的径向圆跳动公差为
如果齿顶园不做基准时，其尺寸公差带为 h11,图样上不必给出注出几何公差。
0.021

## Slide 23
(3) 基准端面的圆跳动公差
由表10.10得基准端面对基准孔轴线的轴向圆跳动公差为
基准端面直径取228(小于齿根圆直径 4~5 mm)。

## Slide 24
5. 确定齿轮副精度
（1） 齿轮副中心距极限偏差
则在图样上标注为
由a ═150和精度等级查表10.8得
fa=±0.0315

## Slide 25
② 由式（10.11）得垂直平面(见图10.11)上的平行度偏差最大值为
① 由式（10.10）得轴线平面(见图10.11)上的平行度偏差最大值为
（2） 轴线平行度偏差

## Slide 26
6. 确定齿轮内孔键槽尺寸及其极限偏差
齿轮内孔与轴结合采用普通平键正常联结。
根据齿轮内孔为 58查表8.1，
键槽宽度公差带为16JS9 = 16±0.0215, t2 = 4.3,
图上尺寸标注为

## Slide 27
键槽配合表面的中心平面对基准孔轴线对称度公差取8级和 b = 16,查表4.17得
对称度公差值为 t = 0.02。

## Slide 28
7. 确定齿轮各部分的表面粗糙度轮廓参数值
（1）齿面表面粗糙度轮廓参数值(表10.11）：
齿面表面粗糙度为 Ra≤1.25μm

## Slide 29
（2）齿轮各基准面粗糙度轮廓参数值（表10.12）
① 基准孔的 Ra上限值
② 基准端面和顶圆的Ra上限值
③ 键槽配合表面（参照10.3.4示例）取 Ra≤3.2μm，
键槽非配合表面取 Ra≤6.3μm
（3）其余表面粗糙度轮廓参数值取 Ra≤12.5μm。
取2 μm
取3.2 μm

## Slide 30
8. 确定齿轮的未注尺寸公差和未注几何公差
（1） 未注尺寸公差按GB/T1804给出公差等级
中取中等级m 。
（2） 未注几何公差按GB/T1184给出公差等级
中取中等级K 。
9. 齿轮工作图( 在下页)

## Slide 31
返回目录

## Slide 32
12.1.2 轴 的 精 度 设 计
轴类零件的精度设计应根据与轴相配合零件（如滚动轴承、齿轮等）对轴的精度要求，合理地确定轴的各部位的尺寸公差、几何公差和表面粗糙度参数值。
我们以图12.1减速器的输出轴为例来说明轴的精度设计。
2×ϕ55 mm轴颈分别与两个规格相同的滚动轴承的内圈配合, ϕ 58 mm与齿轮基孔配合, ϕ 45 mm与减速器外开式齿轮传动的主动齿轮(图中未画出) 基准孔配合, ϕ 65 mm 轴肩的两端面分别为齿轮和滚动轴承内圈的轴向定位基准面。

## Slide 33
55
45
52
55
58
65
1. 确定尺寸精度
（1） 55（与普通级30211轴承内圈配合）轴颈尺寸公差带
计算轴承承受载荷类型
由公式计算,的数值从轴承产品的样本中查出。

## Slide 34
图样标注为

## Slide 35
(2) 58（与齿轮基准孔的配合）轴径的尺寸公差带
根据齿轮最高精度等级为7级，查表10.10得齿轮基准内孔尺寸公差为IT7 ，与其配合的轴高1级为IT6。
根据表3.13 可选轴的基本偏差代号为r,则轴的公差带代号与配合代号为
图样标注为

## Slide 36
（3） 45（与9级齿轮基准孔配合）轴径尺寸公差
由9级开式齿轮精度，查表10.10得齿轮基准内孔尺寸公差为IT8 ，与其配合的轴高1级为IT7。
考虑该齿轮在轴头上装拆方便,根据表3.13 可选轴的基本偏差代号为n,则轴的公差带与配合代号代号为
图样标注为

## Slide 37
(4) 58r6 和45n7轴上 的键槽宽度尺寸公差 带
若都采用普通平键联结，根据表8.1得
58r6 轴上的键槽公差带为16N9。
45n7 轴上的键槽公差带为14N9。
图样标注为

## Slide 38
2. 确定几何公差
（2）与滚动轴承配合的轴颈形状精度要求较高,所以规定圆柱度公差。按普通级滚动轴承的要求,查表6. 5 得轴颈的圆柱度公差值为0. 005 。

## Slide 39
(4) 为保证55、 58和45轴线与A－B同轴，应规定它们的径向圆跳动公差。根据齿轮运动精度为8级和表(10.10)得
tr= 0.3FP=0.3×0.07=0.021,按尺寸大小类比法，得58的径向圆跳动公差 tr= 0.022，45的径向圆跳动公差 tr= 0.017。

## Slide 40
（5） 58和45轴上的键槽对称度公差，按键槽宽度和8级查表4.17。
得公差值为0.02。

## Slide 41
3. 确定表面粗糙度轮廓参数值
（1）2×55k6轴颈表面粗糙度轮廓查表6.6 ,得Ra
上限值为
（2） 45n7和58r6轴颈表面粗糙度轮廓Ra上限值为 0.8 μm(参考表5.7选取)。定位端面表面粗糙度Ra上限值分别为 3.2 和1.6 μm。
0.8μm；65两端面Ra上限值为6.3 μm 。

## Slide 42
(4) 45n7和58r6轴颈两键槽配合表面表面粗糙度轮廓一般选Ra上限值为1.6 ~3.2 μm，本例取3.2 μm，键槽底部，取6.3 μm。
(5) 该轴其他表面粗糙度轮廓Ra上限值取12.5 μm。
（3） 52轴颈与密封件接触，此表面表面粗糙度一般选Ra上 限值为3.2 μm。

## Slide 43
4. 确定未注尺寸公差和未注几何公差等级
（1）确定未注尺寸公差按GB/T1804－m加工；
（2）确定未注几何公差按GB/T1184－K加工。

## Slide 44
5. 画出轴的零件图并将上述技术要求标注在图上
返回目录

## Slide 45
12.1.3 箱体的精度设计
箱体主要是起支撑作用，为了保证传动件的工作性能，箱体应具有一定要求的强度和刚度，还应具有规定的尺寸精度和几何精度。
以图12.1减速器中下箱体为例来说明箱体的精度设计。
特别是箱体上安装输出轴和齿轮轴的支撑轴承孔及其端面的尺寸精度和几何精度要求较高。
它们的尺寸精度和几何精度应根据齿轮传动精度要求，应规定：① 尺寸精度； ② 2×80之间和2×100之间的中心距允许偏差； ③ 280和2×100轴线间的平行度公差； ④ 2孔的同轴度公差； ⑤ 圆柱度公差等等。

## Slide 46
1. 确定尺寸精度
（1）确定轴承孔的公差带
由图12.1可见，2 × 80和2100的四孔与滚动轴承外圈配合，因此，四孔的公差带应由滚动轴承的精度、载荷大小和运转状态来确定。
由上述轴的设计可知,， 轴承精度为普通级级，外圈承受定向轻负荷，根据表6.4得四孔公差带为

## Slide 47
(2) 中心距允许偏差
齿轮副中心距a = 150mm, 齿轮精度为8 — 8 —7级，
查表10.8得齿轮副中心距允许偏差为:
箱体中心距允许偏差一般取（0.7~0.8） fa
fa=±31.5μm

## Slide 48
（3）螺纹公差带
根据表9.6 选取安装轴承盖的M8螺孔为中等级
安装油标的M12螺孔精度要求较低，选粗糙级
选用的优先选用公差带6H（可省略标注）;
箱座右侧安装油塞的M16×1.5螺孔公差带也选6H。
7H 即M12－7H

## Slide 49
2. 确定几何公差
（1）箱体 2× 80H7和2× 100H7的几何公差
① 为了保证齿轮传动载荷分布均匀性，故要规定轴线平行度公差。
根据齿轮载荷分布均匀性精度为7级和式（10.10）、式（10.11）得（见本章齿轮精度设计）
箱体轴线平行度公差一般同齿轮副轴线平行度公差。
即

## Slide 50
② 2×80H7之间和2× 100H7之间同轴度公差
为了保证配合性质的要求，对同一对（前后）孔应规定采用最大实体要求零形位公差给出同轴度公差。
③ 2 ×80H7和2 ×100H7的圆柱度公差
80H7孔为0.008； 100H7孔 为0.01。
根据公称尺寸和普通级轴承查表6.5得：

## Slide 51
(2) 箱体结合面上螺栓孔的位置度公差
箱体盖和箱座用6个螺栓连接。因螺栓为M12,其连接的孔为ϕ13，位置度公差按式（4.37）计算，并采用最大实体要求，得：
（3）箱体（与轴承盖配合的）两端面垂直度公差
根据经验规定轴承座孔端面对轴承孔轴线的垂直度公差取8 级,两对轴承端盖端面尺寸为ϕ105 mm 和 ϕ 140 mm,查表4.16得：

## Slide 52
（4）箱体（与箱盖结合）表面的平面度公差
为了保证箱盖与箱座结合面的紧密性,这两个结合面要求平整。因此,应对这两个结合表面(长边540)分别规定平面度公差，也选8 级。查表4. 14 得平面度公差值为

## Slide 53
固定螺钉为M8,通孔为9，则螺孔位置度按
式（4.38）计算，得：
该位置度公差以箱体端面为第一基准，以孔的轴线为第二基准，并采用最大实体要求。
（5）固定轴承盖的螺纹孔位置度公差
为了能够用6 个螺钉分别顺利穿过均布在轴承端盖上的6 个通孔,将它紧固在箱体上,对箱体轴承孔端面上的螺纹孔应规定位置度公差。
位置度公差值为轴承端盖通孔与螺钉之间最小间隙数值的一半。所使用的螺钉为M8,通孔直径为ϕ9H12。

## Slide 54
3. 确定表面粗糙度轮廓参数值
（1） 按表6.6 选取2×ϕ80H7和 2× ϕ100H7孔表面粗糙度轮廓Ra上限值为1.6μm，其端面的表面粗糙度Ra上限值为3.2μm。

## Slide 55
（2） 根据经验，箱盖与箱座结合表面的表面粗糙度轮廓Ra上限值为6.3μm，箱座底平面表面粗糙度轮廓Ra上限值为12.5μm。
（3） 其余表面的表面粗糙度轮廓Ra上限值为50μm。
4. 确定箱体未注尺寸公差和几何公差
（1）未注尺寸公差按GB/T1804－c加工；
（2）未注几何公差按GB/T1184－L加工。

## Slide 56
5. 将上述已确定的各项公差标注在箱体零件图上

## Slide 58
返回目录

## Slide 59
12.1.4轴承端盖的精度设计
1. 轴承端盖圆柱面的尺寸公差带
轴承端盖圆柱面的公差带根据轴承孔为基准来选择其公差带。轴承孔的公差带已经确定为H7。参考表12.2,得轴承端盖圆柱面基本偏差代号为
80f9 = 和100f9 =
考虑加工成本，轴承端盖圆柱面的公差等级可以比轴承孔低2级，因此两对轴承孔的轴承端盖圆柱面的公差带分别为
f

## Slide 60
2. 轴承端盖上6个通孔的位置度公差（见图）
固定螺钉为6×M8，通孔为9，由式（4.38）位置度公差值为
3. 轴承端盖上主要接触面的表面粗糙度轮廓
轴承端盖100圆柱面（与箱体孔接触）和基准面A（与箱体端面接触）用类比法确定其表面粗糙度轮廓Ra的上限值都为3.2μm。其余表面的粗糙度轮廓Ra上限值为12.5μm。
4. 轴承端盖未注的尺寸公差和未注的几何公差均采用最低级，即未注尺寸为v级，未注几何公差为L级。

## Slide 61
轴承端盖
零件图
见图12.5所示
返回目录

## Slide 62
12.2 装配图上标注的尺寸和配合代号
① 外形尺寸：
特性尺寸：
③ 安装尺寸：
④ 有配合性质要求的尺寸：
装配图用来表达减速器中各零部件的结构及相互关系,它也指导装配、验收和检修工作的技术文件。因此,装配图上应标注以下四方面的尺寸:
减速器的总长、总宽和总高
如减速器的中心高,轴的外伸端配合部位的长度等
如装配图中零部件相互结合处的尺寸和配合代号等
如传动件的中心距及其
极限偏差

## Slide 63
12.2.1 减速器中重要结合面的配合尺寸
1. 圆锥滚子轴承与轴颈、箱体轴承孔的配合
（1） 对滚动轴承内圈、外圈分别与轴颈、外壳孔相配合时
(只需标注轴颈和外壳孔尺寸的公差带代号)
齿轮轴、输出轴上的轴颈的公差带代号分别为

## Slide 64
（2）箱体轴承孔的公差带代号分别为

## Slide 65
2. 轴承端盖与箱体轴承孔的配合尺寸
轴承端盖用于轴承外圈的轴向定位，它与外壳孔的配合，只要求装配方便，因此，宜选间隙配合。
由于外壳孔的公差带（H7）已经按轴承要求确定了，故应以外 壳孔为基准来选轴承端盖圆柱面的公差带代号。
轴承端盖圆柱面和定位套筒孔的基本偏差代号见表12.2所示。

## Slide 66
由表12.2 可确定本例中四处外壳孔与轴承端盖圆柱面的配合分别为
此处配合要求不高，所以，轴承端盖圆柱面的公差等级比孔可低2~3级。

## Slide 67
3. 套筒孔与轴颈的配合尺寸
套筒用于从动齿轮与轴承内圈的轴向定位。
套筒孔与轴径的配合要求与轴承端盖圆柱面与箱体轴承孔的配合要求类似,是间隙配合。由轴颈基本偏差确定套筒孔的基本偏差,如表12. 2 所示。
套筒孔的标准公差等级比轴颈低2 ~ 3 级。
本例中轴颈的基本偏差代号为k,故套筒孔与轴颈的配合代号确定为ϕ55D9/ k6(标注见下页)。

## Slide 69
4. 传动齿轮基准孔与输出轴轴径的配合
考虑到输出轴上齿轮传递的扭矩较大，应采用过盈配合并加键联结。
已经确定了齿轮基准孔的公差带为58H7,输出轴的公差带代号选为58r6。故齿轮基准孔与轴的配合代号为
返回目录

## Slide 70
12.2.2 特性尺寸
特性尺寸主要是指传动件的中心距及其上、下偏差。
如上所述，该减速器中传动中心距为150,上下偏差为 ±0.0315。装配图上标注为
返回目录

## Slide 71
12.2.3 安 装 尺 寸
安装尺寸是指减速器在机械系统中与其他零部件装配相关的尺寸。
(1) 减速器的中心高
(2) 箱体上地脚螺栓孔的直径及位置
(3) 减速器输入轴端部轴颈的公差带
代号及长度
(4) 减速器输出轴端部轴颈的公差带
代及长度等
返回目录

## Slide 72
习 题 十 二
一、思考题
1. 机械零件的精度设计包括哪些内容?
2. 在减速器装配图上要标注哪些尺寸和配合代号?
3. 对减速器中的传动轴各轴径应标注哪些尺寸精 度和几何精度?
4. 对减速器的箱体应标注哪些尺寸精度和几何精度?

## Slide 73
1. 图12.6所示为车床溜板箱手动机构的结构简图。转动手轮3,轴4在套筒5的孔中转动, 通过键带动轴4 左端的小齿轮转动。该小齿轮带动大齿轮1 转动,再通过带动轴7 在两个支承套筒2 和6 的孔中转动和轴7 左端的齿轮转动。这齿轮与床身上的齿条(未画出) 啮合,使溜板箱沿导轨作纵向移动。各配合面的公称尺寸为: ①ϕ40 mm;②ϕ28 mm;③ϕ28 mm;④ ϕ 46 mm;⑤ϕ 32 mm;⑥ϕ 32 mm;⑦ ϕ 18 mm。试选择这些孔、轴配合的基准制、标准公差等级和配合种类。
二、作业题

## Slide 74
2. 图12. 7 所示为减速器的齿轮轴(输入轴) 设计图。减速器主要技术特性如表12. 1。试确定齿轮轴上的齿轮偏差项目和齿坯偏差项目及它们的允许值,该轴上其他要素的尺寸及其极限偏差、几何公差和表面粗糙度轮廓幅度参数值。并将上述技术要求标注在齿轮轴零件图12. 7 上。
返回目录