## Slide 1
第2章 测 量 技 术 基 础(2)
2.3 测量误差及其数据处理-----------------------(2)
2.3.1测量误差及其表示方法--------------------(2)
2.3.2 测量误差来源与减小方法----------------(6)
2.3.3 测量误差分类、特性及其处理原则---(14)
2.3.4 测量误差的合成----------------------------(35)
习 题 二 作业题：1、2、3、4---------------(46)

## Slide 2
2.3 测量误差及其数据处理
2.3.1测量误差及其表示方法
1. 测量误差的含义
测量误差 — 测得值与被测量的真值之差。
2. 测量误差的表示方法
（1）绝对误差Δ——
（2-3）
绝对误差为代数量。
测得值与被测量真值之差。
测量真值—用相对真值或者用不存在系统误差情况下
多次测量的算术平均值代替真值。

## Slide 3
（2）相对误差ε——
(2-4).
测量的绝对误差的绝对值与被测量真值之比。用符号ε表示相对误差，则

## Slide 4
解 （1）根据式（2-3）得绝对误差为
（2）根据式（2-4）得相对误差为
比较测量精度高低
公称尺寸相同时用Δ评定
公称尺寸不相同时用ε评定
例如 用分度值i = 0.05mm游标卡尺测量某零件，测得尺寸为40.05mm, 再用高精度量具测得该 零件尺寸为40.025mm 。
求（1） 绝对误差Δ； （2）相对误差ε。

## Slide 5
（3）极限误差——
（2-5）
测量的绝对误差的变化范围，
返回目录

## Slide 6
2.3.2 测量误差来源与减小方法
1. 计量器具误差
计量器具误差是由于计量器具本身内在因素引起的误差。
（1）原理误差
原理误差是由于计量器具的测量原理和结构设计不合理造成的误差。例如仪器的放大机构或放大系数，其放大原理并非是严格地为线性关系，而刻度盘或示数装置采用的是线性刻度，从而引起的测量误差。
此类误差一般为系统误差，加修正值可消除。
但有时为方便而不消除，因而带来误差。

## Slide 7
（2） 阿贝误差
阿贝误差是由于在测量中不按阿贝原则进行测量而引起误差。
是指在设计计量器具或测量工件时，应该将被测长度与仪器的基准长度安置在同一条直线上。
如图2-10 所示为阿贝测长仪原理图。
图2-10 阿贝测长仪原理图
阿贝原则 ——
标准刻线尺
被测刻线尺

## Slide 8
图2-11用游标卡尺测轴径， 由于不符合阿贝原则
引起的误差为
图2-11 用游标卡尺测轴径
标准刻线尺
被测零件

## Slide 9
(3) 仪器基准件误差
仪器基准件误差是指量仪的基准件本身的误差。
如千分尺中测微螺杆的螺距误差、测长仪的刻线尺刻度误差等。
2. 相对测量中的标准件误差
应用相对测量法，标准件的误差将直接影响测量结果的精度。例如机械比较仪上用长度基准量块作标准件测量零件尺寸，若量块按级使用，则量块的制造误差直接引入测量结果中。
3. 测量方法误差
测量方法误差是指测量方法不正确或不完善而引起的误差。具体可分以下四种：
若量块按等使用，虽然可以消除量块的制造误差，但仍然存在量块的检定的测量误差和量块的磨损误差。

## Slide 10
如用齿厚卡尺测量齿轮分度圆齿厚(图2-12 )。
图2-12齿厚齿轮
（1）测量基准与设计基准不统一而引起的误差。
齿轮的设计基准是齿轮轴线，而齿厚卡尺测量齿厚的基准是齿顶圆。由于测量基准与设计基准不统一而产生齿厚的测量误差。

## Slide 11
(2) 被测件安装、定位不正确而引起的误差
如图2-13 为套筒轴线与工作台不垂直而引起的误差为
图 2-13 套筒测量

## Slide 12
(3) 测量力引起的误差
接触测量时，如被测件硬度、刚度低，测量力过大，使零件有接触变形或弹性变形，而引起的误差。
(4) 测量条件误差
测量条件主要是指温度、湿度、振动、环境等外界因素所引起误差。尤其是温度。
① 被测件偏离标准温度200产生的误差为
（2-8）
引起的
可以
消除
因此，对于软材料、刚性低的零件，尽可能采用非接触测量法。

## Slide 13
② 被测件与基准件温差和室温变化产生的误差为
（2-9）
式中 L — 被测件的公称尺寸;
返回目录

## Slide 14
2.3.3 测量误差分类、特性及其处理原则
按误差性
质可分
系统误差 ——可消除
随机误差 ——不可消除，只能减小
粗大误差——剔除
1. 随机误差的评定及其处理原则
随机误差是指在一定测量条件下，多次测量同一量值时，测量误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。
随机误差产生的原因——在测量过程中各种随机因素引起的，如测量过程中温度的波动、振动、测量力不稳及测量人的视差等。
（1）随机误差

## Slide 15
对于某一次测量的随机误差大小、符号不能预料，但是进行多次重复测量，其测量结果符合一定的统计规律，在大多数情况符合正态分布，如图2-14所示。
（2）正态分布的随机误差基本特性
① 单峰性——
图2-14 正态分布曲线
绝对值大的误差比
绝对值小（）
出现概率小（ ）。

## Slide 16
② 对称性——
③ 有界性——
在一定的测量条件下，随机误差的绝对值有一定的界限。
④ 抵偿性——
随着测量次数的增加，各次随机误差的算术平均值趋于零。
图2-14 正态分布曲线

## Slide 17
正态分布曲线的密度函数数学式为
（2-10）

## Slide 18
和图2-15可见：
图 2-15分布形状与σ 的关系
测得值越集中，
即测量精度越高。

## Slide 19
图 2-15分布形状与σ 的关系
图2-15中为三种不同测量精度分布曲线。
可见,σ表征
测量精度高低。
分布曲线越平坦，
测得值越分散，测量精度越低。

## Slide 20
在实际测量中，标准偏差和算术平均值按下式计算：
（2-11）
(2-12)

## Slide 21
由概率论可知，全部随机误差的概率之和为
（2-13）
（2-14）
(2-15)

## Slide 22
式（2-15）中
（2-16）
0.00064
0.99936
4 σ
4
0.0027
0.9973
3 σ
3
0.0456
0.9544
2 σ
2
0.3174
0.6826
1 σ
1
超出｜δ｜的概率p=2Φ(t)
不超出｜δ｜的概率p=2Φ(t)
δ=±tσ
t
表2-4 摘自拉普拉斯函数表

## Slide 23
在符合正态分布测量中，其极限误差一般为
（2-17）
① 单次测量结果表示为
测量结果的表示方法为

## Slide 24
（3） 随机误差处理原则——不能消除，只能减小。
多次测量（即算术平均值）的标准偏差为
（2-18）
多次测量结果表示为
② 多次测量

## Slide 26
解： （1）单次测量
算术平均值为(见上页的表)
标准偏差为
测量结果为

## Slide 27
（2） 多次测量
算术平均值的标准偏差为
测量结果为

## Slide 28
在一定测量条件下，多次测量同一量值时，测量误差的大小和符号固定不变或按一定的规律变化。前者为定值系统误差，后者为变值系统误差。
2. 系统误差及其消除方法
（2） 系统误差处理原则
（3）消除和减小系统误差方法
① 从产生系统误差的根源消除：调整仪器的零位、正确选择测量基准、保证被测件与仪器处于同一温度条件下测量等。
② 用加修正值的方法消除：
（1）系统误差
一般可以消除。若很难消除时，可设法减小。

## Slide 29
③ 用两次测量的方法消除
④ 利用被测量之间的内在联系的方法消除
如多面棱体的各角之和为封闭的，即3600。因此在用自准直仪检定其各面角度时，可根据其各角度之和为360°这一封闭条件，消除检定中的系统误差。
例如用水平仪测量某一平面的倾斜角，由于水平仪气泡原始零位不准确而产生的系统误差为正值，若把水平仪转180°再测一次，取两次读数值的算术平均值为测量结果，即可消除其系统误差。
又如用周节仪按相对法测量齿轮齿距累积偏差时，可根据齿轮从第1个齿距偏差累积到最后1个齿距偏差时，其螺距偏差为零这一关系，来消除测量的系统误差。

## Slide 30
3. 粗大误差及其剔除
超出在规定条件下预计的误差。
粗大误差是由某些不正常的原因造成的。例如测量者的粗心大意、测量仪器和测量条件突然振动、读数或记录错误等产生的。
（1）粗大误差
粗大误差一般数值较大，若发现有粗大误差，则应剔除。
（2） 粗大误差的判断法 —— 3σ法则
通常用重复测量或改变测量方法，可以发现是否有无粗大误差。

## Slide 31
对于等精度多次测量值，可以按“3σ”法判断粗大误差，即
（3） 粗大误差的处理方法
——剔除（上式中的 xi ）。
则 xi 中含有粗大误差。

## Slide 32
4. 测量精度的分类
（1）精密度——
测量精度的分类以打靶为例来说明（如图2-16所示）。
表示测量结果中随机误差的影响程度【图2.16中（a)、(d)所示表示测量精密度高】。
图2-16 测量精度分类示意图

## Slide 33
表示测量结果中系统误差的影响程度。
（2）正确度——
正确度高
正确度低
（如图2-16所示）

## Slide 34
表示测量结果中随机误差(精密度)和系统误差（正确度）综合的影响程度（如图2-16所示）。
（3）准确度——
图2-16 测量精度分类示意图
准 确 度 低
准确度高
返回目录

## Slide 35
2.3.4 测量误差的合成
测量误差的合成可分系统误差的合成和随机误差的合成。
系统误差
随机误差
已定系统误差——
未定系统误差
代数和法合成
——方和根法合成
1. 直接测量法 的误差合成
（1）已定系统误差Δ系统——按代数和法合成
（2-20）

## Slide 36
（2） 随机误差和未定系统误差—按方和根法合成
（正态分布和彼此独立）
（2-21）

## Slide 37
2. 间接测量法的测量误差合成
设Y 为被测量， xi为间接测量值，则
（1）已定系统误差的合成—按代数和法合成
（2-22）

## Slide 38
（2）随机误差与未定系统误差的合成
(2-23)

## Slide 39
例2-2 在立式光学计上，用四等量块做基准测量公称尺寸为100mm的量规。测量室温为（23±2）0C,量规与量块温差不超过10C ，已知光学计有+0.5μm的零位误差，100mm的量块有-0.6μm 尺寸误差，量块材料的线胀系数为10×10-6/0C ，量规的线胀系数为11.5×10-6/0C。光学计的示值误差不大于±0.5μm,光学计的读数为+2.5μm。
求量规的实际尺寸及极限偏差。

## Slide 40
解 （1） 已定系统误差：
被测量规的实际尺寸为

## Slide 41
（2）随机误差

## Slide 42
例2-3 设有厚度为1mm的圆弧样板，在万工显用影像法测弦高 h 和弧长 s ，见图2.9。若测得h =10.1mm , s = 32.135mm。
解：由图示的几何关系可求得间接测量关系式为

## Slide 43
（1）将测量值h=10.1、s=32.135代入上式，得半径的公称尺寸为
① 求S、h的传递系数
（3） 求半径的极限误差——随机误差
(2) 系统误差——s、h不计系统误差。

## Slide 44
② 由万工显説明书得测量长度的精度为
由此可得万工显坐标测得值误差为

## Slide 45
由式（2-23）可得合成半径R的随机误差
（极限误差）为
最后可得测量结果为
R=17.830 ± 0.005(mm)

## Slide 46
习 题 二
作业题：1. 2. 3. 4.
返回目录

## Slide 47
返回目录