## Slide 1
第3章 尺寸精度设计与检测(2)
3.2 标准公差系列—公差带大小标准化-----------------------(2)
3.2.2 标准公差因子及 其计算公式 --------(9)
3.2.1 公差等级及标准公差值的
计算公式（ a ) ------------------------------- (4)
3.2.3 尺寸分段（D）------------------------------------(11)
3.3 基本偏差系列－公差带位置标准化--------------------(1５)
作业 思考题 2、3、6、7，作业题 4、 5、 6、 9----------（37）
3.3.2 孔、轴的基本偏差 -------------------------------(20)
公差表格---------------------------------------------------------------(38)
3.3.3 极限与配合的表示及其应用举例-------------(28)
3.3.1 基本偏差代号及其特点 ----------------------（1６）

## Slide 2
3.2 标准公差系列—公差带大小标准化
标准公差:是指在《极限与配合》标准 （表3.2）中所规定的任一公差值。
T尺寸
公称尺寸
公差带大小
表3.2
（摘自GB/T1800.1-2009）
公称尺寸/
标准公差值确定公差带大小，见右图。
标准公差系列是由不同的公差等级和不同的孔、轴公称尺寸的标准公差值构成的。

## Slide 3
D — 公称尺寸几何平均值（mm）
式中 a — 公差等级系数
公差值怎么得到呢？经生产实践和试验统计分析得公差计算式为
公差是控制误差的，即
i— 标准公差因子 （或称公差单位）（ μm ）

## Slide 4
3.2.1 公差等级及 a 值的确定
1， 2，…，18 共18个等级。
1. 公差等级
01，0，1，…，18 共 20 个等级。
精度越低。
公差等级用阿拉伯数字表示：
对于公称尺寸至500mm内规定：
在公称尺寸大于500~3150mm内规定：
精度越低。

## Slide 5
2. 标准公差值的计算公式（见表3-1）
标准公差代号为IT，
例如5级则表示为IT5，
5.5级则表示为IT5.5。
标准公差等级用IT和阿拉伯数字组成，
µm
标准公差的计算公式 （摘自GB/T 1800.1-2009）
表3.1
公称 尺 寸 /mm
公称 尺 寸 /mm

## Slide 6
(1) IT01 , IT0 , IT1
(2) IT5 ~ IT18
a按R5系列增加。
式中常数项和D的系数，按R10/2派生系列增加。
IT01 = 0.3 +0.008 D
IT02 = 0.5 +0.012 D
IT03 = 0.8 +0.020 D
公差等级 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600 2500

## Slide 7
(3) IT2~IT4
按几何级数插入IT1与IT5之间。
IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
设公比为 q

## Slide 8
IT19 ＝2500×1.6i = 4000 i
= 1.25IT7
IT7.25 ＝
＝ 1.12IT7
(4) 中间的插入级
例如 IT7.5 =
(5) 向两端延伸
所以精度高于IT01为
低于IT18为
因为 IT01 = 0.3 +0.008 D
IT02

## Slide 9
① D≤500
3.2.2 标准公差因子 及其计算公式的确定
1. 标准公差因子(公差单位）i (I) 含义
2. i (I) 计算公式
i 与零件公称尺寸的关系
见图3.10。
i (I): 是计算标准公差值的基本单位,也是制定标准公差系列的基础。
式（3.16）等号右边第一项反应加工误差随尺寸变化的关系，即符合立方抛物线关系。第二项反应测量误差随尺寸变化关系，即符合线性的关系，主要是温度变化引起的误差。

## Slide 10
② D＞500~3150
式中：D 的单位为mm；
I 的单位为μｍ。
对大尺寸而言,零件的制造误差主要是由温度变动引起的它随尺寸的变化而为线性关系，如图３．１０所示。
其中,常数是考虑到与常用尺寸段的衔接关系,以尺寸 500mm 分别代入公式(3. 16) 和“I= 0. 004D” 中所得差值,恰好为 2. 1。
返回目录

## Slide 11
3.2.3 尺寸分段—D值的确定
这样 T 值数目非常庞大，不便于工程应用。
1. 尺寸为什么要分段？
D＞180 按 R10 系列分段（细分时按R20 ）。
2. 如何分段？
D≤3 不分段；
D≤180 继承旧标准不均匀分段；
所以对于有一个D值，都可得到一个T值。
为了↓ T 值数目→简化公差表格→方便应用→把尺寸按一定规律分成若干尺寸段。

## Slide 12
对于同一尺寸段内，各个公称尺寸的同一公差等级的标准公差数值相同(见下图)。
D 代入表3.1标准公差计算公式→尾数按规定修约→表3.2。
0
T = a i = a f (D)
式中 D = ?
必需会用表3.2。

## Slide 13
例3.6 已知 D=Φ30, 求IT7，IT8
解：（1）查表3.2
（2）计算
IT7修约为21μm, IT8修约为33μm。
得IT7 =21μm,
IT8=33 μm
表3.2
(摘自GB/T1800.1-2009)
公称尺寸
/mm
IT8 = 25 i =25×1.31=32.75

## Slide 14
d2 比 d1 的精度低，故d2容易加工。
解：由表3.2得
IT7
IT8
例3.7 已知 d1 =Φ100，d2=Φ8，T d1=35μm，
T d2=22μm，确定两轴加工的难易程度。
d1为
d2为
表3.2
（摘自GB/T1008.1-2009）
公称尺寸
/mm
返回目录

## Slide 15
3.3 基本偏差系列－公差带位置标准化
基本偏差——（见下图）
基本偏差是 确定公差带相对零线位置的上偏差或下偏差，一般为靠近零线或位于零线的那个偏差。
公差带在零线上面(或位于零线上)，其基本偏差为下偏差。
公差带在零线下面（或位于零线上），其基本偏差为上偏差。
T尺寸
T尺寸
基本尺寸
ES(es)
ES(es)
EI(ei)
EI(ei)
公称尺寸

## Slide 16
3.3.1 基本偏差代号及其特点
1. 基本偏差代号：
（见下图3.11大写表示孔，小写表示轴）。
拉丁字母
（按英文字母读音）
26 +7 (CD、EF、FG、JS、ZA、ZB、ZC) -5 ( I、L、O、Q、W )
＝28
孔
轴

## Slide 17
2. 特点（见图3.11所示）
(1) 对孔（轴）：A－H(a －h)基本偏差为
(2) 对 H（h） ：
J－ZC)(j －zc)基本偏差为
H 为 EI = 0 (h 为 es=0)
EI (es)
ES (ei)

## Slide 18
(3) JS（js）－ 对称
若n为7～11级，ITn值为奇数时，

## Slide 19
对 j 仅保留 j5、j6、j7、（3个公差带）。
(4) J（j）－近似对称
对 J 仅保留 J6、J7、J8 (3个公差带),
J（j）将要由JS（js）代替，故在图3.11中在同一位置上。
(5) 基本偏差原则上与标准公差无关。
基本偏差是确定公差带位置的唯一参数。
返回目录

## Slide 20
（1） A—H与h和a—h与H各形成11种间隙配合。
（2）JS、J—N与h和js、j—n与H 各形成5种过渡配合。
（3）P—ZC与h和p—zc与H各形成12种过盈配合。
1. 各种基本偏差形成配合的特性
其中A与h(a与H)形成的配合间隙最大；其后，间隙依次减小。
其中JS与h(js与H)形成的配合较松，获得间隙的概率较大；其后，依次变紧；
其中P与h(p与H) 形成的配合过盈最小；其后，过盈依次增大。
3.3.2 孔、轴的基本偏差的确定

## Slide 21
2. 孔、轴基本偏差数值的计算公式
孔、轴基本偏差计算公式是由试验和统计分析得到的，其计算公式见表3.3 。

## Slide 22
3. 孔、轴基本偏差数值表（如表3.4和表3.5所示）
→计算
→按规定进行尾数修约
→表3.4和表3.5 。
由表3.3
es = -20μm。
表3.4轴的基本偏差数值
公称
尺寸
/mm

## Slide 23
4. 孔、轴基本偏差换算规则
(1) 一般规则
A—H: EI = - es (3.18)
J—ZC ES = - ei (3.19)
一般规则为：同一字母的孔的基本偏差与轴的基本偏差相对零线是完全对称的。 即孔与轴的基本偏差对应(例如 A 对应 a)时,两者的基本偏差的绝对值相等,而符号相反,即
一般规则适用于所有孔的基本偏差。

## Slide 24
①过渡和过盈配合
在公称尺寸D >3~500mm及
K,M,N≤IT8 和P~ZC ≤IT7时，
(2) 特殊规则
孔、轴基本偏差换算的特殊规则见图3.12所示。
孔的基本偏差为：
② 公称尺寸D> 3 ~ 500 mm,
标准公差 > IT8 的 N 的
基本偏差 ES = 0。
式中 — 孔的标准公差
— 轴的标准公差 。

## Slide 25
5. 孔、轴另一个极限偏差的计算（见下图）
对孔：
对轴：
TD
(Td)
TD
(Td)
公称尺寸
ES(es) =？
ES(es)
EI(ei)
EI(ei) =？
(3.23)
j—zc， es = ei+Td
(3.24)
孔、轴另一个极限偏差根据孔、轴的基本偏差和选用的标准公差进行计算。

## Slide 26
6. 孔、轴极限偏差表和极限间隙或极限过盈表
GB/T1800.2-2009规定的孔、轴极限偏差表是按GB/T1800.1-2009中的标准公差和基本偏差数值计算出
孔、轴常用公差带的极限偏差。
书中表3.6和表3.7摘录了其中优先配合的孔和轴公
差带的极限偏差。
例如 查30N7的极限偏差。
由表3.6得

## Slide 27
GB/T1801-2009中给出了基孔制和基轴制优先、常用配合的极限间隙或极限过盈。
书中表3.8摘录了其中优先配合的极限间隙或极限过盈。
在实际中，一般应首先应用孔、轴极限偏差表（表3.6、
表3.7）和配合极限间隙或极限过盈表（表3.8），特殊情况才应用标准公差表和基本偏差数值表，计算出孔、轴公差带的极限偏差值和配合的极限间隙或极限过盈。
返回目录

## Slide 28
3.3.3 极限与配合的表示及其应用举例
公差带用基本偏差的字母和公差等级数字表示，如H7，f6等。配合用相同公称尺寸与孔、轴公差带表示。孔、轴公差带写成分数形式，分子为孔的公差带，分母为轴的公差带。
1. 极限与配合的表示方法
（1） 零件图上：在公称尺寸后注出公差带代号或注出上、下偏差值，或者同时注出公差带代号和上、下偏差值（见下图）。

## Slide 29
（2） 装配图上：在公称尺寸后注出孔、轴配合代号，或者同时注出孔、轴配合代号和孔、轴的极限偏差 （见下图）。

## Slide 30
由表 3.5得
ES=EI+IT8=+53μm
由表 3.2 得
例 1 利用（1）标准公差表3.2和基本偏差表3.4与表3.5。（2）或利用孔的极限偏差表3.6确定孔30F8的极限偏差,并写出在图纸上的标注形式。
解:（1）利用标准公差和基本偏差表查表确定30F8的极限偏差
EI＝ +20μm
IT8 =33μm
2. 标准公差和基本偏差数值表应用举例
表3.5

## Slide 31
例1 利用（2）孔的极限偏差表3.6确定孔30F8的极限偏差,并写出在图纸上的标注形式。
解： 因为孔30F8是标准规定的优先公差带，查孔的优先公差带的极限偏差表3.6得

## Slide 32
解：（1）由表 3.5 得
（2）EI＝ES－IT7=－35μm
由表 3.2 得 IT7 = 21μm
–22+8 = –14μm
ES≤7= ES>7+Δ =
(3)
在大于IT7的相应数值上增加一个Δ值。
P—ZC≤IT7的基本偏差为
表3.5孔的基本偏差数值
在>IT7的相应数值上+Δ值
公称
尺寸 /mm
（摘自GB/T1800.1-2009)
例 2 （1）利用标准公差和基本偏差表确定孔25P7的极限偏差。

## Slide 33
例2（2）孔的极限偏差表确定孔25P7的极限偏差,并写出在图纸上的标注形式。
解： 因为孔25P7是标准规定的优先公差带，所以查孔的优先公差带的极限偏差表3.6得

## Slide 34
例3利用标准公差和基本偏差表确定孔300M6的极限偏差,即求孔的上、下偏差。
解：由表3.5（见下页）得 其上偏差为
ES≤8 ＝ ES＞8＋Δ
＝－9
表3.2得 IT6 ＝ 32
∴ EI＝ES－IT6＝－9－32＝－41
300M6＝ 300
-0.009
-0.041
∵ ＞ 180 — 250 mm －8；
＞ 315 — 400 mm －10
∴ ＞250 — 315 mm －9
＝－20＋9≠－11
见表3.5说明 ④ 。

## Slide 35
表3.5

## Slide 36
例 4 求孔60J7的上、下偏差，并画尺寸公差带图。
解得：
(1) 60J7＝
（2）其公差带如图所示。
60J7
+
0
-
Φ60
+0.018
-0.012
图Φ60J7公差带图
（3） 60J7的基本偏差是
上、下偏差？
对 孔 J——ZC为 ES。
见表3.5所示。

## Slide 37
例5 求20 轴 的公差带。
-0.020
-0.033
作业 思考题 2、3、6、7，
作业题 4、 5、 6、 9
解 （1）求公差等级
(2) 求基本偏差
因为基本偏差为
es = - 0.02
由表3.4得基本偏差为 f
由表3.2得
返回目录

## Slide 39
表3.2
（摘自GB/T1800.1-2009）
公称尺寸/

## Slide 41
表3.2 标准公差数值 （摘自GB/T1800.1-2009）
公称尺寸
/mm

## Slide 43
表3.4轴的基本偏差数值
公称
尺寸
/mm

## Slide 44
公称
尺寸
/mm
公称尺寸

## Slide 45
续表3.4轴的基本偏差数值
公称
尺寸
/mm
(摘自GB/T1800.1-2009)

## Slide 46
表3.5
公称
尺寸 /mm
(摘自GB/T1800.1-2009)

## Slide 47
公称
尺寸 /mm

## Slide 48
续表3.5孔的基本偏差数值
(摘自GB/T1800.1-2009)
公称
尺寸
/mm

## Slide 51
返回目录