## Slide 1
第3章 尺寸精度设计与检测(3)
3.4 圆 柱 结 合 的 精 度 设 计-------------------(2)
3.4.1 配合制(基准制)的选用---------------------------------------(2)
3.4.2 标准公差等级的选用------------------------(7)
3.4.3 配合的选用 ------------------------------(14)
3.4.4 线性尺寸的未注公差的选用--------------------------------(46)
课 堂 练 习与作业题--------------------------------------------------(49)
3.5 尺 寸 精 度 的 检 测--------------------------(50)
3.5.1 用通用计量器具测量------------------------------------------(50)
3.5.2 用光滑极限量规检验------------------------------------------(69)
本章重点--------------------------------------------------------------------------------(80)
公差表格--------------------------------------------------------------------------------(81)
作 业 题 答 案-------------------------------------------------------（93）
补充：类比法选配合在工程实际中应用的示例--------39）

## Slide 2
3.4 尺 寸 的 精 度 设 计
3.4.1 配合制(基准制)的选用 —
1. 一般情况下应优先选用基孔制
精度设计
内容
选用配合制（基准制）
选用公差等级
选用公差带与配合
确定未注尺寸公差
基孔制 —H
基准轴 —h
第3章 尺寸精度设计与检测(3)
配合制的选用主要从结构、工艺和经济效益等方面考虑选H、还是选h。
优先选用基孔制H,主要是从工艺和经济效益考虑的。因为用定值刀具（如钻头、铰刀拉刀）加工孔，每把刀具只能加工某一尺寸的孔。而用一把车刀或一个砂轮可以加工不同尺寸轴，如基孔制和基准轴所需刀具和量具的比较表（见下页)。。

## Slide 3
可见，采用基孔制所需的定值刀具比制轴制少，从而可以获得显著的经济效益。
表中某一公称尺寸的孔（轴）和轴（孔）要求三种配合，采用制孔制（制轴制），则三种配合由一种孔（轴）公差带和三种轴（孔）公差带构成。

## Slide 4
2.在下列情况下应选基轴制
（1）采用冷拉钢材直接作轴。
（2）直径小的光轧钢丝作轴
在农业、纺织机械中，有时可以采用IT9~IT11的冷拉钢材直接做轴，采用基轴制较经济。
常常在仪器仪表中直接用光轧钢丝作轴。因为对于加工尺寸小（≤1m m）的轴比加工同级孔困难，此时采用基轴制较经济。
常常应用于一轴与公称尺寸相同的多孔配合，且配合性质要求不同的情况，此时采用基轴制如图3.15（a）所示。
（3）结构上的需要

## Slide 5
因为根据使用要求活塞销1与活塞2应为过渡配合，活塞销1与连杆3为间隙配合（一轴与多孔配合），采用基轴制便于加工，如图3.15（b）所示。
若采用基孔制，精度高的轴不好加工，如图3.15(c)所示。

## Slide 6
3. 与标准零部件配合时
允许采用任一适当的孔、轴公差带组成配合。
与基准件配合的选用由标准件决定，见图3.16所示。
4. 为满足特殊的需要
基轴制
轴
基孔制
轴承盖
外壳孔
滚动轴承
返回目录

## Slide 7
3.4.2 标准公差等级的选用
1. 选用原则：
在充分满足使用条件下，考虑工艺的可能性，应尽量选用精度较低的公差等级。其原因见图3.17所示。

## Slide 8
2. 选用方法：
计算法 — 一般很少采用
根据具体情况，参照已被实践证明合理的实例来选用公差等级。
利用类比法，应有一定的实践经验和参考有关的资料。
表3.10各种加工方法可能达到的标准公差等供选用时参考。
类比法 — 工程上常常采用
计算查表法 — 应掌握
（1）类比法
例如 表3.9 标准公差等级的应用范围，

## Slide 9
例如 :表3.9标准公差等级的应用范围。
3.9

## Slide 10
表3.10
表3.10各种加工方法可能达到的标准公差等。

## Slide 11
（2）计算查表法（需要掌握）
根据使用要求已确定的极限间隙或过盈
→Tf
→查表 3.2
→孔和轴的标准公差等级
= |Xmax- Xmin|
= |Ymin- Yman|
= | Xmax - Yman|
= TD+Td
为了孔、轴工艺等价。
轴的公差等级比孔的公差等级高一级。
孔
轴
7
6
8
7
下面举例说明。
6
5

## Slide 12
例3.10 已知 D(d)=95的滑动轴承机构，根据使用要求Xmax≤ +55μm，Xmin ≥ +10μm，试确定该滑动轴承机构的轴颈和 轴瓦所构成的孔、轴标准公差等级。
解:Tf= |Xmax- Xmin |
= 45μm
≥ ITn+ IT(n-1)
根据Tf = 45μm=TD+Td和D(d)= 95 查表3.2
得: IT5=15μm，
IT7=35μm
IT6=22μm
3.2

## Slide 13
如果孔、轴都选6级，则Tf = IT6+IT6=22+22=44 ＜ 45μm），虽然符合上述公式要求，但不符合此时孔必须比轴低一级的标准要求（考虑工艺等价）。
孔选 6 级，轴选 5 级，虽然距要求的允许值减小8μm，给加工带来一定的困难。但配合精度有一定的储备，而且选用标准的公差等级，可选用标准的原材料、刀具和量具，对降低加工成本有利。
因此，轴选 IT5，孔选IT6
即 Tf = IT5+IT6=15+22=37 ＜ 45（μm）
符合题意的D(d)=95，Xmax≤ +55μm，Xmin ≥ +10μm要求的是 TD= IT6，Td= IT5。
返回目录

## Slide 14
3.4.3 配合的选用
根据使用要求和孔轴
间有无相对运动
有 — 选间隙配合
无 —
1.配合类别的选用：
2.配合种类（松紧）的选用
（1）选用方法
间隙配合
过盈配合
过渡配合
① 计算法:可用于滑动轴承的间隙配合。根据液体润滑理论计算允许的最小间隙，从标准中选择适当的间隙配合种类。
计算法也可用于靠过盈传递负荷的过盈配合。根据要传递负荷的大小，按弹塑性变形理论，计算出所需的最小过盈，从标准中选择适当的过盈配合。再按此验算最大过盈是否使工件材料破坏。
由于影响间隙配合和过盈配合的因素很多，理论计算是近似的，对于重要的配合还需要经过试验才能最后确定过盈配合的。

## Slide 15
② 试验法: 主要用于重要的、关键性配合。如机车车轴与车轮的配合，就是用试验法确定配合的。用试验法确定配合比较可靠，但需做很多试验，成本较高。
③ 类比法：是以经过生产验证的且类似的机械、结构和零部件为样板来选配合种类。
类比法是确定机械和仪器配合种类最常用 的方法。

## Slide 16
（2）尽量选用一般、常用、优先的标准的公差带
孔的基本偏差和公差等级可组成543（=27×20+3）种孔的公差带。图3.18国标规定以下常用公差带。
一般的公
差带（105）
常用公差带（44）
优先公差带（13）

## Slide 17
轴的基本偏差和公差等级可组成543种轴的公差带,图3.19 国标规定以下常用公差带。
图3.19 轴的公差带（摘自GB/1801-2009）
一般公差带
（116）
常用公差带（59）
优先公差带（13）

## Slide 18
尽量选用国标规定的常用、优先的标准的配合见表3.11和表3.12。
表3.13、表3.14和表3.15供设计时参考。
优先配合（13）
常用配合（59）

## Slide 19
优先配合（13）
常用配合（47）

## Slide 20
例3.11 已知有一滑动轴承机构，其公称尺寸为 D(d)=40，经计算要求间隙=+20~+90μm，若采用基孔制配合，利用标准公差表和基本偏差表。
（2）确定 孔、轴公差等级
Tf =|+90-(+20)| = 70
查表3.2
得 TD=IT8=39μm，
按例3.10的方法确定孔、轴的公差等级。
解：（1）确定基准制
依题意采用基孔制，
∴孔的基本偏差为H (EI=0）。
= TD+Td
Td=IT7=25μm
求 孔、轴公差带和配合代号，并指出是否是优先、常用的公差带与配合代号画出尺寸公差带图。
表3.2
（摘自GB/T1800.1-2009）
公称尺寸/

## Slide 21
（3）确定轴的基本偏差代号
Xmax = ES - ei
Xmin = EI - es
Td = es-ei =
（2）
（1）
= +90
= +20
≤[Xmax]
≥ [Xmin]
25
（3）
由式（2）得
得 es ≤ -20
es ≤ EI－｜Xmin｜= - 20
由式（3）得
∴ es ≥ - 26
解得 es≥ES＋ Td －｜Xmax｜
= 39 + 25 – 90 = -26
ei = es - Td代入式（1）
即轴的基本偏差应满足：
-26≤es≤-20
（为什么不计算ei?）

## Slide 22
根据D=40和 -26≤es≤-20
查表3.4得
(4) 确定孔、轴公差带代号
和配合代号
孔：H8,
图3.20
配合代号:40H8/f 7
轴的基本偏差代号为f (es= -2 5μm)。
轴：f 7。
(5) 公差带图
公称
尺寸
/mm

## Slide 23
(6) 由图3.18 可见
40H8为优先公差带
图3.18 孔的公差带

## Slide 24
( 7 ) 由图3.19 可见
40 f 7为优先公差带
图3.19 轴的公差带（摘自GB/1801-2009）

## Slide 25
( 8 ) 由表3.11 可见
40H8/f7 为优先配合代号

## Slide 26
例3.11 已知D(d)= 40，要求X=+20~+90μm，若采用基孔制。利用基孔制与基轴制极限间隙或极限过盈表 确定孔、轴公差带与配合代号。
解：由题意采用基孔制
由表3.8得
公
称
满足X=+20~+90μm 要求为

## Slide 27
由表3.6得，得40H8得极限偏差为
ES=+39 , EI=0μm
由表3.7得，得40f7得极限偏差为
es=-25 , ei=-50μm
图3.20
其公差带图为

## Slide 28
例3.12 已知某配合的公称尺寸为 D（d）＝ 60，由于使用要求其配合的 ｜Ymin｜≥20μm，｜Ymax｜≤55μm，若采用基轴制配合，利用标准公差表和基本偏差表。
解 （1）确定基准制，
由题意为基轴制 h 配合 ∴ es ＝ 0
（2）确定孔、轴公差等级
Tf = ｜Ymin － Ymax ｜＝｜－20－（－55）｜
TD＝IT6＝19 ， Td＝IT5＝13（μm）
试确定孔、轴公差带代号和配合代号，并画出其尺寸公差带图，并指出是否属于优先的或常用的公差带与配合？
= 35 = TD+Td
由表3.2（查教材中的表）得
表3.2 标准公差数值
（摘自GB/T1800.1—2009）

## Slide 29
（3）确定孔的基本偏差代号
Ymin ＝ES－ei≤「 Ymin 」＝－20 （1）
Ymax ＝EI－es≥「 Ymax 」＝－55 （2）
TD＝ES－EI＝IT6 = 19 （3）
由式（1）得 ES≤－33 ，
由式（2）、（3）得ES≥－36
－36 ≤ES≤7（＝ES＞7＋Δ）≤－33
即 －42 ≤ ES＞7 ≤－39
(为什么计算上偏差？)
其中 Δ＝IT6 - IT5 = 19-13 = 6 (或查表3.5)
由表3.5(教材中的表3.5)得
孔的基本偏差代号为 R,公差带代号为R6（见下页）

## Slide 30
.
.
－36 ≤ES≤7（＝ES＞7＋Δ）≤－33
即 －42 ≤ ES＞7 ≤－39
其中 Δ＝IT6 - IT5 = 19-13 = 6 (或查表3.5)
孔的基本偏差代号为 R,公差带代号为R6

## Slide 31
60R6／h5
由表3.5可知：
对于>IT7的R
所以≤IT7的R :
ES = -41+Δ=-41+6= - 35μm。
EI=ES-IT6=-35-19= - 54 μm。
(4) 配合代号
（5）公差带图
图3.2160R6／h5公差带

## Slide 32
(6) 由图3.18 可见
图3.18 孔的公差带
60R6为常用公差带。

## Slide 33
图3.19 轴的公差带
( 7 ) 由图3.19可见
60h5为常用公差带。

## Slide 34
(8) 由表3.12 可见
60R6／h5 为基准轴的常用配合。

## Slide 35
为了便于在工程设计中应用类比法进行选用配合,将上述的各种基本偏差
应用说明列于表 3. 13,将基孔制、基轴制的优先配合应用说明列于表 3. 14 中,
注意在选择配合时应根据实际工作情况进行修,如表 3. 15 所示，供参考。

## Slide 38
返回目录

## Slide 39
下面再举一些用类比法选配合在工程实际中应用的示例，
供读者参考。
（1） 精密定心定位结构中配合
这类配合公差等级一般为I5~IT7，如图1所示。
图 1
（2） 往复运动和滑动的精密配合
这类配合公差等级一般为I5~IT7，如图2所示。
图 2
1. 间隙配合

## Slide 40
（3） 大间隙和 在高温下工作的配合
这类配合公差等级一般为IT7~IT9，如图3所示。
图 3
（4）仅考虑装配方便的配合
这类配合公差等级一般为IT10~IT12，如图4所示。
图 4

## Slide 41
2. 过渡配合
（1）用于要求多次装拆，有一定的定心精度。这类配合公差等级一般为IT5~IT8，如图 5和图3.16 所示。
图 5

## Slide 42
图 6
图 7
（2）用于中修要求拆卸的定位配合。定心精度较高。这类配合公差等级一般为IT5~IT8，如图 6~7 和图3.16所示。

## Slide 43
3. 过盈配合
（1）为定心精度要求很高及受冲击负荷的定位配合，这类配合公差等级一般为IT5~IT7。如图 8~9 所示。
图 8
图

## Slide 44
（2）为中等过盈配合，用于钢铁件半永久结合。这类配合公差等级一般为IT5~IT7。如图 10~11所示。
图10
图11

## Slide 45
（3）大过盈配合，用于钢铁件永久结合。这类配合公差等级一般为IT5~IT6。
如图 12所示。
图12
返回目录

## Slide 46
3.4.4 线性尺寸的未注公差的选用
2. 未注尺寸公差的公差等级 和极限偏差
f - 精密级
m - 中等级
c - 粗糙级
v - 最粗级
线性尺寸的未注公差（一般公差）是指在车间工艺条件下，机床设备一般加工能力可达到的公差。在零件图上不单独标注它们的公差。
若在生产中产生纠纷时，可按表 3.16 和 表 3.17要求验收。
如果被测要素的功能要求比未注公差更小或允许更大的公差时，应在公称尺寸后直接注出极限偏差值。
1. 图样上采用未注公差的原因
（1） 简化制图，使图样清晰易读。
（2）节省图样设计时间。
（3）可简化对未注要素的检验要求而有助于质量管理。
（4）突出图样上注出公差的尺寸。
（5）由于明确了图样上尺寸的未注公差要求，便于供需双方不必要的争议。
(1) 未注尺寸公差的公差等级

## Slide 47
(2) 未注尺寸公差数值 (表 3.16 和 表 3.17 )
其尺寸的极限偏差取值，一律取对称分布。
表3.16
表3.17
（摘自GB/T1804—2000）mm

## Slide 48
在图样标题栏附近或技术要求中注出标准号和公差等级 。
3.未注尺寸公差图样标注（如图3.22所示）
例如图中Φ225加工后，按表3.16查得 225±0.2。
R3加工后，按表3.17查得
3 ±0.2。
如未注尺寸公差为f级时，标注见图。
返回目录

## Slide 49
课堂练习
已知 D（d）=25,设计要求 X=0~+56 μm ,
按基孔制选一适当的配合，并画出尺寸公差带图。
解题步骤（提示）：
（2） 求孔、轴的基本偏差代号及配合代号；
（3） 画公差带图。
（1） 求孔、轴的公差等级；
作业: 思考题8、11，作业题10、11
返回目录

## Slide 50
3.5 尺 寸 精 度 的 检 测
3.5.1 用通用计量器具测量的简介
1.测量的误收与误废
若按最大、最小极限尺寸验收
如图3.23(a) 所示。
∴ 有可能将公差带内的合格品误判为废品， 即“误废”；
也可能将公差带外的不合格品误判为合格品，即“误收”。
图3.23
∵测量误差的存在，
千分尺的 i = 0.01, u1=±0.004。

## Slide 51
2. 验收原则、安全裕度和验收极限
原则上只接受公差带内的工件，即只允许误废，不允许有误收(见下图）。
式中u1—计量器具的不确定度；
u2—测量条件的不确定度。
（1）验收原则：
(2) 安全裕度A
由表3.18(见下页)查得图中A为A = 0.0062。
安全裕度是指测量中总的不确定度，它主要是由测量器具的不确定度和测量条件的不确定度组成。

## Slide 52
由
安全裕度 A = 0.0062

## Slide 53
① 内缩方式: 验收极限是从规定的最大和最小极限尺寸分别向零件公差带内移动一个安全裕度(A) 来确定,如图3. 24(a) 所示。
孔、轴尺寸的验收极限为
上验收极限= 最大极限尺寸(Dmax、dmax) - 安全裕度(A)
下验收极限= 最小极限尺寸(Dmin、dmin) + 安全裕度(A)
, (3) 验收极限的确定。为了保证上述验收原则的实现,应规定验收极限的方式。根据GB/ T3177 规定:验收极限可以按照下列两种方式之一确定:

## Slide 54
上验收极限= 最大极限尺寸(Dmax、dmax)
下验收极限= 最小极限尺寸(Dmin、dmin)
② 不内缩方式:验收极限等于极限尺寸,即安全裕度A 值等于零,如图3. 24(b) 所示。
孔、轴尺寸的验收极限为

## Slide 55
① 对于符合包容要求的尺寸、公差等级高的尺寸，其验收极限按方式1确定（双向内缩）。
(4) 验收极限方式的选择。选择哪种验收极限方式,要结合尺寸功能要求及其重要程度、尺寸公差等级、测量不确定度和工艺能力等因素综合考虑。具体原则如下:
TD
下验收极限
上验收极限
A
Td
下验收极限
上验收极限
A
② 对工艺能力指数Cp ≥1 时,其验收极限可以按不内缩方式（方式2）确定。但对有包容要求的尺寸,孔的最小极限尺和轴的最大极限尺寸一边的验收极限仍按内缩方式确定(单向内缩)，见右图。

## Slide 56
④ 对非配合和一般的尺寸,其验收极限按不内缩方式确定。
这里的工艺能力指数Cp 值是零件公差(T) 值与加工设备工艺能力(C σ) 之比值,Cp为常数,零件尺寸遵循正态分布C = 6,σ为加工设备的标准偏差。显然,当零件遵循正态分布时,Cp = T / 6σ。
③ 对偏态分布的尺寸,其验收极限可以仅对尺寸偏向的一边按内缩方式确定(单向内缩)。

## Slide 57
→选择计量器具
3.计量器具的选择
根据T尺
→表3.18
→表3.19和表3.20
计量器具选择步骤：
表3.18中 u1分三挡：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，优选Ⅰ。
公称尺寸
/mm
（摘自GB/T3177-2009)
表3.18

## Slide 58
试确定验收极限，并选择适当的计量器具。
解：（1）画尺寸公差带
其尺寸公差带图见图3.25所示。
由表3.2和表3.4查得
（2）确定验收极限
由表3.18 得安全裕度为
∵ 此尺寸采用包容原则，
∴ 按方式1验收。
表3.18
2009）

## Slide 59
（3）确定计量器具
① 由表3.18 得 测量不确定度允许值u1（优选Ⅰ）为
u1 = 5.6μm 。
公称尺寸
/mm
（摘自GB/T3177-2009)
表3.18

## Slide 60
表3.19
② 由表3.19 查得 分度值 i =0.01,尺寸范围＞0~50的外径千分尺不确定度为
∴尺寸范围＞0~50的外径千分尺满足

## Slide 61
试确定验收极限，并选择适当的计量器具。
解：（1）画尺寸公差带
由表3.2和表3.5得
其尺寸公差带图见图3.26所示。
图 3.26
（2）确定验收极限
由表3.18 得安全裕度为
表 3 . 18

## Slide 62
图 3.26
但该检验零件尺寸遵守包容原则，其最大实体尺寸一边按方法1确定验收极限，见图3.26所示。
表 3 . 18
（3）确定计量器具
由表3.18 查 得测量不确定度允许值为

## Slide 63
② 由表3.19 查得分度值为 i =0.01，尺寸范围100~150的内径千分尺不确定度为
表3.19
∴尺寸范围＞0~150的内径千分尺满足

## Slide 64
解：（1）画尺寸公差带
例 3.16 某孔尺寸要求为Φ 30H8,用相应的铰刀加工，但铰刀已经磨损，因此尺寸分布为偏态分布，试确定验收极限。若选用Ⅱ挡测量不确定度允许值 u1 ,选择适当的计量器具。
其公差带图见图3.27 所示。
（2）确定验收极限
由表3.18 得安全裕度为
表3.18
2009）
因孔尺寸为偏态分布，并偏向其最大实体尺寸一边，按方法1确定验收极限，而另一边按方式2确定，见图 3.27 所示。
图3. 27

## Slide 65
图3. 27
表3.18
2009）

## Slide 66
表 3.20
表3.18
2009）
（3）由表3.18中按Ⅱ挡查得测量不确定度允许值为
由表3.20 中分度值为 i =0.005的比较仪为

## Slide 67
例 3.17 某轴的长度为100mm,其加工精度为线性尺寸的一般公差中等级，即GB/T1804— m 。试确定其验收极限，并选择适当的计量器具。
表3.16
图 3.28
（2）因该尺寸为一般公差（未注公差），应按方式2确定验收极限，即安全裕度A=0，则
上验收极限=100+0.3=100.03 mm
下验收极限=100-0.3=99.7 mm

## Slide 68
（3）一般公差的m级相当于IT13~IT14，这里取IT13，查表3.18得测量不确定度允许值为
由表3.19中查得尺寸0~150mm 的分度值 i= 0.02游标卡尺的不确定度为
表3.19
返回目录

## Slide 69
3.5.2 用光滑极限量规检验
1. 量规 的作用和分类
（1）作用：量规是一种无刻度的定值专用量具, 用量规检验零件时，只能判断零件是否合格，不能测出零件实际尺寸的数值。如图3.29所。
由图3.29可见，量规都是成对使用的，分通规（T）和止规(Z)。孔用量规称塞规，轴用量规称卡规。如果被测零件通规能通过，止规不能通过，即被测零件合格；若通规不能通过，或者止规能通过，则被测零件不合格。

## Slide 70
① 工作量规：
② 验收量规：
③ 校对量规:
(2) 量规的
分类
操作者对零件进行检验用的量规。
检验人员或用户在验收产品时用的量规。验收量规的类型同工作量规，只是其磨损较多，但未超过磨损极限。
a. “校通—通”量规（TT): 是指检验轴用工作量规通规的校对量规。检验时它应通过轴用工作量规的通规，否则通规不合格。
b. “校止—通”量规（ZT):是指检验轴用工作量规止规的校对量规。检验时它应通过轴用工作量规的止规，否则止规不合格。
c. “校止—损”量规（ZS)：是指检验轴用工作量规通规是否达到磨损极限的校对量规。检验时它不应通过轴用工作量规的通规，否则该通规已达到或超过磨损极限，不应再使用。
检验轴用量规（环规或卡规）在制造时是否符合制造公差，在使用中是否已达到磨损极限的量规。孔用量规可以较方便地用通用量仪检测，所以不设校对量规。
校对量规又分为以下三类：

## Slide 71
2. 量规设计原则：泰勒原则（公差带内缩原则）
(1) 量规的尺寸的确定
通规的公称尺寸 = 被测轴的最大极限尺寸、孔的最小极限尺寸
止规的公称尺寸 = 被测轴的最小极限尺寸、孔的最大极限尺寸
对于要求遵守包容要求的孔、轴在用量规检验时，为了正确地评定被测零件的合格性，应按极限判断原则（泰勒原则）验收，即光滑极限量规应遵守泰勒原则来设计。
（2）量规的形式的确定(如图3.30所示)
理论上通规为全形规，它是控制体外作用尺寸(即实际尺寸和形状误差）。
止规为非全形规，它是控制实际尺寸。

## Slide 72
3. 量规公差及其工作尺寸的计算
（1）量规公差及其公差带
① 量规尺寸公差
量规的制造公差(T1)与被检零件的公差等级和公称尺寸有关，如表3.21所示。
例如被检孔要求为Φ 30H9，由表3.21查得孔量规尺寸公差为

## Slide 73
量规尺寸公差带如图3.31所示，其中图（a）为孔用量规公差带图。
② 量规尺寸公差带
由图3.31可见，量规的公差带位于被检零件公差带之内，这是为了在验收时不会产生误收。止规的公差带紧靠被检孔的最大极限尺寸、轴的最小极限尺寸。通规的公差带中心偏离被检孔的小极限尺寸、轴最大极限尺寸一个Z1值，这是给通规工作时留有一定的磨损公差，而通规的磨损极限尺寸为被检孔的最小极限尺寸、轴的最大极限尺寸。
图（b）为 轴用量规公差带图，
轴用量规的校对量规公差带图。

## Slide 74
（2）校对量规的公差及公差带
① 校对量规尺寸公差：
② 校对量规尺寸公差带：见图3.31（b）所示。
由图3.31(b)可见：
“校通—通”量规（TT）:检验时应通过被检通规。其公差带是从通规下极限偏差起向通规公差带内分布。其作用是防止通规过小。
“校通—损”量规（TS）:检验时不通过被检通规。其公差带是从通规的磨损极限（上极限偏差）起向通规公差带内分布。
其作用是防止通规在使用中超出磨损极限尺寸（最大实体尺寸）。
“校止—通”量规（ZT）:检验时应通过被检止规。其公差带是从止规下极限偏差起向止规公差带内分布。其作用是防止止规尺寸过小。
③ 校对量规几何误差应在其尺寸公差带内，其测量表面粗糙度轮廓参数 Ra值比工作量规要小。

## Slide 75
③ 量规几何公差
④ 量规测量面的表面粗糙度轮廓
例3.18 计算40H8/g7 孔、轴用各种量规的极限偏差和工作尺寸。
解 （1） 由表3.2、表3.4和表3.5查出孔、轴的标准公差和基本偏差，并计算出孔、轴的另一个极限偏差，其极限偏差分别为
（3）量规工作尺寸的计算
举例说明量规工作尺寸的计算。

## Slide 76
（2）由表3.21查出量规尺寸公差T1和通规公差带中心到工件的最大实体尺寸之间的距离Z1 ,确定校对量规的尺寸公差。

## Slide 77
（3）画出工件和量规的尺寸公差带图 （ 如图3.32所示）
（4）计算工作量规的极限偏差和工作尺寸
1） 40H8孔用塞规
① 通规（T）
② 止规（Z）
图 3.32

## Slide 78
2） 40g7 轴用环规
① 通规（T）
图 3.32
② 止规（Z）

## Slide 79
3）轴用卡规的校对量规的工作尺寸
图3.32
① “校通—通”量规（TT）
② “校通—损”量规（TS）
③“校止—通”量规（ZT）
返回目录

## Slide 80
本章重点:
1.《极限与配合》的基本术语和定义及其
运算关系、尺寸公差带的图解；
2. 标准公差和基本偏差的应用；
3. 圆柱结合的精度设计内容和基本方法；
4. 未注尺寸公差的应用。
返回目录

## Slide 81
返回目录

## Slide 83
表3.4 轴的基本偏差数值
公称
尺寸
/mm
（摘自GB/T1800.1-2009)

## Slide 84
表3.5 孔的基本偏差数值表
公称
尺寸
/mm

## Slide 88
表3.16
表3.17

## Slide 90
表3.19

## Slide 91
表3.20

## Slide 92
返回目录

## Slide 93
作业题解释
1.孔：求Dmax、Dmin， ES、EI、和 TD。
轴∶求dmax、 dmin， es、 ei和 Td。
3.
4. IT7＝0.25：IT7.5＝31：IT7.25＝28：
IT8＝39： IT8.5＝49：IT8.25＝44
5. d1—IT5；d2—IT6：∵IT6比IT5精度低．∴d2易加工．
求 Xmax、Xmin、 X平均 和 Tf 。
+
0
-
Td
ES
es
TD
ei
ES
+
0
-
Td
ei
TD
EI

## Slide 94
6.（1）轴 ：①32d8＝ 32
-0.080
-0.119
+0.023
+0.002
③ 28k7＝ 28
④ 80p6＝ 80
+0.051
+0.032
⑤ 35P8＝ 35
-0.026
-0.065
（2）孔
① 40C8＝ 40
+0.159
+0.120
② 70h11＝ 70
0
-0.19
② 300M6＝ Φ300
-0.009
-0.041
±0.0065
③ 30JS6＝ 30
④ 6J6＝ 6
+0.005
-0.003
⑤ 120v7＝ 120
+0.207
+0.172
9.（1） 40n6，（2） 18s7，（3） 65R7，（4） 240D9
10.（1） 35H8／e7，（2） 40H7／u6，
（3） 60H8／k7
返回目录