## Slide 1
第4章 几何精度精度设计与检测 (1)
内 容 提 要-----------------------------------------------------------(2)
4.1 概 述 ---------------------------------------------------------(3)
4.1.1 几何误差的产生及其影响 ------------------------(4)
4.1.2 几何误差的研究对象——几何要素 ----------(5)
4.1.3 几何公差的几何特征、符号和附加符号-----(13)
4.2 几何公差的标注方法及几何公差带 ------------------------(16)
4.2.1 几何公差的标注 方法------------------------------(16)
作业 P118—119 思考题 1, 作业题1 ----------------------------(38)
课堂练习- ---------------------------------------------------------------(39)
作业题解释--------------------------------------------------------------(40)

## Slide 2
内 容 提 要:
1. 几何误差与几何公差的概念；
2. 几何误差的研究对象；
3. 几何公差19个公差项目及其公差带的特点；
4. 几何公差在图样上的标注方法；
5. 公差原则和公差要求；
6. 几何公差精度设计的内容及其基本方法；
7. 几何公差（未注公差和注出公差）值的选用；
8. 形状误差及其评定和最小条件（评定准则）的概念；
方向误差及其评定和基准的概念；
位置误差及其评定和基准的概念。
返 回 目 录

## Slide 3
第4章 几何精度设计与检测
4.1 概 述
几何公差是控制几何误差的：
几何误差是指零件加工后的实际形状、方向和相互位置与理想形状、方向和相互位置的差异。在形状上的差异称形状误差，在方向上的差异称方向误差，在相互位置上的差异称位置误差。
如图4.1 所示，加工后的零件存在加工误差，如形状误差（圆柱度误差）和方向误差（垂直度误差）等。
在图4.1中给出了圆柱度公差和垂直度公差来控制其误差：

## Slide 4
4.1.1 几何误差的产生及其影响
1. 几何误差的产生
（1）由于零件在加工中，机床、夹具和刀具等工艺系统本身有误差;
（2）加工过程中有受力变形、振动和磨损等因 素产生误差。
2. f几何对零件使用性能的影响
(1) f几何 影响零件的功能要求
例如机床导轨直线度、平面度有误差，将影响机床刀架的运动精度。
齿轮箱体上各轴承孔的位置误差，将影响齿轮传动的齿面接触精度和齿侧间隙。
(2) f几何 影响零件的配合性质
例如孔、轴结合的间隙配合，孔轴表面有形状误差，将会使间隙分布不均，运动时磨损加快，影响寿命和精度。
(3) f几何 影响零件的自由装配
例如轴承盖上各螺钉孔的位置不正确，在用螺栓固定时，就会影响自由装配。
总之，零件几何误差对其工作性能的影响很大，它是衡量机器、仪器产品质量的重要指标。
返 回 目 录

## Slide 5
图4.2 零件的几何要素
4.1.2 几何误差的研究对象——几何要素
构成零件几何特征的点、线、面称为几何要素。
如图4.2 所示的零件就是由多种几何要素组成的。

## Slide 6
几何要素分类：
1. 按结构特征分
（1）组成要素（轮廓要素）
组成要素是指零件的表面或表面上的线。
例如图4.2中的球面、圆柱面、圆锥面、端平面和圆锥面的素线。
图4.2 零件的几何要素

## Slide 7
组成要素中按存在的状态又可分为：
（a） 公称组成要素—是指由技术制图或其他方法确定的理论正确组成要素。如图4.3（a)所示。
（b） 实际（组成）要素—是指加工后零件上实际存在的要素。
如图4.3（b)所示。
提取组成要素—是指按规定的方法由实际（组成）要素提取有限数目的点 所形成的实际要素的近似替代。如图4.3（c）中所示。
在评定几何误差时，通常以提取组成要素代替实际（组成）要素。

## Slide 8
（d) 拟合组成要素—是指按规定的方法由提取组成要素形成的并具有理想形状的组成要素，如图4.3（d）中所示。
公称组成要素， 实际（组成）要素，提取组成要素和拟合组成要素它们之间的关系为：

## Slide 9
（2） 导出要素（中心要素）
导出要素是指由一个或几个组成要素得到的中心点、中心线或中心面。
图4.2 零件的几何要素
如图4.2中球心是由组成要素球面得到的导出要素（中心点）、轴线是由组成要素圆柱面和圆锥面得到的导出要素（中心线）。

## Slide 10
（b） 提取导出要素—是指由一个或几个提取组成要素得到的中心点、中心线或中心面。如图4.3（c)所示为提取导出的中心线。
导出要素中按存在状态又可分为：
（a） 公称导出要素—是指由一个或几个公称组成要素导出的中心点、轴线或中心面。如图4.3（a) 所示为公称导出的中心线。
（c） 拟合导出要素—是指由一个或几个拟合组成要素导出的中心点、中心线或中心面。如图4.3（d)所示为拟合导出的中心线。
图 4.3 几 何 要 素 定 义 之 间 的 相 互 关 系

## Slide 11
2. 按检测关系分
被测要素—是指图样给出了几何公差要求的要素,也就是需要研究和检测的要素。如图4.1(a)中d1表面和轴线所示。
(1) 被测要素：
Ⅰ
图4.1（a）
Ⅱ
被测要素按其功能要求又可分为：
(a) 单一要素—是指对要素本身提出形状公差要求的被测要素。 如图4.1（a）中的Ⅰ。
(b) 关联要素—是指相对基准要素有方向或（和）位置功能要求而给出方向或位置公差要求的被测要素。如图4.1(a)中 Φd1的轴线Ⅱ。

## Slide 12
（2）基准要素：
是指图样上规定用来确定被测要素的方向或位置的要素。
如图4.1（a）中d2的左端面 Ⅲ。
基准－
理想的基准要素。
图4.1（a）
Ⅰ
图4.1（a）
Ⅱ
基准要素Ⅲ
应当指出，基准要素本身按其功能要求可以
是单一要素或关联要素。
返 回 目 录

## Slide 13
4.1.3 几何公差项目、符号和附加符号
1. 几何公差的类型、几何公差项目及其符号如表4.1所示。

## Slide 14
由表4.1可见几何公差分为形状公差(6项)、方向公差（5项）、位置公差（6项）和跳动公差（2项）共四类（19项）。
其中形状公差是对单一要素提出的几何特征，因此，无基准要求。
方向公差、位置公差和跳动公差是对关联要素提出的几何特征，因此，在大多数情况下都有基准要求。

## Slide 15
2. 几何公差的附加符号 如表4.2所示
返 回 目 录

## Slide 16
4.2 几何公差的标注方法及几何公差带
4.2.1 几何公差的标注方法
若无法用符号标注，或用符号标注很繁琐时，可在技术要求中用文字说明或列表注明。
在技术图样中一般都应用符号标注。
进行几何公差标注时，应绘制公差框格，注明几何公差数值，并使用表4.1和表4.2中的有关符号。
1. 公差框格
用公差框格标注时，公差要求标注在划分成两格或多格的矩形框格内。框格中的内容从左至右顺序填写，如图4.4所示。

## Slide 17
(1) 几何公差项目符号（见图4.4）
(2) 公差值
以线性尺寸单位表示的量值。
如果公差带形状为圆形或圆柱形，公差值前应加注符号“”,如图4.4（d)所示；
如果公差带形状为球形，公差值前应加注符号“S”如图4.4（e)所示。
图4.4公差框格
(g)
（a)直线度
(b)平行度
(c)圆跳动
(d)位置度
(e)位置度
(f)同轴度
(g)平面度
(g)位置度
(h)平面度
(i)平行度

## Slide 18
（3）基准符号
用一个字母表示单一基准，如图4.4（b）所示。
用两个或三个字母表示多基准，如图4.4（c）、（d）所示。
用两个字母中间用连字号“一”隔开，表示公共基准，
如图4.4（f）所示。
图4.4
图4.4
图4.4
图4.4

## Slide 19
（4） 几何公差补充要求的注写位置
① 当某项几何公差用于几个相同要素时，应在公差框格的上方被测要素的尺寸之前注明要素的个数，并在两者之间加上符号“×”。如图4.4（g）所示。
② 如果需要限制被测要素在公差带内的形状，应在公差框格的下方注明。如图4.4（h）“NC”所示为被测要素的平面度误差不允许凸起。
③ 如果需要就某个要素给出几种公差项目，可将一个公差框格放在另一个的下面。如图4.4（i）所示。
图4.4
图4.4
图4.4

## Slide 20
例如若同一要素有直线度公差要求，又有该要素对下表面的平行度公差要求时的标注示例。
标注方法
（重叠）
B
B

## Slide 21
2.被测要素的标注方法
用带箭头的指引线从框格的任意一侧引出，并且必需垂直该框格，它的箭头与被测要素相连。指引线引向被测要素时，可以弯折，一般只弯折一次。
（1）被测要素为组成要素时
指引线
尺寸线
当几何公差涉及轮廓线或轮廓面时，箭头指向该要素的轮廓线或其延长线，箭头必须与尺寸线明显错开（大于3mm），如图4.5 （a）、（b）所示。 0
图4.5 (a)
图4.5 (b)

## Slide 22
箭头也可指向引出线的水平线，引出线引自被测面，如图4.5（c）所示。
（2）被测要素为导出要素
（中心要素）的标注
当几何公差涉及要素的中心线、中心面或中心点时，箭头应位于相应尺寸线的延长线上，如图4.6所示。
被测表面

## Slide 23
需要指明被测要素的形式（是线而不是面）时，应在公差框格附近用符号“LE”注明，如图4.7所示被测要素为线素。
(3) 被测要素为线素的标注
如图4.7 被测要素为线素

## Slide 24
3. 基准要素的标注方法
在技术图样中，相对于被测要素的基准采用基准符号标注。
基准符号由一个标注在基准方框内的大写字母，用细实线与一个涂黑（或空白）的三角形相连而组成，如图4.8所示。
在技术图样中，无论基准要素的方向如何，基准方格中的字母都应水平书写，如图4.8中（c）、（d）所示。
表示基准的字母也要标注在相应被测要素的公差框格内。
图 4.8 基准符号

## Slide 25
(1) 基准要素为组成要素（轮廓要素）的标注
当基准要素是轮廓线或轮廓面时，基准三角形放置在要素的轮廓线或其延长线上，与尺寸线明显错开（大于3mm）如图4.9（a）所示。
基准三角形也可放置在该轮廓面引出线的水平线上，如图4.9（b）所示。
该表面为基准表面

## Slide 26
(2) 基准要素为导出要素(中心要素)的标注
当基准要素是尺寸要素确定的轴线、中心平面或中心点时，基准三角形放置在该尺寸线的延长线上，如图4.10所示。
如果没有足够的位置标注基准要素尺寸的两个尺寸箭头，则其中一个箭头可用基准三角形代替如图4.10（c）。
中心
平面
轴线

## Slide 27
(3) 基准种类
根据需要，关联要素的方向或位置由基准或基准体系来确定。基准分为单一基准、公共基准（组合基准）和三基面体系三类。
① 单一基准是由单个要素建立的基准，用一个大写字母表示，如图4.11（a）所示。
图4.11（a）
图4.11（b）
图4.11（c）
② 公共基准是由两个要素建立的一个组合基准，用中间加连字符“－”的两个大写字母表示，如图4.11（b）所示。
③ 多基准是由两个或三个基准建立的基准体系，表示基准的大写字母按基准的优先顺序自左至右填写在公差框格内，如图4.11（c）所示。

## Slide 28
4. 附加规定的标注方法
（1）全周符号的标注
如果轮廓度特征适用横截面的整周轮廓或由该轮廓所示的整周表面时，应采用全周符号表示，如图 4.12（a）、（c）所示。
图4.12 （a）
图4.12 （c）

## Slide 29
全周符号并不包括整个工件的所有表面，只包括由轮廓和公差标注所表示的各个表面，
如图4.12（b）、（d）所示。
横截面内
整周轮廓线
不包括表面a和b的所有表面

## Slide 30
（2）螺纹、齿轮和花键轴线的标注
否则应加说明，例如用“MD”表示大径，用“LD”表示小径，如图4.13所示。
以螺纹轴线为被测要素或基准要素时，默认为螺纹中径。
图4.13 （a）大径轴线的标注
图4.13 （b）小径轴线的标注
以齿轮、花键轴线为被测要素或基准要素时，需说明所指的要素，例如用“PD”表示节径，用“MD”表示大径，用“LD”表示小径。

## Slide 31
（3）限定性规定的标注
① 如果需要对整个被测要素上任意范围标注同样几何特征的公差时，可在公差值的后面加注限定范围的线性尺寸值，并在两者之间用斜线隔开，如图4.14（a）所示。
图4.14 （a）
② 如果标注的是两项或两项以上同样几何特征的公差，可直接在整个要素公差框格的下方放置另一个公差框格，如图4.14（b）所示。
图4.14（b)

## Slide 32
③ 如果给出的公差仅适用于要素的某一指定局部，应采用粗点画线示出该局部的范围，并加注尺寸，如图4.15（a）、（b）所示。
如果只以要素的某一指定局部作基准，应采用粗点画线示出该局部的范围，并加注尺寸，如图4.15（c）所示。
图4.15 （a）
图4.15 （b）
图4.15 （c）

## Slide 33
（4）理论正确尺寸（理论正确角度）的标注
当给出一个或一组要素的位置、方向或轮廓度公差时，分别用来确定其理论正确位置、方向或轮廓的尺寸（TED），理论正确尺寸没有公差，并标注在一个方框中，如图4.16所示。
实际要素的位置、方向或轮廓由其框格中的公差限制。
图4.16（a）理论正确尺寸的标注
图4.16（b）理论正确角度的标注

## Slide 34
（5）延伸公差带
延伸公差带是指将被测要素的公差带延伸到工件实体之外，以保证相配件与该零件配合时能顺利装入。
延伸公差带用规范
的附加符号 表示，
并注出其延伸的范围，
如图4.17所示。
P

## Slide 35
（6）简化标注
② 用一个公共公差框格可以表示若干个分离要素给出的单一公差带，标注时，应在公差框格内公差值后加注公共公差带符号“CZ”, 如图4.19所示。
图 4.19 公共公差带的标注
① 用一个公差框格可以表示具有相同几何特征和公差值的若干个分离要素，如图4.18所示。

## Slide 36
（8）最大实体要求、最小实体要求和可逆要求的标注
（7）自由状态的标注
对于非刚性零件的自由状态下的公差要求，应采用规范的附加符号 。此符号标注在相应公差值的后面，如图4.20所示。
F
图4.20 （a）
图4.20 （b）
① 最大实体要求用规范的附加符号 表示。此符号可根据需要单独或者同时标注在相应公差值和（或）基准字母后面，如图4.21所示。
M
图 4.21 （a）
图 4.21 （b）
图 4.21 （c）

## Slide 37
② 最小实体要求用规范的附加符号 表示。此符号可根据需要单独或者同时标注在相应公差值和（或）基准字母后面，如图4.22所示。
L
图 4.22 （a）
图 4.22 （b）
图 4.22 （c）
③ 可逆要求用规范的附加符号 表示。
R
当可逆要求用于最大实体要求时，应在被测要素公差框格中的公差值后面标注双重符号 ，如图4.23(a)所示。
M
R
图 4.23 （a）可逆要求用于最大实体要求

## Slide 38
作业：P118—119 思考题 1, 作业题1
可 逆 要 求 不 能 单 独 使 用。它必须与最大实体要求或与最小实体要求一起使用，是最大实体要求和最小实体要求的附加要求。
图 4.23 （b）可逆要求用于最小实体要求
当可逆要求用于最小实体要求时，应在被测要素公差框格中的公差值后面标注双重符号 ，如图4.23(b)所示。
R
L
返 回 目 录

## Slide 39
0
-0.021
Φ20
－ 0.01
Φ
0.05
课堂练习
请解释下图标注的含义。

## Slide 40
1.说明图中a、b、c、d分别是什么要素（被测要素,单一
要素,关联要素,基准要素,组合要素,导出要素） ？
作业题解释
图 4.47 作业题1图
返 回 目 录