## Slide 1
第4章 几何精度精度设计与检测 (3)
4.3 公差原则与公差要求------------------------(2)
4.3.1 有关公差原则的一些术语和定义 ---(3)
4.3.2 独立原则------------------------(21)
4.3.3 包容要求（ER）----------------(22)
4.3.4 最大实体要求（MMR） ---------------------(28)
作 业 题 解 释----------------------------------------------------(47)
课 堂 练 习----------------------------------------------------(45)
作业: 思考题 3, 作业题 4-----------------------(46)
4.3.5 最小实体要求（LMR） ---------------------(39)

## Slide 2
4.3 公差原则与公差要求
公差原则 —
是指处理 t几何和 T尺之间关系应遵循的原则。
t几何 和 T尺 之 间的
关系：
无：独立原则
有：
包容要求
最大实体要求
最小实体要求
可逆要求
M
E
L
R
返回目录

## Slide 3
4.3.1 有关公差原则的一些术语和定义
1. 体外作用尺寸（EFS）(图4.27)
（1）孔的体外作用尺寸（EFS） —是指被测要素在给定长度上，与实际内表面（孔）体外相接的最大理想面（最大理想轴）的直径或宽度。
图4.27孔的作用尺寸
a
D
几何
f
由此可见，有几何误差的孔体外作用尺寸小于其实际尺寸。

## Slide 4
是指被测要素在给定长度上，与实际外表面（轴）体外相接的最小理想面（最小理想孔）的直径或宽度。
（2）轴的体外作用尺寸（EFS） —
图4.27 轴的体外作用尺寸
轴的实际尺寸
几何误差
由此可见，有几何误差的轴体外作用尺寸大于其实际尺寸。

## Slide 5
对于关联要素，体现其体外作用尺寸理想面的轴线（或中心平面）必须与基准保持图样上规定的方向或位置关系。
图4.27
关联要素体外作用尺寸

## Slide 6
2. 体内作用尺寸(IFS)
是指被测要素在给定长度上，与实际内表面（孔）体内相接的最小理想面的直径或宽度。
（1）孔的体内作用尺寸（IFS ）—
图4.27孔的作用尺寸
由此可见，有几何误差的孔体内作用尺寸大于其实际尺寸。

## Slide 7
是指被测要素在给定长度上，与实际外表面（轴）体内相接的最大理想面的直径或宽度。
(2) 轴的体内作用尺寸 （IFS） —
由此可见，有几何误差的轴体内作用尺寸小于其实际尺寸。
图4.27 轴的体内作用尺寸

## Slide 8
3.最大实体状态（MMC）和最大实体尺寸MMS）
是指实际要素在给定长度上处处位于尺寸公差带内，并具有实体最大（即材料最多，重量最重）的状态。
（1）最大实体状态（MMC）—-
dmax
Dmin
MMC
Dmax
孔
dmin
轴
尺寸公差带
（2）最大实体尺寸（MMS ）是指在MMC状态下的极限尺寸。

## Slide 9
4. 最小实体状态（LMC）和最小实体尺寸（LMS）
是指实际要素在给定长度上处处位于尺寸公差带内，并具有实体最小（即材料最少，重量最轻）的状态。
(1) 最小实体尺寸（LMC）—
Dmax
dmin
Dmin
孔
dmax
轴
尺寸公差带
LMC
(2) 最小实体尺寸（LMS） 是指在LMC状态下的极限尺寸。

## Slide 10
5. 最大实体实效状态(MMVC)和最大实 实效尺寸(MMVS)
（1）MMVC是指实际要素在给定长度上处于最大实体状态MMC，且其中心要素的 f几何= t几何 时综合极限状态）。
（2）MMVS是指在最大实体实效状态（MMVC）下的体外作用尺寸。
（a) 图样标注
（b) 轴线弯曲
给定长度

## Slide 11
6.最小实体实效状态(LMVC)和最小实体实效尺寸(LMVS)
（2）LMVS —是指在最小实体实效状态LMVC下体内作用尺寸。
（1）LMVC是指实际要素在给定长度上处于最小实体状态LMC且其中心要素的 f几何= t几何 时综合极限状态。

## Slide 12
7. 边界
边界是设计给定的具有理想形状的极限包容面（既包括内表面，也包括外表面）。
单一要素的边界没有方向和位置的约束。
例如 下图：
E

## Slide 13
关联要素的边界应与基准保持图样上给定的方向或位置关系。
A
MMVB
例如：
是指理想形状的极限包容面的直径或宽度。
边界尺寸（BS）—
边界尺寸(BS)
⊥
A
t
A

## Slide 14
按边界尺寸可分 :
是指具有理想形状且边界尺寸（BS）为最大实体尺寸MMS的包容面。
（1）最大实体边界（MMB）—
E

## Slide 15
是指有理想形状且BS为最大实体实效尺寸MMVS的包容面。
（2）最大实体实效边界（MMVB）—

## Slide 16
是指具有理想形状 且 边界尺寸BS 为最小实体尺寸LMS的包容面。
是指具有理想形状且边界尺寸BS为最小实体实效尺寸LMVS的包容面。
（3）最小实体边界（ LMB ）—
（4）最小实体实效边界（ LMVB ）—

## Slide 17
解：(1) 最大实体尺寸:
实际尺寸da=Φ16 ,轴线直线度误差 f-=ф0.02。
求：轴的最大实体尺寸dM (MMS)、最小实体尺寸dL(LMS)、体外作用尺寸dfe(EFS)、体内作用尺寸dfi(IFS)、最大实体实效尺寸（MMVS）和最小实体实效尺寸（LMVS）。
(2) 最小实体尺寸:
例4.1 按图4.28(a)加工一轴得 :
(3) 体外作用尺寸:
(4) 体内作用尺寸:
(5) 最大实体实效尺寸:
(6) 最小实体实效尺寸:
= =

## Slide 18
解：(1) 最大实体尺寸:
实际尺寸da=16 ,孔的轴线直线度误差 f- = 0.02。
求：孔的最大实体尺寸DM (MMS)、最小实体尺寸DL(LMS)、体外作用尺寸Dfe(EFS)、体内作用尺寸Dfi(IFS)、最大实体实效尺寸（MMVS）和最小实体实效尺寸（LMVS）。
(2) 最小实体尺寸:
例4.1 按图4.28(b)加工一孔得 :
(3) 体外作用尺寸:
(4) 体内作用尺寸:
(5) 最大实体实效尺寸:
(6) 最小实体实效尺寸:

## Slide 19
解：(1) 最大实体尺寸:
(2) 最小实体尺寸:
例4.1 按图4.28(c)加工一阶梯轴得 :实际尺寸da=16 ,轴线垂直度误差 f-=0.08。
(3) 体外作用尺寸:
(4) 体内作用尺寸:
(5) 最大实体实效尺寸:
(6) 最小实体实效尺寸:

## Slide 20
解：(1) 最大实体尺寸:
求：孔的最大实体尺寸DM、最小实体尺寸DL、体外作用尺寸Dfe、体内作用尺寸Dfi、最大实体实效尺寸和最小实体实效尺寸。
(2) 最小实体尺寸:
例4.1按图4.28(d)加工一孔得:实 际尺寸da=16 ,孔的轴线垂直度误差 f-= 0.08。
(3) 体外作用尺寸:
(4) 体内作用尺寸:
(5) 最大实体实效尺寸:
(6) 最小实体实效尺寸:
返回目录

## Slide 21
4.3.2 独立原则
图样上对某要素的t几何与T尺各自独立，彼此无关，分别满足各自公差要求。标注示例如图4.29所示。
应用：独立原则应用于有特殊功能要求的要素。
检测：对于实际尺寸用两点法测量，其几何误差用普通
计量器具或专用量具测量。
返回目录

## Slide 22
4.3.3 包容要求（ER）
1. 包容要求的图样标注 [见图4.30 (a)所示 ]
图4.30（a) 包容要求
包容要求用于单一要素的一种相关要求。图样上 应在尺寸极限偏差或尺寸公差带代号后加注符 号 。
2.包容要求的含义：
包容要求的的实际要素应遵守最大实体边界（MMB），即其作用尺寸应不超出最大实体尺寸（MMS）,其实际尺寸不超出最小实体尺寸（LMS）,如图4.30（b）、（c）所示。
（b）圆柱表面有形状误差
(c) 圆柱轴线有形状误差

## Slide 23
3.包容要求的动态公差带图
图4.30（a) 包容要求
图4.30（d）所示为表达图4.30（a）所示包容要求的动态公差带图，它表示圆柱轴线直线度误差允许值t随圆柱实际尺寸da变化的规律。
图4.30（d)动态公差带图
0
0.02
尺寸公差

## Slide 24
4. 对轴、孔有包容要求时，其合格条件由以下公式给出

## Slide 25
其合格条件为
例如图4.30(a)所示。
应用：包容要求应用于有配合性质要求的要素。
检测：包容要求一般用光滑极限极限量规检验。
图4.30（a) 包容要求

## Slide 26
例4.2 按尺寸 加工一个轴，加工后测得轴的 实际尺寸
解 按包容要求来判断。
依题意可得
由式（4.14）
可见满足式（4.14）要求，即体外作用尺寸不超出轴最大实体尺寸和实际尺寸不超出其最小实体尺寸。

## Slide 27
解 按包容要求来判断。
依题意可得
由式（4.16）
可见满足式（4.16）要求，即体外作用尺寸不超出孔的最大实体尺寸和实际尺寸不超出其最小实体尺寸。
返回目录

## Slide 28
4.3.4 最大实体要求（MMR）
最大实体要求适用于中心要素有几何公差要求的情况。它是控制实际被测要素处于其最大实体实效边界之内的一种相关公差要求。当实际尺寸偏离最大实体尺寸时，允许其中心要素的的几何误差值超出给定几何公差值，即只允许尺寸公差补赏给几何公差。
1.最大实体要求的图样标注（复习）
（1）最大实体要求应用于被测要素的标注
（2）最大实体要求应用于基准要素的标注
（3）最大实体要求同时应用于被测要素和基准要素的标注
（4）被测要素按可逆要求应用于最大实体要求的标注

## Slide 29
用最大实体实效边界（MMVB）控制被测要素的实际尺寸和几何误差的综合结果，要求体外作用尺寸（EFS）不超出最大实体实效尺寸（MMVS）,并且实际尺寸不超出其极限尺寸。
2. 最大实体要求的含义：
3. 合格性的判据
对轴、孔有最大实体要求时，其合格性分别按式（4.18）和式（2.20）计算式判断

## Slide 30
4. 最大实体要求应用示例
图4.31（a）所示为最大实体要求应用于单一要素标注示例。
轴的边界为最大实体实效边界（MMVB）,其边界尺寸 （BS）为最大实体实效尺寸（MMVS）

## Slide 31
图4.31（c）所示为图（a）的 动态公差图，由图可见：
0.12
19.98
补偿

## Slide 32
可逆要求（RR)用于最大实体要求(MMR)时,其图样标注和动态公差带图如下图所示。可逆要求不能单独使用，只能与最大实体要求和最小实体要求一起使用，也没有自己的边界。
5. 可逆要求（RR）用于最大实体要求（MMR）
－
Φ0.1
M
R
可逆要求用于最大实体要求的图样标注
0
0.033
-
20
f
由动态公差图可见:
图4.31（d）动态公差图

## Slide 33
补偿
－
Φ0.1
M
R
可逆要求用于最大实体要求的图样标注
0
0.033
-
20
f
由动态公差图可见:
图4.31（d）动态公差图
由此可见，可逆要求应用于最大实体要求时，尺寸公差可以补偿给几何公差，几何公差也可以补偿给尺寸公差。

## Slide 34
－
Φ0.1
M
R
可逆要求用于最大实体要求的图样标注
0
0.033
-
20
f
图4.31（d）动态公差图
6. 可逆要求用于最大实体要求时的合格性判断
对轴：
对孔：

## Slide 35
7. 最大实体要求应用于被测要素，其几何公差值为零
其图样标注示例和动态公差带图见图4.32。
最大实体要求应用于被测要素，且几何公差值为零时，则称为“零几何公差”。
图4.32 零几何公差标注
图4.32 动 态 公 差 图
0.02

## Slide 36
图4.32 零几何公差标注
图4.32 动 态 公 差 图
0.02
最大实体要求应用于被测要素，其几何公差值为零的合格性判断（见图4.32）

## Slide 37
最大实体要求用于只要求可装配性的要素，这样可以充分利用图样上给出的公差。当被测实际要素偏离最大实体状态时，几何公差可以得到尺寸公差的补偿，从而提高零件的合格率，故有显著的经济效益。
采用最大实体要求的要素验收时一般用功能量规来检验。
最大实体要求的应用：
最大实体要求的检测：
返回目录

## Slide 38
4.3.5 最小实体要求（LMR）
最小实体要求适用于中心要素有几何公差要求的情况。它是控制实际被测要素处于其最小实体实效边界之内的一种相关公差要求。当实际尺寸偏离最小实体尺寸时，允许其中心要素的的几何误差值超出给定几何公差值，即只允许尺寸公差尺寸公差补偿给几何公差。
1.最小实体要求的图样标注（复习）
（1）最小实体要求应用于被测要素的标注
（2）最小实体要求应用于基准要素的标注
（3）最小实体要求同时应用于被测要素和基准要素的标注
（4）被测要素按可逆要求应用于最小实体要求的标注

## Slide 39
用最小实体边界（LMVB）控制被测要素的实际尺寸和几何误差的综合结果，要求体内作用尺寸（IFS）不超出最小实体实效尺寸（LMVS）,并且实际尺寸不超出其极限尺寸。
2. 最小实体要求的含义：
3. 合格性的判据
对轴、孔有最小实体要求时，其合格性分别按式（4.30）和式（4.32）计算式判断

## Slide 40
4. 最小实体要求应用示例
图4.33（a）所示为最小实体要求应用于关联要素标注示例。图（b）为其动态公差图，由图 可见：
图4.33（a）最小实体要求
图4.33（b）动态公差图
19.9
0.2
采用最小实体要求，当实际尺寸偏离最小实体尺寸时，几何公差可以得到尺寸公差的补偿。

## Slide 41
可逆要求（RR)用于最小实体要求(LMR)时, 动态公差图如图4.33(c)所示。图4.33（a）中公差框格改为：
5. 可逆要求（RR）用于最小实体要求（LMR）
图4.33（c）可逆要求动态公差图
da
A
图4.33（a）最小实体要求

## Slide 42
由动态公差图可见:
由此可见，可逆要求应用于最小实体要求时，尺寸公差可以补偿给几何公差，几何公差也可以补偿给尺寸公差。
图4.33（c）可逆要求动态公差图
da
补 偿

## Slide 43
6. 可逆要求用于最小实体要求时的合格性判断
返回目录

## Slide 44
课堂练习
例 按下图加工一轴得:
da =Φ16 , f⊥ = Φ0.2,
Φ16
-0.05
-0.12
φ0.1
A
返回目录

## Slide 45
作业: 思考题 3, 作业题5
返回目录

## Slide 46
作业题解释
5. 图4.59中的垂直度公差各遵守什公差原则或公差要求。说明它们的尺寸误差和几何误差的合格条件合格条件。若图（b）加工后测得尺寸为：
图4.59 作业题5图

## Slide 47
其合格条件是：
其公差原则是：

## Slide 48
其合格条件是：
其公差要求是：

## Slide 49
其公差要求是：
其合格条件是：

## Slide 50
其合格条件是：
其公差要求是：

## Slide 51
其合格条件是：
其公差要求是：
返回目录