## Slide 1
第8章 键、花键结合的精度设计与检测
内 容 提 要----------------------------------------------------------------(2)幻灯片 2
键的作用和键的分类--------------------------------------------------- （3）
8.1 普通平键结合的精度设计------------------------------------------(4)
8.1.1 普通平键结合的结构和几何参数 ----------------------------(4)
8.1.2 普通平键的精度设计 ------------------------------------------(7)
8.2 矩形花键结合的精度设计与检测---------------------------------(20)
8.2.1 矩形花键的几何参数和定心方式 --------------------------(21)
8.2.2 矩形花键结合的精度设计----------------------------------- (25)
公 差 表 格--------------------------------------------------------------- （40）
本 章 重 点: 和 作 业----------------------------------------------------(37)
作 业 题 解 释-----------------------------------------------------------------(46)
课 堂 练 习------------------------------------------------------------------(38)
8.1.3. 键及键槽的检测 --------------------------------（18）
8.2.3 矩形花键的检验----------------------------------（36）

## Slide 2
内 容 提 要:
1. 平键结合的结构和几何参数；
2. 平键结合的精度设计:
(1) 配合尺寸的《极限与配合》，即基准制、公差等级、
基本偏差和公差带；
(2) 非配合尺寸的公差带；
(3) 平键结合的配合表面的几何公差和表面粗糙度轮廓；
3. 矩形花键结合的几何参数和定心方式；
4. 矩形花键计：
(1) 基准制；
(2) 公差带；
(3) 几何公差和表面粗糙度l轮廓；
5. 平键和花键公差在图样上的标注；
6. 平键和花键的检测。
返回目录

## Slide 3
第8章 键、花键结合的精度设计与检测
键的作用：
（1）传递转矩
（3）导向
键的
分类
单键
平键
半圆键
楔形键
普通平键
导向平键
花键
矩形花键
渐开线花键(矮胖)
本章只介绍普通平键和矩形花键的精度设计。
(2) 传递运动

## Slide 4
8.1 普通平键结合的精度设计
8.1.1 普通平键结合的结构和几何参数
平键是以侧面相互接触传递转矩，
1. 结构 (见图8.1所示)
轴
键
轮毂
故宽度b为配合尺寸。

## Slide 5
2. 几何参数：
（1）键 －
（2）轴槽 －
（3）轮毂槽 －
宽：b、高度：h、长度：l
宽度：b、深度：t1、长度：L
宽度：b、深度：t2
轴
键
轮毂

## Slide 6
键和键槽的尺寸与极限偏差见表8.1所示。
返回目录

## Slide 7
1.平键的尺寸公差与配合(见表8.1)
8.1.2 普通平键的精度设计
（1）配合尺寸—b
② 公差等级：
IT8~IT10
③ 基本偏差
键：h
轴槽：H、N、P
轮槽：D、JS、P
① 基准制：
基准轴 h

## Slide 8
键：h8
轴槽：H9、N9、P9
轮槽：D10、JS9、P9
其公差带选自：
GB/T1801—2009。
④ 尺寸公差带（见表8.1）
b
公差带图见图8.2所示。

## Slide 9
⑤ 配合种类及其应用(表8.2 )
松联结
正常联结
紧密联接
③
①
②

## Slide 10
（2）非配合尺寸的公差带（表8.1）
键：
轴槽：
轮槽：
t1和t2由表8.1查得。
高h11、长h14
深度：t1，长H14
深度：t2
在图样上以（d－t1）和（d+t2）形式标注。

## Slide 11
2. 几何公差要求
为保证键与键槽的配合要求，需规定键槽两侧面的中心平面对其轴线的对称度公差。
对称度
其公差值按GB/T 1184－1996取7～9级(表4.16)。
B
B

## Slide 12
表面粗糙度Ra的上限值一般取1.6～3.2 μm ，
4. 键槽尺寸和公差在图样上的标注（见例题）
取6.3 μm 。
3. 表面粗糙度轮廓要求
配合表面:
非配合表面:
Ra 3.2
Ra 6.3
Ra 3.2
Ra 6.3

## Slide 13
解 : (1) 根据平键为正常联结和D(d)= 25查表8.1得
+0.2
0
+0.2
0
5. 例题 某机构采用普通平键正常联结的25H8 孔， 25h7 轴传递扭矩，查表确定键槽剖面尺寸和公差，，并将它们标注在零件图上。

## Slide 14
将上述查得尺寸及其公差标注在零件图上。

## Slide 15
(3)由表4.16查得键槽两则面对其轴线的对称度公差(若取8级)
表4.16
A
0.015 A
t = 0.015;
0.015 A
A

## Slide 16
(4) 键槽侧面粗糙度轮廓Ra上限值:1.6~3.2 μm ,取3.2μm
键槽侧底面粗糙度轮廓Ra上限值:取6.3μm
A
0.015 A
0.015 A
A
Ra 6.3
Ra 3.2
Ra 6.3
Ra 3.2

## Slide 17
(5) 上述各项公差要求在图样上在标注如图8.3上述。
图8.3轴键槽的公差标注
图8.3孔键槽的公差标注
返回目录

## Slide 18
8.1.3. 键及键槽的检测
1. 键的检测
若无特殊要求，键的检测可用游标卡尺、千分尺等通用量具测量。也可用卡规检验各部分尺寸。
2. 键槽尺寸的检测
单件、小批生产时，键槽深度与宽度一般用通用量具测量；大批量生产时，则用专用量规检验，如图8.4所示。
图8.4 轮毂槽深（d+t2）的极限量规

## Slide 19
3. 键槽对称度误差的检测
单件、小批生产时，采用通用量具进行测量。大批量生产时，则用专用量规检进行验，如图8.5 所示。
图 8.5 检验键槽对称度误差的量规
返回目录

## Slide 20
8.2 矩形花键结合的精度设计与检测
GB/T1144—2001《矩形花键尺寸、公差和检验》规定了矩形花键联结的尺寸系列、定心方式、公差与配合、标注方法及检验规定。
为了便于加工和检测，矩形花键的键数N规定为偶数，只有6、8、10三种。按承载能力分为轻系列、中系列。中系列的键高尺寸较大，承载能力强。矩形花键的公称尺寸系列如表8.3所示。
8

## Slide 21
8.2.1 矩形花键的几何参数和定心方式
内花键
外花键
矩形花键的联结如图8.7所示。
内花键
外花键
图8.7矩形花键联结

## Slide 22
1.矩形花主要键几何参数（如图8.6所示）
键数 N 、
N×d×D×B＝6×23×26×6
和键宽 B。
其表示方法为
如 N = 6， d = 23,
D = 26, B = 6 。
大径 D、
小径 d、

## Slide 23
2. 定心方式：
理论上花键有小径d、大径D和键侧面B三种定心方式。
即以小径结合面为定心表面，来确定内外花键的配合性质。
因此，对小径有较高的精度要求。对非定心表面的大径D的精度要求较低，且有较大间隙。对非定心的键和键槽侧面也有较高的精度要求，因为它们要起传递扭矩和导向的作用。
GB/T1144－2001规定
小径d 定心。
花键联结主要是保证内、外花键的同轴度，以及内、外花键键侧面接触的均匀性，保证传递一定的扭矩。为此，必须保证具有一定的配合性质。
D
B
d

## Slide 24
矩形花键联结以小径d定心的优点：
① 小径定心的定心精度高，稳定性好。能用磨削的方法消除热处理后的变形，从而提高了定心直径的制造精度。
② 有利于简化加工工艺，降低成本。尤其是对内花键定心表面的加工，采用磨削加工，可以减少成本较高的拉刀的规格，也易于保证表面质量。
③ 采用小径定心与国际标准的规定完全一致，便于技术引进，有利于机械产品的进出口和技术交流。
④ 有利于齿轮精度标准的贯彻与配套。
返回目录

## Slide 25
8.2.2 矩形花键结合的精度设计
1. 矩形花键的极限与配合 （ 见表8.4 ）
（1）基准制 — 基孔制(H):可以减少加工和检验内花键的拉刀和量规的规格和数量。
（2）标准公差等级
（3）基本偏差
（4）公差带：选自GB/T1801—2009 。

## Slide 26
精
度
① 一般传动：
② 精密传动：
装配型式
（见表8.4所示）
① 滑动联结:
② 紧滑动联结：
③ 固定联结：
用于内、外花键之间工作时有相对移动。
用于内、外花键之间工作时无轴向移动。
内花键拉削后再进行热处理，其变形不易修正，故由IT9→IT11。
当键侧配合间隙要求较高时，内花键槽宽选H7，
一般选IT9。
用于内、外花键有定心精度要求。

## Slide 27
2. 矩形花键结合的极限与配合选用
矩形花键结合的极限与配合选用是指确定联结精度和装配型式。
（1） 矩形花键联结精度的选用主要根据定心精度和传递扭矩大小。
“精密传动用”花键联结定心精度高、传递扭矩大而且平稳，多用于精密机床主轴变速箱，以及各种减速箱中轴与齿轮花键孔联结。
“一般用”花键联结用于定心精度不高，但传递扭矩较大，如载重汽车、拖拉机的变速箱。
（2） 矩形花键装配型式的选用主要根据内、外花键之间是否有轴向移动。
“滑动联结”用于内、外花键之间有轴向移动，而且移动距离长、频率高。应用滑动联结可保证运动灵活性及配合面间有足够的润滑油层。如载重汽车、拖拉机的变速箱中的齿轮与轴的联结。
“紧滑动联结”用于内、外花键定心精度要求高，传递扭矩大或经常有反向转动的情况。
“固定联结”用于内、外花键之间无需在轴向移动，只用来传递扭矩。

## Slide 28
3. 几何公差
内花键
外花键
E
d
（1）为了保证内、外花键小径定心表面的配合性质，故小径采用包容要求 ；
E
d

## Slide 29
（2）一般规定位置度公差，并采用最大实体要求（其标注见图8.8）
位置度公差用于控制对称度和等分度误差。

## Slide 30
（3）对单件和小批量生产规定对称度，并采用独立原则，如图8.9所示。
图8.9（a）内花键对称度公差标注
图8.9（b）外花键对称度公差标注

## Slide 31
位置度和对称度公差数值 见表8.5。

## Slide 32
3.表面粗糙度(表8.6)
µm

## Slide 33
4. 图样标注(见图8.8 ~ 图8.10)
(1) 位置度的标注（见图8.8）
图8.8 花 键 位 置 度 公 差标注

## Slide 34
(2) 对称度的标注（见图8.9）
图 8.9花键对称度公差标注

## Slide 35
（3）标注示例（见图8.10）
尺寸公差带、几何公差、公差原则和表面粗糙度轮廓标注示例见图(b)和图(c) 。
返回目录

## Slide 36
8.2.3 矩形花键的检验
单件、小批生产时，没有专用花键量规检验，可用通用量具分别对d、D、B的各尺寸进行单项测量，并检测键宽的对称度、键（槽）的等分度和大、小径的同轴度等几何误差项目。
大批量生产时，一般都采用综合通规（对内花键为塞规、对外花键为 环规）如图8.11所示。，来综合检验小径d、大径D、和键（键槽）B的作用尺寸。即包括位置度（包含有分度误差和对称度误差）和同轴度误差等误差。
用单项止端量规（或其他量具）分别检验d、D、B的实际尺寸。如果通规能通过，止规不能通过，则d、D、B合格。
图8.11 花 键 综 合 量 规
返回目录

## Slide 37
作业: 思考题2、4、5，作业题1、2
本章重点
1.平键和矩形花键结合的特点(标准件、键与键槽侧面配合，既平行平面结合；
2.平键和矩形花键结合的公差(尺寸公差带、几何公差和表面粗糙度)的选用及其图样标注；
返回目录

## Slide 38
课 堂 练 习
(1) 小端
(2) 键槽对称度公差为0.02
（3）小端d1轴线对大端d2右端面垂直度公差为 0.03。
将上述要求标注在下图中。

## Slide 39
课 堂 练 习 答 案
(1) 小端
(2) 键槽对称度公差为0.02
（3）小端d1轴线对大端d2右端面垂直度公差为 0.03。
将下述要求标注在下图中。
0.02 A
0.03B
0
-0.025
40
A
B
返回目录

## Slide 44
µm

## Slide 45
表4.16
返回目录

## Slide 46
作业题 解释
1.某减速器中输出轴的伸出端与相配件孔的配合为45H7／m6，并采用正常联结平键。
d - t1=39.5(?)
(2)轴槽；
(3)轮毂槽：
b=14JS9=14±（？） T= 0.2
d+t2 = 48.5(?)
试确定轴槽和轮毂槽剖面尺寸和极限偏差、键槽对称度公差和表面粗糙度Ra的上限值。
并将上述各项公差标注在零件图上。
b=14N9 = 14（？） T = 0.2
(4) 对称度： t =?
解 释：

## Slide 47
(5) 表面粗糙度：
配合表面Ra为 ?μm;
非配合表面Ra为 ? μm。
（6）标注（标注略） ：
参考例题图8.3的标注

## Slide 48
2. 某车床床头箱中一变速滑动齿轮与轴的结合，采用矩形花键固定联结，花键的基本尺寸为
6×23×26×6（N×d×D×B）。
齿轮内孔不需要热处理。查表确定花键的大径、小径和键宽的尺寸公差带及位置度公差。
并将公差标注在图上。
解：
（1）由表8.4得内、外花键公差带为
其配合为
6×23H7／h7×26H10／a11×6H9／h10
内花键： 6×23H7×26H10×6H9
外花键： 6×23h7×26a11×6h10

## Slide 49
(3) 零件图上的标注
(2) 由表8.5得位置度公差为
参考书中例题
返回目录