## Slide 1
第9章 螺纹结合的精度设计与检测
内 容 提 要-----------------------------------------------------------------------(3)
9.1.1 螺纹种类和使用要求 -------------------------------------(4)
9.1 螺纹结合的使用要求和几何参数----------------------------------------(4)
9.1.2 普通螺纹的牙型和主要几何参数 ----------------------(5)
9.2 影响螺纹结合精度的因素------------------------------------------------(13)
9. 2. 1 中径偏差的影响 -----------------------------------------(14)
9. 2. 2 螺距偏差的影响 -------------------------------(15)
9.2.3 牙侧角偏差的影响 ---------------------------------------(17)
9.2.4 作用中径和中径的合格条件-----------------(20)
9.3 普通螺纹公差 与配合------------------------------------------------------(23)
9.3.1 普通螺纹公差标准的基本结构(图9.8)--------------(23)
9. 3 .2 螺纹公差带 -----------------------------------------------(24)
9.3.3 螺纹的旋合长度与公差精度等级--------------------（30）
9.3.4 保证配合性质的其他技术要求-----------------------（32）

## Slide 2
本章重点和作业: 思考题1、2，作业题 1、3 ------------------------------------------(53)
应 用 数 值 表-------------------------------------------------------------------------------(59)
作 业 题 解 释--------------------------------------------------------------------------------（56）
课 堂 练 习------------------------------------------------------------------------------------(55)
9.3.5 螺纹公差与配合的选用---------------------------（33）
9.3.6 普通螺纹的标注--------------------------------------(36)
9.3.7 例 题-------------------------------------------------（41）
9.4 普通螺纹精度检测----------------------------------------------------(48)
9.4.1 单项测量------------------------------------------------(49)
9.4.2 螺纹综合检验-------------------------------------------(50)

## Slide 3
内 容 提 要:
1. 螺纹种类和对螺纹结合的使用要求；
2. 普通螺纹的牙型和主要几何参数；
3. 螺纹的直径(中径和顶径)偏差、螺距误差和牙侧角偏差对
螺纹结合互换性的影响；
4. 螺纹的作用中径、中径公差和中径的合格条件；
5. 螺纹的公差与配合的特点；
6. 螺纹公差与配合标准的基本结构和螺纹精度；
7. 螺纹在图样上标注的内容及其标注方法；
8. 螺纹的综合检验和单项测量。

## Slide 4
第9章 螺纹结合的精度设计与检测
9.1.1 螺纹种类和使用要求
1. 紧密螺纹（如管螺纹）
要求封密性和可靠性
2. 紧固螺纹(普通螺纹)
要求旋合性和可靠性
3. 传动螺纹（如梯形螺纹）
要求准确性、灵活性 、稳定性
9.1 螺纹结合的使用要求和几何参数
本章只介绍普通螺纹的精度设计。
紧密螺纹结合必须有一定的过盈，它相当于圆柱体配合的过盈配合。
紧固螺纹分粗牙和细牙两种，用于可拆连接。紧固螺纹结合，其牙侧间的最小间隙等于或接近于零，相当于圆柱体配合中的几种小间隙配合。
传动螺纹通常是指丝杠和测微螺纹,它们用来传递运动或实现精确位移。

## Slide 5
1. 普通螺纹牙型
9.1.2 普通螺纹的牙型和主要几何参数
普通螺纹的基本牙型是指螺纹轴线平面内，由理论尺寸、角度和削平高度所形成内、外螺纹共有的理论牙型，如图9.1所示。
普通螺纹的几何参数由螺纹轴线平面内基本牙型决定的，它是确定螺纹设计牙型的基础。
图 9.1 普通螺纹的基本牙型
C
A
B
(1) 基本牙型
(2) 原始三角形
原始三角形是指由延长基本牙型的牙侧获得的三个连接点所形成的三角形，如图9.1中 ∆ ABC 。

## Slide 6
(3) 设计牙型
设计牙型是指在基本牙型基础上,具有圆弧或平直形状牙顶和牙底的螺纹牙型。它是内、外螺纹极限偏差的起始点。
(1) 大径 —公称直径（D、d )
大径是指与外螺纹牙顶或与内螺纹牙底相重合的假想圆柱的直径，它是内外螺纹的 公称直径，并且D=d。
2. 主要几何参数（见图9.1所示）
公称直径（代表螺纹规格的直径）与螺距标准系列见表9.1所示。

## Slide 7
(2） 小径(D1、d1)
内螺纹小径D1、外螺纹大径d 又称螺纹顶径。
内螺纹大径D、外螺纹小径d1 又称螺纹底径。
7

## Slide 8
(3) 中径 (D2、d2)
中径线
(4) 单一中径 (D2S、d2S)
单一中径是指一个假想圆柱的直径，该圆柱的母线通过实际螺纹上牙槽宽度等于螺距公称尺寸一半的地方。见图9.2所示。
单一中径 可以用三针测得，用它表示螺纹的实际中径(D2a、d2a)。

## Slide 9
螺距P是指相邻两牙体上的对应牙侧与中径线相交两点间的轴向距离 P。
中径线
对单线螺纹,导程等于螺距;
对多线螺纹,导程等于螺距与螺纹线数的乘积。
同名牙侧就是在同一旋面上的牙侧。
实际上,导程是一个点沿着在中径圆柱上的螺旋线旋转一周所对应的轴向位移。
导程是指最邻近的两同名牙侧与中径线相交两点间的轴向距离。

## Slide 11
(7) 螺纹旋合长度 (见图9.4 )
螺纹旋合长度是指两个配合的螺纹的有效螺纹相互接触的轴向长度。
螺纹接触高度是指在两个同轴配合螺纹的牙型上,外螺纹牙顶至内螺纹牙顶间的径向距离,即内、外螺纹的牙型重叠径向高度。
轴线
(8) 螺纹接触高度()

## Slide 12
为了应用方便，国标GB/193、196给出了螺纹的公称尺寸，见表9.1。
返回目录

## Slide 13
9.2 影响螺纹结合精度的因素
几何
参数
大经 d、D
小径D1、 d1
中径D2、 d2
牙型角α、牙侧角1、2
螺 距 P
旋合长度
影响螺纹
结合精度的
几何参数
偏差
Δd2、ΔD2
ΔP∑

## Slide 14
9.2.1 中径偏差的影响
中径偏差是指螺纹加工后的中径的实际尺寸与公称尺寸之差。
因为在加工内、外螺纹前，一般其顶径（内螺纹小径，外螺纹大径）经检验合格后加工螺纹。内、外螺纹结合的底径处留有一定的间隙。而且螺纹的配合面是牙侧面，所以螺纹的中径偏差对螺纹结合精度的影响比大径、小径偏差都大。
返回目录

## Slide 15
9.2.2 螺距偏差的影响
它与旋合长度无关，对其结合精度影响不大。
由图可见，由于存在螺距累积偏差ΔPΣ，使内、外螺纹在牙侧产生干涉，而不能旋合。
单个螺距偏差 ΔP=Pa–P
累积 偏差ΔPΣ 是指在规定旋合长度内，任意两同名牙侧在中径线上距离与其公称值之差中绝对值最大的那个偏差，见图9.5所示。
干涉

## Slide 16
为保证，内、外螺纹的顺利旋合，需消除干涉区，即外螺纹中径减小一个fP （或者内螺纹中径增加一个 fP ）。 fP 为补偿螺距累积偏差折算到中径上的数值。称为螺距偏差的中径当量。由图可得螺距偏差的中径当量为
干涉区
返回目录

## Slide 17
9.2.3 牙侧角偏差的影响
β1
β2
900
由图9.6可见，由于存在牙侧角偏差，使内、外螺纹在牙侧产生干涉，而不能旋合。

## Slide 18
对外螺纹 :
为保证，内、外螺纹的顺利旋合，需消除干涉区，即外螺纹中径减小一个fβ（或者内螺纹中径增加一个 fβ ）。 fβ 为补偿牙侧角偏差折算到中径上的数值，称为牙侧角偏差的中径当量。
由于左、右牙侧角偏差大小、符号不同，对径向干涉量也不同，通常取其平均值，其计算式（推导过程见教材）为
内外螺纹 :

## Slide 19
返回目录

## Slide 20
9.2.4 作用中径和中径的合格条件
（1） 作用中径
1. 作用中径与中径（综合）公差
外螺纹作用中径计算式为

## Slide 21
（2）中径（综合）公差
内螺纹计算式为

## Slide 22
2 .中径的合格条件(相当于包容要求）
中径为螺纹结合的配合直径，为保证螺纹的可旋合性和连接强度，其中径的合格条件为：实际螺纹的作用中径应不超越其最大实体中径，实际螺纹的单一中径不超越其最小实体中径。用公式表示为
返回目录

## Slide 23
9.3 普通螺纹公差与配合
9.3.1 普通螺纹公差标准的基本结构(图9.8)
由图9.8可见，螺纹公差精度由公差带和旋合长度构成。因为短旋合长度容易加工和装配。长旋合长度加工较难保证精度，装配时由于弯曲和螺距偏差的影响，也很难保证装配精度。
返回目录

## Slide 24
9.3.2 螺纹公差带
公差带代号是由公差等级和基本偏差代号组成,例如 6H、 6g。
1. 螺纹公差
螺纹公差带与尺寸公差带代号（如H6、g6）不同的是：
螺纹公差带公差等级在前，基本偏差代号在后。为什么不同于尺寸公差带？
GB/T197—2003《普通螺纹 公差》只规定了中径和顶径公差。而底径未规定公差，由加工刀具控制。
螺纹公差值的大小由公差等级和公称直径确定。公差等级见表9.2。
4、6、8
d
大径（顶径）
3、4、5、6、7、8、9
d2
中径
外螺纹
D1
小径（顶径）
4、5、6、7、8
D2
中径
内螺纹
公差等级
螺纹直径
种别
表 9.2 螺 纹公 差 等 级（6级为基本级）

## Slide 25
普通螺纹的中径公差值见表9.3所示。

## Slide 26
普通螺纹的顶径公差值见表9.4所示。

## Slide 27
2. 螺纹的基本偏差
普通螺纹公差带的位置由其基本偏差确定。GB/T197—2003对内螺纹规定H、G两种基本偏差；对外螺纹规定h、g、f、e四种基本偏差。如图9.9~9.10所示。
图9.9 内螺纹的公差带位置

## Slide 28
外螺纹的公差带位置见图9.10所示。
图9.10 外 螺 纹 的 公 差带 位 置
返回目录

## Slide 29
内、外螺纹的基本偏差数值表见表9.5。

## Slide 30
9.3.3 螺纹的旋合长度与公差精度等级
1. 国标规定了普通螺纹的旋合长度为短旋合长度（S)、中等旋合长度(N)和长旋合长度(L)三组,见表9.7所示。

## Slide 31
2. 螺纹公差精度
普通螺纹公差精度由螺纹公差带和螺纹旋合长度形成了精密级、中等级和粗糙级三个等级。
国标推荐的螺纹公差带见表9.6所示 。
返回目录

## Slide 32
9.3.4 保证配合性质的其他技术要求
1. 几何公差
对普通螺纹一般不规定几何公差，但几何公差不得超出螺纹轮廓的公差带所限定的区域。
对高精度的螺纹规定了在旋合长度内的圆柱度、同轴度和垂直度公差。它们的公称值一般不大于其中径公差的50%，并按包容要求控制。
2. 表面粗糙度轮廓
返回目录
参考表9.8选取。

## Slide 33
9.3.5 螺纹公差与配合的选用
1. 螺纹公差精度与旋合长度的选用
① 螺纹公差精度的选用：主要根据螺纹的用途。
精密级螺纹：用于配合性质稳定、配合间隙小，需保证一定的定心精度的紧密连接螺纹。
中等级螺纹：用于一般用途的螺纹连接。
粗糙级螺纹：用于不重要螺纹连接，以及制造比较困难或热扎棒上和深盲 孔加工的螺纹。
② 螺纹旋合长度的选用：
短旋合长度（S）：用于受力不大且受空间位置限制的螺纹，如锁紧用 的特薄螺母的螺纹。
中等旋合长度（N）：一般情况都选用中等旋合长度的螺纹。
长旋合长度（L）：对于铝合金等强度较低零件上的螺纹，为了保证强度，可选用长旋合长度的螺纹。
对于调整用螺纹，可根据调整行程选取。

## Slide 34
2. 螺纹公差带与配合的选用
① 螺纹公差带的选用
在设计螺纹零件时，为了减少螺纹刀具和螺纹量规品种、规格，提高提高经济效益，应选取标准推荐的公差带，即从表9.6中选取。

## Slide 35
② 螺纹配合的选用：
为了保证螺纹副有足够的接触高度，以保证连接强度，应优先选用H/g、H/h和G/h配合。
对于公称直径≤1.4mm的螺纹，应选用5H/6g、4H/6h或更精密的配合。
对于需要涂
镀的外螺纹
① 当涂层厚度为10μm时，可选用g。
③当涂层厚度为30μm时，可选用e。
② 当涂层厚度为20μm时，可选用f。
对于内、外螺纹均需要涂镀时，可选用G/e、或G/f的配合。
返回目录

## Slide 36
9.3.6 普通螺纹的标注 (见下例图)
1.特征代号：普通螺纹“M ”
2.尺寸代号：公称直径、导程和螺距代号
（1）公称直径（d、D）
粗牙：如M16
细牙：如M16×1.5
普通螺纹完整的标记由螺纹特征代号、尺寸代号、公差带代号、旋合长度代号和旋向代号五部分组成，例如
单线
螺纹
1
2

## Slide 37
3. 公差带代号：中径、顶径公差带代号
中径和顶 径公差带
中径和顶径公差带相同标1个，如M10×1—6g
常用的中等精度不标公差带代号，如M16×2
配合代号: 内、外螺纹公差带间用斜线分开,
例如 M20×2 — 7H/7g6g
中径公差带代号在前，顶径公差带在后，与尺寸代号间用半字线“—”分开。
3

## Slide 38
4. 旋合长度代号：短旋合S,中等旋合N,长旋合L
5. 旋向代号：
对短旋合和长旋合要求在公差带代号后分别标注“S”或“L”。与公差带代号代号间用半字线“—”分开。中等旋合长度“N”不标。
对于左旋螺纹，要在旋合长度代号后标注“LH”。与旋合长度代号代号间用半字线“—”分开
4
5

## Slide 39
例1 M6×0.75—5h6h — S — LH
6. 完整的螺纹标注示例
表示：① 普通螺纹公称直径d = 6mm;
② 螺距P=0.75mm,细牙螺纹;
③ 中径公差带为5h,顶径公差带为6h的外螺纹;
④ 旋合长度为短旋合S;
⑤ 螺纹旋向为左旋LH。
表示：① 普通螺纹公称直径D=14mm;
③ 中径和顶径公差带都是7H的内螺纹;
④ 旋合长度为长旋合L;
⑤ 螺纹旋向为左旋LH。

## Slide 40
例4 M20×2 — 7H/7g6g
例3 M8
表示：① 普通螺纹公称直径D(或d )= 8 mm;
② 粗牙螺纹（查表9.1得螺距P=1.25mm），省略标注螺距;
③ 中等公差精度（省略标注6H或6g）;
④ 旋合长度为中等旋合(省略标注N）;
⑤ 螺纹旋向为右旋。
此题在课堂上让同学回答。
返回目录

## Slide 41
解：（1）查表确定该螺纹的上、下极限偏差
已知某一外螺纹公差要求为M24×2－6g（6g可省略标注）加工后测得：实际大径da=23.850, 实际中径d2a=22.521，螺距累积偏差ΔPΣ=+0.05，牙侧角偏差 Δβ1=+20´ 和 Δβ2 = – 25´。
① 确定螺纹中径：由表9.1得
d2 = 22.701
试判断顶径、中径是否合格，并查表确定旋合长度的变化范围。
9.3.7 例 题

## Slide 42
③ 确定螺纹顶径公差：由表 9.4得
Td = 0.28
② 确定螺纹中径公差：由表 9.3得
Td2= 0.17

## Slide 43
④ 确定螺纹中径、顶径的基本偏差：由表9.5得
es = –0.038
⑤ 确定螺纹中径、顶径的下偏差：

## Slide 44
+
0
-
Ø22.701mm
6g
-38
-208
中径公差带
中径公差带图
顶径公差带图
（2）画螺纹的中径、顶径尺寸公差带图
Ø24mm
6g
-38
-318
顶径公差带
+
0
-

## Slide 45
(3) 判断中径的合格性
故符合中径合格 条件（见中径公差带图），所以合格。
中径的合
格条件

## Slide 46
(4) 判断顶径的合格性
（见顶径公差带图）
∴ 顶径合格

## Slide 47
(5) 旋合长度变化范围
旋合长度变化范围为 8.5＜N≤25
根据M24×2查表9.7 得
返回目录

## Slide 48
9.4 普通螺纹精度检测
普通螺纹精度可以采用单项测量或综合检验两种方法。
9.4.1 单项测量
螺纹单项测量是指分别测量螺纹的各个的几何参数，它主要用于螺纹工件的误差分析、螺纹量规、螺纹刀具以及精密螺纹的测量。
对于外螺纹，可以用大型工具显微镜或万能工具显微镜通过影像法测量其大、中、小直径偏差，螺距偏差和牙侧角偏差（参见参考文献【45】）。
用三针法可以精确地测出外螺
纹的单一中径d2s,如图9.11所示。
图9.11 三针法测量外螺纹的单一中径
利用三根直径相同的量针和指示表测出针距M。再根据被测螺纹的螺距公称值P,牙侧角的基本值α/2和量针直径dm的数值可以用下式计算出螺纹的单一中径d2s 。

## Slide 49
图9.11三针法测量外螺纹的单一中径
对于普通螺纹α/2=30º代入式（6.10）得
为了避免牙侧角偏差对测量结果的影响，使量针与牙侧的接触点落在螺纹中径上，此时最佳量针直径应为：
对于内螺纹单项测量可以卧式测长仪或三坐标 测量机测量。
返回目录

## Slide 50
9.4.2 螺纹综合检验
普通螺纹的综合检验是指使用螺纹量规检验被测螺纹某些几何参数偏差的综合结果。
图9.12为检验内螺纹的量规 （螺纹塞规）。
图9.12 用螺纹塞规和光滑极限量塞规检验内螺纹

## Slide 51
图9.13为检验外螺纹的量规（螺纹环规）。
图 9.13 螺纹环规和光滑极限卡规检验外螺纹

## Slide 52
螺纹量规分通规和止规，它们都是按泰勒原则设计的。
螺纹通规是模拟被测螺纹的最大实体牙型，并具有完全牙型。通规的长度等于被测螺纹的旋合长度。它检验被测螺纹的作用中径是否超出其最大实体牙型的中径，合格的零件应该能旋合通过。通规还顺便用来检验螺纹的底径。
螺纹止规用来检验被测螺纹的单一中径是否超出其最小实体中径，因此，采用截短牙型，并且只有2~3个螺距的旋合长度，以避免螺距偏差和牙侧角偏差对测量结果的影响。
对于被测内螺纹的小径可用光滑极限塞规检验（9.12所示）。
对于被测外螺纹的大径可用光滑极限卡规检验（9.13所示）。
返回目录

## Slide 53
作业: 思考题1、2，作业题 1、3
本章重点:
1. 螺纹的主要几何参数及其对螺纹结合互换性的影响；
2. 螺纹公差(公差带的构成)和螺纹精度的概念；
3. 螺纹在图样上的标注。
返回目录

## Slide 54
课 堂 练 习
查表确定M18×2—6h的中径的极限偏差，并画出尺寸公差带图。
（1）根据M18×2
查表9.3和表9.5
（2）根据M18×2—6h
查表9.1
+
0
-
6h
d2
返回目录

## Slide 55
1.在大量生产中应用紧固螺纹连接件，标准推荐采用
6H／6g，其尺寸为M20×2时，则内、外螺纹的中径尺寸变化范围？结合后中径最小保证间隙等于多少？
3. 实测 M20－7H 的螺纹零件得：螺距累偏差为 ΔP∑＝
－0.034，牙侧角偏差分别为Δα1＝+30′， Δα2＝－40′，
试求实际中径牙和作用中径所允许的变化范围。
作 业 题 解 释
说明下式的含义：
1. M10 — 6h ；
2. M20 —6H／5h6h 。
2.已知M12×1－6h，d2a = 11.304mm，da = 11.815mm，ΔP∑ = - 0.02 ，Δ1= +25′ ，Δ2 = - 20′，试判断该螺纹是否合格？为什么？

## Slide 56
1.在大量生产中应用紧固螺纹连接件，标准推荐采用6H／6g，其尺寸为M20×2时，则内、外螺纹的实际中径尺寸变化范围？结合后中径最小保证间隙等于多少？
作 业 题 解 释
es
ei
Ø18.701mm
-
6H
中径公差带
6g
ES
解释：（1） D2a =Dmax~Dmin
（2）d2a = dmax~dmin
Xmin = ？
返回目录

## Slide 57
2.已知M12×1－6h，d2a = 11.304mm，da = 11.815mm，ΔP∑ = - 0.02 ，Δ= +25′ ，Δ2 = - 20′，试判断该螺纹是否合格？为什么？
解释：
Ø11.360 mm
中径公差带
0
-
6h
ei
（1） 判断中径合格性
（2）判断顶径合格性
Ø12 mm
顶径公差带
0
6h
ei

## Slide 58
3. 实测 M20－7H 的螺纹零件得：螺距累偏差为 ΔP∑＝－0.034，牙侧角偏差分别为Δα1＝+30′， Δα2＝－40′，试求实际中径和作用中径所允许的变化范围。
解释：
D2fe = D2a - （fp + fα）
D2fe = 18.376～18.566
D2a = 18.466～18.656
Ø18.376mm
中径公差带
7H
ES
返回目录

## Slide 65
返回目录2
返回目录1