## Slide 1
第10章 圆柱齿轮精度设计与检测(1)
内 容 提 要----------------------------------------------------------------（3）
10.1 对齿轮传动的使用要求 -------------------------------------------（4）
10.1.1 传递运动的准确性（运动精度）-----------------（5）
10.1.2 传动的平稳性（平稳性精度） --------------------（6）
10.1.3 载荷分布的均匀性（接触精度）-----------------（8）
10.1.4 齿轮侧隙的合理性(图10.3)-------------------------（9）
10.2 评定齿轮精度的偏差项目及其允许值 ---------------------------(11)
10.2.1 评定齿轮精度和侧隙的必检偏差项目-----------(11)
小 结------------------------------------------------------------------------(27)
注 意 问 题-------------------------------------------------------------------(28)
例 10 . 1 作业题 ---------------------------------------------------------------(29)
课堂练习----------------------------------------------------------------------（31）
齿轮精度设计内容--------------------------------------------------------（2）
公差表格----------------------------------------------------------------------（32）

## Slide 2
齿 轮 精 度
设 计 内 容
单个齿轮精度
齿轮副精度
齿坯精度
所以是典型零件精度设计中最难的，也是最重要 的。

## Slide 3
内容提要:
第10章 圆柱齿轮精度设计与检测
1. 齿轮传动的四个方面使用要求及其概念；
2. 评定圆柱齿轮精度、侧隙的检验项目和检验参数的
名称代号及其公差值；
3. 圆柱齿轮的精度等级和侧隙在图样上的标注方法；
4. 齿坯和齿坯精度的概念；
5. 齿轮副的评定参数的名称和代号；
6. 齿轮检验参数的检测方法；
7. 圆柱齿轮精度设计的内容和基本方法。
返回到 1

## Slide 4
本章以渐开线圆柱齿轮的精度标准
（GB/T 10095.1～.2－2008和GB/Z18620.1～.4－2008）
为例讲述其精度设计与检测的基本方法。
10.1 对齿轮传动的使用要求
根据齿轮传动的作用
传递运动—
传递动力 —
(3) 载荷分布均匀
(4) 侧隙合理
(2) 平稳
(1) 准确
有以下要求

## Slide 5
10.1.1 传递运动的准确性（运动精度）
准确性是指齿轮在一转范围内的传动比的大小，保证主、从动齿轮的运动协调一致。用齿轮在一转中的最大转角误差来表示，见图10.1所示 。
由图10.1得

## Slide 6
10.1.2 传动的平稳性（平稳性精度）
平稳性是指齿轮在转一齿距范围内，瞬时传动比的大小。用齿轮转一齿中的最大转角误差来表示，见图10.1所示 。
由图10.1得

## Slide 7
也可用直角坐标图10.1(b)表示。
返回到 1

## Slide 8
10.1.3 载荷分布的均匀性（接触精度）
载荷分布的均匀性是指齿轮啮合时，工作齿面上接触面的大小 (图 10.2 )。 从轮齿的齿长和齿宽两个方向上的接触区域的大小来表示接触精度。

## Slide 9
10.1.4 齿轮侧隙的合理性(图10.3)
侧隙是指齿轮啮合时，非工作齿面之间的间隙。
侧隙一般用法向侧隙 jbn或圆周侧隙 jwt评定。
法向
非工作齿面

## Slide 10
(1) 润滑
(2) 补偿热变形和弹性变形
(3) 补偿误差
但对不同用途的齿轮，其精度高低要求不同，侧隙大小也不一样。
例如对分度和测量用齿轮：
准确性（运动）的精度要求很高；
对变速用齿轮：平稳性精度要求很高；
对传递动力用齿轮：
载荷分布均匀性（接触）精度要求很高；
对仪器仪表用小模数齿轮：侧隙要求很严格。
侧隙的
作用
对所有齿轮都有以上（传递运动的准确性、传动平稳性、载荷分布均匀性和侧隙的合理性）四项要求。
返回到 1

## Slide 11
10.2 评定齿轮精度的偏差项目及其允许值
10.2.1 评定齿轮精度和侧隙的必检偏差项目
(1) 齿距偏差
(2) 齿廓偏差
(3) 螺旋线偏差
标准规定评定齿轮精度的必检偏差项目为
（2）或公法线长度偏差
（1）齿厚偏差
评定齿侧间隙的
必检偏差项目为

## Slide 12
1. 传递运动准确性的必检参数
传递运动准确性主要是控制齿距偏差。齿距偏差分 （1）单个齿距偏差（2）齿距累积偏差（k 个齿距偏差）（3）齿距累积总偏差(k = 1～z)。
接近齿高中部的圆
单个齿距偏差
k个齿距偏差
下面分别介绍它们。

## Slide 13
(1) 齿距累积总偏差ΔFP (允许值FP )
齿距累积总偏差ΔFP是指 齿轮端平面上，在接近齿高中部的一个与齿轮基准轴线同心的圆上，任意两个同侧齿面间的实际弧长与理论弧长代数差中的最大绝对值。它表现为齿距累积偏差曲线的总幅值，见图10.4 。
ΔFPmaxx
ΔFPmin
图中： D—为接近齿高
中部的圆；
La—实际弧长；L—理论弧长。

## Slide 14
从齿距累积偏差曲线图上也可得到ΔFP：
图10.4

## Slide 15
(2) 齿距累积偏差 ΔFPk (允许值±FPk)
齿距累积偏差 ΔFPk 实际上称k个齿距累积偏差较确切。
定义：齿轮同侧齿面任意k个齿距的实际弧长 Lka与 理论弧长Lk的代数差，如图所示。
式中 k = 2～z , 一般取 k = z / 8。
Lk
ΔFPk
Lka

## Slide 16
从齿距累积偏差曲线图上也可得到ΔFPk：
图10.4

## Slide 17
(1) z 多的大齿轮
(2) 转速很高的较高精度的齿轮
(3) 扇形齿轮
应用
场合
控制齿轮圆周上局部的齿距累积偏差，同ΔFP一样是反映运动精度。
齿距累积偏差ΔFPk作用：
在测量中，取齿轮的|ΔFPk|中最大的那个ΔFPk作为评定值。

## Slide 18
2. 传动平稳性的必检参数
(1) 单个齿距偏差 ΔfPt (允许值±fPt)
在齿轮端平面上，在接近齿高中部的一个与齿轮轴线同心的圆上，实际齿距Pta与公称齿距Pt的代数差。
Pt
接近齿高中部与齿轮轴线同心的圆

## Slide 19
(2) 齿廓总偏差ΔFα (允许值Fα )
ΔFα是指包容实际齿廓工作部分且距离为最小的两条设计齿廓之间的法向距离，如图10.5（a)所示，它是在齿轮端平面内且垂直于齿廓的方向上测量。
E — B 为实际齿廓的工作部分。
设计齿廓
实际齿廓
A —齿顶圆；
B —齿顶计值范围的
起始圆；
E —齿根有效齿廓的
起始圆；
F —齿根圆；

## Slide 20
在测量齿廓偏差时的记录图上的齿廓偏差曲线称为齿廓迹线，如图 10.5(b)和(c)所示。齿廓总偏差ΔFα是指在计值范围Lα内，包容实际齿廓迹线的两条设计齿廓迹线间的距离。

## Slide 21
若设计齿廓是理论渐开线，则设计齿廓迹线为一条直线，如图10.5(b)中直线4所示；如果设计齿廓采用修形(凸齿廓)，则设计齿廓迹线为一曲线，如图10.5(c)中曲线4(凸形)所示。
评定时，应在被测齿轮圆周上均布地测量三个轮齿或更多的轮齿左、右齿面的ΔFα，其中ΔFαmax。

## Slide 22
3. 载荷分布均匀性的必检参数
载荷分布均匀性应在齿宽和齿高方向上检测。
在齿高方向的检验参数同平稳性 (单个齿距偏差ΔfPt和齿廓总偏差ΔFα )。
齿宽方向的检验参数是螺旋线总偏差ΔFβ 。
ΔfPt和ΔFα

## Slide 23
齿宽两端各减去b×5% 和1 × mn两者中较小的数值。
ΔFβ是指在计值范围Lβ内，端面基圆切线方向上的实际螺旋线对设计螺旋线的偏离量(图10.6 )。
螺旋线总偏差ΔFβ(允许值Fβ)：
图中Lβ 为计值范围为：
设计螺
旋线
实际螺旋线

## Slide 24
评定时螺旋线总偏差ΔFβ ，应在被测齿轮圆周上均布地测量三个轮齿或更多的轮齿左、右齿面的ΔFβ ，其中 ΔFβmax为被测齿轮的螺旋线总偏差ΔFβ 。

## Slide 25
4. 齿轮侧隙的必检参数
(1) 齿厚偏差ΔEsn(上偏差Esns、下偏差Esni) ( 图10.10)
ΔEsn 一般应用于大模数齿轮侧隙的评定。
齿厚偏差ΔEsn是指在分度圆柱面上，实际齿厚与公称齿厚之差。

## Slide 26
(2) 公法线长度偏差ΔEbn( Ebns、Ebni) (图10.22)
ΔEbn 一般应用于中小模数齿轮的侧隙评定。
式中 k=z/9+0.5
（取整数）
一般均布测6次即可。
Wka
公法线长度偏差ΔEbn是指实际公法线长度与公称公法线长度之差。
返回到 1

## Slide 27
小 结
评定齿轮精度
的必检参数
传递运动准确性：
传动平稳性：
载荷分布均匀性：
齿轮侧隙：
应掌握：必检参数的名称代号
及其含义。

## Slide 28
注 意：
① 必检偏差项目:齿距偏差、齿廓偏差、螺旋线偏差和齿厚偏差（与四项使用要求没有一一对应关系）；
② 齿轮的误差、偏差都称偏差；
③ 为了能从符号上区分偏差与公差、极限偏差（新国标把偏差、公差都称为偏差,称偏差的允许值），在符号前加 “Δ ”的为偏差，未加“Δ ” 的为偏差允许值；
④ 小写字母加上相应的脚标为单项要素测得的偏差值；大写字母加上相应的脚标为若干个单项要素组成“累积”或“总”的偏差值。
返回到 1

## Slide 29
例10.1 已知m＝5，z＝8，α=20º的圆柱直齿轮，用齿距仪相对法测得数据为:
0，+3，–2，+3，+5，–2， + 3 ，– 2(μm)。
1、4—定位支脚；2—固定量爪；
3—活动量爪。
计算该齿轮的齿距累积总偏差ΔFP、单个齿距偏差ΔfPt和齿距累积偏差ΔFPk（k=3）的偏差值。

## Slide 30
解：ΔFP、ΔfPt和ΔFPk（k=3）列表计算如下
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 计算
 | 0 | +3 | -2 | +3 | +5 | -2 | +3 | -2 | 
 | -1 | +2 | -3 | +2 | +4 | -3 | +2 | -3 | 
 | -1 | +1 | -2 | 0 | +4 | +1 | +3 | 0 | 
 | -2 | -2 | -2 | +1 | +3 | +3 | +3 | -4 | 
-4
作业 思考题1、3，作业题 2(只求偏差)。
返回到 1

## Slide 31
课堂练习
请写出评定齿轮精度的必检参数的名称、代号及其作用。
返回到 1

## Slide 33
一、主要参数及其代号：
Z — 齿数 ， m — 模数 ， α — 齿形角（也称 压力角）
W — 公法线 ，S — 齿厚 ， a — 中心距
P — 齿距 ， t — 瑞面 ， b — 齿宽
二、主要计算公式：
1.分度圆：d = mz， ；
2.基圆： db = mz COSα = d COSα ，rb = r COSα ；
3.压力角：cosα= rb／ r ；
4.公法线：WK = m〔2.9521（k - 0.5）+0.014z〕；
其中k = z／9 +0.5 （取整数）
5. 中心距：a = m（z1 +z2）／2 。

## Slide 34
1、4—定位支脚；2—固定量爪；3—活动量爪

## Slide 35
返回到 1