## Slide 1
第10章 圆柱齿轮精度设计与检测(2)
10.2.2 评定齿轮精度的可选用偏差项目及参数 -----------(2)
1. 传递运动准确性的可选用参数 ---------------(3)
2. 传动平稳性的可选用参数-------------------(11)
10.2.3 齿轮精度等级及其图样标注--------------------------(14)
1. 精度等级 --------------------------------(14)
2. 图样标注 ---------------------------------------------------(15)
10.2.4 齿轮偏差允许值的计算公式及其数值表-----------(17)
1. 五级精度的计算公式 (单位为μm)---------------------(17)
2. 偏差允许值的数值表 ------------------------------------(20)
例 题10. 2--------------------------------------------------------（23）
作业 思考题2 ，作业题 4------------------------------------（25）
课 堂 练 习------------------------------------------------------(26)
公 差 表 格--------------------------------------------------------(27)

## Slide 2
10.2.2 评定齿轮精度的可选用检验偏差项目及参数
用某种加工方法生产的齿轮，用上述必检参数检验合格后，如果：
标准规定还可用下列参数来评定齿轮传递运动准确性和齿轮传动平稳性的精度：
（1）在生产工艺条件不变（尤其是切削机床的精度得到保证）的情况下，继续生产同样的齿轮时；
（2）或作误差分析用的齿轮时。
什么情况下可选用下列(不是强制性的)检验参数？

## Slide 3
定义：切向综合总偏差是指被测齿轮与测量齿轮（基准）单面啮合检测时，被测齿轮一转内，被测齿轮分度圆上实际圆周位移和理论圆周位移的最大差值。
1. 传递运动准确性的可选用参数
式中 L a— 实际圆周位移；
L — 理论圆周位移。

## Slide 4
轮齿编号
图10.7 切向综合偏差曲线
反映了齿距累积总偏差ΔFP和单个齿距偏差的综合结果。
在单面啮合测量仪上测量记录图如图10.7所示。
横坐标表示被测齿轮的转角，纵坐标表示切向偏差。

## Slide 5
测量条件：
① 单啮仪；
② 测量齿轮（精度比被测齿轮高4级）；
特点：
① 测量状态同齿轮工作状态（单面啮合）相同 ；
③ 大批量生产的齿轮。
是评定传递运动准确性齿轮的理想参数。
③ 检验效率很高。

## Slide 6
(2) 径向综合总偏差
径向综合总偏差是指被测齿轮与测量齿轮双面啮合检测时，在被测齿轮一转内双啮中心距a˝ 的最大值与最小值之差。

## Slide 7
图10.8 径向综合偏差曲线
测量记录图如图10.8所示。
反映齿坯安装偏心（几何偏心） 产生的齿距偏差。

## Slide 8
(3) 径向跳动
径向跳动测量仪
被测齿轮
指示表
球形测头
径向跳动是指测头相继置于每个齿槽内，从测头到齿轮基准轴线的最大与最小距离之差，如图10.16所示。

## Slide 9
反映几何偏心和齿距与齿廓偏差的综合影响。
径向跳动偏差折线图(图10.9)

## Slide 10
跨齿数：k = z／9 + 0.5 （取整数）
一般均布测 6 次
(4) 公法线长度变动
图10.22 公法线千分尺测量公法线长度
公法线长度变动是指在齿轮一周内，跨k个齿的公法线长度的最大值与最小值之差。
在新国标中没有
此项参数。但齿
轮生产厂家常用

## Slide 11
2. 传动平稳性的可选用参数
(1) 一齿切向综合偏差
轮齿编号
图10.7 切向综合偏差曲线

## Slide 12
(2) 一齿径向综合偏差
图10.8 径向综合偏差曲线

## Slide 13
可选用
评定参数
传递运动
准确性
切向综合总偏差
径向综合总偏差
径向跳动
公法线长度变动
传动
平稳性
一齿切向综合偏差
一切径向综合偏差
返回到1

## Slide 14
10.2.3 齿轮精度等级及其图样标注
1. 精度等级
其中： 0～2级为展望级，
5 级为基础级，
GB/T 10095.1～.2规定13个精度等级:
4、5、…、12，精度依次降低。
0、 1、 2、 … 、 12。
只有
规定了9个精度等级：
精度依次降低。
10～12级为低精度级。
9级为较低级，
6～8级中等级，
3～5级为高精度等级，
5～8级为常用级。

## Slide 15
2. 图样标注
当所有要求精度等级相同时，只标等级和标准号：
如7 GB/T 10095.1～.2
按准确性、平稳性和载荷分布均匀性的顺序标注:
(1) 齿轮精度等级的标注:
① 精度等级
② 偏差代号
③ 标准代号
当要求精度等级不同时，
精度等级、偏差代号和标准号。
准确性
平稳性
载荷分布均匀性

## Slide 16
(2) 侧隙的标注
对大模数齿轮 一般标注公称齿厚及其上、下偏差。
对中小模数齿轮一般标注公称公法线长度及其上、下偏差。
即
即
返回到1

## Slide 17
10.2.4 齿轮偏差允许值的计算公式及其数值表
1. 五级精度的计算公式 (单位为μm)
(1) 单个齿距偏差
（2） 齿距累积偏差
（3）齿距累积总偏差
（4）齿廓总偏差
（5）螺旋线总偏差

## Slide 18
(6) 一齿切向综合偏差
(7) 切向综合总偏差
（8）径向综合总偏差
（9）一齿径向综合偏差

## Slide 19
（10）径向跳动公差
以上计算各式中的 mn 、d、b均应取该参数分段界限值的几何平均值（mm）。
尾 数 圆 整 规 则：
① 计算值 >10μm 时,
② 计算值<10μm 时,
③ 计算值<5μm 时,
圆整到最接近的整数；
圆整到最接近的尾数为0.5 μm的小数或整数；
圆整到最接近的尾数为0.1 μm的小数或整数。
返回到1

## Slide 20
2. 偏差允许值的数值表
得 Tn
得表 10.1～10.3
得 T5
按上述公式计算
按规定进行尾数化整
2008)
齿距累积总偏差FP
齿廓总偏差
单个齿距偏差

## Slide 21
2008)
螺旋线总偏差

## Slide 22
表10.3
返回到1

## Slide 23
例10.2 某直齿圆柱齿轮的精度等级为
7GB/T10095.1~.2，m=3, α=20° , z = 40。 按均布方位测得六处实际公法线长度为：
解：(1) 计算ΔFW
ΔFW =Wkmax–Wkmin
= 41.468 - 41.445
图10.22
= 0.023
41.468，41.463，41.458，41.445，41.452，41.460(mm)
求公法线长度变动ΔFW和公法线长度偏差ΔEbn 。

## Slide 24
根据7级精度和m=3 、d =m z =3×40=120 查表10.1得
2008)
单个齿距偏差
齿距累积总偏差FP
齿廓总偏差
FW = 0.028。

## Slide 25
作业 思考题2 ，作业题 4
(2) 计算公法线长度偏差ΔEbn
由 式10.16
由 式10.17
ΔEbnmax= Wkmax-Wk
ΔEbnmin= Wkmin-Wk
若 ΔEbnmax≤ Ebns , ΔEbnmin ≥ Ebni ,则合格。
= 41.468-41.532= - 0.064
= 41.445-41.532= - 0.087
k=z/9+0.5=40/9+0.5=5
Wk = m[2.952(k-0.5)+0.014z]
= 3[2.952(5-0.5)+0.014×40]
= 41.532
例10.2 某直齿圆柱齿轮的精度等级为 7GB/T10095.1~.2，m=3, α=20° , z = 40。 按均布方位测得六处实际公法线长度为：
41.468，41.463，41.458，41.445，41.452，41.460(mm)
返回到1

## Slide 26
课 堂 练 习
有一渐开线直齿齿轮，精度为：
8GB/T10095.1~.2, m = 3, z = 30，b=40
查表确定：
齿距累积总偏差FP=
螺旋线总偏差Fβ =
径向跳动公差Fr=
单个齿距偏差 f pt=
返回到1

## Slide 27
2008)
单个齿距偏差
齿距累积
总偏差FP
齿廓总偏差

## Slide 28
2008)
螺旋线总偏差

## Slide 29
表10.3
返回到1