## Slide 1
第10章 圆柱齿轮精度设计与检测(3)
10.3 圆柱齿轮精度设计 -----------------------------------------(3)
10.3.1 齿轮精度等级和必检的偏差项目----------------------(4)
10.3.2 最小侧隙和齿厚偏差的确定 ------------------------(8)
10.3.3 齿轮副和齿坯精度的确定----------------------------- (13)
10.3.4 齿轮精度设计示例 -----------------------------------(25)
10.4 齿轮精度检测----------------------------------------------（45）
10.4.1 齿轮径向跳动的测量-----------------------------------(45)
10.4.2 齿轮齿距偏差的测量-----------------------------------(46)
10.4.3 齿廓偏差的测量-----------------------------------------(51)
10.4.4齿向偏差和螺旋线偏差测量-------------------------（53）

## Slide 2
作业: 思考题4、7，作业题 1 ------------------------------------(63)
本 章 重 点---------------------------------------------------------(63)
作业题解释-----------------------------------------------------------(64）
公 差 表 格------------------------------------------------------------(65)
10.4.5 公法线长度的测量------------------------------------（56）
10.4.7 单面啮合合测量----------------------------------------- (59)
10.4.6 齿厚的测量----------------------------------------------- (58)
10.4.8 双面啮合综合测量-------------------------------------- (61)

## Slide 3
10.3 圆柱齿轮精度设计
(1) 精度等级及其评定参数
(2) 最小法向侧隙jbnmin及其控制
(3) 齿坯精度
(4) 齿轮副精度
设计
内容

## Slide 4
② 根据使用要求和工作条件( 线速度v、功 率、工作持续时间 和寿命等 )。
10.3.1 齿轮精度等级和必检的偏差项目
（1） 选用齿轮的精度等级依据
① 根据齿轮用途(分度、变速、传递转矩等)
通常运动精度不能低过平稳性精度2级和高过1级，接触精度不能低于平稳性精度。
首先确定主要用途方面的精度等级，然后按三项精度之间的关系确定其他使用方面要求的精度等级。
运动精度、平稳性精度和接触精度之间的关系为：
1. 确定齿轮的精度等级

## Slide 5
（2） 选用方法
② 类比法
类比法是按齿轮的用途和工作条件(v) 等进行对比选择。
从表10.4和表10.5中选出平稳性精度等级（因为平稳性是三项精度中的核心）。
然后根据它们之间的关系确定运动精度和接触精度。
① 计算法
精密传动齿轮：
高速齿轮：根据圆周速度要求或噪音大小
重载齿轮：根据强度要求或寿命
类比法是参考同类产品的齿轮精度，结合所设计齿轮的具体要求来确定精度等级。

## Slide 7
2. 确定齿轮的必检偏差项目及其允许值
（2）必检偏差的允许值 （见表10.1和表10.2）
（1） 必检偏差项目
返回到1
2008)
总偏差

## Slide 8
10.3.2 最小侧隙和齿厚偏差的确定
齿轮副留有侧隙是为了保证齿轮润滑、补偿齿轮的加工误差、安装误差及热变形等引起的误差。
1. 齿轮副侧隙
（1）法向侧隙 jbn
法向侧隙 jbn是指当两个齿轮的齿面相接触时，其非工作齿面之间的最小距离。
（2）圆周侧隙 jwt
圆周侧隙 jwt是指当固定两啮合齿轮中 的一个，另一个齿轮所能转过的分度圆弧长的最大值。
法向侧隙 jbn与圆周侧隙 jwt在理论上存在以下关系：

## Slide 9
2. 最小法向侧隙jbnmin的确定
此式适用条件：
（a）齿轮和箱体为黑色金属材料 ，
（b）v < 15 m / s 。
实际上是考虑了温度变化和润滑所需要的侧隙。
② 最小法向侧隙jbnmin 数值表10.6
① 最小法向侧隙jbnmin的计算式

## Slide 10
3. 齿厚上、下偏差的计算
齿轮传动同孔、轴配合一样，也有基准制问题，即基齿厚制(相当于基准轴h) 和基中心距制 (相当于基孔制H)。
标准规定采用基中心距制 ，即改变齿厚达到所需侧隙。

## Slide 12
4. 公法线长度上、下偏差的计算
故换算时应从齿厚极限偏差中扣除ΔFr的影响，见图。
对外
齿轮
由于齿坯安装偏心(e几) 产生的径向跳动ΔFr，
齿厚尺寸不同，但不影响公法线长度。
ΔFr
影 响
α
Ebn
Esn
Fr
返回到1

## Slide 13
10.3.3 齿轮副和齿坯精度的确定
1. 齿轮副的精度
① 中心距偏差是是指实际中心距与公称中心距之差，见图10.11所示。
中心距偏差不但影响齿轮副的侧隙，而且对齿轮的重合度也有影响。所以需要控制。
图10.11轴线平行度偏差

## Slide 14
② 中心距偏差的合格条件
中心距偏差的允许值见表10.8所示。

## Slide 15
(2) 轴线平行度偏差
轴线平行度偏差的影响与其向量的方向有关，因此规定了两种轴线平行度偏差,见图3.11所示。
垂直平面上的
平行度偏差
轴线平面上的
轴线平行度偏差
轴线平面是指包含基准轴线，并通过被测轴线与其一个轴承中间平面的交点所确定的平面。
垂直平面是指通过上述交点确定的垂直于轴线平面,并且平行于基准轴线的平面。
基准轴线一般选两对轴承中跨距L 较大的那条轴线。如果两对轴承的跨距相同,则可取其中任何一条轴线作基准轴线。

## Slide 16
轴线平行度偏差允许值
① 轴线平面上的平行度最大推荐值为
② 垂直平面上的平行度最大推荐值 为
式中 b — 齿宽，
L — 箱体上的轴承跨距，
Fβ — 螺旋线总公差。

## Slide 17
(3) 接触斑点
图10.12 接 触 斑 点 分 布 的 示 意 图
接触斑点的评定：① 在齿轮箱体上安装好的配对齿轮所产生的接触斑点的大小，用来评估齿轮副的齿面接触精度。
② 将被测齿轮安装在机架上与测量齿轮在轻载下测量接触斑点，可评估装配后齿轮螺旋线精度 和齿廓精度。
图10.12 为计算接触斑点的示意图。

## Slide 18
2008）
表10.9所示为装配后齿轮副接触表面的最低要求。

## Slide 19
2. 齿坯精度(图10.13 图10.14 )
齿轮坯（简称齿坯）是指在轮齿加工前供制造齿轮的工件。
齿坯精度对齿轮的加工、检验和安装精度都有影响。
因此，控制齿坯质量来提高齿轮加工精度是一项有效的措施。
图10.13带孔齿轮的齿坯公差

## Slide 20
① 孔和顶圆精度；
(1) 带孔齿轮的齿坯精度是指（图10.13）：
② 径向Sr基准面精度；
③轴向Si基准面精度。
Si
Sr
图10.13 带孔齿轮的齿坯公差

## Slide 21
（2）齿轮轴的齿坯精度是指（图10.14）：
① 轴颈和顶圆精度；
② 径向Sr基准面精度；
③轴向Si基准面精度。
图 10.14 齿轮轴的齿坯公差
Si
Sr
Sr
Si

## Slide 22
（3）齿坯尺寸和几何公差
齿坯的尺寸公差和几何公差参考表10.10选取。
④ 齿坯基准孔和基准轴颈采用包容要求。

## Slide 23
（4）齿坯的表面粗糙度轮廓参考表10.11和表10.12选取。
2008）

## Slide 24
返回到1

## Slide 25
10.3.4齿轮精度设计示例
今有某机床主轴箱传动轴上的一对直齿圆柱齿轮，小齿轮和大齿轮的齿数分别为z1=26, z2=56,模数为 m=2.75,齿宽分别为 b1=28, b2=24,小齿轮的基准孔内孔的公称尺寸D =Φ30, 转速n1=1650r/min，箱体上两对轴承孔中较长的跨距L=90, 齿轮材料为钢、箱体材料为铸铁，单件小批生产。
要求设计小齿轮精度，并画出齿轮零件图。

## Slide 26
解: (1) 确定齿轮精度等级
由题意可知，该齿轮为机床传动转速用，由表10.4
精度等级为 3～8级范围。
计算齿轮的圆周速度：

## Slide 27
根据 v = 6.2m/s ,直齿齿轮，查表10.5得平稳性精度等级为
由于该齿轮的运动精度要求不高，传递动力不大，故三项精度要求均取7级。
7 级。
图样上标注为: 7 GB/ T 10095. 1 ~ . 2。

## Slide 28
(2) 确定齿轮的必检参数及其允许值
0.038
±0.012
0.016
由 d1=m z =2.75×26= 71.5和7级精度， 查表10.1得
运动精度：齿距累积总偏差允许值FP =
(一般不需检验齿距累积偏差FPK)
平稳性精度：① 单个齿距偏差允许值 fpt=
② 齿廓总偏差允许值Fα=
0.017 (下页表10.2)
载荷分布均匀性：螺旋线总偏差允许值Fβ=
2008）
单个齿距偏差
齿距累积
总偏差FP
齿廓总偏

## Slide 29
0.017
由 d1=m z =2.75×26= 71.5、b1 = 28和精度等级为7级，查表10.2得
载荷分布均匀性：螺旋线总偏差允许值Fβ=
2008)
总偏差

## Slide 30
(3) 确定最小法向侧隙和齿厚的上、下偏差
由 式（10.2）：
① 计算最小法向侧隙

## Slide 31
② Esns的计算

## Slide 32
由 表10.8 得 fa =
0.027

## Slide 33
③ Esni 的计算
由表10.1 得 Fr=
由 表10.7 得 br =
由 式（10.7 ）
= 0.074 (表3.2)
IT9
0.03

## Slide 34
(4) 计算公法线的公称长度及其上、下偏差
① WK 计算
由 式（10.17 ）
由 式（10.16）

## Slide 35
② 计算 Ebns、Ebni
由 式（10.8～10.9）
则在图样上标注为

## Slide 36
(5) 确定齿坯精度
① 内孔 （基准孔）
尺寸公差由 表10.10 得
IT7
E
E

## Slide 37
由 表(10.10) （取下面两式中小值）得
内孔的圆柱度公差
内孔的圆柱度公差为 t = 0.002

## Slide 38
尺寸公差 由表10.10得
顶圆中径为da = m(z1+2)
= 2.75(26+2) = 77
② 齿顶圆
若顶圆为加工和测量基准时
IT8

## Slide 39
顶圆的圆柱度公差（同内孔）
顶圆径向圆跳动公差由表10.10 得

## Slide 40
③ 径向基准面Sr
由于齿顶圆作为加工和测量基准，因此，不必另规定径向基准面。
④ 轴向基准面Si
轴向基准面的轴向圆跳动公差由表10.10 得

## Slide 41
由 表10.11得
齿面表面粗糙度轮廓Ra的上限值为
⑤ 表面粗糙度轮廓
1.25μm。
或 Rz 的上限值为 8.0 μm。
2008）

## Slide 42
(6) 未注尺寸公差为f 级，未注几何公差为K级
(7) 上述各项公差要求的标注（ 见下页 图10.15 ）
内孔表面粗糙度轮廓Ra的上限值为
顶圆为
端面为
其余为12.5μm。
1.25μm，
2.5μm，
3.2μm，
由表10.12得

## Slide 44
返回到1

## Slide 45
10.4 齿轮精度检测
齿轮精度的检测包括齿轮副和 单个齿轮的检测。以下主要讲述单个齿轮的检测。
10.4.1 齿轮径向跳动的测量
齿轮径向跳动通常在摆差测定仪上进行，如图10.16所示。
图10.16 齿轮径向跳动测量
被测齿轮装在心轴上并顶在仪器前、后顶尖间，由带测头的指示表依次测出各齿间的示值。其最大与最小示值之差为齿轮径向跳动误差 。即

## Slide 46
10.4.2 齿轮齿距偏差的测量
齿轮齿距偏差的测量可分绝对测量法和 相对测量法两类。
1. 齿距偏差的绝对测量法
齿距偏差的绝对测量法是直接测出各齿轮的齿距角偏差，然后换成线值，其测量原理如图10.17所示。
图 10.17绝对法测量齿距偏差
1—被测齿轮，2—分度盘，
3—显微镜， 4—测量杆
5—指示表。
被测齿轮1同轴地装在分度盘2上，其每次转角由显微镜3读取。被测齿轮的分度定位由测量杆4和指示表5完成。
测头在分度圆附近与齿面接触，每次转角都由指示表指零位，然后依次读取各齿距的转角。
绝对法测量齿距偏差数据处理见表10.13所示。

## Slide 47
表10.13 绝对法测量齿距偏差数据处理示例
由表10.13得:角齿距累积总值偏差

## Slide 48
将上述结果按下式换算成线值，即
① 齿距累积总偏差为
② 单个齿距偏差为
③ 齿距累积偏差为

## Slide 49
2. 齿距偏差的相对测量法
齿距偏差的相对测量法一般是在万能测齿仪或齿距仪上测量，如图10.18所示为齿距仪测量齿距偏差。
图10.18 齿距仪测量齿轮偏差
1—齿距仪， 2—活动测头，3—固定测头，
4—定位杆， 5—锁紧螺钉，6—锁紧螺钉，
7— 指示表 8—锁紧螺钉。
齿距仪的测头3、测头2与指示表7相连。测量时，把齿距仪与被测齿轮平放在检验平板上用两个定位杆4顶在齿轮顶圆上，调整测头2和3，
使其大致在分度圆附近接触，以任一齿距作为基准齿距并将指示表调为零。然后逐个齿距进行测量，得到相对基准齿距的偏差，再求其平均值。见表10.14示例。

## Slide 50
表10.14相对法测量齿距偏差数据处理示例
由表10.14可得齿距累积总偏差为

## Slide 51
10.4.3 齿廓偏差的测量
齿廓偏差的测量也叫齿形测量，通常在渐开线检查仪上进行测量。如图10.19为单盘式渐开线检查仪测量示意图。
1—被测齿轮 2—基圆盘
3—直尺 4—滑板 5—丝杆
6—杠杆 7—指示表
图10.19 单盘式渐开线检查仪
该仪器用比较法测量齿形偏差，即被测齿轮的齿形与理论渐开线齿形进行比较，从而测出测出齿形偏差。
测量方法：① 被测齿轮1与可更换的基圆盘2（其直径=被测齿轮的理论基圆直径）装在同一轴上，并与滑板4上的直尺3相切，加一定的接触力。
② 转动杠杆5使滑板4移动时，直尺3与基圆做纯滚动，此时齿轮也同步转动。

## Slide 52
③ 装在滑板4上的杠杆6一端为测头，它与被测齿面接触，其接触点刚好在直尺3与基圆盘2相切的平面上。
1—被测齿轮 2—基圆盘 3—直尺 4—滑板 5—丝杆 6—杠杆 7—指示表
图10.19 单盘式渐开线检查仪
接触点走出的轨迹为理论渐开线，若齿面存在齿形偏差，在测量中测头就产生附加位移，此位移可通过指示表7读出。
返回到1

## Slide 53
10.4.4齿向偏差和螺旋线偏差测量
1. 直齿圆柱齿轮
对于直齿圆柱齿轮，其螺旋线总偏差也称齿向偏差ΔFβ可用如图10.20所示方法测量。
被测齿轮同测量心轴装在具有前、后顶尖的仪器上，将测量圆棒【其直径=1.68m(模数）】放入齿槽，并与齿面接触。
在图10.20中1的位置校正顶尖的安装误差。在2的位置上测量圆棒两端高度差Δh。 设齿宽为b 、圆棒 两端测点距离为 l ,则齿向偏差ΔFβ为
图10.20圆柱直齿轮齿向偏差测量示意图

## Slide 54
2. 斜齿圆柱齿轮
对于斜齿轮可在导程仪或螺旋角测量仪上测量，图10.21为导程仪测量斜齿轮螺旋线总偏差示意图。
图10.21导程仪测量斜齿轮螺旋
线偏差示意图
1—滑板 2—正弦尺 3—指示表
4—被测齿轮 5—滑板
6—圆盘 7—测头
测量方法：① 沿被测齿轮轴线方向移动滑板1时，其上正弦尺2带动滑板5做径向运动。
② 滑板5又带动与被测齿轮4同轴的圆盘6转动，从而使被测齿轮与圆盘同步转动。
③ 装在滑板1上的测头7相对于被测齿轮4来说，其运动轨迹为理论螺旋线。

## Slide 55
④ 理论螺旋线与被测齿轮齿面的实际螺旋线进行比较即可从指示表上读取螺旋线总偏差，或由记录器画出偏差曲线如图10.6所示。
图10.6 测量螺旋线偏差记录图
记录器画出的偏差曲线
返返回到2

## Slide 56
10.4.5 法线长度的测量
测量公法线长度可以求出公法线长度变动量ΔFW和公法线长度偏差ΔEbn。
1. 图10.22（a）为用公法线千分尺测量公法线长度。
（1） 计算卡量齿数 k
对直齿轮 k 按下式计算
（2） 测量
理论上应沿齿轮一周测出所有公法线长度值。为简便起见，在圆周均布测6个公法线长度即可。

## Slide 57
2. 图10.22（b）为用公法线指示卡规测量公法线长度。
1—测微表 2—拔销 3—固定框架 4—套筒
5—本体 6—手柄 7—调节测头
8—活动测头 9—片弹簧 10—杠杆
图10.22
（1）在卡规本体上有两个平面测头7和8（活动的）通过片弹簧9及杠杆10与测微表1相连。固定测头7可在本体圆柱5上调整轴向位置并紧固。
（2）测量时，把固定框架3从本体5拧下，插入套筒4的开口中，拧动调节测头7的轴向位置。
（3）调整卡规零位。用组合量块的长度等于公法线理论长度调整卡规的零位。
（4）测量时按计算的卡量齿数进行测量，摆动卡规从测微表上读取的数值即为ΔEbn 。 ΔFW 的求法同上。
返返回到2

## Slide 58
10.4.6 齿厚的测量
齿轮齿厚一般可用齿厚卡尺测量，如图10.23所示，也可用精度更高的光学仪器测量。

## Slide 59
7.4.7 单面啮合综合测量
图10.24 光栅式单啮仪示意图
该单啮仪由两个圆光栅盘建立的标准转动，被测齿轮与标准蜗杆单面啮合组成实际传动。
电动机通过传动系统带动标准蜗杆和圆光栅盘Ⅰ（高频）转动，标准蜗杆带动被测齿轮及其同轴上的圆光栅盘Ⅱ（低频）转动。
光栅Ⅰ和光栅Ⅱ分别通过信号发生器Ⅰ 和通过信号发生
器Ⅱ将标准蜗杆和被测齿轮的角位移转变成电信号，并根据标准蜗杆头数k及被测齿轮齿数 z 通过分频器，将高频信号（f1）

## Slide 60
作z分频，低频信号（f2）作k分频，于是将光栅Ⅰ和Ⅱ发出的脉冲信号变成同频信号。
图 10.24
被测齿轮的偏差以回转角误差形式反应出来，此回转角的微小角位移变为两信号的相位差。两信号输入比相器进行比相后输入电子记录器中记录，便可得到被测齿轮偏差曲线如图10.24（b）所示。
返返回到2

## Slide 61
10.4.8 双面啮合综合测量
在齿轮双啮仪上可测得径向综合总偏差和一齿径向综合偏差。图10.25所示为双啮仪原理图。
被测齿轮安装在固定拖板1的心轴上，测量齿轮安装在浮动拖板2的心轴上，在弹簧力的作用下，被测齿轮与测量齿轮双面紧密啮合，此时中心距为双啮中心距 a" 。
由于被测齿轮时存在加工误差，在转动被测齿轮，带动测量齿轮转动时，中心距 a"发生变化，此变化通过测量台的移动传到指示表或由记录器画出偏差曲线，如图10.8所示。
a″

## Slide 62
或者从偏差曲线上读取：
测量齿轮的精度要比被测齿轮精度高4级，这样测量齿轮误差可以忽略不计。
a″
返返回到2

## Slide 63
作业: 思考题4、7，作业题 1
本 章 重 点:
1.齿轮传动的四个使用要求及其概念；
2.评定齿轮精度、侧隙的必检参数及其概念；
3.齿轮和齿轮副的精度等级及其偏差值；
4.齿轮精度设计的内容及其设计的基本方法；
5.齿轮精度等级和侧隙在图样上的标注方法。
返返回到2

## Slide 64
作业题解释
1.某减速器中一对圆柱齿轮，m=5，z1=20，z2=60，α=20°，x=0，b1=50，n1=960r／min，两轴承孔距L=100，齿轮为钢制，箱体为铸铁，单件生产，试确定：
（1）齿轮必检参数的精度等级；
（2）必检参数及其允许值；
（3）齿厚上、下偏差或公法线长度上、下偏差；
（4）齿轮箱体精度要求及允许值；
（5）齿坯精度要求及允许值；
（6）未注尺寸公差为 m 级、末注几何公差为 K 级；
（7）将上述各项要求标注在齿轮零件工作图上。
返返回到2

## Slide 65
2008）
齿距累积
总偏差FP

## Slide 66
2008）
螺 旋 线 总 偏 差
2008)

## Slide 67
2008）
一齿径向综合偏差
径向综合总偏差

## Slide 69
2008）

## Slide 70
2008）

## Slide 72
2008)

## Slide 73
返回到1
返返回到2