## Slide 1
第11 章 尺寸链的精度设计基础
内 容 提 要-----------------------------------------------------------------(2)
11.1 尺寸链的基本概念 ---------------------------------------------------(4)
11.1.1 尺寸链的定义和特征 --------------------(4)
11.1.2 尺寸链的组成和分类 --------------------(6)
11.1.3 尺寸链图及其画法 ------------------（8）
11.1.4 尺寸链的计算 ----------------------------(12)
11.2 极值法计算尺寸链 ---------------------------------------------------(13)
11.2.1 基本步骤和计算公式 --------------------(13)
11.2.2 正计算（校核计算）--------------------（17）
11.2.3 中间计算(工艺尺寸计算) ------------------（24）
11.2.4 反计算（设计计算） --------------------（30）
作业: 思考题2、5， 作业题 1、2、 3----------------------------------(42)
本章重点-----------------------------------------------------------------------(42)
作 业 题 解 释-----------------------------------------------------------------(43)
11. 3 用概率法计算尺寸链 --------------------------------（46）

## Slide 2
内 容 提 要:
1.尺寸链的定义、组成和分类；
2.尺寸链图的画法与封闭环和增、减环的判别方法；
3.尺寸链的计算种类和计算方法；
4. 用极值法和用概率法计算尺寸链。

## Slide 3
第11章 尺寸链的精度设计基础
机械精度设计，就是零件、部件、整机的精 度设计。
零件
根 据 机 器 机械 精 度 要 求
整 机 或 部 件 的 精 度
计算
分配
保证零件的精度
达到
满足
尺寸链理论就是协调它们之间的公差关系，合理地确定各零件的T尺和t几何→提高产品性能的价格比。

## Slide 4
11.1 尺寸链的基本概念
11.1.1 尺寸链的定义和特征
在机器装配或零件加工过程中，由相互连接的尺寸形 成的尺寸组，该尺寸组称为尺寸链。
1. 定义：
图11.1 零件尺寸链
如图11.1中由尺寸A1、A2和A0形成一个零件尺寸链。

## Slide 5
2.特征
封闭性: 由 一系列相互关联的尺寸连接成
的封闭回路。
函数性：尺寸链中的尺寸彼此间具有一定的
函数关系。
图11.2 装配尺寸链

## Slide 6
1 .组成：
A0 装配或加工后
自然形成 的尺寸。
减环：
Ai(-) (n-m-1)
环 — 尺寸
封闭环：
A0( 1)
组成环：
Ai (n-1)
Ai(-)↑或↓
环
（n）
11.1.2 尺寸链的组成和分类
增环：
Ai (+) (m)
Ai (+)↑或↓
A0 ↑或 ↓
A0 ↓或 ↑
其他环
不变时
其他环
不变时

## Slide 7
2. 分类
(1) 按应用
场合分
零件尺寸链 :
装配尺寸链 ：
工艺尺寸链：
(2) 按环的相
互位置分
直线尺寸链 :
平面尺寸链 :
空间尺寸链 :
全部Ai为同一零件的设计尺寸。
全部Ai为不同零件的设计尺寸。
全部Ai为同一零件的工艺尺寸。
返回目录

## Slide 8
11.1.3 尺寸链图及其画法
1. 尺寸链图：
从基准开始，按加工或装配顺序，依次画出各环，环与环不间断形成一个封闭的迴路图。
尺寸链图是指组成环和封闭环的尺寸形成的一个封闭回路图。
2. 尺寸链图的画法：
图11.2
例11.1 请画出图11.2的尺寸链图。
图11.4尺寸链图
A1
A0
A2
A3
车床床身导
轨面为基准

## Slide 9
3. 封闭环A0、增环Ai (+)和减环Ai (-)的判断
A0：加工或装配后自然形成的尺寸。
Ai (+)、Ai (-)：按箭头的方向判断。
Ai 的方向与封闭环A0的方向相反为Ai (+)。
Ai 的方向与封闭环A0的方向相同为Ai (-) 。
箭头的画法( 见图11.4)：
在首先在A0上面任意指向画一箭头，然后在各组成环上面画箭头，使所画各箭头依次彼此头尾相连。
图11.4尺寸链图
A1
A0
A2
A3

## Slide 10
（1）镗孔A1，（2）插键槽A2，（3）磨内孔A3。
解：（1）按加工顺序画尺寸链图。
(2) 判断 A0、Ai (+)、Ai (-)：
例11.2加工顺序（见图11.5）：
o
A1/2
A3/2
A2
A0

## Slide 11
口诀：
(1) 制造先后确定好，闭环才能找得到，
(2) 依次画出尺寸线，环环相连且勿断，
(3) 按照顺序画箭头，根据异同定增减，
基准重要；
对称取半；
彼此相关。
返回目录

## Slide 12
11.1.4 尺寸链的计算
1. 计算方法
极值法 (完全互换法)
概率法 (大数互换法)
2. 计算分类
正计算 (校核计算) ：根据组成环的公称尺寸及极限偏差，
求封闭环的公称尺寸和极限偏差。
中间计算(工艺尺寸计算)：根据封闭环和某些组成环的公称
尺寸及极限偏差，求某一组成环的公称尺寸和极限偏差。
反计算(设计计算) ：根据封闭环的公称尺寸和极限偏差及各
组成环 的公称尺寸，求各组成环的极限偏差。
上极限尺寸
下极限尺寸
T尺寸
平均尺寸
返回目录

## Slide 13
11.2 极值法计算尺寸链
11.2.1 基本步骤和计算公式
1. 基本步骤
(2) 判断封闭环A0、增环Ai(+)和减环Ai (-)
(3) 按极值法计算公式进行封闭环或组成环
数值的计算。
(4) 校核计算结果
(1) 画尺寸链图

## Slide 14
2. 计算公式
(1) 封闭环的公称尺寸
(2) 封闭环的极限尺寸
封闭环的公称尺寸等于增环的公称尺寸之和减去减环的公称尺寸之和。

## Slide 15
(3) 封闭环的 极限偏差
ES0 = A0max－A0

## Slide 16
(4) 封闭环的公差
封闭环的公差等于所有组成环的公差之和。
T0 = ｜ES0 - EI0｜
T0一定，
所以设计时应遵循最短尺寸链原则。
返回目录

## Slide 17
根据组成环的公称尺寸和极限偏差，计算封闭环的公称尺寸及其极限偏差。
11.2.2 正计算（校核计算）
例11.3 图11.7 加工顺序为:
试求壁厚N。
正计算的目的是 校核图样上 标注的各组成环的公称尺寸和极限偏差，在加工后是否能满足总技术要求，即验证设计的正确性。
N

## Slide 18
解 (1) 画尺寸链图
按加工顺序画尺寸链图为：
壁厚是车外圆、镗孔后形成的。
内、外圆的同轴度公差作线性尺寸（组成环）A3处理。
A1/2
A0
A3
N
A2/2

## Slide 19
(3) 计算 ：按式（11.1）、式（11.4）和式（11.5）计算
= 70/2+0–60/2= 5
= (–0.02)+(+0.01) – 0 = – 0.01
=(– 0.04)+(– 0.01) –(+0.03)= – 0.08
A1/2
A0
A3
A2/2

## Slide 20
(4) 校核计算结果
∴ 计算无误，则壁厚 为
= 0.02+0.03+0.02= 0.07
= 0.07
∵ ES0＝－0.01 ， EI0＝－0.08
A1/2
A0
A3
A2/2

## Slide 21
例11.4 图11.8
试画出滑块与导轨大端右侧接触时，滑块与导轨小端面右侧和左侧间隙的尺寸链图。
解：导轨、滑块均为对称零件，
设导轨对称度为A5,滑块对称度为A6。
图11.8 导 轨
图11.8 滑 块

## Slide 22
(1) 小端右侧间隙尺寸链图画的顺序为(导轨和滑块大端右侧面为基准)：
A4
A2
A3
A1
基准
A5
A4/2
A2/2
A0
A1/2
A3/2
A6

## Slide 23
(2) 小端左侧间隙尺寸链图画的顺序为（画法同上）：
A1
A4
A2
A3
0.14 B
0.1 C
B
C
基准
返回目录

## Slide 24
11.2.3 中间计算(工艺尺寸计算)
根据封闭环的公称尺寸和极限偏差及部分组成环的公称尺寸和其极限偏差，
计算某一 个组成环的公称尺寸及其极限偏差。
【例11.5】 加工一轴套如图11.7 （a）,加工顺序为:
解 （1）该题计算方法完全同
例11.3。不同的是：本题求组成环A2的公称尺寸和极限偏差。不是求封闭环A0。尺寸链图也相同，见右图。
A1/2
A0
A3
A2/2

## Slide 25
A1/2
A0
A3
A2/2

## Slide 26
校核结果无误，所以内孔半径为
（3）校核计算结果

## Slide 27
例11.6 在轴上铣一键槽，如 图11.6 （a）所示，加工顺序为：

## Slide 28
解：(1) 画尺寸链图
(2) 判断A0、Ai(+)、Ai(-)
磨后形成的尺寸为封闭环A0。
从基准轴线开始按加工顺序画尺寸链图。
0
A1/2
A3/2
A2
A0
增环为A2和A3/2，减环为A1/2。
在A0上面任意指向画一箭头，使所画各箭头依次彼此头尾相连。

## Slide 29
校核结果计算无误，
(3) 按式(11.1)、（11.4）和式（11.5）求A2
(4) 校核计算结果
公称尺寸：A2= A0 +A1/2 - A3/2 = 62.25
A0=(A2+A3/2)-A1/2
返回目录

## Slide 30
11.2.4 反计算（设计计算）
根据封闭环的公称尺寸和上、下偏差以及组成环的公称尺寸。
1. 计算各组成环公差的方法
(1) 相等公差法
计算各组成环的公差和上、下极限偏差。
各组成环公差相等

## Slide 31
(2) 相同公差等级法
得公差等级
得各组成环的公差值。
设各组成环公差等级相等，即
查表3.1
根据组成环公称尺寸Di查表3.2

## Slide 32
2. 确定各组成环的上、下极限偏差
组成环的上、下极限偏差按“偏差向体内原则”确定。
对包容面（即孔）：
下极限偏差为零（EI=0)。
对被包容面（轴）：
上极限偏差为零（es=0)。
如：

## Slide 33
例11.7 图11.10为对开齿轮箱的一部分。
解：(1) 画尺寸链图
计算各组成环的公差和上、下偏差。
按装配顺序画尺寸链图如下。
A0=1~1.75, A1=101、A2=50、A3=A5=5、A4=140。
A1
A2
A5
A4
A3
A0
例11.7 的尺寸链图

## Slide 34
(2) 判断A0、Ai(+)、Ai(-) (见尺寸链图）
(3) 计算各组成环公差和上、下偏差
① 确定协调环：
选A4为协调环
A1
A2
A5
A4
A3
A0
例11.7 的尺寸链图
在尺寸链图中各个环上画箭头,
由装配图可见
装配后自然形成的间隙A0为封闭环。
增环为：
减环为：
使所画各箭头依次彼此头尾相连。

## Slide 35
② 计算封闭环的公称尺寸 A0、极限偏差ES0、EI0及公差T0
= (101+50)–(5+140+5) = 1
=1.75–1= +0.75
=1–1 = 0
= | (+0.75)–0 |
= 0.75
A1
A2
A5
A4
A3
A0
例11.7 的尺寸链图

## Slide 36
③ 计算Ti (用相等公差法)
按式(11.6) 计算协调环公差为
根据加工的难易和尺寸大小进行调整为：
A1
A2
A5
A4
A3
A0
例11.7 的尺寸链图

## Slide 37
④ 确定除“协调环”外所有组成环的上、下极限偏差
⑤ 用中间计算方法计算协调环A4的上、下极限偏差
根据“偏差向体内原则”确定各组成环的上、下极限偏差为

## Slide 38
(4) 校核计算结果
计算无误，所以各尺寸为
由计算可见，相等公差法比较简单，但要求有经验，否则，主观随意性太大。

## Slide 39
下面用相同等级法解例11.7。
用相同等级法解例11.7的基本步骤同上。
（1）用相同等级法求组成环的公差
根据式（11.8）和各组成环的公称尺寸，求平均公差等级系数a平均
A1（D1）=101、 A2 （D2） =50、 A3 （D3） = A5 （D5） = 5、 A4 （D4） =140 代入式（11.8）
查表11.1

## Slide 40
根 据 a平均 = 97
各组成环（除协调环外）的公差为11级（a=100）
查表3.1
查表3.2
协调环公差为

## Slide 41
（2）确定各组成环的极限偏差
同样，按“偏差向体内原则”确定各组成环的极限偏差。
除协调环外，各组成环均为标准公差和极限偏差，方便合理。
极值法可以保证完全互换，而且计算简单。它一般用于3~4个环，或精度要求不高的场合。
对于精度要求较高、环数较多的尺寸链，采用概率法比较合理。

## Slide 42
作业: 思考题2、5， 作业题 1、2、 3
本章重点:
1.尺寸链图的画法；
2.尺寸链的组成以及封闭环和增减环的判别方法；
3.极值法解尺寸链的基本计算公式；
4.极值法计算尺寸链—正计算和中间计算。
返回目录

## Slide 43
作 业 题 解 释

## Slide 44
2.上题外圆镀铬时，镀层厚度是多少才能保证壁厚为5±0.05。
A1
A2
A3
A3=5±0.05
求 A2 = ？

## Slide 45
返回目录

## Slide 46
11. 3 用概率法计算尺寸链
设形成尺寸链的各组成环视为一系列独立的随机变量。
假定各组成环的尺寸都按正态分布,则封闭环也必按正态分布。由第 2 章中的误差理论可知,随机误差应按方和根法合成,故式(11.6) 将变成
11. 3. 1 概率法计算尺寸链的基本步骤和计算公式
概率法(大数互换法) 是根据概率论的基本原理对尺寸链进行计算的方法。用概率法进行尺寸链计算和用极值法进行尺寸链计算的基本步骤是相同的,只是使用的有些数学关系式不同。
即封闭环的公差为各组成环公差平方和的平方根。
(11.9)

## Slide 47
又假定各组成环尺寸分布中心都与公差带中心重合,如图11.11 所示。于是各组成环的公称尺寸及极限偏差(,)可改写为
＋
封闭环的公称尺寸及极限偏差也改写为
＋
极值法式（11.1）
上式两边分别减去式（11.1）两边得

## Slide 48
式中 —— 尺寸链中第i 个增环的公差带中心至
其公称尺寸的偏差量;
—— 尺寸链中第i 个减环的公差带中心至
其公称尺寸的偏差量。
有时上述参量的下角标中注有 2 等符号,它们表示了尺寸链中有关环的上述参量值,如 分别表示环2 、 的公差带中心至其公称尺寸的偏差量。
返回目录

## Slide 49
例 11. 8 试用概率法解例11. 3题。
解 (1) 画尺寸链图
例11.3 图11.7 加工顺序为:
试求壁厚N。
N
图11.7
A1/2
A0
A3
A2/2
图11.7 （b) 尺寸链图
(2) 确定封闭环
(3) 确定增环和减环
以上三步的解法同例 11.3
11.3 .2 正计算（校核计算）

## Slide 50
(4) 计算壁厚的公称尺寸及其上、下偏差
① 将组成环写成对称偏差形式,并确定各组成环的公差带至其公称尺寸的偏差和公差
A1/2
A0
A3
A2/2
图11.7 （b) 尺寸链图
增环：/2==35+（-0.03）
则有 ==-0.03
=0.02
=00.01=0+0，则有
==0
=0.02
减环：/2==30+（+0. 则有
==+0.015
=0.03
② 求封闭环的公称尺寸【根据式（11.1）】
=(+) - 35+0-30=5

## Slide 51
③ 求封闭环的公差带至其公称尺寸的偏差【由式（10.10）】
=[(-0.03)+0]-(+0.015)=-0.045
④ 求封闭环公差【由式（10.9）】
= =
= 004
⑤ 将封闭环尺寸整理成用极限偏差表达的形式
= 5+(-0.045)=4.9550.02=
(5) 校核计算结果
= - = (-0.025)-(-0.065)=0.04
0.04

## Slide 52
校验结果说明计算无误,所以壁厚为
=
上面结果与极值法求得的结果 = (见例 11.3) 比较,可以看出,在组成环公差未改变的情况下,应用概率法解尺寸链使封闭环的公差缩小了,即提高了使用性能。
返回目录

## Slide 53
11.3 .3 中间计算（工艺尺寸计算）
例 11. 9 试用概率法解例11. 6 题。
解 (1) 画尺寸链图
(2) 确定封闭环
(3) 确定增、减环
以上三步的解法同例 11.6。

## Slide 54
例11.6 的尺寸链图
(4) 计算铣键槽的深度的公称尺寸和上、下偏差
① 将已知环写成对称偏差形式,并确定各环的公差带中心至其公称尺寸的偏差和公差
封闭环: = =62+(-0.15)
则有
=-0.15， = 0.3
增环: ==35+(-0.015) 则有
=-0.015， = 0.03
为要求的增环尺寸。
减环: ==35.25+(-0.025) 则有
=-0.025， = 0.05

## Slide 55
例11.6 的尺寸链图
② 求 的公称尺寸 根据式（11.1）
=+ - 则有
= - + =
35.25 – 35 + 62 = 62.25
③ 求公差带中心至其公称尺寸的偏差
由式(10.10) =（+）-
= - + =
(-0.025) –(-0.015) +(-0.15) = -0.16
④ 求 的公差 根据式（10.9）=
则有=

## Slide 56
⑤ 把
=62.25+（-0.16）=62.09
（5）校验计算结果
由已知=
把计算结果代入式（10.9）
例11.6 的尺寸链图
=
=
= 0.3
校验结果说明计算无误,所以铣键槽的深度:
将上面结果与极值法求得的结果 (见例 11.6) 比较,可以看出,在相同条件下,应用概率法进行计算使组成环的公差扩大了,这对于加工比较有利。
返回目录

## Slide 57
11. 3. 4 反计算(设计计算)
例 11. 10 试用概率法解例11. 7 题。
解 (1) 画尺寸链图
(2) 确定封闭环
(3) 确定增、减环
以上三步的解法同例 11.7。

## Slide 58
(4) 计算各组成环的上、下偏差
① 选定为“协调环”
② 计算封闭环的公称尺寸和上、下偏差及公差。由式(11.1) 得
=+) - (++)=(101+50)-(5+140+5)=1mm
==1.75-1=+0.75
==1-1=0
==1.75-1=0.75mm
③ 确定各组成环公差
设各组成环的公差相等且等于平均公差值 ,根据式(11.9) 首先算出此时各组成环的平均公差值为
= =

## Slide 59
= =
同理,以为参考,按各组成环加工的难易程度,调整各环公差,并考虑选用标准公差表3.2，则有
=0.54
=0.39
==0.048
为了满足式(11.9) 的要求,应进行计算,即
=
0.34

## Slide 60
④ 确定除“协调环” 以外所有组成环的上、下偏差。
根据“偏差向体内原则确定上述组成环的上、下偏差
将已确定的环写成对称偏差形式,并确定各环的公差带
中心至其公称尺寸的偏差。
封闭环： = =1+ (+0.375) 则有 =+0.375
增环： = =101+ (+0.27) 则有 =+0.27
= =50+ (+0.195) 则有 =+0.195
=
则有 = = -0.024

## Slide 61
⑥ 计算“协调环”的公差带中心至其公称尺寸的偏差。
由式11.10) 计算之
⑦ 将“协调环”整理成用极限偏差表达的形式
因为: =(+)-(++)
所以: =(+)-(+)-
=（+0.27）+（+0.195）-(-0.048)-(+0.375)=+0.138
= 140+(+0.138) =140.138
=
(5) 校验计算结果
由已知条件可得
= - = 1.75-1= 0.75

## Slide 62
=
=
由确定的结果,根据式(11.9)得
=0.75
校验结果说明计算无误,所以各组成环尺寸为
=, , = =
利用极值法与概率法计算出的结果比较,如表 11.2 所示。
很显然,在满足同一封闭环公差要求的情况下,用概率法比用极值法放大了各组成环的公差,从而使加工成本降低。
返回目录