## Slide 1
第 12 章 机 械 零 件 的 精 度 设 计
内 容 提 要------------------------------------------------(2)
12.1 典 型 零 件 的 精 度 设 计--------------------------(3)
12.1.1 齿轮的精度设计------------------------------(5)
12.1.2 轴 的 精 度 设 计----------------------------(31)
12.1.3 箱体的精度设计-----------------------------(42)
12.2 装配图上标注的尺寸和配合代号-----------------(55)
12.2.1 减速器中重要结合面的配合尺寸 ---------(56)
12.2.2 特性尺寸 ----------------------------------------(62)
12.2.3 安 装 尺 寸---------------------------------------(63)
12.1.4轴承端盖的精度设计-------------（52）

## Slide 2
内 容 提 要
1. 机械零件精度设计的内容及选用。
2. 圆柱齿轮精度设计的内容及选用：
（1）单个齿轮的精度设计内容及选用。
（2）齿轮坯的精度设计内容及选用。
（3) 齿轮副的精度设计内容及选用。
3. 轴的精度设计内容及选用。
4. 齿轮减速器箱体的精度设计内容及选用。
5. 轴承端盖的精度设计。
6. 装配图上标注的尺寸和配合代号。

## Slide 3
12.1 典 型 零 件 的 精 度 设 计
以一级圆柱齿轮减速器(图12.1所示)的主要零件为例，来说明机械零件的精度设计的具体过程和方法，以便为后续课打下基础。

## Slide 4
从动齿轮宽度 b = 60mm ,其基准孔的公称尺寸为58mm,滚动轴承孔的跨距 L = 100 mm, 齿轮为钢
制，箱体材料为铸铁。
返回目录

## Slide 5
12.1.1 齿轮的精度设计
齿轮精度
设计内容
齿轮的精度等级及齿轮必检偏
差项目及其允许值
(2) 齿轮和齿坯的尺寸精度
(3) 齿轮和齿坯的几何精度
(4) 齿轮和齿坯的表面粗糙度轮廓

## Slide 6
1. 确定齿轮的精度等级
确定齿轮精度等级的方法采用类比法。.由表10.4可得
一般减速器用齿轮精度等级为6~9级。
计算齿轮圆周线速度，确定其平稳性精度。

## Slide 7
从动轮转速为
从动轮分度圆直径为

## Slide 8
根据v = 4.6 m/s查表10.5得平稳性精度为 :
8 级
运动精度要求不高，故也选8级；载荷分布均匀性精度一般不低于平稳性精度，我们选7级。

## Slide 9
2. 确定齿轮必检偏差项目及其允许值允许值
运动准确性:齿距累积总偏差 FP =
平稳性 : 单个齿距偏差 fpt =
齿廓总偏差 Fα =
根据d2=239、mn=3和8级精度查表表10.1得：
0.07
± 0.018
0.025
2008)
单个齿距偏差
齿距累积
总偏差FP
齿廓总偏差

## Slide 10
2008)
螺旋线总偏差
载荷分布均匀性：螺旋线总偏差 Fβ=
0.021
根据d2=239、齿宽b=60和7级精度查表10.2得：

## Slide 11
3. 确定齿轮的最小法向侧隙和齿厚上、下极限偏差
（1）最小法向侧隙
根据中心距a查表10.6。
用插入法得 jbnmin= 0.155mm。
2008)

## Slide 12
(2) 齿厚上、下极限偏差的计算
由表10.1和表10.2查得 fpt1=17μm, fpt2=18μm, Fβ=21 μm 和 L = 100 , b = 60 。
将上述数据代入上式(10.4)
由表10.8得
fa=31.5 μm。
① 上极限偏差：

## Slide 13
将上述数据:
代人式(10.5)得齿厚上极限偏差为

## Slide 14
② 下极限偏差：
由表10.7 求切齿径向进刀公差 br

## Slide 15
(3) 公法线长度及其上、下极限偏差的计算
对于中等模数的齿轮通常用公法线长度上、下极限偏差代替齿厚上、下极限偏差。
公法线长度按式（10.19）计算
端面分度圆压力角α t 为

## Slide 16
按式（10.21）计算引用齿数 z′
按(10.20式计算卡量齿数 k
则

## Slide 17
根据Esns=-0.1167、 Esni=-0.2297 和 Fr=0.056代入式（10.8）、式（10.9），可得公法线长度上、下极限偏差为
按计算结果，在图样上的标注为

## Slide 18
4. 确定齿坯精度
(1) 基准孔的尺寸公差和几何公差
根据齿轮精度等级查表10.10得基准孔 58的尺寸公差为
IT7
即58H7 =
E
E
① 基准孔的尺寸公差

## Slide 19
② 基准孔的几何公差
根据表10.10得基准孔的圆柱度公差为
0.003

## Slide 20
(2) 齿顶园的尺寸公差和几何公差
① 齿顶园的尺寸公差
由表10.10得齿顶园（作基准）的尺寸公差为
IT8

## Slide 21
② 齿顶园的几何公差 （根据表10.10）
齿顶园的圆柱度公差值为：
得齿顶圆对基准孔轴线的径向圆跳动公差为
如果齿顶园不做基准时，其尺寸公差带为h11,图样上不必给出注出几何公差。
0.021

## Slide 22
(3) 基准端面的圆跳动公差
由表10.10得基准端面对基准孔轴线的轴向圆跳动公差为
基准端面直径取228(小于齿根圆直径 4~5 mm)。

## Slide 23
（2） 轴线平行度偏差
由式（10.11）得垂直平面上的平行度偏差最大值为
由式（10.10）得轴线平面上的平行度偏差最大值为
5. 确定齿轮副精度
（1） 齿轮副中心距极限偏差
由表10.8查得 fa=±0.0315
则在图样上标注为

## Slide 24
6. 确定齿轮内孔键槽尺寸及其极限偏差
齿轮内孔与轴结合采用普通平键正常联结。
根据齿轮内孔为 58查表8.1，
键槽宽度公差带为16JS9 = 16±0.0215, t2 = 4.3,
图上尺寸标注为

## Slide 25
键槽配合表面的中心平面对基准孔轴线对称度公差取8级和 b = 16,查表4.16得
对称度公差值为 t = 0.02。
表4.16

## Slide 26
7. 确定齿轮各部分的表面粗糙度轮廓参数值
（1）齿面表面粗糙度轮廓参数值(表10.11）：
齿面表面粗糙度为 Ra≤1.25μm

## Slide 27
（2）基准孔表面粗糙度轮廓参数值（表10.12）：
Ra的上限值为
1.25~2.5μm 取2 μm。

## Slide 28
(3) 基准端面和顶圆表面粗糙度轮廓参数值(表10.12）：
取3.2 μm。
(4) 键槽
（5）其余表面粗糙度轮廓参数值： Ra≤12.5μm。
基准端面和顶圆Ra的上限值为2.5~5μm
配合表面粗糙度轮廓参数值：Ra≤3.2μm；
非配合表面粗糙度轮廓参数值： Ra≤6.3μm。

## Slide 29
8. 确定齿轮的未注尺寸公差和未注几何公差
（1） 未注尺寸公差按GB/T1804给出公差等级
中取中等级m 。
（2） 未注几何公差按GB/T1184给出公差等级
中取中等级K 。
9. 齿轮工作图( 在下页)

## Slide 30
返回目录

## Slide 31
12.1.2 轴 的 精 度 设 计
轴类零件的精度设计应根据与轴相配合零件（如滚动轴承、齿轮等）对轴的精度要求，合理地确定轴的各部位的尺寸公差、几何公差和表面粗糙度参数值。
我们以图12.1减速器的输出轴为例来说明轴的精度设计。
Φ55
45
52
55
58
Φ62

## Slide 32
55
45
52
55
58
65
1. 确定尺寸精度
（1） 55（与普通级级轴承内圈配合）轴颈尺寸公差带
轴承工作时承受定向负荷作用。内圈与轴一起转动，故内圈承受旋转负荷。根据表6.3 得两轴颈的公差带代号为55k6 。
E
55k6
E
计算轴承承受载荷类型:
= 1804（1320）/86500 = 0.021<0.06

## Slide 33
55
45
52
55
58
65
(2) 58（与齿轮基准孔的配合）轴径的尺寸公差带
根据齿轮最高精度等级为7级，查表10.10得齿轮基准内孔尺寸公差为IT7 ，与其配合的轴为IT6。
根据表3.10 可选轴的基本偏差代号为r,则轴的公差带代号为58r6 。其配合代号为58H7/r6。
E
58r6
E

## Slide 34
（3） 45（与IT9的齿轮基准孔的配合）轴径的尺寸公差带
55
Φ45
52
55
58
65
45n7
E

## Slide 35
(4) 58r6 和45n7轴上 的键槽宽度尺寸公差 带公差带
若都采用普通平键联结，根据表8.1得
58r6 轴上的键槽公差带为16N9。
45n7 轴上的键槽公差带为14N9。
55
45n7
52
55
58r6
65
14N9
16N9

## Slide 36
2. 确定几何公差
与轴承内圈配合表面要求圆柱度公差，按普通级 级轴承查表6.6, 得圆柱度公差值为0.005。
52
65
45 n7
E
58 r6
E
55 k6
E
55 k6
E
B
A

## Slide 37
(4) 为保证55、 58和45轴线与A－B同轴，应规定它们的径向圆跳动公差。根据齿轮精度为8级和式10.10得tr= 0.3FP=0.3×0.07=0.021,按尺寸大小类比法，得58的径向圆跳动公差tr= 0.022， 45的径向圆跳动公差tr= 0.017。
14N9
52
65
45 n7
E
58 r6
E
55 k6
E
55 k6
E
B
A
16N9
（5） 58和45轴上的键槽对称度公差，按8级查表4.16得公差值为0.02。

## Slide 38
3. 确定表面粗糙度轮廓参数值
52
65
55k6
45n7
58r6
55k6
（1）2－ 55k6轴颈表面粗糙度轮廓查表6.6 ,得Ra上限值为0.8μm；
65两端面Ra上限值为6.3 μm 。
（2） 45n7和58r6轴颈表面粗糙度轮廓Ra上限值为0.8 μm
(参考表5.7选取)。定位端面表面粗糙度Ra上限值分别为
3.2 和1.6 μm。
（3） 52轴颈与密封件接触，此表面表面粗糙度一般选Ra
上 限值为3.2 μm。

## Slide 39
(4) 45n7和58r6轴颈两键槽配合表面表面粗糙度轮廓一般 选Ra上限值为3.2 μm；键槽底部选6.3 μm。
(5) 该轴其他表面粗糙度轮廓Ra上限值选为
12.5 μm。
52
65
55k6
45n7
58r6
55k6

## Slide 40
4. 确定未注尺寸公差和未注几何公差等级
（1）确定未注尺寸公差按GB/T1804－m加工；
（2）确定未注几何公差按GB/T1184－K加工。
52
65
55k6
45n7
58r6
55k6

## Slide 41
5. 画出该轴的零件图并将述技术要求标注在图上
返回目录

## Slide 42
12.1.3 箱体的精度设计
箱体主要是起支撑作用，为了保证传动件的工作性能，箱体应具有一定要求的强度和刚度，还应具有规定的尺寸精度和几何精度。
以图12.1减速器中下箱体为例来说明箱体的精度设计。
特别是箱体上安装输出轴和齿轮轴的支撑轴承孔及其端面的尺寸精度和几何精度要求较高。
它们的尺寸精度和几何精度应根据齿轮传动精度要求，应规定：① 尺寸精度； ② 2—80和2—100中心距允许偏差； ③ 2—80和2—100轴线间的平行度公差； ④ 孔的同轴度公差； ⑤ 圆柱度公差等等。

## Slide 43
1. 确定尺寸精度
（1）确定轴承孔的公差带
由图12.1可见，2—80和2—100四孔与滚动轴承外圈配合，因此，四孔的公差带应由滚动轴承的精度、载荷大小和运转状态来确定。
轴承精度为普通级级，外圈承受定向轻负荷，根据表6.4得四孔公差带分别为
(2) 中心距允许偏差
齿轮副中心距a=150mm, 齿轮精度为8—8—7级，查表10.8得齿轮副中心距允许偏差为: fa=±31.5μm。
箱体中心距允许偏差为

## Slide 44
（3）螺纹公差带
根据表9.6 选取安装轴承盖的M8螺孔为中等级优先选用的公差带6H（可省略标注）;箱座右侧安装油塞的M16×1.5螺孔公差带6H。
安装油标的M12螺孔精度要求较低，选粗糙级公差带7H,
即M12－7H。
2. 确定几何公差
（1）箱体 2－ 80H7和2－ 100H7的几何公差
为了保证齿轮传动载荷分布均匀性，故要规定轴线平行度公差。
根据齿轮载荷分布均匀性精度为7级和式（10.10）、式（10.11）得（见本章齿轮精度设计）

## Slide 45
箱体轴线平行度公差一般同齿轮副轴线平行度公差：
② 2－ 80H7和2－ 100H7同轴度公差
为了保证配合性质的要求，对同一对（前后）孔应规定采用最大实体要求零形位公差给出同轴度公差。

## Slide 46
③ 2－ 80H7和2－ 100H7 圆柱度公差
根据公称尺寸和0级轴承查表6.5得：
80H7圆柱度公差为0.008；
100H7 圆柱度公差为0.01。
(2) 箱体结合面上螺栓孔的位置度公差
箱体盖和箱座用螺栓连接。因螺栓为M12,其连接的孔为Φ13，所以位置度公差为 t = 1,并采用最大实体要求。

## Slide 47
（3）箱体（与轴承盖配合的）两端面垂直度公差
两端面对孔的轴线垂直度公差取8级，查表4.15得0.08。
（4）箱体（与箱盖结合）表面的平面度公差
箱体表面的平面度公差取8级，查表4.13得 0.06。

## Slide 48
（5）固定轴承盖的螺纹孔位置度公差
固定螺钉为M8,通孔为9，则螺孔位置度公差为
该位置度公差以箱体端面为第一基准，以孔的轴线为第二基准，并采用最大实体要求。

## Slide 49
3. 确定表面粗糙度轮廓参数值
（1） 按表6.6 选取2－Φ80H7和2－Φ100H7孔表面粗糙度轮廓Ra上限值为1.6μm，其端面的表面粗糙度Ra上限值为3.2μm。
（2） 根据经验，箱盖与箱座结合表面的表面粗糙度轮廓Ra上限值为6.3μm，箱座底平面表面粗糙度轮廓Ra上限值为12.5μm。
（3） 其余表面的表面粗糙度轮廓Ra上限值为50μm。
4. 确定箱体未注尺寸公差和几何公差
（1）未注尺寸公差按GB/T1804－c加工；
（2）未注几何公差按GB/T1184－L加工。

## Slide 50
5. 将上述已确定的各项公差标注在箱体零件图上

## Slide 51
返回目录

## Slide 52
12.1.4轴承端盖的精度设计
1. 轴承端盖圆柱面的尺寸公差带
轴承端盖圆柱面的公差带根据轴承孔为基准来选择其公差带。轴承孔的公差带已经确定为H7。参考表12.2,得轴承端盖圆柱面基本偏差代号为 f
D
k、m、n
d
K、M、N
E
j
e
J
F
h
f
H
套筒孔的基本偏差代号
轴颈的基本偏差代号
轴承端盖圆柱面的基本偏差代号
轴承孔的基本偏差代号
表12.2 轴承端盖圆柱面、定位套筒孔的基本偏差
考虑加工成本，轴承端盖圆柱面的公差等级可以比轴承
孔低2级，因此两对轴承孔的轴承端盖圆柱面的公差带分别为
80f9 = 和100f9 =

## Slide 53
2. 轴承端盖上6个通孔的位置度公差
固定螺钉为6—M8，通孔为9，由式（4.38）位置度公差值为
3. 轴承端盖上主要接触面的表面粗糙度轮廓
轴承端盖100圆柱面（与箱体孔接触）和基准面A（与箱体端面接触）用类比法确定其表面粗糙度轮廓Ra的上限值都为3.2μm。其余北面表面的粗糙度轮廓Ra上限值为12.5μm。
4. 轴承端盖未注的尺寸公差和未注的几何公差均采用最低级，即未注尺寸为v级，未注几何公差为L级。
5. 轴承端盖零件图见图12.5所示。

## Slide 54
返回目录

## Slide 55
12.2 装配图上标注的尺寸和配合代号
在装配图上应
标注的尺寸
① 外形尺寸
② 特性尺寸 如传动件的中心距
③ 安装尺寸
④ 有配合性质要求的尺寸
在装配图上一
般应标注的
配合代号
① 孔、轴配合代号
② 花键配合代号
③ 螺纹副配合代号等

## Slide 56
12.2.1 减速器中重要结合面的配合尺寸
1. 圆锥滚子轴承与轴颈、箱体轴承孔的配合
（1） 对滚动轴承内圈、外圈分别与轴颈、外壳孔相配合时
(只需标注轴颈和外壳孔尺寸的公差带代号)
齿轮轴、输出轴上的轴颈的公差带代号分别为

## Slide 57
（2）箱体轴承孔的公差带代号分别为

## Slide 58
2. 轴承端盖与箱体轴承孔的配合
轴承端盖用于轴承外圈的轴向定位，它与外壳孔的配合，只要求装配方便，因此，宜选间隙配合。
由于外壳孔的公差带（H7）已经按轴承要求确定了。故应以外 壳孔为基准来选轴承端盖圆柱面的公差带代号。
轴承端盖圆柱面和定位套筒孔的基本偏差代号见表12.2所示。
D
k、m、n
d
K、M、N
E
j
e
J
F
h
H
套筒孔的基本偏差代号
轴颈的基偏差代号
轴承端盖的基本偏差代号
外壳孔的基本偏差代号
f
表12.2 轴承端盖圆柱面、定位套筒孔的基本偏差

## Slide 59
由表12.2 可确定本例中四处外壳孔与轴承端盖圆柱面的配合分别为
此处配合要求不高，所以，轴承端盖圆柱面的公差等级比孔可低2~3级。

## Slide 60
3. 套筒孔与轴颈的配合：套筒用于从动齿轮与轴承内圈的轴向定位。
根据已经确定的轴颈基本偏差（ k）→套筒孔的基本偏差，见表12.2。
套筒孔与轴
颈的配合为

## Slide 61
4. 传动齿轮基准孔与输出轴轴径的配合
考虑到输出轴上齿轮传递的扭矩较大，应采用过盈配合并加键联结。
已经确定了齿轮基准孔的公差带代号为58H7,输出轴的公差带代号选为58r6。故齿轮基准孔与轴的配合代号为

## Slide 62
12.2.2 特性尺寸
减速器的特性尺寸主要是指传动件的中心距及其上、下偏差。
如上所述，该减速器中斜齿轮传动中心距为150,其上下偏差为 ±0.0315

## Slide 63
12.2.3 安 装 尺 寸
安装尺寸是指减速器在机械系统中与其他零部件装配相关的尺寸。
安
装
尺
寸
(1) 减速器的中心高
(2) 箱体上地脚螺栓孔的直径及位置
(3) 减速器输入轴端部轴颈的公差带
代号及长度
(4) 减速器输出轴端部轴颈的公差带
代及长度等
返回目录