## Slide 2
第3章 孔轴结合尺寸精度设计与检测 作 业 题 答 案 ---------（9）
第1章 绪 论 作 业 题 答 案-----------------------------------------（3）
第2章 测 量 技 术 基 础 作 业 题 答 案 -------------------------（5）
目 录
第4章 几何精度精度设计与检测 作 业 题 答 案 ---------------（26）
第5章 表面粗糙度轮廓设计与检测 作 业 题 答 案--------------（39）
第6章 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计 作 业 题 答 案----------（45）
第8章 键、花键结合的精度设计与检测 作 业 题 答 案--------------（49）
第9章 螺纹结合的精度设计与检测 作 业 题 答 案 --------------------（54）
第10章 圆柱齿轮精度设计与检测作 业 题 答 案 -----------------------（59）
第11章 尺寸链的精度设计基础作 业 题 答 案 ---------------------------（71）
第12章 机械零件的精度设计作 业 题 答 案 ------------------------------（79）

## Slide 3
第 1 章 绪 论
作 业 题 答 案 (P11)
1. 按优先数的基本系列确定优先数：
（1）第一个数为10，按R5系列确定后五项优先数。
（2）第一个数为100，按R10/3系列确定后三项优先数。
试写出R10优先数系从1~100的全部优先数（常用值）。
答案: 根据表1.2得 (10.0),16.0，25.0, 40.0, 63.0，100。
答案: 根据表1.1得 (100), 200，400, 800。
1.00, 1.25, 1.60, 2.00， 2.50, 3.15, 4.00, 5.00，6.30，8.00,
10.0，12.5, 16.0, 20.0 ，25.0, 31.5，40.0, 50.0，63.0, 80.0,
100。
答案: 根据表1.2得

## Slide 4
3.普通螺纹公差自3级精度开始其公差等级系数为：
0.50, 0.63, 0.80, 1.00, 1.25, 1.60, 2.00。
答案: 根据表1.2 可判断它们属于
试判断它们属于哪一种优先数系?其公比是多小？
R10 系列，其公比为q10=1.25 。
返回目录

## Slide 5
第 2 章 测 量 技 术 基 础
作 业 题 答 案(P33)
用杠杆千分尺测量某轴直径共15次，各次测量值（mm）
分别为：
10.492, 10.435, 10.432, 10.429, 10.427, 10.428, 10.430,
10.434, 10.428, 10.431, 10.430, 10.429, 10.432, 10.429,
10.429。若测量值中没有系统误差，试求：
（1）算术平均值 x。
(2) 单次测量的标准偏差σ。
(3) 试用3 σ 法则判断该测量数据中有无粗大误差？
(4) 单次测量的极限误差Δlim, 如用此杠杆千分尺对该轴仅测量
1次，得测量值为10.431，则其测量结果应怎么表示？
(5) 算术平均值的标准偏差σ ？
x
(6) 算术平均值的极限偏差是多少？以这15次测量的算术平
均值为测量结果时，则其测量结果应怎么表示？

## Slide 6
答 案 :
用两种测量方法分别测量尺寸为100mm和80mm的零件，其测量绝对误差分别为8μm和7μm,试问此两种测量方法
哪种测量方法精度高？为什么?
答 案 : 第一种测量方法精度高。

## Slide 7
3. 如图2.16所示的零件，其测量结果和测量精度分别为：
图2.17 作业题3图
求中心距长度L及其测量精度。
答 案 :

## Slide 8
图 2.9间及测量法
如图2.9所示的零件，用弓高弦长法处理法测量某一圆弧半 径R,得到弓高、弦长值和精度分别为：
试求 R 值及其测量精度。
答 案 : 参照例2.3可解得
返回目录

## Slide 9
第 3 章 孔轴结合尺寸精度设计与检测
作 业 题 答 案 (P80)
1. 设某配合的孔径、轴径分别为：
试分别计算其极限尺寸、极限偏差、尺寸公差、极限间隙（或极限过盈）平均间隙（或平均过盈）和配合公差，并画出尺寸公差带图。
答 案 :

## Slide 10
+
0
-
Td
+27
-16
TD
-34
15mm
Ф
图 作业题1尺寸公差带图
2. 设某配合的孔径、轴径分别为：
试分别计算其极限尺寸、极限偏差、尺寸公差、极限间隙（或极限过盈）平均间隙（或平均过盈）和配合公差，并画出尺寸公差带图,并说明其配合类别。

## Slide 11
5. d1—IT5；d2—IT6：∵IT6比IT5精度低．∴d2易加工．
(8) 过渡配合。
TD
+0.005
-0.034
Td
-0.025
0
¢45
图 作业题2尺寸公差带图
答 案 :

## Slide 12
若已知某孔轴配合的公称尺寸为30mm,最大间隙Xmax = +23μm,最大过盈Ymax = - 10 μm，孔的尺寸公差TD=20 μm， 轴的上偏差es=0,试画出其尺寸公差带图。
答 案 :
尺寸公差带图见右图
（配合代号30JS7/h6）。
TD
+0.010
-0.010
Td
-0.013
0
30
图 作业题3尺寸公差带图
4. 若已知某零件的公称尺寸为¢50mm,试用计算法确定IT7和 IT8的标准公差值，并按优先数系插入法求IT7.5、IT8.5和 IT7.25、IT8.25 公称值。
答 案 : IT7=25μm, IT8=39 μ m( D=38.73mm,
i =1.56 μm); IT7.5=31μm, IT8.5=49 μm,
IT7.25=23μm, IT8.25=44μm。

## Slide 13
5. 已知两钟轴，其中d1=¢5,其公称值Td1=5μm; d2=¢180,其公称值Td2=25μm。试比较以上两种轴加工的难易程度。
答 案 : 由表3.2可得 轴1为IT5，轴2为IT6。
即轴1比轴2精度高，所以轴1比轴2难加工。
6. 应用标准公差表、基本偏差数值表查出下列公差带的上、下偏差数值，并写出在零件图中采用极限偏差的标注形式。
（1）轴 ① ¢32d8, ② ¢70h11, ③ ¢28k7, ④ ¢80p6,
⑤ ¢120v7
（2）孔 ① ¢40C8, ② ¢300M6, ③ ¢30JS6, ④ ¢6J6,
⑤ ¢35P8
答 案 : 由表3.2、表3.4和表3.5查得

## Slide 14
试不用查表法确定它们的配合公差，IT5、IT6、IT7、IT8标准公差值和 ¢50e5、¢50E8极限偏差。
答 案 :
（1）配合公差 ：① ¢50H6/r5， Tf=0.027。
② ¢50H8/e7， Tf=0.064。.
（2）标准公差值：① IT5=0.011， ② IT6=0.016,
③ IT7= 0.025， ④ IT8 = 0.039。
(3 ) ¢50e5的极限偏差：
es=-50μm, ei=-61 μm。
(4 ) ¢50E8的极限偏差：
ES=+89μm,EI=+50 μm。

## Slide 15
试不用查表法计算¢30H7/n6与¢30T7/h6的配合公差，并画 出尺寸公差带图。
答 案 :
① 对¢30H7/ n6 Tf=0.034
② 对¢30T7/ h6 Tf=0.034
（2）尺寸公差带图：
（1）配合公差：
+
0
-
n6
+21
+28
H7
+15
图 作业题8 ① ¢30H7/ n6
¢30mm
+
0
-
h6
-0.033
-0.013
T7
-0.054
图 作业题8 ② ¢30T7/ h6
¢30mm

## Slide 16
9. 试用标准公差和基本偏差数值表确定下列孔轴公差带代号。
答 案 :
10. 设孔、轴的公称尺寸和使用要求如下：
试确定以上各组的配合制、公差等级及其配合，并画出尺寸公差带图。

## Slide 17
（2）公差带图为：
+
0
-
e7
+39
-50
H8
-75
图 作业题10 ① ¢35H8/ e7
¢35mm
+
0
-
u6
+25
+76
H7
+60
图 作业题10 ② ¢40H7/u6
¢40mm
+
0
-
k7
+46
+32
H8
+2
图 作业题10 ③ ¢60H8/k7
¢60mm
答 案 :
（1）配合制、公差等级及其配合为：
① ¢35H8/e7 ;② ¢40H7/u6； ③ ¢60H8/k7。

## Slide 18
11. 如图3.33所示为涡轮零件，涡轮轮缘由青铜制成，而轮毂由铸铁制成。为了使轮缘和轮毂结合成一体，在设计上可以有两种结合形式。图3.33（a）为螺钉紧固，图3.33（b）为无螺钉紧固。若涡轮工作时承受负荷不大，且有一定的对中性要求，试按类比法确定¢90和¢120处的配合。
答 案 :
参照表3.13和表3.14确定¢90和¢120处的配合为（见右图）：
图 3.33 作业题11图
¢90H7/m6
¢90H7/s6

## Slide 19
12. 被检验零件轴尺寸为¢60f9 。
E
试确定验收极限，并选择适当的计量器具。
答 案 ：参考例3.14得
（1） 上验收极限=¢59.9626，
下验收极限=¢59.9034
（见右图）。
+
0
-
f9
-30
-104
图 作业题12
¢60mm
上验收极限
下验收极限
7.4
7.4

## Slide 20
13. 被检验零件孔尺寸为¢100H9 。
E
工艺能力指数Cp=1.3,试确定验收极限，并选择适当的计量器具。
答 案 ：参考例3.15得
（1） 上验收极限=¢100.087（最大极限尺寸），
下验收极限=¢100.0087（见右图）。
+
0
-
H9
图 作业题13
¢100mm
上验收极限
下验收极限
8.7
+87

## Slide 21
14. 某轴的尺寸为¢50h8,因用试切法加工。其尺寸分布偏向于上极限尺寸，试确定验收极限。若选用Ⅱ档测量不确定度u1时, 选择适当的计量器具。
图 作业题14
+
0
-
h8
¢50mm
上验收极限
下验收极限
3.9
- 39
答 案 ：
（1） 上验收极限=¢49.9961(见右图)
下验收极限=¢49.961（最小极限尺寸） 。

## Slide 22
15. 某零件的内尺寸为120mm,未注公差的线性尺寸，其加工精度按GB/T1804—f。试确定其验收极限并选择适当的计量器具。
答 案 ：
（1） 上验收极限=120.15 (最大极限尺寸)
下验收极限=119.85（最小极限尺寸） 。
图 作业题15
+
0
-
120
上验收极限
下验收极限
+0.15
GB/T1804—f
- 0.15

## Slide 23
16. 已知某孔的尺寸要求¢30M8，画出工作量规的公差带图,
计算量规的尺寸和极限偏差，并确定磨损极限尺寸。
答 案 ：
（1）¢30M8工作量规的公差带图
（见右图）
（2）通规（T）工作量规的尺寸
和极限偏差
（3）止规（Z）工作量规的尺寸
和极限偏差
图 作业题16
+
0
-
¢30mm
M8
+ 4
- 29
Z
Z1= 5
T1 =3.4
T
T1 =3.4
+0.6
-25.7
-22.3

## Slide 24
17. 计算检验轴¢18p7用的工作量规及其校对量规的工
作尺 寸与极限偏差，并画出量规公差带图。
答 案 ：
（1） ¢18p7工作量规的公差带图
（见右图）
图 作业题17
+
0
-
¢18mm
p7
+ 36
+18
Z
Z1= 2.8
T1 =2
T
+34.2
+20
T1 =2
+32.2
（2）工作量规的尺寸和极限偏差

## Slide 25
（3）校对量规的尺寸和极限偏差
图 作业题17
+
0
-
¢18mm
p7
+ 36
+18
Z
Z1= 2.8
T1 =2
T
+34.2
+20
T1 =2
+32.2
ZT
TT
TS
TP=1
TP=1
TP=1
返回目录

## Slide 26
第4章 几何精度设计与检测
作 业 题 答 案(P130)
1. 说明图4.55所示零件中底面a、端面b、孔表面c、和孔的轴线d分别是什么要素（被测要素,单一要素, 关联要素,基准要素,组合要素,导出要素） ？
图 4.55 作业题1图
案 ：
（1）被测要素：
a, b , c , d
（2）关联要素：b, d
（3）单一要素：
a, c , d
（4）基准要素： a, d
（5）组合要素： a, b , c
（6）导出要素： d

## Slide 27
用文字说明 图4.56中各项几何公差的含义（说明被测要素、基准要素、公差特性项目符号名称及其公称值、），画出各项几何公差的公差带。
（1）圆锥面对两d2轴线为公共基准的斜向圆跳动公差值为0.025。
（2）键槽中心平面对其圆锥轴线G的对称度的公差值为0.025。
答 案 ：
图4.56 作业题2图
1
5
2
3
4
(5) 两 圆柱d2对两端顶尖中心孔的公共轴线径向圆跳动公差为0.025和圆柱度公差为0.006。.
(6)各项几何公差的公
差带图（略）

## Slide 28
图4.57 作业题 3 图
3. 图4.57中所示为单列圆锥滚子轴承内圈，将下列几何公差要求标注在图4.57中。
（1） 圆锥截面圆度公差为6级。
（2） 圆锥素线直线度公差为7级
（L=50）。
（3） 圆锥面对¢80H7轴线的斜向
圆跳动公差值为0.02。
（4） ¢80H7孔表面的圆柱度公称值
为0.005。
（5） 右端面对左端面的平行度公差
值为0.004。.
（6） ¢80H7遵守单一要素的包容要求 。
（7） 其余几何公差按GB/T1184—K级要求。

## Slide 29
图4.57
技术条件
未注几何公差：
GB/T1184--K
A
B
E
答 案 :

## Slide 30
4. 在不改变几何公差特征项目的前提下，要求改正图4.58中的错误（按改正后的答案标注在图中）。
图4.58作业题4图
图4.58的改正图
B
B
A
答 案 ：

## Slide 31
5. 图4.59中的垂直度公差各遵守什么公差原则或公差要求？说明它们的尺寸误差和几何误差的合格条件。若图4.50（b）加工后测得零件尺寸为¢19.985，轴线的垂直度误差为¢0.06，该零件是否合格？为什么？
图4.58作业题5图
答 案 ：
（a）独立原则：
(c) 最小实体要求
（LMR）：

## Slide 32
(b) 最大实体要求（ MMR）：
所以该轴合格。
答 案 ：

## Slide 33
(d) 可逆要求（RR）：可逆要求应用
于最大实体要求 （MMR）。
最大实体要求（ MMR）的
零几何公差

## Slide 34
6. 用水平仪测量某机床导轨的直线度误差，依次测得各点的读数为(μm): +6, +6, 0, -1.5, -1.5, +3, +3, +9。试在坐标纸上按最小条件法和两端点连线法分别求出该机床导轨的直线度误差值。
答 案 ：
i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ai | 0 | +6 | +6 | 0 | -1.5 | -1.5 | +3 | +3 | +9
∑ai | 0 | +6 | +12 | +12 | +10.5 | +9 | +12 | +15 | +24

## Slide 35
0 1 2 3 4 5 6 7 8 l(mm)
24
20
16
12
8
4
f-
A
C
B
f-

## Slide 36
0 1 2 3 4 5 6 7 8 l(mm)
24
20
16
12
8
4
f-
D
E

## Slide 37
7. 图4.60（a)、（b）为对某2块平板用打表法测得平面度误差按最小区域法处理后得的数据（μm）,试确定其平面度误差评定准则及其误差值。
答 案 :

## Slide 38
8. 图4.61（a)、（b）、（c）为对某3块平板用打表法测得平面度误差的原始数据（μm），试求每块平板的平面度误差值（采用对角线法）。
返回目录
答 案 :

## Slide 39
第5章 表面粗糙度轮廓设计与检测
作 业 题 答 案（P152）
1. 解释图5.15中标注的各表面粗糙度轮廓要求的含义。
答 案 :
表示用去除材料方法获得的
螺纹大径表面，其表面轮廓单项上限值（默认）为轮廓最大高度Rz=0.8μm。传输带采用λs=0.0025mm, λc=0.8mm。默认评定长度ln=5 λc(lr)= 4mm和极限值判断规则采用16%规则。
图 5.15 作业题1图
1
2
3
4
5
6

## Slide 40
（2） 表示用去除材料方法获得的螺纹（工作）表面，其表面轮廓单项上限值（默认）为轮廓最大高度Rz=0.8μm。默认传输带、评定长度为5个取样长度（ln=5lr) 和采用“16%规则”。
图 5.15 作业题1图
1
2
3
4
5
6
（3） 表示用去除材料方法获得的倒角表面，其表面轮廓单项上限值
（默认）为算术平均偏差Ra =1.6μm。默认传输带和评定长度为5个取样长度（ln=5lr) 和采用“最大规则”。
（4） 表示用去除材料方法获得的内孔表面，其表面轮廓上限值为轮廓最大高度Rz = 0.8μm；下限值为 算术平均偏差
Ra =0.2μm。默认传输带、评定长度和 “16%规则”。

## Slide 41
图 5.15 作业题1图
1
2
3
4
5
6
（5） 表示用去除材料方法获
得的端表面，其表面轮廓
单项上限值为轮廓最大高
度Rz=3.2μm。默认传输
带、评定长度和 ：16%
规则。
（6） 表示其余表面用去除材料方法获得的表面轮廓单项上限值为轮廓算术平均偏差Ra=12.5μm。默认传
输带、评定长度和 “16%规则”。

## Slide 42
答 案 :
答 案 :

## Slide 43
4. 用双管显微镜测量表面糙度，测得数据如表5.13所示 。目镜 测微计的分度值 i＝0.6μm，求Rz＝？
lri | lr1 | lr2 | lr3 | lr4
最高点 （格） | 438 | 453 | 516 | 541
 | 458 | 461 | 518 | 540
 | 452 | 451 | 518 | 538
 | 449 | 448 | 520 | 536
 | 467 | 460 | 521 | 537
最低点 （格） | 461 | 468 | 534 | 546
 | 460 | 474 | 533 | 546
 | 477 | 472 | 530 | 550
 | 477 | 471 | 526 | 558
 | 478 | 458 | 526 | 552
Rz = （Rz1+ Rz2+ Rz3+ Rz4）／4 ×i ≈16μm
答 案 :

## Slide 44
参考带孔齿坯图5.16，试将下列的表面粗糙度轮廓的技术要 求标注在图上（未注明要求的项目皆为默认的标准化值）。
（1）齿顶圆 a 的表面粗糙度轮廓幅度参数Ra的上限值为2μm；
（2）齿坯的两端面b和c的表面粗糙度参 数Ra的判断规则采用最大规则, 其上限值为3.2μm；
（4）键槽两侧面表面粗糙度轮廓参数Ra的上 限值为 3.2μm，底面为6.3μm；
（5）其余表面的表面粗糙度轮廓Ra上限值为25μm。
（3）φ30孔最后一道工序为拉削加工，表面粗糙度轮廓幅度参数 Rz 的上限 值为2.5um，并注出加工纹理方向；
答 案 :
图5.16 作业题5图答案
3.2
max
Ra
3.2
max
Ra
Rz 2.5
拉 削
( )
返回目录

## Slide 45
第6章 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计
作 业 题 答 案(P164)
极限间隙和极限过盈： Xmax＝+5μm，
Ymax＝-16μm
极限间隙： Xmax＝+35μm
Xmin＝0
答 案 :
+
0
-
j5
-10
+6
6级
-5
内圈与轴的配合的公差带图
+
0
-
H6
-13
+22
6级
外圈与外壳孔的配合公差带图

## Slide 46
公差带图
答 案 :
（2）皮带轮内孔与轴：
X平均 = +12.5μm
(3) 轴承内圈与轴∶
Y平均 = - 6μm
(4) 结论：轴承与轴的配合
比皮带 轮与轴的
配合要紧。
-8
js6
-12
+8
0 级
H7
+25
滚动轴承与
轴的配合
皮带轮内孔
与轴的配合
图 作业题2公差带图
40mm

## Slide 47
答 案 （参照例题得） :
（2）轴颈、外壳孔与滚动轴承配合公差带图；
图6.9 作业题3图
答 案 （参照例题得） :
普通
级

## Slide 48
（3）轴颈、外壳孔与滚动轴承配合在装配图上的标注；
（4）尺寸公差、几何公差和表面粗糙度轮廓要求在轴
颈零件图上的标注;
（5）尺寸公差、几何公差和表面粗糙度轮廓要求在外
壳孔零件图上的标注;
图6.9 装配图上标注
¢72H7
¢35j6
作业题3 轴颈图
E
0.004
A
0.012
A
E
0.008
作业题3 外壳孔图
返回目录

## Slide 49
第8章 键、花键结合的精度设计与检测
作 业 题 答 案（P187）
答 案 :

## Slide 50
(3) 键槽对称度公差： t = 0.02
键槽表面粗糙度轮廓：配合表面Ra为 3.2μm;
非配合表面Ra为 6.3 μm。
（5）标注：
14N9
( )
0
-0.043
39.5
0
- 0.2
A
Ra 3.2
Ra 6.3
¢45
+0.025
+0.009
（a）轴槽
0.02 A
B
+0.025
0
¢45
48.8
+0.2
0
0.02 B
Ra 3.2
Ra 6.3
轮 毂 槽

## Slide 51
答 案 :
2. 某车床头箱一变速滑动齿轮与轴的结合，采用矩形花键固定联结，花键尺寸为8×32×36×7。齿轮内孔不需要热处理。试查表确定花键的大径、小径和键宽的公差带，并画出公差带图。
由表8.4选取内、外花键尺寸公差带分别为：
8×32H7 ×36H10×7H9
8×32h7 ×36a11×7h10
(2) 大径、小径和键宽公差带在零件图上的标注
7H9 EQS
内 花 键
7 h10 EQS
外 花 键
7
11

## Slide 52
(3) 小径、大径和键宽尺寸公差带图
① 内花键 8×32H7 ×36H10×7H9的尺寸公差带图
+
0
-
+36
H9
内花键键宽尺寸公差带图
7mm
② 外花键 8×32h7 ×36a11×7h10的尺寸公差带图
+
0
-
-58
h10
外花键键宽尺寸公差带图
7mm
+
0
-
-25
h7
外花键小径尺寸公差带图
mm
+
0
-
+25
H7
内花键小径尺寸公差带图
mm
+
0
-
a11
外花键大径尺寸公差带图
-310
-470
36mm
+
0
-
+100
H10
内花键大径尺寸公差带图
36mm

## Slide 53
3. 查表确定矩形花键配合6×28H7/g7×32H10/a11×7H11/f9中的内、外花键的极限偏差，画出尺寸公差带图，并指出该矩形花键配合为一般传动用还是精密传动用的，以及装配形式。
答 案 :
(2) 小径、大径和键宽尺寸公差带图
+
0
-
+21
H7
花键小径尺寸公差带图
¢28mm
g7
-7
-28
+
0
-
+100
H10
花键大径尺寸公差带图
¢32mm
a11
-310
-470
+
0
-
+90
H11
花键键宽尺寸公差带图
7mm
f9
-13
-49
(3) 该花键为一般传动用紧滑动的装配型式。
返回目录

## Slide 54
第9章 螺纹结合的精度设计与检测
作 业 题 答 案(P202)
1.在大量生产中应用紧固螺纹连接件，标准推荐采用 6H／6g，其尺寸为M20×2时，则内、外螺纹的实际中径尺寸变化范围？结合后中径最小保证间隙等于多少？
答 案 :
6H
6g
+
0
-
Ø18.701mm
-38
+212
-198
中径公差带图
（1） 画中径公差带图 ：

## Slide 55
2.某一螺纹尺寸要求为M12×1－6h，今测得实际中径 d2a = 11.304mm，实际顶径da = 11.815mm，螺距累积偏差ΔP∑ = - 0.02 ，牙侧角偏差分别为Δ𝝱1= +25′ ，Δ𝝱2 = - 20′，试判断该螺纹零件尺寸是否合格？为什么？
答 案 :
（4）画顶径公差带图
（1）判断中径合格性
（3）判断顶径合格性
（2）画中径公差带图
（5）因为中径合格，顶径不合格，
所以该螺纹不合格。
Ø11.360 mm
中径公差带图
- 118
+
0
-
6h
Ø11.242 mm
Ø12 mm
顶径公差带 图
- 180
+
0
-
6h
Ø11.82 mm

## Slide 56
答 案 :
（1）画中径公差带图
Ø18.376mm
中径公差带 图
7H
+280
fp+fβ
0
fp+f𝝱
D2fe
D2a

## Slide 57
4. 有一个外螺纹M10——6h,现为改进工艺，提高产品质量要涂镀保护层，其镀层厚度要求在5~8μm之间，问该螺纹基本偏差为何值时，才能满足镀后螺纹的互换性要求？
答 案 :
影响螺纹互换性的因素为中径偏差、累积偏差和牙侧角偏差。因为镀了保护层不影响螺距累积偏差和牙侧角偏差，只影响中径偏差。
所以该螺纹的基本偏差es = - 16 ~ - 10μm时,才能保证镀后螺纹M10—6h的互换性要求。

## Slide 58
有一螺纹M20——5h6h , 加工后测得实际大径da=19.980mm,实际中径 d2a=18.255mm,螺距零件偏差ΔP∑=+0.04mm,牙侧角误差分别为 Δβ1=- 35 ′， Δβ2=- 40 ′，试判断该螺纹是否合格？
案 :
（1）判断中径合格性
① 画中径公差带图
② 作用中径
③ 判断
（2）判断顶径合格性
① 画顶径公差带图
② 判断
（3）结论：因为中径、顶径都合格，
所以该螺纹合格。
Ø18.376 mm
中径公差带图
- 132
+
0
-
5h
Ø18.244 mm
Ø20 mm
顶径公差带图
- 335
+
0
-
6h
Ø19.665 mm
返回目录

## Slide 59
1.某减速器中一对圆柱齿轮，m=5，z1=20，z2=60，α=20°，x=0，b1=50，齿轮内孔直径D1=φ40。n1=960r／min，两轴承孔距L=100，齿轮为钢制，箱体为铸铁，单件生产，试确定：
（1）齿轮的精度等级 （2）必检参数及其允许值
（3）齿厚上、下偏差或公法线长度上、下偏差
（4）齿轮箱体精度要求及允许值 （5）齿坯精度要求及允许值
（6）未注尺寸公差为 m 级、末注几何公差为 K 级 ；
（7）将上述各项要求标注在齿轮零件工作图上 。
第 10 章 圆柱齿轮精度设计与检测
作 业 题 答 案（P229）
答 案 :
（1）齿轮必检参数的精度等级 ：
该齿轮传递运动准确性、传动平稳 性和载荷分布均匀性精度都选8 级。即 8 GB/T10095.1

## Slide 60
（2）必检参数及其允许值:
（3）齿厚上、下偏差或公法线长度上、下偏差：

## Slide 61
（4）齿轮箱体精度要求及允许值 :
齿轮箱体中心距偏差及 平行度偏差的允许值在国标中没有规定，一般生产单位取齿轮副的中心距偏差及 平行度偏差允许值的80%左右。即

## Slide 62
（5）齿坯精度要求及允许值
① 基准孔的尺寸公差和几何公差
② 齿顶圆的尺寸公差和几何公差
0.0025
③ 基准端面的圆跳动公差
0.0025
0.017
A
0.01
A

## Slide 63
④ 齿轮齿面和各基准面的表面粗糙度轮廓
齿轮齿面为
齿坯内孔为 ;
2.0
齿坯端面为 ；
3.2
齿顶圆为 ；
4.0
其余各表面为 。
（7）该齿轮零件工作图和数据表（见下页）
（6）未注尺寸公差为 m 级、末注几何公差为 K 级
2.0

## Slide 64
图 作业题1 图
0
- 0.054
¢110
¢100
50
0.0025
0.017
A
0.0025
0.01
A
A
+0.025
0
¢40
4.0
2.0
3.2
3.2
6.3
12 0.0215
+
-
0.02
A

## Slide 65
表 作业题1 齿轮图的数据
200
α
压力角
齿厚与上、下偏差
0.028
Fβ
螺旋线总偏差允许值
0.027
Fα
齿廓总偏差允许值
±0.018
±fpt
单个齿距偏差允许值
0.055
FP
齿距累积总偏差允许值
8 GB/T10095.1
精度等级
0
χ
变位系数
60
z2
配偶齿轮的齿数
20
z1
齿数
5
mn
模数
-0.153
-0.239
Sn=7.854

## Slide 66
2. 某直齿圆柱齿轮，m=4，z1=10，α=20°，x=0，加工后用齿距仪相对测量测法得如下数据：0，+3，-7, 0，+6，+10，+2，-7，+1，+2（μm）。
答 案 ：

## Slide 67
-6(8—10）
0
+1
+2
10
-7（7—9)
-1
0
+1
9
+2（6—8）
-1
-8
-7
8
+15（5—7）
+7
+1
+2
7
+13（4—6）
+6
+9
+10
6
-4（3—5）
-3
+5
+6
5
-7（2—4）
-8
-1
0
4
-7（1—3）
-7
-8
-7
3
+2（8—2）
+1
+2
+3
2
0（7—1）
-1
-1
0
1
k个齿距累积偏差
齿距累积偏差
单个齿距偏差
齿距仪读数
齿距
序号i
作业题2 数据处理表

## Slide 68
3. 某直齿圆柱齿轮，m=3，z1=8，α=20°，x=0，按绝对法测量齿距偏差，测得各齿距累积角分别为 , 0°，45°0′12″ ，90°0′20″， 135°0′18″， 180°0′6″， 224°59′38″， 269°59′34″，314°59′54″。
答 案 ：

## Slide 69
-12（6—8）
-44（5—7）
-32（4—6）
-6(3—5)
+18（2—4）
+26（1—3）
+38（8—2）
+22（7—1）
K个角齿距累积偏差
+20
-6″
314°59′54″
315°
8
-4
-26″
269°59′34″
270°
7
-28
-22″
224°59′38″
225°
6
-12
+6″
180°0′6″
180°
5
-2
+18″
135°0′18″
135°
4
+8
+20″
90°0′20″
90°
3
+12
+12″
45°0′12″
45°
2
+6
0″
0°
0°
1
单个齿距偏差
角齿距累积偏差
实际转角
¢ai
理论转角
¢i
差距序号i
作业题3 数据处理表

## Slide 70
4. 某直齿圆柱齿轮，m=3，z1=30，α=20°，x=0，齿轮精度我为8级，经测量（按圆周均布测量）公法线长度分别为 ：32.130, 32.124 ，32.095， 32.133， 32.106， 和 32.120。
答 案 ：
返回目录

## Slide 71
第11章 尺 寸 链 的 精 度设计基础
作 业 题 答 案（P248）
0
-0.04
+0.06
0
答 案 ：

## Slide 72
2.在上题外圆镀铬时，镀层厚度是多少才能保证壁厚（A3）为5±0.05。
A1
A2
A3
答 案 ：
镀层厚度变化范围为：

## Slide 73
答 案 ：

## Slide 74
4. 某厂加工一批曲轴、连杆及轴承衬套等零件，如图11.13所示。经调试运转，发现有的曲轴肩与轴承衬套端面有划伤现象。按设计要求A0=0.1~0.2mm。
答 案 ：
图11.13 作业题4图

## Slide 75
5. 在图11.14齿轮箱体按中，A1 = 300 mm， A2= 52mm， A3 = 90mm，A4= 20 mm， A5 =86 mm， A0= A2。要求间隙A0的变化范围为1.0~1.4mm,试选一合适的方法计算各组成环的公差和极限偏差。
答 案 ：
图11.14 作业题5图
（1）选用相同等级法计算 各组 成环的公差
① 画尺寸链图
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A0
图 作业题5尺寸链图

## Slide 76
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A0
图 作业题5尺寸链图
② 确定封闭环为间隙 A0
③ 确定 协调环为A4
（2）计算各组成环的公差
① 求公差等级
② 各组成环的公差为：

## Slide 77
（3）确定各组成环（除协调环外）的极限偏差—
按“向体内原则”确定
（4）校验计算结果

## Slide 78
6. 图11.15所示为一轴套，其加工顺序为：
图11.15 作业题 6 图
答 案 ：
(1) 画尺寸链图
A3/2
A1/2
A2
A4
图 作业题 6 尺寸链图
o
(2) 键糟尺寸A2为：
返回目录

## Slide 79
第12章 机 械 零 件 的 精 度 设 计
作 业 题 答 案（P261）
1. 图12.6所示为机床溜板箱手动机构的结构简图。转动手轮3，
图12.6 机床溜板箱结构简图
通过键带动轴4左端的小齿轮转动，轴4在套筒5的孔中转动。该小齿轮带动大齿轮1转动，再通过键带动轴7在两个套筒2和6的孔中转动和轴7左端的齿轮转动。这齿轮与床身上的齿条（未画出）啮合，使溜板箱沿导轨作纵向移动。各配合的公称尺寸为：
试选择这些孔、轴配合的基准制、标准公差等级和配合种类。

## Slide 80
图12.6 作业题 1 答案
答 案 ：

## Slide 81
2. 图12.7所示为减速器的齿轮轴（输入轴）设计图。减速器主要技术特性如表12.1所示。试确定齿轮轴上的齿轮偏差项目和齿坯偏差项目及它们的允许值。
图12.7 减 速 器 齿 轮 轴 设 计 图
并确定该轴上其他要素尺寸的极限偏差、几何公差和表面粗糙度的参数值。将上述技术要求标注齿轮轴零件图12.7上。

## Slide 82
答 案 ：
8°6′34“右旋
ß
螺旋角及方向
公法线长度公称值及上、下偏差（k=3）
0.020
Fß
螺旋线总偏差允许值
0.022
Fα
齿廓总偏差允许值
±0.017
±fpt
单个齿距偏差允许值
0.043
Fr
径向跳动公差允许值
0.053
FP
齿距累积总偏差允许值
8-8-7GB/T10095.1—2008
齿轮精度
0
χ
变位系数
20°
αn
齿轮压力角
20
Z
齿轮齿数
3
mn
齿轮模数
图 12.7 轴齿轮的数据表

## Slide 83
答 案 ：
E
Φ30
+0.029
+0.008
E
Φ40
+0.011
-0.005
E
Φ40
+0.011
-0.005
Φ66.606
0
-0.19
Φ48
B
A
0.0025
0.016 A-B
2×Φ40
0.008 A-B
0.012 A-B
C
R 2
R 3.2
A
A
R 3.2
图12.7
未注尺寸公差按
GB/T1804—m
未注几何公差按
GB/T1184—K
( )

## Slide 84
0.015 C
R 3.2
R 6.3
A—A
图12.7 图中轴键槽剖面
机械精度的标注
E
答 案 ：

## Slide 85
2. 图12.7所示为减速器的齿轮轴（输入轴）设计图。减速器主要技术特性如表12.1所示。试确定齿轮轴上的齿轮偏差项目和齿坯偏差项目及它们的允许值。并确定该轴上其他要素尺寸的极限偏差、几何公差和表面粗糙度的参数值。将上述技术要求标注齿轮轴零件图12.7上。
解：
（1） 确定轴齿轮的精度等级
由表10.4对一般减速器精度等级为 6~9级；计算齿轮圆周速度 →查表10.5 → 齿轮平稳性精度等级：
根据 v = 4.56m/s 查表10.5得齿轮平稳性精度为8级。参考表10.4和表10.5所列某些机器中齿轮所采用的精度等级，综合考虑三项精度要求，确定齿轮运动准确性、传动平稳性和载荷分布均匀性精度等级分别为8级、8级和7级。

## Slide 86
（2） 确定轴齿轮的检验偏差项目及其允许值
由表10.1和表10.2得检验偏差项目允许值分别为：

## Slide 87
（3） 确定齿轮齿厚上、下偏差
法向最小侧隙由式10.2确定：
确定补偿齿轮和箱体制造、安装误差所引起的侧隙减小量：

## Slide 88
中心距极限偏差由表10.8查得：fa = 31.5μm。
齿厚上偏差由式10.5确定：
齿厚公差由式10.7确定：
切齿径向进刀公差由表10.7查得：
br=1.26IT9=1.26×74 =93.24μm。
齿厚下偏差由式10.6确定：
（4） 确定公称法向公法线长度及其上、下偏差
由于本例mn=3mm,测量公法线长度比较方便，因此采用公法线长度偏差检验侧隙指标。

## Slide 89
本例为斜齿轮，其测量时跨齿数k和公称法向公法线长度Wn的计算公式为：

## Slide 90
根据计算结果，在齿轮零件图上标注为：
由式10.8得公称法向公法线长度上偏差为：
由式10.9得公称法向公法线长度下偏差为：

## Slide 91
（4） 确定各要素的尺寸公差要求
① 齿顶圆（不做基准）：由表10.10得
② 与滚动轴承配合的两轴颈：由图12.1得
E
E
③ 与皮带轮配合的轴颈：由图12.1得
E
E

## Slide 92
（5） 确定各要素的几何公差要求
① 与6级滚动轴承配合的两轴肩对其公共轴线的轴向圆跳动公差和轴颈的圆柱度公差：由表6.6得
0.008 A-B
0.012 A-B
0.0025
② 与6级滚动轴承配合的两轴颈对其公共轴线的径向圆跳动公差：由式10.15（t = 0.3FP=0.016）得
0.016 A-B
③ 与皮带轮配合的轴颈对2хΦ40(A-B)公共轴线的径向圆跳动公差 ：用类比法得

## Slide 93
（6） 确定各要素表面的表面粗糙度轮廓要求
① 齿轮齿面和齿顶圆轮廓算术平均偏差：
由表10.11和表10.12得
R 3.2
R 2 ，
② 与6级滚动轴承配合的两轴颈表面端面的轮廓算术平均偏 差： 由表6.7得
R 3.2
③ 与皮带轮配合的轴颈表面的轮廓算术平均偏差：
④ 其他表面的轮廓算术平均偏差：
R 25
（ ）
返回目录