## Slide 1: 《机械精度设计与检测基础》 模 拟 试 题
模拟试题2 —————————-——（10）
模拟试题3 ——————-——— ——（17）
模拟试题4 ————————————（27）
模拟试题5 ————————————（35）
模拟试题6 ————————————（48）
模拟试题7 ————————————（57）
模拟试题8 ————————————（70）
模拟试题1 ————————————（2）

## Slide 2: 模 拟 试 题 1
一、是非题 （每题1分，共10分。在括号内，正确的画 √，错误的画Х）
1. ( ) 具有互换性的零件，其制造成本较低，但维修设备的费用较高。
2. ( )对于基孔制中的基准孔和基轴制中的基准轴，其基本偏差均为零。
3. ( )某一孔或轴的直径正好加工到等于其公称尺寸时，则此孔或轴必然
是合格的。
4. ( )当一个平面的平面度合格时，其平面的平行度也必定合格。
5. ( )最大实体要求应用于保证要求零件间具有可装配性而不考虑配合性
质的场合。
6. ( )测量表面粗糙度时,同一被测件,在各取样长度内,它们的轮廓中线
方向是相同的。
7. ( )普通螺纹公差标准中，除了规定中径和顶径的公差之外，还规定
了螺距和牙侧角的公差。
8. ( ) 为了减少加工花键孔时所用刀具的规格数量，故矩形花键联结
采用基孔制。
9. ( ) 滚动轴承内圈是基准孔，所以其上偏差为正、下偏差为零。

## Slide 3
10. ( ) 测得某一批孔的任意两个实际尺寸，最小为50.010mm，最
大为 50.025mm，则其极限尺寸的变动范围，在图样上可表
示为
＋０．０２５
＋０．０１０
二、填空题（每空1分，共1８分。
１．在尺寸公差带图中，公差带的大小由 决定，公差带的位置由
决定。
２．直线度的公差带形状有 、 和 。
３．滚动轴承内圈内径的 偏差为零，外圈外径的 偏差为零。
４．平键宽度配合采用 制，共有 配合。
５．车削零件的表面粗糙度要求Ｒa≤0.32m时，按最大规则，其在图样上的标注
为 ；要求Ｒz≤1.6m时，按16%规则，其在图样上的标注为 。
６．表面粗糙度高度特性的评定参数（符号）有 。对同一个零件，配合表面
的Ｒa 值应比非配合表面的Ｒa 值 。
７．圆柱渐开线齿轮有_______项使用要求，分别是传递_______的准确性、传动的
_______、齿面接触的______________和适当的_______间隙。

## Slide 4
三、计算题（共 45 分）。
1. 已知某减速器中一对孔、轴采用过渡配合，基本尺寸为φ50mm，要求配合的最大间隙Ｘmax=+32μm，最大过盈Ｙmax=-14μm，利用下面两个表试选择一基孔制的配合，并画出尺寸公差带图。（15分）
公称尺寸 /mm |  | 标 准 公 差 等 级 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10
大于 | 至 | 标 准 公 差 /μm |  |  |  |  |  |  | 
30 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100
50 | 80 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120
公称尺寸 /mm |  |  | 基本偏差数值 |  |  |  |  | 
 |  |  | 下偏差（ei） |  |  |  |  | 
 |  |  | IT5、IT6 | IT7 | IT4至IT7 | ≤IT3 >IT7 | 所有标准公差等级 | 
大于 | 至 | js | j |  | k | k | m | n
30 | 50 | 偏差= | -5 | -10 | +2 | 0 | +9 | +17
50 | 80 |  | -7 | -12 | +2 | 0 | +11 | +20
公称尺寸 /mm |  |  | 基本偏差数值 |  |  |  |  | 
 |  |  | 下偏差（ei） |  |  |  |  | 
 |  |  | IT5、IT6 | IT7 | IT4至IT7 | ≤IT3 >IT7 | 所有标准公差等级 | 
大于 | 至 | js | j |  | k | k | m | n
30 | 50 |  | -5 | -10 | +2 | 0 | +9 | +17
50 | 80 |  | -7 | -12 | +2 | 0 | +11 | +20

## Slide 5
计算下图所示轴套壁厚的极限尺寸。加工顺序：先车外圆,再镗内孔（要求画尺寸链图、指出增、减环和封闭环）。（10分）
φ80
±0.023
A
Φ0.02 A

## Slide 6
3. 已知孔、轴的公称尺寸为φ 25mm，孔的最大极限尺寸为φ 25.021，孔 的最小极限尺寸为φ25.000mm，轴的最大极限尺寸φ24.980mm， 轴的最小极限尺寸为φ24.967mm，求孔与轴的极限偏差与公差，画出孔轴的尺寸公差带图。
（10分）
按ϕ 加工一个轴，按包容要求加工，加工后测得该轴的实际尺寸 φ50.01mm，其轴线直线度误差为φ0.02mm，判断该零件是否合格。
（10分）

## Slide 7
四、 标注题（11分）
将下列几何公差和表面粗糙度要求，用符号的形式标注在下图上。
1. 右端面的平面度公差为0.03mm。
2. 左端面对右端面的平行度公差为0.05mm。
3. 内圆锥面的圆度公差为0.01mm。
4. φ70h6圆柱面对φ30H7孔中心线的径向圆跳动公差为0.02mm。
5. 30H7孔中心线对右端面的垂直度公差为0.05mm。
6. 内圆锥面对30H7孔中心线的斜向圆跳动公差为0.05mm。
7. 内圆锥面的素线直线度公差为0.03mm。
8. 30H7孔的圆柱度公差为0.005mm。
9. 70h6圆柱面的表面粗糙度Ra 的最大值
为0.32m，切削加工；
10. 30H7孔内表面的表面粗糙度Rz的上限
值为0.63m，切削加工。
11. 其余表面的粗糙度Ra上限值为6.3μm。

## Slide 8
五、综合题（16分）
某减速器中输出轴的伸出端与相配件孔的配合为Φ25H7／m6，采用包容要求，并采用正常联结平键。试确定轴槽和轮毂槽剖面尺寸 和极限偏差、键槽对称度公差（8级）和表面粗糙度Ra（配合表面取3.2μm、非配合表面取6.3μm）的上限值，并将上述各项公差标注在零件图（a）和（b）上。

## Slide 9
表 8 - 1
表4-16
返回目录

## Slide 10: 模 拟 试 题 2
一、单项选择题 (每题1分，共10分，把选项中正确答案的序号填在括号里)
1. 标准是组织互换性现代化生产的 ( )。
① 基础 ② 措施 ③ 手段 ④ 保证
2. 用量块长度组成某一公称尺寸时，所用量块块数不得超过 ( )。
① 4块 ② 5块 ③ 6块 ④ 7块
3. 滚动轴承外圈与外壳孔配合采用 ( )。
① 非基准制 ② 基轴制 ③ 基孔制 ④ 任意配合
4. 圆柱度公差带的 形状为 ( )。
① 两平行平面 ② 两同心圆 ③ 两同轴圆柱面 ④ 两等距曲线
5. 要求保证定心和配合特性的表面，如圆柱表面的粗糙度应采用( )。
① Ra 0.8 ② Ra 6.3 ③ Ra 12.5 ④ Ra 25
6. 光滑极限量规的止规是用来控制被测零件的实际尺寸不超出( )。
① 最大极限尺寸 ② 最小实体尺寸 ③ 公称尺寸④ 体外作用尺寸
7. 某螺纹标注为M12—5H6H—LH,其中6H表示为 ( )。
① 小径公差带 ② 大径公差带 ③ 底径公差带 ④ 中径公差带

## Slide 11
8. 平键与键槽配合采用 ( )。
① 任意配合 ② 非基准制 ③ 基孔制 ④ 基准制
9. 滚动轴承外圈直径的基本偏差 ( )。
① 负值 ② 上偏差 ③ 下偏差 ④ 正值
10. 一齿径向综合偏差fi″用来评定齿轮的 ( )。
① 传动准确性 ② 传动平稳性 ③ 齿侧间隙合理性 ④ 载荷分布均匀性
11
二、填空题 (每空1分，共27分）
1. 不完全互换性可以用 法、 法或其他方法实现 。
2. 优先数系 R20系列的公比为 。
3. 计量器具的分度值越大表示计量器具的测量精度越 。
4. 尺寸公差带的大小由 确定，位置由 确定。
5. 配合是指 相同，且相互结合的孔和轴公差带之间的关系。
6. 用标准化的孔、轴公差带组成各种配合的制度称为 。
7. 线性尺寸的未注公差要求写在零件图的 中。
8. 对于配合种类的选择，若孔、轴之间有相对运动要求，则必须选择 配合。
9. 通常，对于中、小批量生产的零件尺寸精度使用 进行测
量，大批量生产的零件 ，使用 进行检验。

## Slide 12
10. 圆柱齿轮同侧齿面必检精度指标为 、 、
、及 。
11. 若没有齿向测量仪时，可用齿轮副的精度指标 代替Fβ。
12. 平键宽度尺寸的公差带代号为 ，矩形花键联结采用基 制配合。
13. 几何公差带具有 、 、 和 等特性。
14. 设计几何公差时，选择几何公差特征项目主要从被测要素的
、 以及测量便于实现来考虑。
15. 评定表面粗糙度精度时，定义取样长度的目的是限制、减弱
、 对测量结果的影响。
根据滚动轴承的尺寸公差和 ，GB/T307.3将滚动轴承
的精度进行分级。

## Slide 13
三、简答题 (共16分）
1. 试述径向圆跳动公差带与圆度公差带的异同。 (4分）
2. 影响普通螺纹结合精度的重要因素是什么？外螺纹中径合格条件是什
么？（4分）
3. 滚动轴承套圈承受负荷类型有哪几种？对于不同的负荷类型，套圈与
相配件的配合松紧程度如何么？（4分）
4. 试述尺寸链的组成及其定义。 （4分）
四、计算题 (共20分）
设孔、轴配合的公称尺寸和 使用要求为：D=30mm,Xmin=0μm，
Xmax=+104μm，采用基孔制。请确定该孔和轴的标准公差等级、
极限偏差、公差带代号、配合公差，并画出尺寸公差带图。
（利用下面标准公差表）(12分）
公称尺寸 （ｍｍ） | 标准公差ＩＴ（μｍ） |  |  | 
 | ７ | ８ | ９ | １０
＞１８～３０ | ２１ | ３３ | ５２ | ８４
＞３０～５０ | ２５ | ３９ | ６２ | １００

## Slide 14
２．应用万能测齿仪测量齿距，采用相对法测量某一直齿圆柱齿轮的齿
距偏差，其千分表的读数为（单位为μｍ）：０，＋３，－７,０，
＋６，＋１０，＋２，－７，＋１，＋２。试求该齿轮的单个齿距
偏差 和齿距累积总偏差ＦP。 (８分）
五、实验题 (共１０分）
１．请说出测量齿廓总偏差所用仪器的名称及其测量方法。 (５分）
2. 请简述应用三坐标测量机测量零件的几何误差的基本测
量过程。 (５分）

## Slide 15
六、改错题 (5分）
改正下图中各项几何公差标注的错误（不得改变几何公差的特征项目）
CA
C
Φd1
Φd2
Φ0.009
― Φ0.015
CA
D

## Slide 16
七、标注题 （12分）
用切削机床加工下图所示零件，试将下列 技术要求标注在图样上。
标注16H6的孔采用包容要求，圆柱度公差值为0.005mm,表面粗糙度Ra的上限值为3.2μm，下限值为1.6μm。
2. 圆柱面1的轴线相对于基准A的同轴度公差值Φ0.015mm,圆柱面1
表面粗糙度Rz的最大值为6.3μm。
3
1
2
2
4
Φ16H6
Φ56
Φ30
A
孔2的轴线相对于基准A和端面4的位置度公差值0.1mm,
且采用最大实体要求，
（孔2圆周均布，共4孔，尺寸为Φ8H9） 。
端面3相对于基准A的轴向圆跳动
公差值0.02mm, 表面粗糙度Rz的上
限值为3.2μm。
5. 其余 表面粗糙度Rz的最大值
为12.5μm。
返回目录

## Slide 17: 模 拟 试 题 3
一、是非题 （每题1分，共10分，在括号内正确的画 √，错误的画Х ）
1. ( ) 因为实际尺寸与公称尺寸之差是实际偏差，故实际偏差越小，尺寸精
度你就越高。
2. ( ) 基本偏差可以大于零、小于零，也可以等于零。
3. ( ) 齿轮副的侧隙越小，则齿轮的精度越高。
4. ( ) 普通螺纹的中径公差，既包含牙侧角的公差，又包含螺距的公差。
5. ( ) 直线度公差根据具体情况可以有不同形状的公差带。
6. ( ) 孔的体外作用尺寸是对一批零件而言的，它是固定不变的。
7. ( ) 当滚动轴承其它条件都相同时，如果套圈所受的负荷为旋转负荷时，该
套圈的配合就应选用偏紧的配合。
8. ( ) △Ｆp是齿距累积总偏差，它影响齿轮传动的准确性。
9. ( ) 表面粗糙度轮廓的最大高度Ｒz就是在取样长度内轮廓的最大峰高。
10. ( ) 普通平键为标准件，故普通平键与键槽的配合为基轴制。

## Slide 18
二、填空题（每空1分，共22分）
1. 按对产品零件的互换性程度互换性可分为 和 两种。
2. 滚动轴承外圈与基座孔的配合采用 制，内圈与轴的配合采
用 制。
3. 在矩形花键联结标准中，采用的定心方式是 定心。
4. 60 为基__ 制____ 配合，h6的基本偏差为 __ 偏差。
5. 与幅度特性有关的表面粗糙度评定参数的代号为____和____。
6. M24-5g6g-30中的M24表示____________________代号，5g表示
______________代号，6g表示______________________代号，
30表示________。
7. 极限尺寸判断原则（泰勒原则）的内容是：孔或轴的 尺寸不允许超过其
尺寸；孔或轴在任何位置上的 尺寸不允许超过其 尺寸。
8. 滚动轴承的负载类型分___________、___________、___________三种。
9. 圆柱齿轮的检验参数Fp，fpt，Fβ，F，Fr，其中_____________________为传递运
动准确性的必检参数，_____________________为传递运动平稳性的必检参数。

## Slide 19
三. 计算题 （33分）：
1. 已知某减速器中一对孔配合，公称尺寸为φ 45mm，要求配合的最大间隙Ｘmax=+66m，最小间隙Xmin=+23m，利用下面两个表试选择一基孔制的配合，并画出尺寸公差带图。（15分）
公称尺寸 /mm |  | 标 准 公 差 等 级 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10
大于 | 至 | 标 准 公 差 /μm |  |  |  |  |  |  | 
30 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100
50 | 80 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120
公称尺寸 /mm |  | 基本偏差数值 |  |  |  | 
 |  | 上极限偏差es |  |  |  | 
 |  | 所有标准公差等级 |  |  |  | 
大于 | 至 | c | d | e | f | g
30 | 50 | -130 | -80 | -50 | -25 | -9
50 | 80 | -140 | -100 | -60 | -30 | -10

## Slide 20
2. 试计算孔 ϕ3 轴ϕ3 配合的极限过盈,查表
确定孔、轴公差带代号并画出该孔轴配合的尺寸公差
带图。（10分）
公称尺寸 /mm |  | 标 准 公 差 等 级 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10
大于 | 至 | 标 准 公 差 /μm |  |  |  |  |  |  | 
18 | 30 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84
30 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100
公称尺寸 /mm |  | 轴的基本偏差数值 |  |  |  | 
 |  | 下极限偏差ei |  |  |  | 
 |  | 所有标准公差等级 |  |  |  | 
大于 | 至 | s | t | u | v | x
18 | 24 | +35 |  | +41 | +47 | +54
24 | 30 |  | +41 | +48 | +55 | ++64
30 | 40 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80
40 | 50 |  | +54 | +70 | +81 | +97

## Slide 21
如图所示的零件，先加工A1，再加工A2。要求：(1)绘制尺寸链图；
(2)判断封闭环、增环和减环；(3)按极值法计算A3的公称尺寸与极限
偏差。(8分)

## Slide 22
四、 标注题 （10分）
将下列技术要求，按国家标准规定标注在图纸上：
1. 8孔的中心线对φ30H7孔的中心线在任意方向的垂直度公差为20m；
2. 底盘右端面Ⅰ的平面度公差为15m 3. 30 H7孔内表面圆柱度公差0.006m；
4. 50圆柱面圆度公差0.004m；
5. 50轴心线对φ30 H7孔的中心线的同轴度公差为12m；
6. 底盘左端面Ⅱ对30 H7孔的中心线的端面圆跳动公差为25m；
7. 底盘右端面Ⅰ对底盘左端面Ⅱ的平行度公差为30m 8. 30H7遵守包容要求。
9. 50圆柱面的Ra上限允许值为1.6m，采用最大规则
10. 30H7孔Rz上限允许值3.2m，采用16%

## Slide 23
五、改错题（10分）
在不改变几何公差特征项目的前提下，要求用序号标注并说明图中的错误，并按改正后的答案标注图上。

## Slide 24
六．（15分）已知某机床主轴箱传动轴的一对直齿齿轮，主动轮z1的最高转数n1=1000r/min，模数m=2mm，z1=26, z2=56, , 齿宽b1=16mm,。经计算主动轮z1的齿厚公称值为3.14mm，其上、下偏差分别为－0.137mm和－0.165mm。
(1)根据圆周速度确定主动轮z1的精度等级(解题所用数值表见下页)；
(2)将主动轮z1的的精度等级、齿距累计总偏差、单个齿距偏差、齿廓总偏差、螺旋线总偏差、齿厚公称值与上、下偏差等检验参数的符号和公差值填入下表。
模数 | m | 2
齿数 | z | 26
齿形角 | α | 
变位系数 | x | 0
精度等级 |  | 
齿距累积总偏差 |  | 
单个齿距偏差 |  | 
齿廓总偏差 |  | 
螺旋线总偏差 |  | 
齿厚公称尺寸 与上、下偏差 |  | 
模数 | m | 2
齿数 | z | 26
齿形角 | α | 
变位系数 | x | 0
精度等级 |  | 
齿距累积总偏差 |  | 
单个齿距偏差 |  | 
齿廓总偏差 |  | 
螺旋线总偏差 |  | 
齿厚公称尺寸 与上、下偏差 |  | 

## Slide 25
或参考表10.5

## Slide 26
摘自表10.1
摘自表10.2
返回目录

## Slide 27: 模 拟 试 题 4
一、选择题 (每题1分，共20分，把选项中正确的序号填在括号里)
① 相同的 ② 不相同的 ③实际计算值 ④ 测量值
1. 组成配合的孔、轴的公称尺寸是 ( )。
2. 轴：Φ30s5、 Φ30s6、 Φ30s7、 Φ30s8它们的基本偏差是 ( )。
① 相同的 ② 不相同的 ③ 上偏差 ④ 与零线对称的
3. 基本偏差代号j、k、m 的轴与基本偏差代号H的孔组成 ( )。
① 间隙配合 ② 过盈配合 ③ 过渡配合 ④ 过度或过盈配合
4. 基准要素为组成要素时，基准三角形和方框连线与尺寸线 ( )。
① 无关 ② 在一条线上 ③ 倾斜 ④ 错开并要大于3mm
5. 圆跳动的公差值 ( )。
① 为零 ② 前面不能 加 Φ ③ 前面可以加 Φ ④ 为负值
6. 测得某一轴线相对于基准轴线的最大偏移量为5μm，最小偏移量为4μm。
则该被测轴线 相对于基准轴线的同轴度误差为( )。
① 5μm ② 4μm ③ 10μm ④ 9μm

## Slide 28
在生产实际中，为于便于测量，所以采用最多表面粗糙度轮廓
的参数是 ( )。
① Ra ② Rz ③ Rsm ④ Rmr(c)
8. 滚动轴承内圈与轴颈的配合处，在装配图上标注 ( )。
① 孔轴配合代号 ② 轴颈的公差带代号 ③ 外壳孔的公差带代号 ④ 任意
9. 内螺纹的尺寸上偏差为 ( )。
① 正偏差 ② 负偏差 ③ 零偏差 ④ 正偏差或负偏差
10. 某一螺纹的标注为 M10━4H5H其中5H表示为( )。
大径公差带代号 ② 中径公差带代号 ③ 小径公差带代号
④ 旋合长度代号
11. 齿轮齿厚偏差用来评定齿轮的 ( )。
传递运动的准确性 ② 载荷分布均匀性 ③ 传动平稳性
④ 齿侧间隙
12. 平键联结的键高是 ( )。
配合尺寸 ② 非配合尺寸 ③ 基轴制配合 ④ 基孔制配合

## Slide 29
13. 光滑极限量规的 通规用来控制被测零件的 ( )。
最大实体尺寸 ② 最小实体尺寸 ③ 实际尺寸④ 体外作用尺寸
14. 矩形花键的尺寸配合采用 ( )。
基孔制 ② 基轴制 ③ 非基准制 ④ 基齿宽制
15. 优先数系中R10/3系列是 ( )。
基本系列 ② 补充系列 ③ 派生系列 ④ 化整系列
16. 标尺的分度值越大，说明计量器具的 ( )。
精度不变 ② 精度中等 ③ 精度越高 ④ 精度越低
17. 滚动轴承外圈与外壳孔的配合为( )。
基孔制 ② 基轴制 ③ 非基准制 ④ 基孔制或基轴制
18. 滚动轴承内圈的基本偏差为( )。
上极限尺寸 ② 下极限尺寸 ③ 上极限偏差 ④ 下极限偏差
19. 普通螺纹的单一中径是螺纹的 ( )。
最大中径 ② 最小中径 ③ 平均中径 ④ 实际中径
20. 表面粗糙度轮廓用的最多的数值是( )。
最大值 ② 最小值 ③ 上限值 ④ 下限值

## Slide 30
二、填空题 (每空1分，共25分）
GB/T1800规定尺寸标准公差等级分 级，其中 级精度最高， 级精度最低。基本偏差 有 种 。
2. 圆跳动公差特征项目按检测方向分为 、 和 三种。
3. 检验轴的量规为 、检验孔的量规称为 。
4. 表面粗糙度轮廓的评定长度与取样长度的关系一般为 。
5. 滚动轴承外圈的基本偏差为 ，与外壳孔配合采用 制。
6. 平键联结的配合尺寸为 ，其配合采用 制。矩形花键联结
的配合尺寸 为 ，其配合采用 制。
独立原则是指图样上被测要素的尺寸公差和 各自独立，彼此 。
8. 测量齿轮的径向跳动时，要求被测齿轮旋转 度，测头依次
置于每个齿槽内，它是评定齿轮传动的 性。
9. 几何公差的研究对象是 。
10. 测量在同侧齿面上的必检参数是 、 、 、
和 4个。

## Slide 31
三、简答题 (每题4分，共16分）
试述滚动轴承在装配图中公差标注有哪些要求？。
为什么要规定齿轮啮合时的最小侧隙？用什么参数评定它？该最小侧
隙与齿轮的精度等级是否有关？
3. 试说明在装配图上标注 “8×52×58×10 ”中各项代表的含义？
在图样上标注的孔的尺寸为ϕ5 ，它轴线位置度公差为
,试问该孔的最大实体尺寸、最小实体尺寸是多少？
边界名称叫什么？边界尺寸是多少？画出相关要求的动态公差带图。
Φ0.03 A

## Slide 32
四、计算题 (12分）
按Φ30M8加工一孔，加工后测得的尺寸为Φ29.975mm。
（1）查表确定该孔的极限尺寸，并判断所加工的孔是否合格？为什么？
（2）若Φ30M8与Φ30h7 的轴配合，查表确定轴的上偏差、下偏差。
（3）求该孔、轴配合的最大间隙和最大过盈。
（4）画出Φ30M8/Φ30h7 配合的尺寸公差带图，并判定配合类型。
公称尺寸 /mm |  | M基本偏差ES/μm |  | Δ值/μm | 
 |  | ≤IT8 | >IT8 | IT7 | IT8
24 | 30 | -8+Δ | -8 | 8 | 12
30 | 40 | -9+Δ | -9 | 9 | 14
公称尺寸 /mm |  | 标准公差等级 |  | 
 |  | IT7 | IT8 | IT9
大于 | 至 | 标准公差值/μm |  | 
18 | 30 | 21 | 33 | 52
30 | 50 | 25 | 39 | 62

## Slide 33
五、填表题 (12分）
根据下图所示的几何公差要求题写下表。
φ 0.015
图 1
图 2
φ 0.015
图 3
图样 序号 | 采用的 公差原则 | 理想 边界 | 边界尺寸 /mm | 允许最大的几何公差值/mm | 轴的合格 条件/mm
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 34
六、标注题 (15分）
下图所示为经切削加工的一个零件，试将下列几何公差和表面粗糙度轮廓的要求标注在图上。
（1）φ180h6采用包容要求，其轴线相对于
φ150H7基准轴线的同轴度公差为0.04，其表面粗糙度轮廓Ra上限值为1.6μm。
（2）端面A相对于φ150H7基准轴线圆跳动公差为0.08，其表面粗糙度轮廓Ra的最大值为3.2μm。
（3）4× φ10的轴线相对于φ150H7基准轴线的位置度公差为0.1。
（4） φ150H7孔的圆度公差为0.004，其表面粗糙度轮廓Rz上限值为1.6μm。
（5） 其余表面粗糙度轮廓Rz上限值为12.5μm。
返回目录

## Slide 35: 模 拟 试 题 5
一、填空题 （每题0.5分，共15分。
零部件的互换性是指同一规格零部件按规定的技术要求制造，能够相
互替换使用，并 的性能。
优先数系的R20系列中的优先数，自1以后，每隔20个优先数，数值
增加 倍。
计量器具的技术性能指标中，标尺分度值是指 ，
标尺示值范围是指 ，计量器具的测量范围是
指 。
4. 按GB/T1800.1━2009规定，线性尺寸的标准公差分为 二十个等级。按GB/T307.3━2005规定 ，向心轴承的公差等级分为
五个等级。按GB/T10095━2008规定，渐开线圆柱齿轮的精度等级（除径向综合总偏差、一齿径向综合偏差外）分为
十三个等级。

## Slide 36
孔在图样上标注为Φ50JS8，已知IT8=39μm，则孔的最大实体尺寸为
mm,最小实体尺寸为 mm。
滚动轴承外圈与外壳孔的配合采用基 制配合。平键联结中的键与键槽宽度配合采用基 制配合。矩形花键联结中采用基
制配合
选择孔、轴配合的基准制时，应优先选择基 制配合，其原因是
。
在装配图上，滚动轴承内圈与轴颈的配合应标注 公差带代
号。若内圈承受旋转负荷时，则内圈与轴颈的配合应较 。由于内圈孔的尺寸公差带位于零线 的布置，若轴颈选用k6公差带，则它们的配合实际上是 配合。
9. 独立原则是指图样上对被测要素的尺寸公差与 各自独
立 ，彼此无关，分别满足要求的公差原则。独立原则时，尺寸公差只控制 ，而不控制要素本身的 。

## Slide 37
10. 直线度公差中 。给的平面内的公差带的形状为 ，
给定方向上的公差带形状为 ，任意方向上的公差带
形状 为 。
11. 包容要求的边界是 边界，它用来控制 不得
超越 该边界 。
齿轮副的齿侧间隙作用是 和 。规定带孔
齿轮的齿坯基准端面对基准孔的轴向圆跳动公差目的
是 。

## Slide 38
二、单项选择题 （每题1分，共15分从每题中选出一个正确答案，将其题号
标在括号里。）
保证互换性生产的基础是 ( )。
① 大批量生产 ② 现代化 ③ 标准化 ④ 检测技术
2. 利用同一加工方法，加工φ 30H6和φ 50H7，应理解为 ( )。
① 前者加工困难 ② 后者加工困难 ③ 两者加工难易相当
④ 不好比较
3. 基本偏差代号为j、k、m 的轴与基本偏差代号为H 的孔组成 ( )。
① 过盈配合 ② 间隙配合 ③ 过渡配合 ④ 过盈配合或过渡配合
4. φ 30f6、 φ 30f7 、 φ 30f8三个轴的公差带 ( )。
① 上偏差相同且下偏差也相同 ② 上偏差相同而下偏差不同
③ 上偏差不相同而下偏差相同 ④ 上、下偏差不相同
5. 孔、轴配合的最大间隙为+23μm，孔 的下偏差为-18μm，轴的下偏差为
-16μm，轴的公差为16μm，则配合公差为（ )。
① 32μm ② 39μm ③ 34μm ④41μm

## Slide 39
6. 在GB/T1144━2001中规定矩形花键联结的定心方式为（ )。
① 大径D定心 ② 小径d定心 ③ 键侧（键槽侧）宽B定心
④大径、小径、或键侧（键槽侧）宽定心
7. 被测轴线的直线度公差与它对基准轴线的同轴度公差的关系应为（ ）。
① 前者一定等于后者 ② 前者一定大于后者
③ 前者不得大于后者 ④ 前者不得小于后者
8. 按 同一图纸加工一批轴，各个轴的体外作用尺寸（ ）。
① 相同 ② 不一定相同 ③ 大于最大实体尺寸 ④小于最小实体尺寸
9. 外螺纹中径的最大和最小极限尺寸分别用来控制（ ）。
螺距偏差与牙侧角偏差综合的结果和中径偏差 ② 单一中径和作用中径
③ 作用中径和单一中径 ④中径偏差和螺距偏差与牙侧角偏差综合结果
10. 普通计量器具测量 φ 孔，安全裕度A=3.9μm。该孔的下验收
极限为（ ）。
40.0089 ② 40.0011 ③ 39.9699 ④ 39.9621

## Slide 40
11. 齿轮副的最小侧隙与齿轮精度等级的关系是（ ）。
精度等级越高，则 越小 ②精度等级越高，则 越大
③精度等级与 有关 ④精度等级 与 无关
要求经切削加工某零件表面粗糙度轮廓Ra的上限值为1.6μm，应采用
的表面粗糙度代号为（ ）。
3、4、5、6、7、8、9七个等级 ② 3、4、5、6、7、8六个等级
③4、5、6、7、8、9六个等级 ④ 4、5、6、7、8五个等级
U Ra 1.6
①
Rz 1.6
②
③
Ra 1.6
④
13. 按GB/T197━2003规定，内螺纹的中径公差等级分为（ ）。

## Slide 41
3μm ② 4.5μm ③6μm ④ 9μm
① A、B、C ② C、B、 A ③ B、C、A ④ C、A、B
14. 对某一零件的几何量进行等精度测量9次，单次测量的标准偏差为
3μm，若以9次测量值的平均值作为测量结果，其测量极限误差
±（ ）。
15. 形位公差框格 表示采用的三基面体系中第一、二、
三基准平面分别为（ ）。
φ 0.2 C B A

## Slide 42
三、标注题和改错题（共10分）
1. 试将下列几何公差要求用几何公差框格和代号标注在图上。（3分）
（1） 两个φ 轴颈的轴线对它们的公共基准轴线的同轴度公差为0.01。
（2） φ 圆柱面对两个φ 轴颈的公共基准轴线的同轴度公差为0.015。
（3） b 键槽的中心平面对φ 圆柱面轴线的对称度公差为0.025。
Φ
Φ
Φ
b

## Slide 43
2. 试改正下图所示几何公差的的标注错误（几何公差特征项目不许改变）。（7分）
A
E

## Slide 44
四、简答题（共20分）
1. 根据图（1）、（2）所示的图样标注填写表。（6分）
图号 | 理想边界 名称 | 理想边界 尺寸/mm | 允许的最大直线度 误差值/mm | 
 |  |  | 最大实体状态时 | 最小实体状态时
图（1） |  |  |  | 
图（2） |  |  |  | 
简答题1表
Φ
Φ
φ
φ
图（1）
图（2）

## Slide 45
参考图（3），试确定φ100J7外壳孔与轴承端盖配合中轴承端盖尺寸
公差带代号。（3分）
试说明三个公差项目分别保证对齿轮传动的哪项
使用要求？。（3分）
4. 试述服从正态分布的随机误差的四个基本特性。（4分）
试说明图样上标注的代号6×23f7×28a11×6d10(GB/T1144━2001)
的含义。（4分）
φ100J7
图（3）

## Slide 46
五、计算题（共40分）
试基孔制配合Φ50H7）/φ50s6) mm改换为配合性质不变基准制配合Φ50S7/h6 。试确定：
（1）基孔制配合中的最大、最小过盈。
（2）配合公差。
（3）孔、轴基本偏差及其上、下偏差。
（4）标注孔、轴遵守包容要求的符号。
（5）画出孔、轴公差带图。（12分）
测量两段直线距离，它们的测得值其绝对测量误差
=200mm,
的测量精度高低？（3分）

## Slide 47
用绝对测量法测量齿数为8的齿轮的左齿面实际齿距对公称齿距的
偏差列于下表中。根据这些数据确定该齿轮左齿面的齿距偏差和齿
距累积偏差。（5分）
齿距序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
齿距绝对排除/μm | +3 | +3 | -4 | -1 | -5 | -1 | +3 | +2
4. 某直齿圆柱齿轮公称公法线长度和极限偏差为 mm。
公法线长度变动公差为0.04mm。该齿轮加工后，在一周范围内均布测得六条实际公
法线长度的数值（mm）为：42.766、42.785、42.788、42.812、42.795、42.784。
试确定公法线长度偏差和公法线长度变动，并判断它们是否合格？（8分）
5. 用水平仪测量某一导轨的直线度误差，均匀布置测9点。逐段依次测量
后一点相对前一点的高度差，测得的数据列于下表。请按最小条件确定
该导轨的直线度误差。（12分）
测点序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
相对高度差（μm） | 0 | -1 | -3 | +3 | +2 | +4 | -2 | -3 | -2
返回目录

## Slide 48
模 拟 试 题 6
一、单项选择题 (每题1分，共20分，把选项中正确的序号填在括号里)
1. 用卡尺测量中径的方法属于 ( )。
① 相对测量法 ② 绝对测量法 ③ 间接测量法 ④ 综合测量法
2. 优先数系中R20系列包容 ( )。
① R10系列 ② R5系列 ③ R40系列 ④ R80系列
某孔、轴的公称尺寸为φ100，它们配合的最大间隙为+32μm，最大过盈为-25μm。配合公差为 ( )。
① 7μm ② 57μm ③ 32μm④ 25μm
4. 孔的最大实体尺寸为 ( )。
① 下极限尺寸 ② 上极限尺寸 ③ 实际尺寸 ④ 体外作用尺寸
5. 方向公差综合控制被测要素的 ( )。
形状误差和位置误差 ② 方向误差和跳动误差
③ 形状误差和方向误差 ④ 方向误差和位置误差

## Slide 49
6. 按同一图纸加工一批轴，它们的最小实体尺寸 ( )。
等于体外作用尺寸 ② 一定不相同 ③ 小于最大实体尺寸④ 相同
7. 规定表面粗糙度轮廓的 取样长度是 ( )。
大于10mm ② 小于10mm ③ 标准值 ④ 任意的
8. 实际测得某一表面粗糙度轮廓的最大轮廓峰顶至轮廓中线的距离为
10μm，最大谷底至 轮廓中线的距离为6μm。则轮廓的最大高度Rz
为( )。
4μm ② 10μm ③ 16μm ④ 6μm
9. 滚动轴承内圈与公差带代号为k6轴颈配合的配合类型为 ( )。
间隙配合 ② 过渡配合 ③ 过盈配合 ④ 过渡配合或过盈配合
10. 检验标注包容要求的孔、轴时，所用光滑极限量规的通规公称
尺寸是 被检孔、轴的 ( )。
极限尺寸 ② 公称尺寸 ③ 最大实体尺寸 ④ 体外作用尺寸

## Slide 50
11. 评价螺纹加工的整体精度所用的中径是( )。
平均中径 ② 中径 ③ 单一中径 ④ 作用中径
12. 平键与键槽配合采用 ( )。
基孔制配合 ② 非基准制配合 ③ 无要求 ④ 基轴制配合
13. GB/T1144━3001规定矩形花键的尺寸配合采用 ( )。
大径定心 ② 键侧定心 ③ 小径定心 ④ 大径或键侧定心
14. 某一螺纹的标注为M12━5H6H ━ LH。其中LH含义是( )。
导程 ② 螺距 ③ 左旋 ④ 右旋
15. GB/T 197 规定对普通螺纹的旋合长度分为 ( )。
L、M、N三组 ② S、N、L三组 ③ S、M、N三组 ④ L 、M、S三组
16. 现有两个游标卡尺的分度值为 0.02mm，和0.1 mm ,两个卡尺的
测量 ( )。
精度不变 ② 前者精度高 ③ 前者精度低 ④ 后者精度高

## Slide 51
齿轮图样上标注为 ：7（）6( ± 、 ) GB/T 10095.1，
则齿轮的传动平稳性和载荷分布均匀性的精度等级为 ( )。
7级 ② 6级 ③ ④ 级
18. 表示过渡配合的松紧变化程度的参数值是 ( )。
最大间隙和最小过盈 ② 最大过盈和最小间隙
③ ④ 最小间隙和最小过盈
由于测量误差的原因，验收零件时，将会产生误收或误废。为保证
零件质量 ，可以采用安全裕度A ( )。
下极限尺寸-A ② 上极限尺寸+A
③ ④ 上极限尺寸-A;下极限尺寸+A
20. 在普通螺纹标注中，不标注旋合长度代号，则默认采用的是 ( )。
中等旋合长度 ② 短旋合长度
③ ④ 旋合长度不确定

## Slide 52
二、填空题 (每空1分，共26分）
测量过程的四个要素是用 、 、 、
和 。
2. 只能用于单一要素的形状公差特征项目是 、 、
和 四项 。
3. 用光滑极限量规检验时，被测零件尺寸合格条件是 能通过，
不能通过 。
4. 表面粗糙度轮廓Rz的最大值的含义件是 。
装配图中，滚动轴承外圈与外壳孔配合时，标注 。
内圈与 轴颈的配合时，标注 。
6. 矩形花键图样上的标注为6×28f7×32a11×7d10 , 则6表示 ，
28f7表示 ，32a11表示 ，7d10
表示 。

## Slide 53
7. 孔的基本偏差代号用 字母表示 ，轴的基本偏差代号用
字母表示。孔的基本偏差代号从 到 与基
轴制的基准轴配合形成间隙配合。
8. 影响普通螺纹结合精度的偏差有 、 和
。
9. 控制渐开线圆柱齿轮传动平稳性的必检偏差项目有 、
。
三、简答题 (每题4分，共16分）
2. 试叙述与滚动轴承相配件的几何公差有什么要求？
3. 矩形花键联结几何公差有什么要求？
4. 试叙述包容要求的含义。
某图标注为φ试问该轴的最大实体尺寸、最小实体尺寸是多少？边界名称叫什么？边界尺寸是多少？绘制动态公差带图。
E

## Slide 54
四、计算题 (每题12分，共24分）
已知某孔、轴配合的公称尺寸D = φ 50 , 孔的公差 =25μm，轴的上偏差es = 0 , 最大过盈 = -50 μm，配合公差 =41 μm 。
试求： （1） 孔的上、下极限偏差即ES、EI ；
（2）轴的下偏差 e i 和公差 ;
(3) 最小过盈 和平均过盈 ;
(4) 画出尺寸公差带图 。

## Slide 55
φ 0.01
Φ
Φ
2. 某一轴套的技术要求如下图所示。试确定：
（1）对内孔加工后测得一个实际尺寸 = φ 50.015, 轴线直线度误差
= φ ,该孔是否合格？
（2）对外圆加工后测得一个实际尺寸 = φ 69.99, 轴线直线度误差
= φ ,该轴是否合格？

## Slide 56
五、标注题 (14分）
切削加工如下图所示零件，试将下列技术要求标注在图样上。
Φ 40 p 7
B
Φ 25 H 7
A
1. φ25H7的孔采用包容要求，其表面粗糙度轮廓Ra的上限值为0.8μm。
2. φ40p7孔的轴线对φ25H7基准孔的轴线同轴度公差值为0.02，且该被
测要素采用最大实体要求，其表面粗糙度轮廓Ra的最大值为1.6μm。
3. 端面A对 φ25H7孔的轴线轴向圆跳动公差为0.03，其表面粗糙度轮廓Ra
的上限值为3.2μm，Rz的下限值为1.6μm。
4. 圆柱面B的圆柱度公差为0.01，
其表面粗糙度轮廓Rz的下限
值为0.8μm。
5. 其余表面粗糙度轮廓Ra的最
大值为25μm。
返回目录

## Slide 57: 模 拟 试 题 7
一、填空题 （每题0.5分，共15分)。
根据零部件的互换程度的不同，互换性可分为 和
。
4. 在几何量测量过程中，一般应有 、 、
和 四要素。
2. 优先数系采用十进制几何级数构成的，公比为 的优先数系称为
（用代号表示） 系列 。
表面粗糙度轮廓评定参数中，幅度参数的名称和符号分别为
和 。
5. 一般用光切显微镜测量表面粗糙度轮廓幅度参数 值。用内
径千分表测量孔径，采用的测量方法是 法 。用三针法测
量螺纹 中径。
6. 孔、轴尺寸公差带的大小取决于 ，其相对于零线的位置
取决于 。

## Slide 58
泰勒原则（极限尺寸判断原则） 是指 孔、轴的体外作用尺寸不允许超出其 尺寸 ，且孔、轴的局部实际尺寸不允许超出其 尺寸。
8. GB/T 4249━2009规定几何公差的相关要求包括 、
、 和可逆要求。
GB/T 307.1━2005规定,滚动轴承内圈基准孔公差带位于以公称内径 为零线的 方，且 偏差为零。
10. 平键与键槽宽度的配合采用基 制配合。
12. 普通螺纹的公差带是沿基本牙型的牙侧、牙顶和牙底分布的 公差带。
GB/T 1144━2001规定,内、外花键采用 定心，矩形花
键采用基 制配合 。
13. 普通螺纹的公差精度不仅与螺纹直径公差等级有关，而且与 有关。

## Slide 59
14. 在尺寸链计算中，若有某一组成环的变动（其他组成环不变）引起
封闭环反向变动，则称该组成环为 环。
齿轮的径向跳动主要是由齿轮的 偏心引起的误差；而公法线长度是由齿轮的 偏心引起的误差。这两种误差的合成可评定齿轮的 精度要求。
二、单项选择题 (每题1分，共15分，把选项中正确的序号填在括号里)
1. 表面粗糙度轮廓是一种 ( )。
宏观几何形状误差 ② 位置误差 ③ 微观几何形状误差 ④ 方向误差
2. 量块按“级”使用的检测精度比按“等”的检测精度 ( )。
低 ② 高 ③ 相同 ④ 可能高、也可能低
3. 评定平行度误差应采用 ( )。
最小区域法 ② 定向最小区域法 ③ 对角线法 ④ 定位最小区域法
4. 轿车前轮轮毂中的 滚动轴承外圈相对于它所承受负荷方向是 ( )。
旋转的 ② 固定的 ③ 摆动的 ④ 不可确定的

## Slide 60
为保证平键与键槽侧面的接触面积，并避免装配困难，对于轴键槽
相对于轴的轴线以及轮毂槽相对于轮毂孔的轴线都应规定几何公差
的特征项目是 ( )。
同轴度 ② 对称度 ③ 平行度 ④ 倾斜度
6. 为了同时控制普通螺纹的中径尺寸偏差、螺距偏差和 牙侧角偏差三
者的综合结果的影响，GB/T 197━2003规定了 ( )。
顶径公差 ② 大径公差 ③ 中径公差 ④ 小径公差
用完全互换法计算尺寸链时，封闭环公差等于所有组成环的公差
之 ( )。
和 ② 差 ③ 积 ④ 平方和再开平方
在渐开线圆柱齿轮的分度圆上，任意两个同侧齿面间的实际弧度与
公称弧度之差值中的最大绝对值称为 ( )。
齿距累积总偏差 ② 单个齿距偏差 ③ 基圆齿距偏差 积
④ 轴向齿距偏差

## Slide 61
9. 孔的最小实体尺寸是其( )。
上极限尺寸 ② 下极限尺寸 ③ 体外作用尺寸 ④ 体内作用尺寸
10. 基本偏差代号为H的基准孔与基本偏差代号为ah的轴形成( )。
间隙配合 ② 过盈配合 ③ 过渡配合 ④ 间隙或过渡配合
11. 已知 某一配合Φ30H7 )/f6 ) ， 则配合Φ30F7)/h6的孔、
轴极限偏差应是 ( )。
Φ30F7 )/h6 ) ② Φ30F7 )/h6 )
③ Φ30F7 )/h6 ) ④ Φ30F7 )/h6 )
测得实际被测轴线至基准轴线的轴的偏移量为5μm，最小偏移量为
3μm，则该被测轴的轴向相对于基准轴线的同轴度误差为 ( )。
5μm ② 8μm ③ 10μm ④ 3μm
13. 光滑极限量规的通规是用来控制被检验零件的 ( )。
极限尺寸 ② 局部实际尺寸 ③ 体内作用尺寸 ④ 体外作用尺寸

## Slide 62
14. 光滑极限量规的止规的公称尺寸为被检验零件的 ( )。
最大实体尺寸 ② 最小实体尺寸 ③ 公称尺寸 ④ 局部实际尺寸
15. 测量渐开线 圆柱齿轮的径向综合总偏差Δ ( )。
单面啮合综合测量仪 ② 双面啮合综合测量仪
③ 径向跳动测量仪 ④ 渐开线测量仪
三、标注题和改错题(共15分)
1. 试将下列几何公差要求用几何公差框格和符号标注在图1上。
b
Φ 100h6
Φ 80H7
a
图 1
（1） Φ80H7孔的轴线直线度公差为0.006。
（2） Φ100h6外圆柱面对Φ80H7孔的轴线的径向圆跳
动公差为0.05。
（3） 端面b的平面度公差为0.008。
（4） 端面b对端面a的平行度公差为0.012。
（5） 端面a 对Φ80H7孔的轴线的垂直度公差为0.01。

## Slide 63
2. 试将下列几何公差要求用几何公差框格和符号标注在图2上。
（1） 两处Φ圆柱度公差均为0.01。
（2） Φ素线直线度公差为0.01。
（3） Φ轴线对两处Φ公共轴线的同轴度公
差为0.02。
图 2

## Slide 64
改正图3所示的图样上几何公差标注的错误（几何公差特征项目不允许改变）。
φ 0.05 A B
4×Φ6
EQS
0.025
0.02 B
图 3

## Slide 65
四、简答题 (共15分)
1. 试述轴用工作量规的三种校对量规的用途。
2. GB/T 1804━ 2000对线性尺寸的未注公差规定了四个公差等级，请依
次写出该四个公差等级的名称及代号。
3. 用标尺的分度值为0.01的外径千分尺测量一批如图4所示的φ
轴的尺寸时，请回答：
Φ
图 4
（1） 可能产生哪两种误判？并简述这两种
误判是如何产生的？
（2） 为了保证这批轴的互换性，应该采取
什么验收原则及验收方式？
4. 试述 下列三种在图样上标注的代号的含义。
（1） M24×1.5━5H6H━ L ,（2） 7（ 、）6() GB/T 10095.1
(3) 6×23f7×26a11×6d10 GB/T1144━2001
5. 滚动轴承内圈与轴颈，外圈与外壳孔的配合应分别采用什么基准制？

## Slide 66
五、计算题 (共40分)
已知基孔制孔、轴配合的公称尺寸为φ50，孔的公差为25μm，轴的公差为16μm，最大间隙为+23μm 。试确定： （1）孔、轴极限偏差。
（2）配合公差。 （3）另一个极限间隙（或过盈）。
（4）画出孔、 轴尺寸公差带图。
设计检验φ 孔用的工作量规。已知量规定形尺寸公差为
2.4μm，通规公称尺寸（定形尺寸）公差带中心至被检验孔最大实体
尺寸之间的距离为3.4μm。试确定其通规、止规工作部分的极限尺寸。
在平板上用指示表测量某零件的平面度误差，在被测表面上均匀布置
测九点，测得各点相对于平板的高度差（单位为μm）为图5所示。试
按对角线法和最小区域法分别确定被测平面的平面度误差。
+3 -6 -2
-1 -10 +6
-8 +4 --6
图 5

## Slide 67
参看图6，用打表法测量轴外圆柱面素线直线度误差，在被测位置的
素线方向均布测8点，测得各点相对于平板的高度差（单位为μm）
分别为：+1，+1.5, 0，-0.5，-3，-1，+5，+2。试用最小区域法和两端
点连线法分别确定被测素线的直线度误差。
8
1
2
3
4
5
6
7
图 6

## Slide 68
图7(a) 为齿轮图样上标注的基准孔尺寸与键槽深度尺寸。参考图7（b)，
该基准孔和键槽的加工过程为： （1）镗孔至尺寸=φ 84. 。
(2) 插键槽至尺寸 。（3）热处理后磨孔至图样上的尺寸为
= φ 8 。
即自然形成图样上要求的键槽深度尺寸=87. 完全互换法确定：
插键槽工序中的尺寸 的极限尺寸。
A0
A1
A3
A2
图7（b)
ϕ
ϕ
图7（a)

## Slide 69
参考图8，测量圆弧样板的弓高h和弦长s, 以确定圆弧半径 R,其函数
关系为
R +
图 8
设已测得s =60,h=5 ,它们的系统误差分别为 =+0.1 , =-0.005。它们
的极限误差分别为 =±0.002, =±0.001。试计算R的尺寸及其极限误差。
返回目录

## Slide 70: 模 拟 试 题 8
一、是非题 （每题1分，共10分。在括号内，正确的画 √，错误的画Х）
1. ( ) 单件生产也可应用互换性原则。
2. ( ) 实际尺寸是通过测量获得的尺寸，因此它是被测零件尺寸的真值。
3. ( ) 未注公差尺寸就是该尺寸没有公差要求。
4. ( ) 配合公差为允许间隙或过盈的变动量。
5. ( ) 对任何切削加工的零件，都是表面粗糙度轮廓的Ra值越小越好。
6. ( ) 不经选择和修配就能装配的零件，就是具有互换性的零件。
7. ( ) ϕ40 与ϕ40的配合性质相同（即配合的极限间隙（或过盈）
值相同）。
8. ( ) 平键为标准件，故平键与轴槽、轮毂槽的配合应选基轴制配合。
9. ( ) 齿坯是指轮齿加工前供制造齿轮用的工件。
10. ( ) 在直线尺寸链的所有各组成环中，封闭环的公差一定是最大的。

## Slide 71
二、单项选择题（每题1分，共10分。把选项中正确答案的代号填在括号里)
1. 保证互换性生产的基础是( )。
a.现代化 b.标准化 c.大量生产
2. 有两根轴，轴1：= ϕ 50mm , =25μm。轴2： ϕ 30mm ,
= 21μm。查表确定这两根轴加工的难易程度 ( )。
a. 相同 b. 轴1加工难于轴2 c. 轴2加工难于轴1
3. 表面粗糙度轮廓体现零件表面的 ( )。
a.尺寸误差 b.宏观几何形状误差 c.微观几何形状误差
4. 平键与轴槽及轮毂槽的配合尺寸是 ( )。
a.宽度 b.高度 c.长度。
5. 普通 螺纹标准中规定了( )，用来控制中径偏差、螺距累积偏差和牙侧
角偏差这三个实际要素的偏差。
a.中径（综合）公差 b.螺距公差 c.牙侧角公差
6. 在圆柱齿轮标准中，规定侧隙的目的是( )。
a.便于测量 b.便于拆装 c.为了补偿升温引起的变形和保证润滑等

## Slide 72
7. 用完全互换法解尺寸链时，封闭环公差等于( )。
a.所有增环与所有减环的公差之和 b.所有增环与所有减环的公差之差
c.所有的增环公差之和
8. 用立式光学计测量轴的尺寸，属于( )测量方法。
a.绝对测量 b.非接触测量 c.相对测量
9. 滚动轴承内圈与轴颈的配合采用( )；其外圈与基座孔的配合采用( )。
a.基孔制 b.基轴制 c. 非基准制
10. 配合是对( )孔和轴零件而言的？。
a.单个孔与轴的配合 b.一批 孔、轴的配合 c.一批中的某一孔、
轴的配合。

## Slide 73
三、填空题（共13分，每空0.5分）
1. 按对产品零件的互换性程度，互换性可分为__________和__________
两种。
2. 某孔、轴的公称尺寸和配合代号为Φ 50JS7／h6 ，则其配合为基
_________制___________配合。
3. 普通螺纹的公称尺寸为20，螺距为2.5，粗牙螺纹，中径和顶径的公
差带都为6g，旋合长度为中等旋合，右旋，其螺纹标记为
__________________________（1.5分）。
4. 齿轮传动的四项使用要求是________________、___________________、
____________________和_________________________。
5. 齿轮齿距累积总偏差FP主要评定齿轮传递运动___________性，单个齿
距偏差fPt主要评定齿轮传动的____________性，螺旋线总偏差Ｆβ主要
评定齿轮的________________ 性 和齿厚偏差是评定 。

## Slide 74
6. |  |  |  |  | 
公称尺寸 | 上极限尺寸 | 下极限尺寸 | 上极限偏差 | 下极限偏差 | 公差
孔ϕ25 | Φ25.033 | ϕ25 |  |  | 
轴ϕ30 |  |  | -0.040 |  | 0.021
7. 当两个零件构成移动副时，应选择_____________配合。
规定齿轮坯精度的目 的是 ___________________________________
（2分）。
四、查表、计算、标注题（共题？共分）
1. 有一Φ80 mm的轴，设计圆柱面的圆柱度公差等级为7级，若加工完此轴后，测得此轴的圆柱度误差值为0.006mm，判断该轴的圆柱度是否合格？请说明理由（3分）。
精度为7GB/T10095.1的渐开线圆柱齿轮，若模数为m = 2、齿数为z = 50，加工完后，测得一齿轮齿距累积总偏差ΔFP =0.03mm，单个齿距偏差∆ = - 0.008mm。问该齿轮的齿距累积总偏差和单个齿距偏差是否合格？请说明理由(5分)。

## Slide 75
3. 有一孔、轴配合，其公称尺寸和配合代号为 ϕ50 。
，试求：(1）指出该配合的基准制、孔和轴的公差等级、配合类型；
（2）求出极限间隙或极限过盈；（3）求出配合公差；
（4）画出尺寸公差带图；（5）在孔、轴零件图上，分别标
出公称尺寸和极限偏差值。
Φ
孔零件图
轴零件图
Φ

## Slide 76
图示零件：先加工尺寸 = , 再加工 = ，得 。
试求： （1） 画尺寸链图； （2）判断封闭环、增、减环；
（3）计算 的公称尺寸及极限偏差 ；（4）校验计算结果。

## Slide 77
5. 将下列技术要求，按国标准规定标注在图上：
（1）圆锥面素线的直线度公差为0.012 mm；
（2）圆锥面圆度公差为0.009 mm；
（3）ϕ 40H7孔中心线对ϕ 15H7孔中心线的同轴度公差为0.2mm；
（4）ϕ 15H7孔中心线对表面Ⅰ的垂直度公差为ϕ 0.025mm；
（5）ϕ 40H7内孔表面粗糙度Ra上限允许值为1.6μm，切削加工；
（6）ϕ 15H7内孔表面粗糙度Ra上限允许值为0.8μm，切削加工。
ϕ15H7
ϕ40H7

## Slide 78
图中轴的直径为 ϕ 。键槽的对称度公差等级为7级，采用正常联结，键的其它尺寸及极限偏差请查“普通平键和键槽的尺寸与极限偏差”表。请分别标注如图示的三个尺寸及其极限偏差、轴采用包容要求、键槽的对称度公差、键槽表面的表面粗糙度值（一般配合表面Ra的上限值为3.2μm，非配合表面Ra的上限值为6.3μm）。

## Slide 79
如图示，某一级齿轮减速器的小齿轮轴，由6级单列深沟球轴承支承。
轴承内圈直径d=φ50，承受旋转负荷；轴承外圈直径D=φ110，承受定
向负荷；载荷大小属于正常负荷。
(1) 现采用类比法已确定出：
①与内圈配合的轴的公差带代号k6，
②与外圈配合的孔的公差带代号H7，
将尺寸和两个公差带代号标注在装配图上；
（2）将下列技术要求标注在轴的零件图上：
①轴的尺寸和极限偏差值，轴采用包容要求；
②轴颈的圆柱度公差值；
③轴肩的轴向圆跳动公差值；
④轴颈和轴肩端面的表面粗糙度Ra的上限允许值，轴车削加工。
装配图
轴的零件图
返回目录

## Slide 80
公称尺寸 /mm |  | 标 准 公 差 等 级 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10
大于 | 至 | 标 准 公 差 /μm |  |  |  |  |  |  | 
18 | 30 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84
30 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100
50 | 80 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120
80 | 120 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140
模拟试题8用公差表
圆度、圆柱度公称值/μm |  |  |  |  | 
主参数 D(d)/mm | 公差等级 |  |  |  | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
>50∼80 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19
>80∼120 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22

## Slide 81
单个齿距偏差± 允许值/μm |  |  |  |  |  |  | 
分度圆 直径 d/mm | 模数 m /mm | ± |  |  |  |  | 
 |  | 精度等级 |  |  |  |  | 
 |  | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8
50<d | 0.5<m | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 26 | 37.0 | 52.0
 | 2<m3.5 | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 27.0 | 38.0 | 53.0
分度圆 直径 d/mm | 模数 m /mm |  |  |  |  |  | 
 |  | 精度等级 |  |  |  |  | 
 |  | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8
 |  | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 26 | 37.0 | 52.0
 |  | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 27.0 | 38.0 | 53.0
公称尺寸 /mm |  | 标 准 公 差 等 级 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10
大于 | 至 | 标 准 公 差 /μm |  |  |  |  |  |  | 
30 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100
50 | 80 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120

## Slide 82
公称尺寸 /mm |  | 轴的基本偏差数值 |  |  |  | 
 |  | 下极限偏差ei |  |  |  | 
 |  | 所有标准公差等级 |  |  |  | 
大于 | 至 | s | t | u | v | x
18 | 24 | +35 |  | +41 | +47 | +54
24 | 30 |  | +41 | +48 | +55 | +64
30 | 40 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80
40 | 50 |  | +54 | +70 | +81 | +97

## Slide 83
公称尺寸 /mm |  |  | 基本偏差数值 |  |  |  |  | 
 |  |  | 下偏差（ei） |  |  |  |  | 
 |  |  | IT5、IT6 | IT7 | IT4至IT7 | ≤IT3 >IT7 | 所有标准公差等级 | 
大于 | 至 | js | j |  | k | k | m | n
30 | 50 | 偏差=？ | -5 | -10 | +2 | 0 | +9 | +17
50 | 80 |  | -7 | -12 | +2 | 0 | +11 | +20

## Slide 85
返回目录