## Slide 1: 《机械精度设计与检测基础》 模 拟 试 题 答 案
模拟试题2答案——————--—-——（9）
模拟试题3答案————————-——（15）
模拟试题4答案———--———-———（22）
模拟试题5答案—————-—————（27）
模拟试题6答案——————-————（38）
模拟试题7答案———————-———（44）
模拟试题8答案———————-———（58）
模拟试题1答案——————--—-——（2）

## Slide 2
模拟试题1答案
1.（ Х ）、2. （ √ ）、3. （ Х ）、4. （ Х ）、5.（ √ ） 、6. （ Х ） 7. （ Х ）、 8.（ √ ）、9. （ Х ）、10. （ Х ）
一、是非题 （每题1分，共10分。在括号内，
正确的画 √，错误的画Х）
二、填空题（每空1分，共1８分。
1. 公称值，基本偏差。2. 两平行直线，两平行平面，圆柱面。
3. 上，上。 4. 基轴制，3种。 5.。
6. Ra 、 Rz ， 小 。 7. 四、 运动、 平稳性、载荷分布均匀性、侧隙。
Ramax 0.32
Rz 1.6

## Slide 3
（3）轴的基本偏差：= ES – ei = +25-ei +32
即ei -7查表得轴的基本偏差为 j , ei = -5
（4）选的配合为:φ 50
（5）公差带图为：
H7
j6
jjj
-5
+25
+11
+
0
-
Φ50 mm
三、计算题（共 45 分）。
答案：（1）配合公差=41μm，查表=IT7=25μm，=IT6=16μm
（2）本题无特殊要求，选基孔制，孔的基本偏差为H,
即EI=0。

## Slide 4
O
尺 寸 链 图
答案： （1）画尺寸链图
（2）封闭环：壁厚 。增环： ,(=0±0.01) 。减环：
( 3 ) 计算： = 40± 0.0115， = ,=
（4）检验：= - =+
= 0.0525(mm)

## Slide 5
答案： （1）孔、轴极限偏差
孔：ES==+0.021, EI = = 0
轴：es== - 0.020, ei = = - 0.033
（2）孔、轴公差 孔 ： = 0.021 , 轴： = 0.013
（3）在图样上的标注：孔 ， 轴： 25
-0.020
-0.033
+0.021
0
（4）公差带图
TD
-33
+25
-20
+
0
-
Φ25mm
Td

## Slide 6
答案：
（1）作用尺寸 ： = + = φ 50.01+0.02= φ 50.03
( 2 ) 合格条件：
∵
Φd1

## Slide 7
四、标注图
B
0.03
0.01
0.03
A
Φ 0 .05 A
0.05 A
0.02 B
Ramax 0.32
Rz 0.63
Ra 6.3
( √ )

## Slide 8: 五、综合题答案：（16分） 某减速器中输出轴的伸出端与相配件孔的配合为Φ25H7／m6， 采用包容要求，并采用正常联结平键。试确定轴槽和轮毂槽剖面尺寸 和极限偏差、键槽对称度公差（8级）和表面粗糙度Ra（配合表面 取3.2μm、非配合表面取6.3μm）的上限值，并将上述各项公差标注 在零件图（a）和（b）上。
Φ25
+0.021
0
A
0.015 A
Φ21
0
-0.2
Ra 6.3
Ra 3.2
8N9（ ）
0
-0.036
Φ25
+0.021
+0.008
A
0.015 A
Φ28.3
+0.2
0
Ra 3.2
Ra 6.3
±0.018
8JS9（ ）
返 回 目录

## Slide 9
模拟试题2答案
一、单项选择题
①、2. ①、3. ②、4. ③、5. ① 、6. ② 、 7. ①、 8.④、 9. ②、10. ②
二、题空题
1. 分组装配法，调整装配法 。2. 或1.12。3. 低。4. 公称值，基本偏差
5. 公称尺寸 。6. 配合制或极限制。7. 技术要求。8. 间隙 。
9. 通用计量器具，量规。10.单个齿距偏差，齿距累积总偏差，齿廓总
偏差，螺旋线总偏差 。11. 齿轮副接触斑点。12. h8， 孔
13. 大小，形状，方向，位置。14. 几何特征，功能要求。15. 波纹度，
形状误差。16.旋转精度 。
三、简答题
答：相同之处 ━ 公差带形状相同，均为半径差为公称值的两个同
心圆之间的区域。

## Slide 10
不相同之处 ━圆度公差带不涉及基准，可以随实际尺寸浮动，所以只能控制圆度形状误差。径向圆跳动公差带是以轴线为基准，在同一圆截面测量的最大值与最小值之差，所以它能综合控制圆度误差和同心度误差
2. 答：⑴ 中径偏差，⑵ 螺距累积偏差，⑶ 牙侧角偏差
中径
3. 答：负荷类型分：⑴ 旋转负荷，⑵ 局部负荷，⑶ 摆动负荷。
（1）旋转负荷时，采用紧密配合
（2） 局部负荷时，采用稍松配合
（3） 摆动负荷时，配合松紧采用介于上述（1）、（2）之间
4. 答：尺寸链有组成环和封闭环组成。尺寸链中相关联的每个尺寸
都叫组成环，封闭环是指加工或装配最后自然形成的尺寸。
组成环分增环和减环。增环是指该尺寸增大，引起封闭环增大，
减环是指该尺寸增大，引起封闭环减小。

## Slide 11
四、计算题
1. 答：⑴ Tf = Xmax-Xmin=104μm ，令TD=Td=52μm ，查表得孔
为9级，轴为9级
⑵ 基孔制，孔的基本偏差为H EI=0 Xmin=EI-es=0,es=0
轴的基本偏差为h。ei=es-Td=-52μm，
ES=EI+TD=+52μm
（3） 配合代号 Φ30=H9/h9
TD
Td
Φ30mm
+52
-52
+
0
-
2. 答：⑴ 求平均值=
=+1
⑵ 读数减去平均值得：-1 +2 -8 -1 +5 +9 +1 -8 0 +1。fpt=+9μm
(3) 依次累加求齿距累积总偏差：
-1 +1 -7 -8 -3 +6 +7 -1 -1 0。 FP=15μm

## Slide 12
五、实验题
1. 答：高精度单盘式渐开线测量仪，接触式测量，采用相对法测量
（比较测量法）。
2. 答：（1）开机，机器归零。（2）装夹零件。（3）建立零件坐 标系（4）建立安全平面。 （5） 操作硬件通过测点的方式提取被测要素 。（6）软件评定几何误差。（7）关机：先关软件，再关 硬件。
六、改错题: （见下页）
CA
C
Φd1
Φd2
0.009
― Φ0.01
CA
D
Φ 0 .015 C–D

## Slide 13
CA
C
Φd1
Φd2
0.009
― Φ0.01
CA
D
Φ 0 .015 C–D
六、改错题
CA
C
Φd1
Φd2
Φ0.009
― Φ0.015
CA
D
×
×
×
×
×

## Slide 14
七、标注图
3
1
2
2
4
Φ56
Φ30
A
Φ16H6
0.005
Ra 3.2
Ra 1.6
Φ0.005 A
Rz max 6.3
Φ0.1 A B
4хΦ8H9
EQS
B
0.02 A
Rz 3.2
Ramax 3.2
( )
返 回 目录

## Slide 15
模拟试题3答案
1.（ Х ）、2. （ √ ）、3. （ Х ）、4. （ √ ）、5. （ √ ） 、6. （ Х ） 、
7. （ √ ）、 8.（ √ ） 、9. （ √ ）、10. （ √ ）
一、是非题 （每题1分，共10分。在括号内，正确的画 √，错误的画Х）
二、填空题（每空1分，共22分）
1. 完全互换（绝对互换） 、 不完全互换（有限互换） 。
2. 基轴，基孔。
3. 小径。
4. 轴，过度，上。
5. Ra,Rz 。
6. 普通螺纹公称尺寸，中径公差带，顶径公差带和旋合长度。
7. 体外作用，最大实体，实际，最小实体。
8. 定向负荷，旋转负荷，摆动负荷。
9. , , 。

## Slide 16
三. 计算题 （31分）：
1. 答案： （1）配合公差 = 43μm → 查表得 =IT7=25μm
=IT6=16μm。
（2）题意采用基孔制，孔：H EI=0，ES=+25μm。
（3）轴的基本偏差：根据=EI-es+23 →
es →查表得 f es = -25μm。
(4) 选得的配合为
（5）公差带图
Φ45mm
+25
-41
+
0
-
H
f6
H7
H
-25

## Slide 17
2. 答案： （1） 最小过盈 =ES-ei=+0.033-0.048= -0.015
最大过盈 =EI-es=0-0.069=-0.069
（2）孔、轴公差等级：=33μm ， =21μm
→查表得:孔为IT8，轴为IT7。
（3）孔、轴基本偏差：孔∵EI=0 →∴H
轴∵ei=+0.048 →查表得 u
(4) 孔的公差带代号为φ30H8
轴的公差带代号为φ30u7
(5) 公差带图
Φ30mm
+33
+48
+
0
-
H
u 7
H8
H
+69

## Slide 18
3. 答案： （1）画尺寸链图
（2）确定封闭环、增减环：
尺寸链图
（3）计算：

## Slide 19
四、标注题 （10分）答案：
1. Φ8孔的中心线对φ30H7孔的中心线在任意方向的垂直度公差为20m；
2. 底盘右端面Ⅰ的平面度公差为15m；3.φ30H7表面圆柱度公差0.006m；
4. φ50圆柱面圆度公差0.004m；5.φ50轴心线对φ30 H7孔的中心线的同轴度公差为12m；
6. 底盘左端面Ⅱ对φ30 H7孔的中心线的端面圆跳动公差为25m；
7. 底盘右端面Ⅰ对底盘左端面Ⅱ的平行度公差为30m； 8. φ30H7遵守包容要求。
9. φ50圆柱面的Ra上限允许值为1.6m，采用最大规则 10. φ30H7孔Rz上限允许值3.2m，采用16%规则。
Φ0.012 A
0.015
0.03 B
B
A
0.025 A
0.004
Φ0.02 A
Rz 3.2
Ramax 1.6
0.006

## Slide 20
五、改错题 答案：（10分）
×
×
×
×
×
×
×
×
Φ
Φ
0.05
0.03
B

## Slide 21
六．答案： （1）根据 v = = 2.72 → 表得8级→查表得
= =0.052, =0.017,=0.021
(2) 将有关数据填入下表。
模数 | m | 2
齿数 | z | 26
齿形角 | α | 
变位系数 | x | 0
精度等级 | 8 GB/T10095.1 | 
齿距累积总偏差 |  | 0.052
单个齿距偏差 |  | 
齿廓总偏差 |  | 0.017
螺旋线总偏差 |  | 0.021
齿厚公称尺寸 与上、下偏差 | = | 
模数 | m | 2
齿数 | z | 26
齿形角 | α | 
变位系数 | x | 0
精度等级 | 8 GB/T10095.1 | 
齿距累积总偏差 |  | 0.052
单个齿距偏差 |  | 
齿廓总偏差 |  | 0.017
螺旋线总偏差 |  | 0.021
齿厚公称尺寸 与上、下偏差 |  | 
返 回 目录

## Slide 22
模拟试题4答案
一、单项选择题
1.①、2. ①、3. ③ 、4. ④ 、5. ② 、6. ③ 、 7. ①、 8. ② 、
9. ① 、10. ③、11. ④ 、12. ② 、13. ④ 、14. ①、15. ③ 、16. ④、
17. ②、18. ③、19. ④、20. ③
二、题空题
20 ，IT01 , IT18, 28 。 2. 径向，轴向，斜向。 3. 卡规或环规，塞规。
4. ＝1～５。 ５．上偏差，基轴制。 ６．键宽和槽宽，基轴制 ，
小径、大径、键宽和槽宽，基孔制。
７．几何公差，无关。 ８．360，传递运动准确性。
9. 构成零件几何特征点、线、面。
10.单个齿距偏差、齿距累积总偏差、齿廓总偏差、
螺旋线总偏差。

## Slide 23
三、简答题
只标注与滚动轴承相配合的轴颈公差带代号和相配合的外壳孔公差带代号。
2. （1）为了保证齿轮传动灵活用以贮存润滑油，补偿热变形、加工误差和装
配误差。（2）齿厚偏差或公法线长度偏差。（3）侧隙与齿轮精度无关。
8代表键数，52代表内、外花键小径的公称尺寸和配合代号， 5代表内、 外花键大径的公称尺寸和配合代号，代表内、外花键键宽和槽宽的公称尺寸和配合代号。
4. （1）最大实体尺寸为φ50，最小实体尺寸为φ50.039。
（2）边界的名称为最大实体实效边界（MMVB）
(3) 边界尺寸为最大实体实效尺寸
（MMVS）为φ49.97。
（4）动态公差带图
0.03
0.069
50
50.039

## Slide 24
四、计算题（12）
查表得φ 30M8的基本偏差ES=-8+Δ=-+12=+4，EI=ES-IT8=+4-33=-29
极限尺寸：= φ30.004, = φ29.971。
该孔合格，<=φ 29.975<。
（2）φ 30h7的极限偏差：es=0,ei=-21μm。
（3）孔、轴配合：=+25μm，
=-29μm。
（4）φ30
公称尺寸 /mm |  | M基本偏差ES/μm |  | Δ值/μm | 
 |  | ≤IT8 | >IT8 | IT7 | IT8
24 | 30 | -8+Δ | -8 | 8 | 12
30 | 40 | -9+Δ | -9 | 9 | 14
公称尺寸 /mm |  | 标准公差等级 |  | 
 |  | IT7 | IT8 | IT9
大于 | 至 | 标准公差值/μm |  | 
18 | 30 | 21 | 33 | 52
30 | 50 | 25 | 39 | 62
Φ30mm
-21
-29
+
0
-
H
M8
h7
H
+4

## Slide 25
五、填表题 (12分）
根据下图所示的几何公差要求题写下表。
φ 0.015
图 1
图 2
φ 0.015
图 3
图样 序号 | 采用的 公差原则 | 理想 边界 | 边界尺寸 /mm | 允许最大的几何公差值/mm | 轴的合格 条件/mm
1 | 独立原则 | 无边界 | 无 | 0.015 | 29.67
2 | 包容要求 | 最大实体边界 | =25 | 0.015 | 
3 | 最大实体 要求 | 最大实体实效边界 | = 25.015 | 0.048 | .015 25
图样 序号 | 采用的 公差原则 | 理想 边界 | 边界尺寸 /mm | 允许最大的几何公差值/mm | 轴的合格 条件/mm
1 | 独立原则 | 无边界 | 无 | 0.015 | 
2 | 包容要求 | 最大实体边界 |  | 0.015 | 
3 | 最大实体 要求 | 最大实体实效边界 |  | 0.048 | 
答案为 ：

## Slide 26
六、标注题 (15分）
下图所示为经切削加工的一个零件，试将下列几何公差和表面粗糙度轮廓的要求标注在图上。
（1）φ180h6采用包容要求，其轴线相对于φ150H7基准轴线的同轴度公差为0.04，其表面
粗糙度轮廓Ra上限值为1.6μm。
（2）端面A相对于φ150H7基准轴线圆跳动公差为0.08，其表面粗糙度轮廓Ra的最大值为3.2μm。
（3）4× φ10的轴线相对于φ150H7基准轴线的位置度公差为0.1。
（4） φ150H7孔的圆度公差为0.004，其表面粗糙度轮廓Rz上限值为1.6μm。
（5） 其余表面粗糙度轮廓Rz上限值为12.5μm。
Rz 12.5
( )
B
Φ0.04 B
A
Ra 1.6
Ramax 3.2
φ0.1 B
4×φ10 EQS
0.004
Rz 1.6
0.08 B
返 回 目录

## Slide 27
模拟试题5答案
一、填空题答案
1. 满足使用性能要求 。 2. 10。
3. 计量器具的刻尺或度盘上的相邻两刻线所代表的量值之差,；计量器具所
示或显示的最低值到最高值的范围；计量器具 所能测量的最低值到最高
值的范围。
4. IT01、IT0、IT1…IT18；2、4、5、6、0；0、1、2…12。
5. φ49.981；φ50.019。
轴；轴；孔。
7. 孔；为减少定值刀具和光滑极限量规的规格和种类。
轴颈；紧；之下；过盈。
9. 几何公差；实际尺寸变动范围；几何误差。
10. 两平行直线；两平行平面；圆柱面。

## Slide 28
最大实体；被测要素的实际轮廓。
12. 储存润滑油；补偿热变形；保证载荷分布均匀性。
二、单项选择题答案
1. ③ 。2. ① 。3. ③ 4. ② 。5. ④ 6. ② 。7. ③ 。8. ② 。 9. ③ 。10. ③ 。11. ④ 。12. ④ 。 13. ④。 14. ① 。15. ② 。
三、标注题和改错题
1.标注题
（1） 两个φ 轴颈的轴线对它们的公共基准轴线的同轴度公差为0.01。
（2） φ 圆柱面轴线对两个φ 轴颈的公共基准轴线的同轴度公差为0.015。
（3） b 键槽的中心平面对φ 圆柱面轴线的对称度公差为0.025。
Φ0.0 1 A-B
2×φ
A
C
B
Φ0.0 1 5 A-B
0.025 C

## Slide 29
试改正下图所示几何公差的的标注错误（几何公差目不许改变）。答案在下页。
A
E
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
φ
φ
?

## Slide 30
答案：
A
E
E
0.01
×
×
×
ϕ
ϕ
×
×
×
×
0.05
0.04
A
A
×

## Slide 31
四、简答题
图号 | 理想边界 名称 | 理想边界 尺寸/mm | 允许的最大直线度 误差值/mm | 
 |  |  | 最大实体状态时 | 最小实体状态时
图（1） | 无边界 | 无 | φ0.015 | φ0.015
图（2） | 最大实体实效 边界 | Φ19.956 | φ0.015 | φ0.048
Φ
Φ
φ
φ
图（1）
图（2）
1. 根据图（1）、（2）所示的图样标注填写表。
答案：

## Slide 32
参考图（3），试确定φ100J7外壳孔与轴承端盖配合中轴承端盖尺寸
公差带代号。（3分）
答案：由于外壳孔的公差带与滚动轴承外圈
配合已经确定为φ100J7，它与轴承端盖配
合精度要求不高，并要求装卸方便，因此
可选择间隙较大的f9公差带。此配合标注
如图所示。
φ100J7
图（3）
Φ100J7/f9
：齿圈径向跳动是保证齿轮传递运动准确性。
答案：螺旋线总偏差是保证齿轮载荷分
布均匀性。
试说明三个公差项目分别保证对齿轮传动的哪项使用要求？

## Slide 33
4. 试述服从正态分布的随机误差的四个基本特性。
试说明图样上标注的代号6×23f7×28a11×6d10(GB/T1144━2001)
的含义。
答案： （1）单峰性：绝对值小的比绝对值大的误差出现的概率大。
（2）对称性：绝对值相等的正、负误差出现的概率相等。
（3）有界性：在一定的测量条件下，随机误差的绝对值不会超过一定界限。
（4）抵偿性： 随着测量次数的增加，随机误差的算术平均值趋于零。
答案：6：代表矩形外花键的键数。
23f7：代表矩形外花键小径公称尺寸和公差带代号。
28a11：代表矩形外花键大径公称尺寸和公差带代号。
6d10：代表矩形外花键键宽公称尺寸和公差带代号。

## Slide 34
五、计算题
试基孔制配合Φ50）/φ50s6) mm改换为配合性质不变基准制配合Φ50S7/h6 。试确定：（1）基孔制配合中的最大、最小过盈。 （2）配合公差。
（3）孔、轴基本偏差及其上、下偏差。 （4）标注孔、轴遵守包容要求的符号。
（5）画出孔、轴公差带图。（12分）
答案：
( = -59μm， = -18μm。
（2）配合公差 = 41 μm。
（3）孔的基本偏差 ES= -34μm，轴的基本偏差es=0。
EI=-59 μm， ei=-16μm。
（4）孔 φ50S7 = φ
轴φ50h6 = φ
Φ50mm
-16
-59
+
0
-
H
S7
h6
H
-34
H7
H
s6
+25
+43
+59
(5) 公差带图

## Slide 35
测量两段直线距离，它们的测得值其绝对测量误差
=200mm,
的测量精度高低？（3分）
答案：（1）相对误差 =0.0005=0.05% 。
（2） 相对误差 =0.0005=0.05% 。
它们测量精度相同。

## Slide 36
3. 用绝对测量法测量齿数为8的齿轮的左齿面实际齿距对公称齿距的偏差列于下表中。根据这些数据确定该齿轮左齿面的齿距偏差和齿 距累积偏差。
齿距序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
齿距偏差/μm | +3 | +3 | -4 | -1 | -5 | -1 | +3 | +2
累积/μm | +3 | +6 | +2 | +1 | -4 | -5 | -2 | 0
答案：
= -5 μm， =11 μm。
4. 某直齿圆柱齿轮公称公法线长度和极限偏差为 mm。
公法线长度变动公差为0.04mm。该齿轮加工后，在一周范围内均布测得六条实际公
法线长度的数值（mm）为：42.766、42.785、42.788、42.812、42.795、42.784。
试确定公法线长度偏差和公法线长度变动，并判断它们是否合格？
答案：
= 0.046 > = 0.04 。 公法线长度变动不合格
（2） = -0.173 。 = -0.219 。
∵ -0.25< 、 <-0.09
∴ 合格

## Slide 37
5. 用水平仪测量某一导轨的直线度误差，均匀布置测9点。逐段依次测量
后一点相对前一点的高度差，测得的数据列于下表。请按最小条件确定
该导轨的直线度误差。
测点序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
相对高度差（μm） | 0 | -1 | -3 | +3 | +2 | +4 | -2 | -3 | -2
累积/μm | 0 | -1 | -4 | -1 | +1 | +5 | +3 | 0 | -2
.
测点序号
+1
+5
-1
-4
f
1
3
5
7
.
.
.
.
.
.
.
= 8μm
答案：
返 回 目录

## Slide 38
模拟试题6答案
一、单项选择题答案：
② 、2. ①、3. ②、4. ① 、5. ③、6. ④、 7. ③、 8. ③ 、 9. ③、10. ③
11. ④、12. ④、13.③、14.③、15.②、16.②、17.②、18.③、19.④、20.①。
二、填空题答案：
被测对象，测量单位，测量方法和测量精度。
直线度，平面度，圆度和圆柱度。
通规，止规。
整个被测表面粗糙度轮廓Rz值不得大于图样上或技术文件
上规定值。
外壳孔的公差带代号，轴颈公差带代号。
键数，外花键小径尺寸公差带代号，外花键大径尺寸公差带代号，外花键键宽尺寸公差带的和。

## Slide 39
7. 大写拉丁，小写拉丁，A到H。
中径偏差，螺距偏差和牙侧角偏差。
9. 单个齿距偏差，齿廓总偏差。
三、简答题
某图标注为φ试问该轴的最大实体尺寸、最小实体尺寸是多少？边界名称叫什么？边界尺寸是多少？绘制动态公差带图。
E
答：（1）最大实体尺寸为 = φ50.048 ,最小实体尺寸为 = φ50.09。
（2）边界名称叫最大实体边界MMB,边界尺寸为φ50.048 （MMS）。
（3）动态公差带图：
039
09
│
│
（3）动态公差带图
试叙述与滚动轴承相配件的几何公差
有什么要求？
答：与滚动轴承相配件的几何公差
（1）与内、外圈相配轴颈、外壳孔应采用
包容要求圆柱度公差。（2）与内、外圈侧面接触的轴肩、孔肩端面应标注轴向圆跳动公差。 （3）轴颈（或外壳孔）轴线对两轴颈（两外壳孔）的公共轴线应标注同轴度公差。

## Slide 40
3. 矩形花键联结几何公差有什么要求？
答： 矩形花键联结几何公差要求
（1）定心表面（小径）采用包容要求。
（2）单件生产时，规定键（键槽）两侧面中心平面对小径轴线的对
称度公差。
（3）大批量生产时，规定键（键槽）两侧面中心平面对小径轴线的
对位置度公差，并采用 最大实体要求。
4. 试叙述包容要求的含义。
答：包容要求的含义为应用最大实体边界控制被测要素的实际尺寸和
几何误差的综合的结果，这个综合结果的实际轮廓不超出最大实
体边界，实际尺寸不超出最小实体尺寸。

## Slide 41
已知某孔、轴配合的公称尺寸D = φ 50 , 孔的公差 =25μm，轴的上偏差es = 0 , 最大过盈 = -50 μm，配合公差 =41 μm 。
试求： （1） 孔的上、下极限偏差即ES、EI ；
（2）轴的下偏差 e i 和公差 ;
(3) 最小过盈 和平均过盈 ;
(4) 画出尺寸公差带图 。
四、计算题
解：根据配合公差 = + = 41μm ，= EI-es=-50μm es=0
=25μm。得
（1） 孔的上、下极限偏差 ES =-0.025、EI =-0.050
（2）轴的下偏差 e i =-0.016和
公差 =0.016;
(3) 最小过盈 =-0.009和
平均过盈 =-0.0295。
(4) 画出尺寸公差带图 。
Φ50mm
-16
-50
+
0
-
H
H
-25

## Slide 42
φ 0.01
Φ
Φ
2. 某一轴套的技术要求如下图所示。试确定：
（1）对内孔加工后测得一个实际尺寸 = φ 50.015, 轴线直线度误差
= φ ,该孔是否合格？
（2）对外圆加工后测得一个实际尺寸 = φ 69.99, 轴线直线度误差
= φ ,该轴是否合格？
解： (1) 对φ50采用最大实体要求
合格条件：
,
=t = φ49.99
= φ50.025
- f = φ 49.995 > = φ49.99
50 =φ50.025
∴ 孔合格。
(2) 对φ70采用包容要求 合格条件： ,
= φ70 = φ69.97
+ f = φ 70.015 > = φ70
∴ 轴不合格。

## Slide 43
五、标注题
切削加工如下图所示零件，试将下列技术要求标注在图样上。
1. φ25H7的孔采用包容要求，其表面粗糙度轮廓Ra的上限值为0.8μm。
2. φ40p7孔的轴线对φ25H7基准孔的轴线同轴度公差值为0.02，且该被
测要素采用最大实体要求，其表面粗糙度轮廓Ra的最大值为1.6μm。
3. 端面A对 φ25H7孔的轴线轴向圆跳动公差为0.03，其表面粗糙度轮廓Ra的上限值为3.2μm，Rz的下限值为1.6μm。
4. 圆柱面B的圆柱度公差为0.01，其表面粗糙度轮廓Rz的下限值为0.8μm。
5. 其余表面粗糙度轮廓Ra的最大值为25μm。
返 回 目录

## Slide 44
模拟试题7答案
一、填空题答案
1. 完全互换法;不完全互换法。 2. R20。
3. 轮廓的算术平均偏差Ra；轮廓的最大高度Rz。
4. 被测对象；计量单位；测量方法；测量精度。
5. Rz; 相对法；单一中径（实际中径）。
尺寸公差值；基本偏差。
7. 最大实体尺寸；最小实体尺寸。
包容要求；最大实体要求；最小实体要求。
9. 下；上（基本偏差）。
10. 轴 。 11. 小径；孔。
牙型。 13. 螺纹旋合长度。
14. 减 。 15. 几何 ；运动；传递运动准确性。

## Slide 45
二、单项选择题答案
③ 。 2. ① 。
② 。 4. ① 。
5. ② 。 6. ③ 。
7. ① 。 8. ① 。
9. ① 。 10. ① 。
③ 。 12. ③ 。
① 。 14. ② 。
15. ② 。

## Slide 46
（2） Φ100h6外圆柱面对Φ80H7孔的轴线的径向圆跳 动公差为0.05。
（3） 端面b的平面度公差为0.008。
（4） 端面b对端面a的平行度公差为0.012。
（5） 端面a 对Φ80H7孔的轴线的垂直度公差为0.01。
b
Φ 100h6
Φ 80H7
a
图 1
Φ0.006
A
0.05 A
0.008
0.012 B
0.01 A
B
⑤
①
②
③
④
三、标注题和改错题答案：
试将下列几何公差要求用几何公差框格和符号标注在图1上。
（1） Φ80H7孔的轴线直线度公差为0.006。

## Slide 47
47
2. 试将下列几何公差要求用几何公差框格和符号标注在图2上。
（1） 两处Φ圆柱度公差均为0.01。
（2） Φ素线直线度公差为0.01。
（3） Φ轴线对两处Φ公共轴线的同轴度公差为0.02。
图 2
0.01
2×Φd1
0.01
Φ0.02 A-B
B
A
③
①
②
答案：

## Slide 48
改正图3所示的图样上几何公差标注的错误（几何公差特征项目不允许改变）。
φ 0.05 A B
4×Φ6
EQS
0.025
0.02 B
图 3
Φ
Φ
×
0.03
0.05
A
-
×
×
×
×
×
×
B
×
B
Φ
A
×
答案：

## Slide 49
四、简答题 答案
1. 试述轴用工作量规的三种校对量规的用途答案：
2. GB/T 1804━ 2000对线性尺寸的未注公差规定了四个公差等级，请依
次写出该四个公差等级的名称及代号答案：
校通-通塞规（TT):其作用是防止通规尺寸过小，检验时应通过被校对的轴用通规
（环规或卡规）。
（2）校通-损塞规（TS):其作用是防止通规在使用超出磨损极限尺寸，检验
时不应通过被校对的轴用通规（环规或卡规）。
（3）校止-通损塞规（ZT):其作用是防止止规尺寸过小，检验时应通过
被校对的轴用止规（环规或卡规）。
精密级，代号为 f ; (2) 中等级 ，代号为 m ;
(3) 粗糙级 ，代号为 c; (4) 最粗级 ， 代号为v 。

## Slide 50
3. 用标尺的分度值为0.01的外径千分尺测量一批如图4所示的φ
轴的尺寸时，请回答：
Φ
图 4
（1） 可能产生哪两种误判？并简述这两种
误判是如何产生的？
（2） 为了保证这批轴的互换性，应该采取
什么验收原则及验收方式？
（1） 答案：误收，误废。由于测量误差的影响，测得的实际尺寸并不
等于被测零件尺寸的真值，而测得的实际尺寸= 真实尺寸±测量误
差。按极限尺寸验收，可能把尺寸公差外的零件尺寸判为合格品，即
产生误收。也可能把尺寸公差内的尺寸判为不合格品，即
产生误废。
（2） 答案：为了保证这批轴的互换性，使其与孔配合保证配合性质要求。 验收原则：应只接收位于规定的极限尺寸之内的零件，即只允许有误废，而不允许有误收。验收方法：从规定的上、下极限尺寸分别向公差带内缩一个安全裕度A。

## Slide 51
4. 试述 下列三种在图样上标注的代号的含义。
（1） M24×1.5━5H6H━ L ,（2） 7（ 、）6() GB/T 10095.1
(3) 6×23f7×26a11×6d10 GB/T1144━2001
5. 滚动轴承内圈与轴颈，外圈与外壳孔的配合应分别采用什么基准制？
（1）答案：M24 表示普通内螺纹的公称直径24 ，细牙螺纹螺距1.5。中
径公差带代号为5H,顶径（小径）公差带代号为6H。旋合长
度为长旋合L。
（2）答案：GB/T 10095.1 规定渐开线圆柱齿轮的传递运动准确性和传动平
稳性精度等级为7级，载荷分布均匀性精度等级为6级。
（3）答案：GB/T 1144━2001 规定矩形外花键的键数为6，小径尺寸及公差
带代号为23f7,大径尺寸及公差带代号为26a11,键宽尺寸及公差带
代号为6d10。
答案： 滚动轴承内圈与轴颈配合为基孔制。外圈与外壳孔的配合为基准制。

## Slide 52
五、计算题
已知基孔制孔、轴配合的公称尺寸为φ 50，孔的公差为25μm，轴的公差为16μm，最大间隙为+23μm 。试确定： （1）孔、轴极限偏差。（2）配合公差。 （3）另一个极限间隙（或过盈）。 （4）画出孔、 轴尺寸公差带图。
答案：（1）孔、轴极限偏差 孔：ES=+25μm， EI = 0。
轴：es=+18μm，ei=+2μm。
（2）配合公差： = 41 μm。
（3）另一个极限间隙（或过盈）： =-18μm。
（4）画出孔、 轴尺寸公差带图：
Φ50mm
+18
+2
+
0
-
H
H
+25

## Slide 53
设计检验φ 孔用的工作量规。已知量规定形尺寸公差为
2.4μm，通规公称尺寸（定形尺寸）公差带中心至被检验孔最大实体
尺寸之间的距离为3.4μm。试确定其通规、止规工作部分的极限尺寸。
答案：通规 上偏差=0+1.7+1.2=+2.9μm 。下偏差=0+1.7-1.2= +0.5μm。
工作尺寸=φ
止规 上偏差=+21μm 。下偏差=21-2.4=+18.6μm。
工作尺寸=φ
Φ30mm
+
0
-
H
H
+21
H
3.4
2.4

## Slide 54
在平板上用指示表测量某零件的平面度误差，在被测表面上均匀布置
测九点，测得各点相对于平板的高度差（单位为μm）为图5所示。试
按对角线法和最小区域法分别确定被测平面的平面度误差。
+3 -6 -2
-1 -10 +6
-8 +4 --6
图 5
答案：对角线法的旋转量p = , Q=
平面度误差 f ′= 17.75μm 。
最小区域法 的旋转量 P =- ，Q =+
平面度误差 f = 14 μm 。
图 5 对角线法
+3 - -
+
- + +3
图 5 最小区域法
+3 - -
- +3
- +3 -

## Slide 55
参看图6，用打表法测量轴外圆柱面素线直线度误差，在被测位置的素线方向均布测8点，测得各点相对于平板的高度差（单位为μm） 分别为：+1，+1.5, 0，-0.5，-3，-1，+5，+2。试用最小区域法和两端点连线法分别确定被测素线的直线度误差。
8
1
2
3
4
5
6
7
图 6
答案: 见图6-1所示。 (1) 两端点连线法：f ′ =7.5μm。
（2）最小区域法： f =6 μm。
L
f
f
f′
图 6-1

## Slide 56
图7(a) 为齿轮图样上标注的基准孔尺寸与键槽深度尺寸。参考图7（b)，
该基准孔和键槽的加工过程为： （1）镗孔至尺寸=φ 84. 。
(2) 插键槽至尺寸 。（3）热处理后磨孔至图样上的尺寸为
= φ 8 。 即自然形成图样上要求的键槽深度尺寸=87. 完全
互换法确定： 插键槽工序中的尺寸 的极限尺寸。
A0
A1
A3
A2
图7（b)
答案： （1）尺寸链图 见图7-1
O
图7-1 尺寸链图
（2）尺寸 = 87.
（3）验算： = 0.23 = +
=0.23。

## Slide 57
参考图8，测量圆弧样板的弓高h和弦长s, 以确定圆弧半径 R,其函数
关系为 ： R +
图 8
设已测得s =60,h=5 ,它们的系统误差分别为 =+0.1 , =-0.005。它们的极限误差分别为 =±0.002, =±0.001。试计算R的尺寸及其极限误差。
答案： （1）R尺寸 为
R = + = + =92.11
（2）R的极限误差 为
=
（3）R的尺寸及其极限误差 为
R =92.11
返 回 目录

## Slide 58
模拟试题8答案
1.（ √ ）、2. （ × ）、3. （ Х ）、4. （ √ ）、5. （ × ） 、6. （ Х ） 、
7. （ √ ）、 8.（ √ ）、9. （ √ ）、10. （ √ ）
一、是非题 （每题1分，共10分。在括号内，正确的画 √，错误的画Х）
二、单项选择题（每题1分，共10分。把选项中正确答案的代号填在括号里)
1. ( b )。
2. ( a )（由标准公差表得两轴都是IT7)。
3. ( c ) 。 4. （a）。 5. ( a) 。 6. (c) 。
7. （a）。 8. (c) 。 9. (a）。 10. (b)。
三、填空题（共13分，每空0.5分）
1. 完全互换法和不完全互换法两种。
2. 基轴制 ，过渡配合。
M20━6g 。
传递运动准确性，传动平稳性、载荷分布均匀性和齿侧间隙合理性。

## Slide 59
5. 传递运动准确性，传动平稳性，载荷分布均匀性 和齿侧间隙合理性。
6. |  |  |  |  | 
公称尺寸 | 上极限尺寸 | 下极限尺寸 | 上极限偏差 | 下极限偏差 | 公差
孔ϕ25 | Φ25.033 | ϕ25 | +0.033 | 0 | 0.033
轴ϕ30 | Φ29.960 | Φ29.939 | -0.040 | -0.061 | 0.021
7. 间隙配合。
齿坯精度对齿轮加工、检验和安装精度都有影响，因此，控制齿坯精度
来保证齿轮加工精度是一项有效措施。

## Slide 60
四、查表、计算、标注题答案：（共67分）
有一Φ80 mm的轴，设计圆柱面的圆柱度公差等级为7级，若加工完
此轴后，测得此轴的圆柱度误差值为0.006mm，判断该轴的圆柱度
是否合格？请说明理由（3分）。
表 圆度、圆柱度公差值/μm |  |  |  |  | 
主参数 D(d)/mm | 公差等级 |  |  |  | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
>50∼80 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19
>80∼120 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22
答： 由下表可见，该轴圆柱度合格。∵ f = 0.006 < t = 0.008。

## Slide 61
精度为7GB/T10095.1的渐开线圆柱齿轮，若模数为m = 2、齿数为z = 50，加工完后，测得一齿轮齿距累积总偏差ΔFP =0.03mm，单个齿距偏差∆ = - 0.008mm。问该齿轮的齿距累积总偏差和单个齿距偏差是否合格？请说明理由(6分)。
答：由d=m×z = 100 ,齿轮精度为7级，查下表得：
= ±0.011, =0.037 。 因为
- 0.011 <∆= - 0.008<+ 0.011, ∆ =0.03<0.037 。
所以合格。
单个齿距偏差± 允许值/μm |  |  |  |  |  |  | 
分度圆 直径 d/mm | 模数 m /mm | ± |  |  |  |  | 
 |  | 精度等级 |  |  |  |  | 
 |  | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8
50<d | 0.5<m | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 26 | 37.0 | 52.0
 | 2<m3.5 | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 27.0 | 38.0 | 53.0
分度圆 直径 d/mm | 模数 m /mm |  |  |  |  |  | 
 |  | 精度等级 |  |  |  |  | 
 |  | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8
 |  | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 26 | 37.0 | 52.0
 |  | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 27.0 | 38.0 | 53.0

## Slide 62
3. 有一孔、轴配合，其公称尺寸和配合代号为 ϕ50 。（16分）
，试求：(1）指出该配合的基准制、孔和轴的公差等级、配合类型；
（2）求出极限间隙或极限过盈；（3）求出配合公差；
（4）画出尺寸公差带图；（5）在孔、轴零件图上，分别标
出公称尺寸和极限偏差值）。
答 ：（1）孔为IT7 、轴为IT6 ，基孔制过盈配合。
（2）由下页表得：孔EI=0，ES=+0.025;为IT7 、轴 ei= +0.043 es=+0.059
=-0.059, =-0.018。
（3） 配合公差 =0.041 。（4）公差带图
（5）孔、轴的公称尺寸及极限偏差标注在零件图上 标注。
Φ50mm
+59
+43
+
0
-
H
H
+25
6
Φ
孔零件图
Φ
轴零件图
Φ

## Slide 63
公称尺寸 /mm |  | 轴的基本偏差数值 |  |  |  | 
 |  | 下极限偏差ei |  |  |  | 
 |  | 所有标准公差等级 |  |  |  | 
大于 | 至 | s | t | u | v | x
18 | 24 | +35 |  | +41 | +47 | +54
24 | 30 |  | +41 | +48 | +55 | ++64
30 | 40 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80
40 | 50 |  | +54 | +70 | +81 | +97
公称尺寸 /mm |  | 标 准 公 差 等 级 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10
大于 | 至 | 标 准 公 差 /μm |  |  |  |  |  |  | 
30 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100
50 | 80 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120

## Slide 64
图示零件：先加工尺寸 = , 再加工 = ，得
试求： （1） 画尺寸链图； （2）判断封闭环、增、减环；
（3）计算 的公称尺寸及极限偏差 ；（4）校验计算结果。（10分）
答： （1） 画尺寸链图 。 （2） 为封闭环 、 为增环 、
为减环 。
（3） = = 15， = 0 , = -0.055
(4) 校验： = 0.055 = + = 0.03+0.025=0.055 。计算正确 。
= 1

## Slide 65
5. 将下列技术要求，按国标准规定标注在图上： （10分）
（1）圆锥面素线的直线度公差为0.012 mm；（2）圆锥面圆度公差为0.009 mm；
（3）ϕ 40H7孔中心线对ϕ 15H7孔中心线的同轴度公差为0.02mm；
（4）ϕ 15H7孔中心线对表面Ⅰ的垂直度公差为ϕ 0.025mm；
（5）ϕ 40H7内孔表面粗糙度Ra上限允许值为1.6μm，切削加工；
（6）ϕ 15H7内孔表面粗糙度Ra上限允许值为0.8μm，切削加工。
答案：
ϕ40H7
0.009
0.012
ϕ0.025 B
Φ 15H7
Ra 0.8
A
B
Φ0.02 A
Ra 1.6

## Slide 66
6. 图中轴的直径为 ϕ 。键槽的对称度公差等级为7级，采用正常联结，键的其它尺寸及极限偏差请查“普通平键和键槽的尺寸与极限偏差”表。请分别标注如图示的三个尺寸及其极限偏差、轴采用包容要求、键槽的对称度公差、键槽表面的表面粗糙度值（一般配合表面Ra的上限值为3.2μm，非配合表面Ra的上限值为6.3μm）。（12分）
答案：查下页表得。
18N9)
0.012 A
A
Φ
E
Ra 6.3
Ra 3.2

## Slide 68
7.如图示，某一级齿轮减速器的小齿轮轴，由6 级单列深沟球轴承支承。轴承内圈直径d=φ50，承受旋转负荷；轴承外圈直径D=φ110，承受定向负荷；载荷大小属于正常负荷。
(1) 现采用类比法已确定出: ①与内圈配合的轴的公差带代号k6，(2分)
②与外圈配合的孔的公差带代号H7， 将尺寸和两个公差带代号标注在装配图上；
答案：
Φ50K6
Φ 110H7

## Slide 69
（2）将下列技术要求标注在轴的零件图上： （8分）
①轴的公称尺寸尺寸和极限偏差值，轴采用包容要求；
②轴颈的圆柱度公差值； ③轴肩的轴向圆跳动公差值；
④轴颈和轴肩端面的表面粗糙度Ra的上限允许值，轴车削加工。
答案：查下面公差表得
Φ5
E
Ra 0.8
0.008 A
Ra 3.2
A
0.0025

## Slide 70
公称尺寸 /mm |  |  | 基本偏差数值 |  |  |  |  | 
 |  |  | 下偏差（ei） |  |  |  |  | 
 |  |  | IT5、IT6 | IT7 | IT4至IT7 | ≤IT3 >IT7 | 所有标准公差等级 | 
大于 | 至 | js | j |  | k | k | m | n
30 | 50 | 偏差= | -5 | -10 | +2 | 0 | +9 | +17
50 | 80 |  | -7 | -12 | +2 | 0 | +11 | +20

## Slide 71
公称尺寸 /mm |  | 标 准 公 差 等 级 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10
大于 | 至 | 标 准 公 差 /μm |  |  |  |  |  |  | 
30 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100
50 | 80 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120
返 回 目录